浙江省市场监管科学技术奖公示材料

| 一、基本信息 |
| --- |
| 奖项名称 | 低压成套设备电气性能多功能测试装置研制 |
| 申报等级 | □ 一等奖 ( 二等奖 □ 三等奖 | 是否同意降级 | □是 (否 |
| 申报单位 （第一完成单位） | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 区域 | 省直 |
| 主要完成单位 | 浙江方圆检测集团股份有限公司、浙江方圆电气设备检测有限公司 |
| 主要完成人 | 黄芳、吴卫东、张立茜、柴龙、陈敏芳、向林、许康琳 |
| 奖项的主要项目来源 | □ 国家级 □ 省部级 ( 其他 |
| 具体计划、基金的名称和编号（不超过300字）： 浙江省市场监管科研计划项目“低压成套设备电气性能多功能测试装置研制”（计划编号：20190317） |
| 奖项的主要项目起止时间 | 起始：2019年01月01日 | 完成：2021年10月09日 |
| 组织验收单位 | 浙江省市场监督管理局 |
| 成果登记号 | DJ216002021Y0029 | 成果登记时间 | 2021年12月03 日 |
| 论文（篇） | 2 | 专著（本） | / |
| 授权发明专利(件) | 1 | 其他知识产权(件) | 3 |
| 直接经济效益（万元） | 9342 | 间接经济效益（万元） | 2480 |
| 奖项简介 （一）主要内容 1.项目成果采用电性能参数同一时刻测量、系统集成的方案，解决传统试验方法独立测试电压、电流存在的问题，提高了测量数据的精度。 2.研制低压成套开关设备电气性能多功能测试装置，设计一种采集灵敏度高，稳定性好，可靠性强的测量方法，能同时读取同一时刻电流、电压、功率值；通过内嵌信息采集软件，实时反馈测量数据并可根据需要进行换算；当检测到系统故障时能自动断电或者报警，进行保护；应用屏显技术实时显示数据，设置界面保持功能用于测试结果的保持和记录。 3.项目成果应用于低压成套设备能耗测试与节能认证。通过对低压成套设备能耗的检测技术、检测方法研究，实现设备能耗快速检测。 4.项目成果可为电力设备全生命周期的碳足迹、碳标签提供基础数据与技术保障。 （二）技术指标 工作电源：380V、50Hz；显示方式：触摸屏式人机界面显示；功能：可测电压、电流、阻抗、感抗、温度等；工作电源：三相四线 380V（±15%） 50Hz ±5 Hz；输出电流范围：在0.1In～1 .0In内连续可调；稳流精度：≤±1.5%；输出波形：正弦波；温度测量精度：≤±1.5度；回路阻抗：≤±1.5%。 （三）创新点 1.实现了测量系统与程控稳流电源集成，同一时刻读取电性能参数，提高测量精度；2、高精度程控稳流电源满足电流恒流条件下温升测试与电性能参数测试；提高测试效率；3、测量系统的改进，实现低能耗测量；4、为低压成套开关设备的节能认证、碳标签、碳足迹等提供基础测试设备和技术保障。 （四）授权知识产权情况 本项目研制完成测试装置实物1套；获得发明专利1项：《一种温升试验反送供电系统》，实用新型专利3项：《一种低压成套设备的电气性能测试装置》、《一种用于万能式断路器短路试验的调节安装机构》、《一种低压成套开关柜抽屉单元机械操作试验装置》；论文2篇：《基于DSP的电网频率检测方法的比较分析》、《母线槽综合特性测试系统》。 （五）直接经济效益、间接经济效益和社会效益 1.直接经济效益： 项目成果为本检测机构在低压成套设备电性能参数测量提高检测效率与精准度，直接经济效益达9342万元。 2.间接经济效益： 项目成果既可用于社会第三方专业检测机构，也可为低压成套设备生产企业新品研发提供设备支持。间接经济效益年产值约2480万元。 3.社会效益：通过项目成果应用及碳排放数据对比，推动电力设备绿色、低碳发展。 |