河南省基本建设科学实验研究院有限公司

主要检测项目一览表

三、地基基础检测

| 序号 | 检测项目 | 项目分类 | 检测参数 | 检测方法 | 抽检数量 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地 基 及 复 合 地 基 承 载 力 | 相对匀 质地基 | 承载力 | 平板载 荷试验 | 每单位工程不应少于3点，1000㎡以上工程，每100㎡至少应有1点，3000㎡以上工程，每300㎡至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。 | 单体工程所有项目检测完毕 7个工作日后可领取正式报告，若加快领取请提前告知。（郑州市市内工程，报告监督号发放一星期后可领取正式报告） |
|  |  | 有竖向 增强体的 复合地基 | 单桩竖向抗压承载力 | 静载试验 | 桩总数的0.5%～1%，且不少于3根。 |  |
|  |  |  | 复合地基承载力 | 静载试验 |  |  |
|  |  |  | 桩身完整性 | 低应变法 | CFG桩、素混凝土桩抽检数不少于总桩数的20%且不得少于10根。 |  |
| 2 | 基 桩 承 载 力 | 试验桩 | 单桩竖向抗压承载力 | 单桩竖向抗压静载试验 | 总桩数的1% ，且不少于3根。 |  |
|  |  |  | 单桩竖向抗拔承载力 | 单桩竖向抗拔静载试验 |  |  |
|  |  |  | 单桩水平承载力 | 单桩水平静 载试验 |  |  |
|  |  | 工程桩 | 单桩竖向抗压承载力 | 单桩竖向抗压静载试验 | 总桩数的1% ，且不少于3根。50根以内不少于2根。 |  |
|  |  |  |  | 高应变法 | 总桩数的5% ，且不少于5根。 |  |
|  |  |  | 单桩竖向抗拔承载力 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 总桩数的1% ，且不少于3根。 |  |
|  |  |  | 单桩水平承载力 | 单桩水平静载试验 | 总桩数的1% ，且不少于3根。 |  |
| 3 | 桩 身 完 整 性 | 工程桩 | 高应变法 低应变法 声波透射法 钻孔取芯法（根据情况选择一种或多种检测方法） | 灌注桩按总桩数的30%且不得少于20根；对于端承型大直径灌注桩尚应选取10%的桩进行钻孔取芯法或声波透射法进行桩身完整性检测；其他类型桩按不少于总桩数的20%且不得少于10根；柱下三桩或三桩以下的承台总桩数不得少于1根。 |  |