# 概  述

一、建设项目特点

山东锐顺药业有限公司由北京丰科睿泰医药科技有限公司2020年5月投资设立，主要从事医疗器械、消毒产品、包装材料及药品生产许可证批准范围内的药品的研发、生产、销售；进出口业务；医药及相关技术成果转让、技术咨询。

公司拟投资12亿元于宁阳化工产业园堡头大街以南，华丰路以西建设原料药及制剂生产项目，项目分两期进行建设，一期项目总投资5亿元。项目总征地面积242亩，总建筑面积131841m2，一期工程计划建筑面积51732m2，主要建设3座原料药生产车间、质检办公楼、仓储、罐区、污水处理站、公用工程楼等厂房设施，二期项目计划建设原料药生产车间及配套设施，建筑面积约80109m2。

一期建成后生产规模可达到13.2吨，本次环境影响评价仅对一期6种药品进行评价，年产能2.4吨。项目劳动定员120人，生产采用四班三运转工作制度，每班工作8小时，年工作300天。项目计划2021年4月开工建设，预计2022年投产运行。

该项目的建设可以有效突破原料药市场发展的“瓶颈”，实现产业升级，取得高端特色原料药在国际国内市场的营销突破，创造高收益，同时有利于促进原料药技术的研发和创新，推动原料药的发展，提升医药工业发展水平；有利于降低生产成本、提升自主研发能力，增强公司产品市场竞争力。

- 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等建设项目管理的有关规定，本项目需进行环境影响评价，山东锐顺药业有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员到项目所在地进行了现场踏勘与实地调查，收集了项目有关资料与区域环境现状资料，并委托青岛中博华科检测科技有限公司对区域环境质量现状进行了监测。根据项目排污特点及区域生态环境特征，综合项目环境影响特性，确定以环境空气影响评价、环境风险评价、污染防治措施及其可行性论证为评价重点，对各环境要素进行影响预测与评价，并提出相应的环境保护措施。

依据有关法律、法规和评价技术规范、导则等，2021年2月，我单位编制完成了《山东锐顺药业有限公司原料药及制剂生产项目（一期）环境影响报告书（送审版）》。本次环境影响评价的工作过程详见图1：项目环境影响评价工作程序图。

图1 项目环境影响评价工作程序图

- 分析判定相关情况

拟建项目产生的有组织废气主要为生产过程中产生的粉尘、有机废气，污水处理站及危废暂存间产生的硫化氢、氨、臭气浓度、VOCs等废气。本项目无组织废气为投料、干燥等过程未捕集到的无组织粉尘；生产区收集系统中逃逸的无组织有机废气；溶媒罐区储罐“大、小呼吸”产生的无组织有机废气；污水处理站产生的无组织恶臭气体等。

项目废水主要包括工艺废水、设备清洗废水、尾气处理废水、真空泵废水、地面冲洗废水、循环系统废水、职工生活污水、纯水机浓水。

本项目固体废物主要为工艺废液和废渣、设备消毒废液，废气治理措施产生的废活性炭、布袋除尘器捕尘、真空泵废液、深冷废液，水纯化装置产生的废活性炭、废树脂和废反渗透膜，原料拆包产生的废包装袋、废包装桶及废沾染物，高盐废水浓缩废液和废渣、污水处理站污泥以及生活垃圾。

拟建项目主要噪声源为真空泵、风机、离心机、干燥箱、循环冷却机等，其噪声源强约为75～85dB(A)。

根据项目的工程分析情况及周边环境特征，确定项目环境空气的评价等级为二级，地表水的评价等级为三级B，地下水的评价等级为二级，噪声的评价等级为三级，环境风险的评价等级为二级，土壤的评价等级为二级，生态的评价等级为三级。

关注的主要环境问题及环境影响

1、关注的主要环境问题

根据项目的特点，本次评价主要关注的环境问题包括：

（1）拟建项目污染防治措施的经济技术可行性，关注拟建项目所采用的污染防治技术措施是否能实现废气长期稳定达标排放要求。

（2）关注大气环境影响的可接受性，重点关注大气污染物排放对周围敏感点的影响。

（3）关注固体废物全部综合利用及合理处置的可行性。

（4）关注项目废水处理措施和地下水的防渗相关措施，分析项目运营对区域地表水体和地下水的影响。

（5）厂区内建有罐区、仓库等，厂区内危险化学品较多，需关注环境风险及防范措施。

2、拟建项目环境影响

（1）废气

拟建项目产生的有组织废气主要为生产过程中产生的粉尘、有机废气，污水处理站及危废暂存间产生的硫化氢、氨、臭气浓度、VOCs等废气。反应釜废气、离心废气、干燥废气由真空泵通过管道直接收集进入尾气处理系统，其中含卤素元素废气由真空泵收集后进入“深冷捕集器”预处理再进入尾气处理系统、干燥废气经真空泵收集进入布袋除尘器去除粉尘后再进入尾气处理系统；投料废气经集气罩收集进入布袋除尘器处理后，经管道进入尾气处理系统。各废气产生环节合理收集预处理后，经各自配套的“碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”尾气处理系统处理，最终由1#、2#、3#（30m，内径1.6m）排气筒排放。污水处理站及危废间废气经“碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”废气处理系统处理后，由4#（20m，内径1.0m）排气筒排放。车间一般区废气经车间室内通风系统进入碱喷淋，再由活性炭吸附后进入1#、2#、3#排气筒。

生产车间废气中挥发性有机物VOCs及其特征污染物排放浓度及排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB372801.6-2018)表1及表2污染物排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准速率要求。氯化氢、氨排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2重点控制区大气排放浓度限值，氯化氢排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。颗粒物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376－2019)表1重点控制区标准限值，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。污水处理站废气及危废暂存间废气排放浓度能够满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）标准要求

本项目无组织废气为投料、干燥等过程未捕集到的无组织粉尘；生产区收集系统中逃逸的无组织有机废气；溶媒罐区储罐“大、小呼吸”产生的无组织有机废气；污水处理站产生的无组织恶臭气体。通过物料全密闭输送，加强原料仓库、危废暂存间以及污水处理站的密闭性，加强绿化减少无组织废气的产生。本项目厂界无组织颗粒物、甲苯、甲醇能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。厂界无组织VOCS能够满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB372801.6-2018)表3标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值要求。厂界氯化氢排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表4标准要求。厂界无组织臭气浓度、氨能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。

根据环境空气影响预测结果，项目建成后对区域环境空气质量影响较小。

（2）废水

拟建项目厂区排水系统采用雨污分流、清污分流的方式；初期雨水排入厂区初雨收集池，拟分批进入宁阳磁窑中环水务有限公司处理，其余雨水就近排入园区雨水管线后汇入海子河。

项目废水主要包括工艺废水、设备清洗废水、尾气处理废水、真空泵废水、地面冲洗废水、循环系统废水、职工生活污水、纯水机浓水。车间高盐废水经蒸馏除盐预处理后与其他生产废水一起进入厂区自建污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，污水处理站出水及处理后的生活污水在达到宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质要求以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级标准后，通过园区污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理。

（3）噪声

拟建项目主要噪声源为真空泵、风机、离心机、干燥箱、循环冷却机等，其噪声源强约为75～85dB(A)。经采取隔声、消声、基础减振，选用低噪设备，合理布置，生产过程中加强管理和润滑，加强日常监测管理，加强厂区绿化等措施后，经预测，项目厂界噪声能够达标排放，不会对周围环境产生不利影响。

（4）固废

本项目固体废物主要为车间生产过程中的工艺废液和废渣、设备消毒废液，废气治理措施产生的废活性炭、布袋除尘器捕尘、真空泵废液、深冷废液，水纯化装置产生的废活性炭、废树脂和废反渗透膜，原料拆包产生的废包装袋、废包装桶及废沾染物，高盐废水浓缩废液和废渣、污水处理站污泥以及生活垃圾。除部分废包装桶由厂家回收、纯水制备产生的固废外售废品回收站及生活垃圾由环卫部门定期清运外，其余固废均暂存于厂内危废暂存间，由有危险废物处置资质的单位进行清运处理。

本项目固废均得到合理处理处置，不会对生态环境造成二次污染。

（5）环境风险

本项目对污水处理站、事故水池、仓库、危废暂存间、污水管道等应严格按照相关要求，做好防腐、防渗措施。同时制定并实施详细的事故应急预案，加强管理和安全生产教育，确保事故状态下，不对周围环境造成危害。

（6）防护距离设置

拟建项目无需设置防护距离。

五、环境影响评价的主要结论

拟建项目位于宁阳化工产业园堡头大街以南，项目的建设符合宁阳县城市总体规划、磁窑镇城镇总体规划、磁窑化工园区规划及山东省生态保护红线规划的相关要求；能够满足总量控制、达标排放、“三线一单”的要求；公众支持本项目建设。各项环保措施可行，对周围环境空气、 地表水、地下水、噪声、土壤的影响较小，环境风险落实安全设施专篇防范措施情况下可防可控。从环境保护的角度分析，在充分落实报告提出的各项污染防治措施后，对周围环境质量影响较小，拟建项目是可行的。

在报告书的编制过程中，我们得到了泰安市生态环境局的大力支持和建设单位的密切配合，在此谨向所有关心和支持本报告书编制的同志表示衷心感谢！由于水平有限，报告书中难免有不足之处，恳请专家、领导批评指正！

项目组

2021年2月

目   录

概  述	1

1总则	6

1.1编制依据	6

1.2评价目的、指导思想与评价重点	13

1.3评价等级、评价范围与重点保护目标	15

1.4环境影响因素识别	19

1.5评价标准	20

2工程分析	29

2.1企业和项目概况	29

2.2拟建工程分析	30

2.3非正常工况 污染物排放情况	351

2.4 拟建工程“三废”排放汇总	354

2.5 总量指标	356

2.6 区域削减	357

2.7清洁生产分析	357

2.8小结	362

3环境概况	365

3.1自然环境概况	365

3.2环境质量状况	369

4环境空气影响评价	371

4.1 环境空气质量现状调查与评价	371

4.2气象资料适用性及气候背景分析	392

4.3环境空气影响预测与评价	393

5地表水环境影响分析	407

5.1地表水环境现状监测与评价	407

5.2地表水环境影响分析	417

5.3项目排水对南水北调东线工程的影响	419

5.4小结	419

6地下水环境影响评价	424

6.1项目分类及评价等级确定	424

6.2评价区环境水文地质概况	434

6.3厂区环境水文地质条件	441

6.4地下水环境影响预测与评价	448

6.5地下水污染防治措施与对策	454

6.6结论与建议	459

7声环境影响评价	461

7.1噪声环境现状监测与评价	461

7.2噪声环境影响预测与评价	463

7.3小结	467

8固废处理及环境影响分析	468

8.1固体废物处置原则	468

8.2拟建项目固体废物产生和处置概况	468

8.3环境影响分析	469

8.4小结	473

9土壤环境影响分析	474

9.1土壤环境质量现状调查与评价	474

9.2土壤环境预测与评价	483

9.3土壤环境影响分析及保护措施	485

9.4跟踪监测	487

9.5小结	487

10环境风险影响评价	489

10.1概述	489

10.2拟建工程风险调查	489

10.3环境风险潜势初判	507

10.4环境风险评价等级及评价范围	513

10.5风险识别	514

10.6风险事故情形分析	517

10.7风险预测与评价	521

10.8环境风险管理	525

10.9应急预案	531

10.10评价结论与建议	537

10.11环境风险评价自查表	538

11生态环境影响评价	540

11.1评价范围和等级	540

11.2生态环境现状调查与分析	540

11.3生态保护目标	541

11.4生态环境影响评价	541

11.5生态环境保护措施	542

11.6 小结	544

12 污染防治措施及其可行性论证	545

12.1废气污染防治措施及其可行性论证	546

12.2废水污染防治措施及其可行性论证	555

12.3固体废物污染防治措施及其可行性论证	567

12.4噪声污染防治措施及其可行性论证	570

12.5小结	570

13施工期环境影响分析	572

13.1施工噪声对周围环境的影响	572

13.2扬尘对周围环境的影响	573

13.3对交通的影响	575

13.4对水环境的影响	576

13.5对生态环境的影响	576

13.6其他	577

13.7小结	577

14厂址选择合理性分析	578

14.1规划、产业政策符合性分析	578

14.2相关法律法规及政策角度	585

14.3经济技术及配套设施角度	596

14.4环境保护角度	597

14.5小结	597

15环境经济损益分析	598

15.1社会效益分析	598

15.2经济效益分析	598

15.3环境经济损益分析	599

15.4小结	600

16环境管理与监测计划	601

16.1环境管理	601

16.2施工期环境监理	603

16.3项目常规及特征污染物排放清单及管理要求	606

16.4环境监测	608

16.5 排污口规范化管理	612

16.6小结	614

17评价结论与建议	615

17.1评价结论	615

17.2措施和建议	621

17.3报告书总结论	623

附件：

- 项目环境影响评价委托书；

- 建设单位营业执照；

- 备案文件；

- 宁阳县化工专项行动办联审意见

- 山东省人民政府办公厅关于公布第一批化工园区和专业化工园区名单的通知（鲁政办字[2018]102号）；

- 宁阳县人民政府关于设立宁阳县生物化工基地的通知（宁政发[2013]71 号）；

- 宁阳化工产业园总体发展规划（2017-2030 年）环境影响报告书审查意见；

8、土地证；

9、泰安市人民政府关于划定泰安市大气污染物排放控制区的通告；

10、宁阳县高污染禁燃区通告；

11、材料真实性证明；

12、总量及替代文件

13、废水接纳证明

14、监测报告。

# 1总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1国家法律法规文件

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年5月16日修订）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订并施行）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日施行）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）；

- 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号，2010年10月）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日施行）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日起施行）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年10月）；

- 《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（2012年5月23日）；

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

- 《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发[2012]3号）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

- 《关于印发<国家环境保护“十三五”环境与健康工作规划>》（环科技[2017]30号）；

- 《重点流域水污染防治“十三五”规划编制工作方案》（环函办[2015]1781号 ）；

- 《关于认真学习领会贯彻落实<大气污染防治行动计划>的通知》（环发[2013]103号）；

- 《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）；

- 《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（环环评〔2020〕65号）；

- 《关于印发<京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则>的通知》（环发[2013]104号）；

- 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号）；

- 国务院印发《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发[2013]41号）；

- 《环境空气细粉尘污染综合防治技术政策》（2013年9月25日实施）；

- 《城镇排水与污水处理条例》（2014年1月1日起施行）；

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三字[2009]116号）；

- 《关于加强企业环境信用体系建设的指导意见》（环发[2015]161号）；

- 《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]163号）；

- 《国务院关于同意新增部分县（市、区、旗）纳入国家重点生态功能区的批复》（国函[2016]161号）；

- 《关于印发˂重点流域水污染防治规划（2016-2020）>的通知》（环水体[2017]142号）；

- 《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》(安监总管三[2009]116号文)；

- 关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三[2010]186号）；

- 《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》（安监总管三〔2013〕39号）；

- 《国家安全监管总局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三[2013]76号）；

- 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三[2014]94号）；

- 《国家安全监管总局关于印发《危险化学品安全生产“十三五”规划》的通知》（安监总管三[2017]120号）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可衔接相关工作的通知》 （环办环评[2017]84号）；

- 《排污许可管理办法（试行）》（环保部公告 2018 年第 48 号）；

- 《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环境保护部令(第 37

号)，2016年1月1日起实施）；

- 《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（环保部公告 2013 年

第31号）；

- 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）；

- 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气

[2019]53号）。

### 1.1.2地方法律法规文件

- 《山东省环境保护条例》（2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订，2019年1月1日实施）；

- 《山东省大气污染防治条例》（2018年11月30日修正）；

- 《山东省水污染防治条例》（2018年9月21日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2018年12月1日起施行）；

- 《山东省水资源条例》（2018年1月1日实施）；

- 《山东省环境噪声污染防治条例》（2018年1月修订）；

- 《山东省土壤污染防治条例》（2020年1月1日实施）；

- 《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》（2018年1月23日修正）；

- 《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第311号修订，2018年1月24日修订）；

- 《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函[2013]138号）；

- 关于印发《山东省<危险化学品建设项目安全监督管理办法>实施细则》的通知（鲁安监发[2013]39号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于加强安全环保节能管理加快全省化工产业转型升级的意见》（鲁政办字[2015]231号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省危险化学品企业安全治理规定〉的通知》（鲁政办发[2015]259号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于加强危险化学品安全管理工作的通知》（鲁政办发明电[2015]58号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于进一步加强危险化学品安全生产工作的意见》（鲁政办发[2008]68号）；

- 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）；

- 《山东省环境保护厅关于印发进一步加强省会城市群大气污染防治工作实施方案的通知》（鲁环发[2016]191号）；

- 《山东省人民政府关于山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》；

- 《山东省人民政府关于印发山东省主体功能区规划的通知》（鲁政发[2013]3号）；

- 《山东省〈危险化学品建设项目安全监督管理办法〉实施细则》（鲁安监发[2018]17号）；

- 山东省环境保护厅关于印发《山东省建设项目环境影响评价文件质量考核办法(试行)》的通知（鲁环发[2017]3号） ；

- 《山东省人民政府关于印发山东省生态环境保护“十三五”规划的通知》 （鲁政发[2017]10号） ；

- 《山东省人民政府关于印发山东省 “十三五” 节能减排综合工作方案的通知》 （鲁政发[2017]15号） ；

- 《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案实施细则〉的通知》（鲁政办字[2017]54号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于促进开发区改革和创新发展的实施意见》（鲁政办发[2017]58号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于推进石化产业调结构促转型增效益的通知》（鲁政办发[2017]78号）；

- 《山东省人民政府办公厅 关于印发山东省化工投资项目管理暂行规定的通知》（鲁政办字[2019]150号）；

- 《关于发布山东省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录 （2017年本）的通知》（鲁环发[2017]260号）；

- 《关于印发<山东省“十三五”危险废物处置设施建设规划>的通知》（鲁环函[2017]452号）；

- 山东省环境保护厅关于严格执行《山东省建设项目环境影响评价文件质量考核办法(试行)》的通知（鲁环函[2017]519号）；

- 《山东省环保厅关于进一步严把环评关口严控新增大气污染物排放的通知》等（鲁环函[2017]561号）；

- 《山东省危险化学品安全管理办法》（山东省政府令第309号，2017年8月1日起施行）；

- 山东省环境保护厅关于印发《山东省环境保护厅行政处罚裁量基准（2018 年版）》的通知（鲁环发[2018]46号）；

- 《山东省“十三五”危险废物规范化管理评估办法》（鲁环发[2018]51 号）；

- 《全省集中式饮用水水源地环境保护专项行动实施方案》的通知（鲁环发[2018]90号）；

- 《关于加快推进违规化工专项整治工作的通知》（鲁经信原[2018]205号）；

- 《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》（山东省第十届人大常委会第十七次会议，2018年）；

- 《山东省人民政府关于印发<山东省打好危险废物治理攻坚战作战方案

2018-2020年）>的通知》（鲁政字[2018]166号）；

- 山东省人民政府办公厅关于印发山东省专业化工园区认定管理办法的通知（鲁政办字[2018]8号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于公布第一批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字[2018]102号）；

- 《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）；

- 《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》的通知（鲁环发

[2019]146号）；

- 《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（鲁环发〔2017〕331号）；

- 《关于印发《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》等5个行动方案的通知》（鲁环发[2016]162号）；

- 关于加强新上项目污染物总量控制工作的通知》（泰环发[2012]192号）；

- 《市委办公室 市政府办公室关于印发〈泰安市化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案〉的通知》（泰办发[2017]65号）；

- 《泰安市扬尘污染防治管理办法》（泰安市人民政府令第167号自2014年8月1日起施行）；

- 《泰安市人民政府办公室关于加强危险化学品安全管理工作的通知》（泰政办发[2015]6号）；

- 《泰安市人民政府关于印发泰安市落实<水污染防治行动计划>工作方案的通知》（泰政发[2016]13号）；

- 泰安市人民政府关于划定泰安市大气污染物排放控制区的通告；

- 《泰安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

- 《泰安市生态红线划定工作方案》（2016.9）；

- 《宁阳县国民经济和社会发展第十三个五年总体规划纲要）；

### 1.1.3 相关规划文件

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2、《国务院关于重点区域大气污染防治“十二五”规划》（国函[2012]146号）；

3、《关于印发<国家环境保护标准“十三五”发展规划的通知》（环科技  [2017]49号）；

4、《山东省 2013-2020 年大气污染防治规划》；

5、《山东省生态红线保护规划》（2016-2020）；

6、《宁阳县城市总体规划（2013-2030》；

7、《宁阳县生态规划》；

8、《宁阳县磁窑镇总体规划》（2012-2030）；

9、《宁阳化工产业园总体发展规划》（2017-2030）。

### 1.1.4技术导则及规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

- 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）；

- 《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）；

- 《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；

- 《化学品分类和危险性公示通则》（GB 13690-2009）；

- 《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

- 《医药工业环境保护设计规范》（GB51133-2015）；

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）；

- 《环境空气质量评价技术规范（试行）》（2013年10月1日实施）；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 591 号，2011年12月1日实施）；

- 《危险化学品名录》（2015版）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

- 《国家危险废物名录》（2021年版）；

- 《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

- 《挥发性有机物污染物防治技术政策》（公告2013年第31号）；

- 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

- 《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（GB37/T3535-2019）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（2019年12月

20日施行）；

- 《排污许可管理办法（试行）》（2019修订）；

- 《突发环境事件应急监测技术指南》（DB37/T 3599-2019）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）；

- 《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》；

### 1.1.4项目环评相关依据文件

1、项目环境影响评价委托书；

2、项目备案证明；

3、《宁阳县生物化工基地环境影响报告书》及审查意见（泰环审[2013]44号）；

4、建设单位提供的其他相关技术资料。

## 1.2评价目的、指导思想与评价重点

### 1.2.1评价目的

本评价将通过对项目评价范围内的自然、社会经济、环境质量现状的调查、监测和工程分析及治理措施的分析论证，分析建设项目的排污环节，确定排污量，预测该工程投产后对周围环境的影响范围和程度，以及工程建设的环境效益、社会效益，从环境保护的角度论证工程建设的可行性以及所采取环保措施的有效性、可行性和厂址选择的合理性，并按照经济、社会、环境效益相统一的原则，提出控制污染、改善环境的措施，为经济决策和环境管理提供科学依据。

### 1.2.2指导思想

根据该项目的特点，找出影响环境的主要因子，有重点地进行评价。评价方法力求科学、严谨，实事求是；分析论证力求客观公正；贯彻达标排放和总量控制的原则；做到节约用水、废水和固体废物资源化、减少大气污染物排放量、减少风险。所制定的环保措施和建议力求技术上可靠、经济上合理，体现环境保护与社会经济协调发展的原则；保证报告书质量，为经济和社会发展服务。

### 1.2.3评价重点

通过现场调查与现状监测，掌握拟建工程所在区域的环境质量现状和自然、社会环境基本情况，筛选环境敏感点，确定环境保护目标，寻找项目建设可能的环境制约因素，为项目的建设提供基础的环境背景数据。

通过工程分析，查清建设工程的主要污染源、污染物及其排放量以及可能的污染途径等，为有目的的控制及减缓污染物排放影响提供科学基础。

对工程在建设期和营运期对周围环境产生的影响进行分析评价，并预测其影响程度以及范围，提出相应的防范措施。

对项目的环境风险进行评价，分析风险源强，提出应急防范措施；

根据国内外同类企业生产的现状、环境保护措施现状及其可能存在的问题，结合生产工艺的性质和特点，对进一步减轻环境污染的对策进行研究，并提出具有针对性和可操作性的污染防治对策和风险应急措施。

从环境保护角度对工程的可行性做出明确结论，为设计单位优化设计、管理部门审批决策和建设单位的环境管理提供科学依据。

## 1.3评价等级、评价范围与重点保护目标

### 1.3.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则》要求和环境影响因素识别结果，并考虑到厂址所处地理位置、环境状况、环境功能区划及工程排污等特点，确定该项目环境影响评价等级见表1.3-1。

表1.3-1  环境影响评价等级

| 项目 | 判 据 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 污染物名称 | 四氢呋喃 | 二级评价 |
|  | 最大地面浓度 | 17.253μg/m3 |  |
|  | 占标率（Pmax） | 8.6265% |  |
|  | D10% | -- |  |
|  | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），拟建 项目最大地面空气质量浓度占标率Pmax为8.6265%，介于1%至10%之间。拟建项目不属于电力、钢铁、水泥、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目，不使用高污染燃料，因此报告书评级不需要提高一级，该项目大气环境评价等级为二级。 |  |
| 地表水 | 排放方式 | 间接排放 | 生产废水经项目区内一期污水站处理后排入宁阳磁窑中环水务有限公司深度处理 | 三级B评价 |
| 地下水 | 项目类别 | Ⅰ类项目 | 二级评价 |
|  | 敏感程度 | 不敏感 |  |
| 噪声 | 所在地噪声功能区划 | 3类 | 三级评价 |
|  | 建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量 | 评价范围内无噪声敏感目标，不涉及评价范围内敏感目标噪声级增高量 |  |
|  | 受影响人口数量变化 | 无变化 |  |
| 土壤 | 项目类别 | Ⅰ类项目 | 二级评价 |
|  | 土壤敏感程度 | 不敏感 |  |
|  | 占地规模 | 中 |  |
| 环境 风险 | 危险物质数量与临界量比值（Q） | Q＜10 | 二级评价 |
|  | 行业及生产工艺（M） | M2（10＜M≤20） |  |
|  | 危险物质及工艺系统危险性（P） | P3（中度危害） |  |
|  | 环境敏感程度（E） | E3（环境低度敏感区） |  |
|  | 环境风险潜势 | Ⅲ |  |
| 生态 | 影响区域生态敏感性 | 一般区域 | 三级评价 |
|  | 工程占地（含水域）范围 | 面积≤2km2 |  |

### 1.3.2评价范围及重点保护目标

根据当地气象、水文地质条件，结合本项目建设的特点、“三废”排放情况及评价工作等级的要求，确定本次评价的范围及重点保护目标见表1.3-2～1.3-3和图1.3-1～1.3-2。项目近距离情况详见表1.3-4和图1.3-3。

表1.3-2   评价范围一览表

| 项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以污染源为中心，边长5km的正方形范围 |
| 地表水 | 宁阳磁窑中环水务有限公司入海子河排污口上游500m至下游2000m范围 |
| 地下水 | 北至泊家庄村，南至磁窑西村，西至津浦铁路，东至乔家庄村，面积约19km2 |
| 噪声 | 厂界外1m及厂界周围200m范围 |
| 环境风险 | 以风险源为中心，半径5km的圆形范围 |
| 生态 | 项目厂界以内 |
| 土壤 | 项目区及周边0.2km的范围 |

表1.3-3  评价范围内保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标名称 | 相对厂界 | 户数（人/户） | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |
| 环境空气 （*标注） 环境风险 （∆标注） | 国家庄村*∆ （已搬迁） | S | 300 | 1230/409 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 环境风险二级评价 |
|  | 西磁窑村*∆ （已搬迁） | SE | 1800 | 2550/850 |  |
|  | 泊家庄村*∆ | N | 850 | 2190/731 |  |
|  | 磁窑北村*∆ | SW | 1500 | 1100/367 |  |
|  | 后丁家庙村*∆ | W | 1610 | 630/209 |  |
|  | 磁窑东村*∆ | SW | 1750 | 1130/377 |  |
|  | 前丁家庙村*∆ | W | 1931 | 560/188 |  |
|  | 磁窑南村*∆ | SW | 2300 | 1045/349 |  |
|  | 磁窑西村*∆ | SW | 2390 | 910/305 |  |
|  | 北马寨村*∆ | NE | 2470 | 560/188 |  |
|  | 永安寨村*∆ | NE | 2780 | 700/233 |  |
|  | 东北庄村*∆ | NE | 2950 | 650/216 |  |
|  | 西北庄村*∆ | NE | 2500 | 770/267 |  |
|  | 张家寨村*∆ | NE | 2690 | 900/300 |  |
|  | 于家庄村*∆ | NE | 2380 | 550/183 |  |
|  | 郑家庄村∆ | NW | 2620 | 780/260 |  |
|  | 乔家庄村∆ | SE | 2800 | 400/133 |  |
|  | 石家门村∆ | NE | 2580 | 730/243 |  |
|  | 任家街村∆ | NE | 3070 | 620/203 |  |
|  | 侯家寨∆ | NE | 3300 | 180/64 |  |
|  | 崔村∆ | NE | 3360 | 210/69 |  |
|  | 南高村∆ | N | 3040 | 760/310 |  |
|  | 北高村∆ | N | 3290 | 380/123 |  |
|  | 西高村∆ | N | 3340 | 650/214 |  |
|  | 东栈∆ | NW | 3660 | 230/56 |  |
|  | 茶棚∆ | NW | 3640 | 280/87 |  |
|  | 堡头村∆ | NW | 3610 | 380/104 |  |
|  | 齐家庄村∆ | NW | 3030 | 790/271 |  |
|  | 齐家岭村∆ | W | 3400 | 240/73 |  |
|  | 西太平村∆ | W | 3110 | 560/234 |  |
|  | 歇息铺村∆ | SW | 3320 | 120/34 |  |
|  | 东磨庄新村∆ | SW | 3350 | 180/47 |  |
|  | 东磨庄村∆ | SW | 3850 | 220/68 |  |
|  | 田家院村∆ | S | 3010 | 510/225 |  |
|  | 乡城南村∆ | NE | 4310 | 790/278 |  |
|  | 乡城北村∆ | NE | 4480 | 820/289 |  |
|  | 南腾村∆ | NE | 4730 | 890/269 |  |
|  | 山西街村∆ | NW | 4400 | 820/267 |  |
|  | 后海子村∆ | NW | 4040 | 610/179 |  |
|  | 前海子村∆ | NW | 4450 | 800/254 |  |
|  | 朴家宅村∆ | W | 4400 | 360/118 |  |
|  | 颜家庄村∆ | SW | 4800 | 340/103 |  |
|  | 老王庄村∆ | SW | 4830 | 320/96 |  |
|  | 大磨庄村∆ | SW | 4260 | 430/101 |  |
|  | 张家村∆ | S | 4400 | 420/116 |  |
|  | 小河西村∆ | SE | 4110 | 260/71 |  |
|  | 东磁西村∆ | SE | 4060 | 530/163 |  |
|  | 东磁东村∆ | SE | 4760 | 420/121 |  |
| 地表水 | 海子河 | W | 2200 | -- | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
|  | 柴汶河 | E | 2770 | -- |  |
| 地下水 | 项目厂区19km2范围内浅层地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 噪声 | 厂界外1m及厂界周围200m范围内敏感保护目标 | 《声环境质量标准》（GB12348-2008） 3类标准 |
| 土壤 | 项目区及周边0.2km的范围 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）表1 筛选值第二类 |

注：在环境空气、环境风险敏感目标中，边长5km的矩形范围内敏感点既为环境空气敏感点又为环境风险敏感点，半径为5km的圆形范围内的敏感点仅为环境风险敏感点。其中环境空气敏感点用*标注，环境风险敏感点用∆标注。

### 1.3.3项目周围环境概况

拟建项目位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）内，堡头大街以南，东邻山东恒信集团焦化有限公司，项目周围近距离情况见表1.3-4、图1.3-3。

表1.3-4   项目周围近距离情况

| 类别 | 序号 | 名称 | 相对厂址方位 | 相距厂界距离（m） | 人数（户） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村庄 | 1 | 泊家庄村 | N | 850 | 2190/731 |
| 企业 | 1 | 山东晋煤明生达 | NE | 100 | 300 |
|  | 2 | 山东恒信集团焦化有限公司 | E | 紧邻 | 500 |
|  | 3 | 山东中京生物科技有限公司 | SN | 640 | 80 |
|  | 4 | 红德医药 | SE | 260 | 50 |
|  | 5 | 泰安市泰山现代农业科技有限公司 | SE | 300 | 60 |
|  | 6 | 宁阳靖泰生化有限公司 | SE | 430 | 17 |
|  | 7 | 山东泰阳生物科技有限公司 | SE | 680 | 32 |
|  | 8 | 泰安润泰化工有限公司 | SE | 950 | 80 |
|  | 9 | 泰安宝泰能源有限公司 | S | 800 | 12 |
|  | 10 | 泰安众智化工有限公司 | S | 800 | 90 |
|  | 11 | 泰安昌林化工有限公司 | SW | 990 | 56 |
|  | 12 | 山东财富化工有限公司 | S | 1000 | 367 |
|  | 13 | 山东华星生物技术有限公司 | SW | 818 | 150 |
|  | 14 | 山东华阳迪尔化工有限公司 | SW | 1070 | 180 |
|  | 15 | 华阳集团新厂区 | SE | 1130 | 170 |
|  | 16 | 宁阳磁窑中环水务有限公司 | NW | 2870 | 120 |
| 道路 | 1 | 园区道路 | E | 紧邻 | -- |
|  | 2 | 堡头大街 | N | 紧邻 | -- |

## 1.4环境影响因素识别

### 1.4.1环境影响因子识别

根据项目内容及特点，结合项目所在区域的环境特征，本项目主要环境影响因素见表1.4-1。

表1.4-1  主要环境影响因素

| 阶段 | 分类 | 产生源 | 主要污染物 | 环境影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 场地施工、运输 | 扬尘 | 环境空气 |
|  | 噪声 | 施工机械 | 施工噪声 | 声环境 |
|  | 固废 | 场地清理 | 施工垃圾 | 二次污染、 生态 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 |  |
|  | 废水 | 施工废水 | COD、BOD5、氨氮、SS、石油类 | 水环境 |
|  |  | 施工人员生活污水 | COD、氨氮等 |  |
| 营运期 | 废气 | 生产车间、 污水处理站、 罐区 | TSP、硫化氢、臭气浓度、VOCs、甲苯、氨、丙酮、甲醇、二甲基甲酰胺（DMF）、氯化氢、三氯甲烷、丁酮、二氯甲烷、四氢呋喃、三乙胺、乙醇、乙腈、异丙醇、乙酸乙酯、甲基叔丁基醚 | 环境空气 |
|  | 废水 | 生产废水 | pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、全盐量 | 水环境 |
|  |  | 生活废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等 |  |
|  | 噪声 | 风机及各种泵类 | Leq (A) | 声环境 |
|  | 固废 | 生产 | 车间生产过程中的工艺废液和废渣、设备消毒废液，废气治理措施产生的废活性炭、布袋除尘器捕尘、真空泵废液、深冷废液，水纯化装置产生的废活性炭、废树脂和废反渗透膜，原料拆包产生的废包装袋、废包装桶及废沾染物，高盐废水浓缩废液和废渣、污水处理站污泥 | 二次污染、 生态 |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 |  |
|  | 风险 | 罐区 | 甲醇、乙醇、95%乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷、异丙醇、丙酮、四氢呋喃等储罐泄漏 | 二次污染、 生态 |

### 1.4.2评价因子的筛选

通过对该项目“三废”排放特征的分析和环境影响因子的识别，确定本评价选取的环境空气、地表水、地下水、噪声的现状评价因子和影响评价因子见表1.4-2。

表1.4-2  现状评价和影响评价分析因子一览表

| 评价专题 | 现状评价因子 | 影响评价（分析）因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP、硫化氢、臭气浓度、VOCs、甲苯、氨、丙酮、甲醇、二甲基甲酰胺（DMF）、氯化氢、三氯甲烷、丁酮、吡啶、二氯甲烷、四氢呋喃、三乙胺、硫酸雾、乙醇、乙腈、正丁醇、异丙醇、乙酸乙酯、甲基叔丁基醚 | PM10、TSP、硫化氢、氨、臭气浓度、VOCs（甲苯、乙腈、丁酮、四氢呋喃、氨、丙酮、甲醇、二氯甲烷 ）、氯化氢 |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、硝酸盐、硫化物、氯化物、氰化物、氟化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、全盐量、高锰酸盐指数、甲苯、三氯甲烷、二氯甲烷、TOC、水合肼 | -- |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数、甲苯、三氯甲烷、二氯甲烷、三溴甲烷 | COD、NH3-N、甲苯、三氯甲烷、二氯甲烷 |
| 噪声 | Leq（A） | Leq（A） |
| 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯丙[a]蒽、苯丙[a]芘、苯丙[b]莹蒽、苯丙[k]莹蒽、䓛、二苯丙[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | pH、甲苯、二氯甲烷 |
| 风险 | -- | 甲醇、乙醇、95%乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷、异丙醇、丙酮、四氢呋喃等储罐泄漏 |

## 1.5评价标准

### 1.5.1环境功能区划

该项目位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地），属于《泰安市人民政府关于划定泰安市大气污染物排放控制区的通告》划定的重点控制区，属于南水北调的一般控制区。

（1）环境空气

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）地表水

根据泰安市地表水环境功能区划和南水北调的要求，海子河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

（3）地下水

根据宁阳县的环境区划，厂址周围地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境

项目位于工业园区内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（5）土壤

项目位于工业园区内，土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

### 1.5.2环境质量标准

表1.5-1  环境质量标准

| 项目 | 执行标准及标准分级或分类 | 污染物及浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 | 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 |
|  |  | SO2 | 24小时平均 | 0.15mg/m3 |
|  |  |  | 1小时平均 | 0.50mg/m3 |
|  |  | NO2 | 24小时平均 | 0.08mg/m3 |
|  |  |  | 1小时平均 | 0.20mg/m3 |
|  |  | PM2.5 | 24小时平均 | 0.075mg/m3 |
|  |  | PM10 | 24小时平均 | 0.15mg/m3 |
|  |  | CO | 24小时平均 | 4mg/m3 |
|  |  |  | 1小时平均 | 10mg/m3 |
|  |  | 臭氧 | 日最大 8小时平均 | 160mg/m3 |
|  |  |  | 1小时平均 | 200mg/m3 |
|  |  | TSP | 24小时平均 | 0.30mg/m3 |
|  | 《大气污染物综合排放标准 详解》 | VOCs参照非甲烷总烃执行 | 一次值 | 2mg/m3 |
|  | 参照《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1二级标准 | 臭气浓度 | 一次值 | 20 无量纲 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | 氨 | 1小时平均 | 0.2mg/m3 |
|  |  | 甲醇 | 1小时平均 | 3mg/m3 |
|  |  |  | 日均值 | 1mg/m3 |
|  |  | HCl | 1小时平均 | 0.05mg/m3 |
|  |  | 甲苯 | 1小时平均 | 0.20mg/m3 |
|  |  | 丙酮 | 1小时平均 | 0.80mg/m3 |
|  |  | 硫化氢 | 1小时平均 | 0.01mg/m3 |
|  |  | 硫酸 | 1小时平均 | 0.30mg/m3 |
|  |  | 吡啶 | 1小时平均 | 0.08mg/m3 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH（无量纲） | 6.5～8.5 |
|  |  | 钠 | 200mg/L |
|  |  | 总硬度 | 450mg/L |
|  |  | 溶解性总固体 | 1000mg/L |
|  |  | 硫酸盐 | 250mg/L |
|  |  | 氯化物 | 250mg/L |
|  |  | 氟化物 | 1.0mg/L |
|  |  | 硝酸盐 （以N计） | 20mg/L |
|  |  | 亚硝酸盐 （以N计） | 1.0mg/L |
|  |  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 3.0mg/L |
|  |  | 氨氮 | 0.5mg/L |
|  |  | 氰化物 | 0.05mg/L |
|  |  | 挥发性酚类 | 0.002mg/L |
|  |  | 总大肠菌群 | 3CFU/100mL |
|  |  | 细菌总数 | 100 CFU/mL |
|  |  | 砷 | 0.01mg/L |
|  |  | 汞 | 0.001mg/L |
|  |  | 六价铬 | 0.05mg/L |
|  |  | 铅 | 0.01mg/L |
|  |  | 镉 | 0.005mg/L |
|  |  | 铁 | 0.3mg/L |
|  |  | 锰 | 0.1mg/L |
|  |  | 甲苯 | 700μg/L |
|  |  | 二氯甲烷 | 20μg/L |
|  |  | 三氯甲烷 | 60μg/L |
|  |  | 三溴甲烷 | 100μg/L |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类（注：全盐量参考鲁质监标发[2014]7号文） | pH（无量纲） | 6～9 |
|  |  | COD | 30mg/L |
|  |  | BOD5 | 6mg/L |
|  |  | 氨氮 | 1.5mg/L |
|  |  | 总氮 | 1.5mg/L |
|  |  | 石油类 | 0.5mg/L |
|  |  | 挥发酚 | 0.01mg/L |
|  |  | 氟化物 | 1.5mg/L |
|  |  | 氰化物 | 0.2mg/L |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 10mg/L |
|  |  | 总磷 | 0.3mg/L |
|  |  | 全盐量 | 1000mg/L |
|  |  | 粪大肠菌群 | 20000个/L |
|  | 参照《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）表 2、表3集中式生活饮用水地表水源地相关标准 | 硝酸盐 | 10mg/L |
|  |  | 氯化物 | 250mg/L |
|  |  | 甲苯 | 0.7mg/L |
|  |  | 水合肼 | 0.01mg/L |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.02mg/L |
|  |  | 三氯甲烷 | 0.06mg/L |
|  |  | 硫酸盐 | 250mg/L |
| 土壤 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 筛选值第二类 | 砷 | 60mg/kg |
|  |  | 镉 | 65mg/kg |
|  |  | 铬（六价） | 5.7mg/kg |
|  |  | 铜 | 18000mg/kg |
|  |  | 铅 | 800mg/kg |
|  |  | 汞 | 38mg/kg |
|  |  | 镍 | 900mg/kg |
|  |  | 四氯化碳 | 2.8mg/kg |
|  |  | 氯仿 | 0.9mg/kg |
|  |  | 氯甲烷 | 37mg/kg |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | 9mg/kg |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | 5mg/kg |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | 66mg/kg |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596mg/kg |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 54mg/kg |
|  |  | 二氯甲烷 | 616mg/kg |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | 5mg/kg |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10mg/kg |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8mg/kg |
|  |  | 四氯乙烯 | 53mg/kg |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840mg/kg |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8mg/kg |
|  |  | 三氯乙烯 | 2.8mg/kg |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5mg/kg |
|  |  | 氯乙烯 | 0.43mg/kg |
|  |  | 苯 | 4mg/kg |
|  |  | 氯苯 | 270mg/kg |
|  |  | 1,2-二氯苯 | 560mg/kg |
|  |  | 1,4-二氯苯 | 20mg/kg |
|  |  | 乙苯 | 28mg/kg |
|  |  | 苯乙烯 | 1290mg/kg |
|  |  | 甲苯 | 1200mg/kg |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570mg/kg |
|  |  | 邻二甲苯 | 640mg/kg |
|  |  | 硝基苯 | 76mg/kg |
|  |  | 苯胺 | 260mg/kg |
|  |  | 2-氯酚 | 2256mg/kg |
|  |  | 苯并[a]蒽 | 15mg/kg |
|  |  | 苯并[a]芘 | 1.5mg/kg |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | 15mg/kg |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | 151mg/kg |
|  |  | 䓛 | 1293mg/kg |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5mg/kg |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15mg/kg |
|  |  | 萘 | 70mg/kg |
| 环境 噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 | 昼间：65dB（A），夜间：55dB（A） |

空气中二氯甲烷、三氯甲烷、乙腈、丁酮、乙醇、异丙醇、乙酸乙酯、四氢呋喃、N,N-二甲基甲酰胺（DMF）、三乙胺、正丁醇、吡啶、甲基叔丁基醚无国家质量标准，根据《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）附录C多介质环境目标值估算方法 AMEG（周围环境目标值）的估算模式进行计算。在没有阈限值或推荐值情况下，通过LD50估算化学物质AMEGAH值，基本上以大鼠急性经口毒LD50为依据。AMEGAH 单位为μg/m3，模式如下：AMEGAH=0.107×LD50。

具体LD50 参数值来源于化学物质毒性数据库，核算后执行标准情况见表 1.5-2。

表 1.5-2	LD50 参数及执行标准情况

| 项目 | LD50 | AMEGAH | 执行标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙腈 | 2730mg/kg(大鼠，经口) | 0.29mg/m3 | 0.29mg/m3 |
| 二氯甲烷 | 1600mg/kg(大鼠，经口) | 0.17mg/m3 | 0.17mg/m3 |
| 三氯甲烷 | 908mg/kg(大鼠，经口) | 0.10mg/m3 | 0.10mg/m3 |
| 正丁醇 | 790mg/kg(大鼠，经口) | 0.10mg/m3 | 0.10mg/m3 |
| 丁酮 | 3400mg/kg(大鼠，经口) | 0.36mg/m3 | 0.36mg/m3 |
| 吡啶 | 1580mg/kg(大鼠，经口) | 0.17mg/m3 | 0.17mg/m3 |
| 甲基叔丁基醚 | 3030mg/kg（大鼠，经口) | 0.32mg/m3 | 0.32mg/m3 |
| 异丙醇 | 5045mg/kg（大鼠，经口) | 0.54mg/m3 | 0.54mg/m3 |
| 二甲基甲酰胺（DMF） | 2800mg/kg（大鼠，经口) | 0.30mg/m3 | 0.30mg/m3 |
| 四氢呋喃 | 2816mg/kg（大鼠，经口) | 0.30mg/m3 | 0.30mg/m3 |
| 三乙胺 | 460mg/kg（大鼠，经口) | 0.05mg/m3 | 0.05mg/m3 |
| 乙酸乙酯 | 5620mg/kg（大鼠，经口) | 0.60mg/m3 | 0.60mg/m3 |
| 乙醇 | 7060mg/kg（大鼠，经口) | 0.76mg/m3 | 0.76mg/m3 |

### 1.5.3污染物排放标准

表1.5-3  污染物排放标准

| 项目 | 执行标准及标准分级或分类 | 污染物 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 氯化氢 | 排气气筒高度 | 排放速率 | 排放浓度 |
|  |  |  | 30m | 1.4kg/h | 100mg/m3 |
|  |  |  | 厂界0.2mg/m3 |
|  |  | 颗粒物 | 排气气筒高度 | 排放速率 | 排放浓度 |
|  |  |  | 30m | 23kg/h | 120mg/m3 |
|  |  |  | 厂界1.0mg/m3 |
|  |  | 甲醇 | 排气气筒高度 | 排放速率 | 排放浓度 |
|  |  |  | 30m | 29kg/h | 190mg/m3 |
|  |  |  | 厂界12mg/m3 |
|  |  | 甲苯 | 排气气筒高度 | 排放速率 | 排放浓度 |
|  |  |  | 30m | 18kg/h | 40mg/m3 |
|  |  |  | 厂界2.4mg/m3 |
|  | 《挥发性有机物排放标准 第 6 部分 有机化工行业 》（DB37/2801.6-2018） | VOCs | 排放速率 | 排放浓度 | 厂界 |
|  |  |  | 3.0kg/h | 60mg/m3 | 2.0mg/m3 |
|  |  | 甲苯 | 排放速率 | 排放浓度 | 厂界 |
|  |  |  | 0.3mg/m3 | 15mg/m3 | 0.2mg/m3 |
|  |  | 二氯甲烷 | 50mg/m3 |
|  |  | 甲醇 | 50mg/m3 |
|  |  | 丙酮 | 50mg/m3 |
|  |  | 丁酮 | 50mg/m3 |
|  |  | 乙腈 | 50mg/m3 |
|  |  | 四氢呋喃 | 50mg/m3 |
|  | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区要求 | 颗粒物 | 10mg/m3 |
|  | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） | 颗粒物 | 工艺废气 | 20mg/m3 | 污水处理站废气 | / |
|  |  | NMHC |  | 60mg/m3 |  | 100mg/m3 |
|  |  | TVOC |  | 100mg/m3 |  | / |
|  |  | 氯化氢 |  | 30mg/m3 |  | / |
|  |  | 硫化氢 |  | / |  | 5mg/m3 |
|  |  | 氨 |  | 20mg/m3 |  | 20mg/m3 |
|  |  | 厂界氯化氢：0.20 |
|  | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018） | 硫化氢 | 排放速率 | 排放浓度 |
|  |  |  | 0.1kg/h | 3mg/m3 |
|  |  | 氨 | 1.0kg/h | 20mg/m3 |
|  |  | VOCs | 5.0kg/h | 100mg/m3 |
|  |  | 臭气浓度 | 800(无量纲) |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 臭气浓度 | 厂界20(无量纲) |
|  |  |  | 25米高排气筒，排放速率限值6000kg/h |
|  |  | 硫化氢 | 30米高排气筒，排放速率限值1.3kg/h |
|  |  |  | 厂界0.06mg/m3 |
|  |  | 氨 | 30米高排气筒，排放速率限值20kg/h |
|  |  |  | 厂界1.5mg/m3 |
|  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | VOCs | 10mg/m3（厂房外） |
| 废水 | 《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008） | 企业向设置污水厂的城镇排水系统排放废水时，其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准 |
|  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级 | 三氯甲烷 | 1mg/L |
|  |  | pH值 | 6.5~9.5 |
|  |  | 色度 | 50倍 |
|  |  | 悬浮物 | 400mg/L |
|  |  | BOD5 | 350mg/L |
|  |  | COD | 500mg/L |
|  |  | 氨氮 | 45mg/L |
|  |  | 总氮 | 70mg/L |
|  |  | 总磷 | 8mg/L |
|  |  | 挥发酚 | 1mg/L |
|  |  | 硫化物 | 1mg/L |
|  |  | 氯化物 | 500mg/L |
|  | 宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质要求 | pH | 6~9 |
|  |  | COD | 450 |
|  |  | BOD | 150 |
|  |  | 氨氮 | 35 |
|  |  | 总氮 | 50 |
|  | 《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分 南四湖东平湖流域》DB37/3416.1-2018 | 全盐量 | 1600 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 昼间 | 65dB（A） |
|  |  | 夜间 | 55dB（A） |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 昼间 | 70dB（A） |
|  |  | 夜间 | 55dB（A） |
| 固体废物 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |

表1.5-4  废气污染物排放标准合并执行情况

| 污染项目 | 有组织排放 | 无组织排放 |
| --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度（ mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 最高允许排放浓度（ mg/m3） |
| 废气 | 颗粒物 | 10 | 23 | 1.0 |
|  | 甲苯 | 15 | 0.3 | 0.2 |
|  | 乙腈 | 50 | -- | -- |
|  | 四氢呋喃 | 50 | -- | -- |
|  | 甲醇 | 50 | 29 | 12 |
|  | 丙酮 | 50 | -- | -- |
|  | NH3 | 20 | 20（1.0污水处理站） | 1.5 |
|  | HCl | 30 | 1.4 | 0.2 |
|  | 丁酮 | 50 | -- | -- |
|  | 二氯甲烷 | 50 | -- | -- |
|  | VOCS | 60 | 3.0 | 2.0（厂界） 10（厂房外） |
|  | 硫化氢 | 3 | 0.1 | 0.06 |
|  | 臭气浓度 | 800 | 6000 | 20 |

# 2工程分析

## 2.1企业和项目概况

山东锐顺药业有限公司由北京丰科睿泰医药科技有限公司2020年5月投资设立，主要从事医疗器械、消毒产品、包装材料及药品生产许可证批准范围内的药品的研发、生产、销售；进出口业务；医药及相关技术成果转让、技术咨询。

公司拟投资12亿元于宁阳化工产业园堡头大街以南，华丰路以西建设原料药及制剂生产项目，项目分两期进行建设，一期项目总投资5亿元。项目总征地面积242亩，总建筑面积131841m2，一期工程计划建筑面积51732m2，主要建设3座原料药生产车间、质检办公楼、仓储、罐区、污水处理站、公用工程楼等厂房设施，二期项目计划建设原料药生产车间及配套设施，建筑面积约80109m2。

一期建成后生产规模可达到13.2吨，本次环境影响评价仅对一期6种药品进行评价，年产能2.4吨。项目新增劳动定员120人，生产采用四班三运转工作制度，每班工作8小时，年工作300天。项目计划2021年2月开工建设，预计2022年投产运行。

该项目的建设可以有效突破原料药市场发展的“瓶颈”，实现产业升级，取得高端特色原料药在国际国内市场的营销突破，创造高收益，同时有利于促进原料药技术的研发和创新，推动原料药的发展，提升医药工业发展水平；有利于降低生产成本、提升自主研发能力，增强公司产品市场竞争力。

## 2.2拟建工程分析

### 2.2.1项目由来

医药制造业是关系到国计民生的基础性、战略性产业，我国目前已经形成包括化学原料药制造、化药制剂制造、中药材及中成药加工、兽用药制造、生物制品与生化药品制造等门类齐全的产业体系。

医药产业是支撑发展医疗卫生事业和健康服务业的重要基础，是具有较强成长性、关联性和带动性的朝阳产业，在惠民生、稳增长方面发挥了积极作用。大力发展医药产业，对于深化医药卫生体制改革、推进健康中国建设、培育经济发展新动力具有重要意义。

我国是第二大原料药生产和第一大原料药出口国，原料药的出口接近世界原料药市场份额的20%左右，主要以大宗原料药为主，在维生素C、青霉素钾盐、扑热息痛、阿司匹林等方面占绝对优势，在60多个品种上具有较强的竞争力。

项目建设目标为打造一个现代化、智能化、面向国际市场、以生产销售高端特色原料药为主要产品的绿色工厂，工厂质量体系和EHS体系满足中国、美国、欧盟、日本的GMP要求。

该项目的建设可以有效突破原料药市场发展的“瓶颈”，实现产业升级，取得高端特色原料药在国际国内市场的营销突破，创造高收益，同时有利于促进原料药技术的研发和创新，推动原料药的发展，提升医药工业发展水平；有利于降低生产成本、提升自主研发能力，增强公司产品市场竞争力。项目实施后不但有利于企业自身的经济发展还可以带动相关行业，更能促进泰安市医药行业科研技术进一步发展，是进一步发展宁阳县经济的需要。

因此，项目的建设符合国家产业政策和世界医药行业的发展趋势，项目产品市场竞争力明显，产品市场十分广阔。

### 2.2.2工程概况

项目名称：原料药及制剂生产项目（一期）

建设单位：山东锐顺药业有限公司

建设地点：宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地），具体地理位置详见图2.2.2-1。

建设性质：新建

建设规模：本项目分期建设，一期建成后可年产原料药13.2吨，本次评价6种药品，共2.4吨。

劳动定员及运行制度：三班制（每班8小时），年工作300天，年工作7200h。

### 2.2.3政策符合性分析

2.2.3.1产业政策符合性分析

本项目已在泰安市经济和信息化委员会备案，备案项目代码为：2020-370900-27-03-059513（详见附件3）。项目备案生产规模为：一期年产原料药13.2吨。本次环评评价6种药品，共2.4吨，产品方案详见表2.2.4-1。

本项目主要生产原料药，根据国家发展和改革委员会[2019]第1683号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不在各目录所列的鼓励类、限制类和淘汰类中，属允许类。另外，从设备方面说：没有《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的落后和淘汰设备。

经对照，该项目产品不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“‘高污染、高环境风险’产品名录”。

本项目位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地），经查找，该项目不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资源部、国家发展和改革委员会，2012年5月23日）中限制和禁止用地的建设项目。

综上所述，项目的建设不违背国家相关产业政策的要求。

2.2.3.2与相关法律法规的符合性分析

该项目位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）内，经对照，本项目的建设符合国发[2013]37号、国发[2015]17号、环发[2012]54号、环发[2012]77号、环发[2012]98号、鲁政办发[2008]68号、鲁环函[2011]358号、鲁政办字[2015]231号、鲁政办发[2015]259号、泰政办发[2015]6号、环环评[2016]150号等文件以及南水北调流域、生态红线等相关法律法规的要求。详见第14章14.2法律法规角度。

2.2.3.3项目选址合理性分析

项目用地位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）内，属于三类工业用地。符合《宁阳县生物化工基地规划》(2012-2030年)和《宁阳县磁窑镇总体规划》(2012-2030年)，详见第12章12.1规划符合性分析。

综上所述，项目的建设符合区域规划，不违背相关政策的要求。

### 2.2.4生产规模及产品方案

1、产品方案

本次评价项目主要包括瑞戈非尼、来那度胺、丙酸氟替卡松、硫酸沙丁胺醇、达格列净、甲磺酸依度沙班，6种原料药产品，年生产2.4吨。

具体产品方案见表2.2.4-1。

表2.2.4-1 拟建工程产品方案

| 序号 | 治疗领域 | 原料药名称 | 年生产批次 （批） | 生产周期 （天） | 每批产量 （kg） | 年产量 （kg） | 年生产 天数 | 生产车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗肿瘤 | 瑞戈非尼 | 25 | 8 | 11 | 275 | 200 | 厂房4南区，2层 |
| 2 |  | 来那度胺 | 25 | 6 | 13 | 325 | 150 | 厂房4南区，3层 |
| 3 | 糖皮质激素类抗炎、抗过敏药 | 丙酸氟替卡松 | 25 | 11 | 20.02 | 500.5 | 275 | 厂房2西区，2层 |
| 4 | β2-肾上腺受体激动剂 | 硫酸沙丁胺醇 | 20 | 8 | 20.58 | 411.6 | 160 | 厂房2西区，3层 |
| 5 | 抗凝血药 | 达格列净 | 20 | 6 | 15 | 300 | 120 | 厂房2东区，2层 |
| 6 | 调节血糖 | 甲磺酸依度沙班 | 25 | 4 | 23 | 575 | 100 | 厂房2东区，3层 |

2、产品质量标准

项目产品属于新药，执行企业标准。企业标准备案情况见图2.2.4-1。

表2.2.4-2 原料药产品质量标准细则一览表

| 产品名称 | 执行标准 | 项目 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸沙丁胺醇 | 企业注册标准 | 性状 | 白色或类白色粉末 |
|  |  | 旋光度 | -0.10。至+0.10。 |
|  |  | 鉴别 | 应在276nm±2nm的波长处有最大吸收；本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱一致；应显硫酸盐的鉴别反应； |
|  |  | 溶液的澄清度与颜色 | 应澄清无色；如显浑浊，应不得比1号浊度标准液更浓；如显色，应不得比黄色2号标准比色液更深。 |
|  |  | 干燥失重 | 应不得过0.5% |
|  |  | 炽灼残渣 | 应不得过0.1% |
|  |  | 有关物质 | 杂质D、杂质F≤0.3%；杂质C≤0.2%，其他杂质≤0.10%，总杂≤0.9%。 |
|  |  | 残留溶剂 | 乙醇≤0.5%；丙酮≤0.5%；乙酸乙酯≤0.5%；甲苯≤0.089%； |
|  |  | 硼 | 供试品溶液的吸光度应不得大于对照品溶液的吸光度（0.005%） |
|  |  | 钯 | ≤10ppm（ug/g） |
|  |  | 含量 | 不得低于98.0% |
| 丙酸氟替卡松 | 企业注册标准 | 外观 | 应为白色或类白色粉末 |
|  |  | 溶解度 | 本品在二氯甲烷中略溶，在乙醇中微溶，在水中几乎不溶。 |
|  |  | 鉴别 | 本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致；在含量项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。 |
|  |  | 比旋度 | 应为+32。— +36。 |
|  |  | 水分 | 应不得过0.2% |
|  |  | 有关物质 | 杂质D、G≤0.3%，其他杂质≤0.10%，总杂质≤0.8%。 |
|  |  | 含量 | 应为98.0%—101.0% |
|  |  | 残留溶剂 | 甲醇≤0.3%，丙酮0.5%，乙酸乙酯≤0.5%，乙醇乙酸乙酯≤0.5%，三氯甲烷≤0.006%。 |
| 瑞戈非尼 | 企业注册标准 | 性状 | 白色或类白色粉末 |
|  |  | 鉴别 | 本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱一致 |
|  |  | 干燥失重 | 应不得过0.5% |
|  |  | 炽灼残渣 | 应不得过0.1% |
|  |  | 有关物质 | 特定杂质≤0.15%；非特定杂质≤0.10%，总杂≤0.5%。 |
|  |  | 残留溶剂 | DMF≤0.022%；乙腈≤0.041%；甲醇≤0.3%；甲苯≤0.089%；THF≤0.5% |
|  |  | 含量 | 不得低于98.0% |
| 达格列净 | 企业注册标准 | 性状 | 白色或类白色粉末 |
|  |  | 鉴别 | 本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱一致 |
|  |  | 干燥失重 | 应不得过0.5% |
|  |  | 炽灼残渣 | 应不得过0.1% |
|  |  | 有关物质 | 特定杂质≤0.15%；非特定杂质≤0.10%，总杂≤0.5%。 |
|  |  | 残留溶剂 | 甲基叔丁基醚≤0.5%；乙酸乙酯≤0.5%； |
|  |  | 含量 | 不得低于98.0% |
| 来那度胺 | 企业注册标准 | 性状 | 白色或类白色粉末 |
|  |  | 鉴别 | 本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱一致 |
|  |  | 干燥失重 | 应不得过0.5% |
|  |  | 炽灼残渣 | 应不得过0.1% |
|  |  | 有关物质 | 特定杂质≤0.15%；非特定杂质≤0.10%，总杂≤0.5%。 |
|  |  | 残留溶剂 | 乙醇≤0.5%；DMF≤0.022%；乙酸乙酯≤0.5%； |
|  |  | 含量 | 不得低于98.0% |
| 甲磺酸依度 沙班 | 企业注册标准 | 性状 | 白色或类白色粉末 |
|  |  | 鉴别 | 本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱一致 |
|  |  | 干燥失重 | 应不得过0.5% |
|  |  | 炽灼残渣 | 应不得过0.1% |
|  |  | 有关物质 | 特定杂质≤0.15%；非特定杂质≤0.10%，总杂≤0.5%。 |
|  |  | 残留溶剂 | 乙醇≤0.5%；二氯甲烷≤0.06%； |
|  |  | 含量 | 不得低于98.0% |

表 2.2.4-3  产品规格情况一览表

| 产品名称 | 包装方式 | 年产量（kg） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞戈非尼 | 内层PE袋，外包铝箔袋密封 | 260 | 企业标准 |
| 来那度胺 | 内层PE袋，外包铝箔袋密封 | 325 | 企业标准 |
| 丙酸氟替卡松 | 内层PE袋，外包铝箔袋密封 | 500 | ChP2015 |
| 硫酸沙丁胺醇 | 内层PE袋，外包铝箔袋密封 | 410 | ChP2015 |
| 达格列净 | 内层PE袋，外包铝箔袋密封 | 260 | 企业标准 |
| 甲磺酸依度沙班 | 内层PE袋，外包铝箔袋密封 | 500 | 企业标准 |

图2.2.4-1 企业标准备案情况

### 2.2.5项目组成

本项目由主体工程、储运工程、公用工程、环保工程和辅助工程五个部分组成，本工程项目组成见表2.2.5-1。

表 2.2.5-1	拟建项目工程组成情况一览表

| 工程 组成 | 装置 名称 | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 甲类厂房2 | 1座3层，位于厂区内南大门北侧，横向连廊式车间，分为东区和西区，总长121.6m，宽18.48m，高23.3m，建筑面积9075.23m²。东区2层，用于生产甲磺酸依度沙班原料药，东区3层用于生产硫酸沙丁胺醇原料药；西区2层用于生产丙酸氟替卡松原料药，西区3层用于生产硫酸沙丁胺醇原料药。 | 新建，东区1层、西区1层预留，暂不使用 |
|  | 甲类厂房4 | 2座3层，位于甲类厂房2西侧，U形连廊式厂房，分为南区和北区，每座长64.72m，宽18.36m，高23.3m，2座总建筑面积11359.7m²，南区2层用于生产来那度胺原料药，南区3层用于生产瑞戈非尼原料药。 | 新建，北区及南区1层预留，暂不使用 |
| 储运 工程 | 甲类仓库1 | 1座1层，占地面积为683.73m2，建筑面积683.73m2。主要存放危险化学品等。 | 新建 |
|  | 甲类仓库2 | 1座1层，占地面积为683.73m2，建筑面积683.73m2。主要存放危险化学品等。 | 新建 |
|  | 甲类仓库3 | 1座1层，占地面积为683.73m2，建筑面积683.73m2。主要存放危险化学品等。 | 新建 |
|  | 甲类仓库4 | 1座1层，占地面积为683.73m2，建筑面积683.73m2。主要存放危险化学品等。 | 新建 |
|  | 甲类仓库5 | 1座1层，占地面积为683.73m2，建筑面积683.73m2。主要存放危险化学品等。 | 新建 |
|  | 危废仓库 | 1座1层，位于厂区内北侧，建筑面积为683.73m2，用于暂存危险废物。 | 新建 |
|  | 罐区 | 占地面积为2441.2m2，主要为厂区液态原辅料储罐，在严格防渗措施下，采用地上式建设，其中甲醇、无水乙醇、95%乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷、异丙醇、丙酮、四氢呋喃等原料各设置2个30m3的储罐。 | 新建 |
| 公用 工程 | 质检办公楼 | 1座4层，长60.1m，宽20.6m，高18.45m，建筑面积5515m²，主要位于厂区内东南侧，主要用于原辅料、中间体、成药的质量检验。 | 新建 |
|  | 公用工程楼 | 1座3层，建筑面积2784.68m2。位于甲类仓库1南侧。 | 新建 |
|  | 污水处理车间1 | 1座1层，建筑面积6544.21m2。污水处理站位于厂区内西北角。 | 新建 |
|  | 门卫1 | 1层2座，建筑面积分别为35m2、84m2，分别位于厂区南北两侧。 | 新建 |
|  | 增加泵房+ 蓄水池 | 负1层，建筑面积168m2。位于厂区内东南角地下1层。 | 新建 |
|  | 循环冷却水 | 本项目新上500m3/h凉水塔3台。 | 新建 |
|  | 纯化水 | 拟设2套纯水制备系统，一套纯水制备规模为10t/h，一套纯水制备规模为2t/h。 | 新建 |
|  | 氮气 | 本项目生产过程中使用氮气进行保护，新增3套80Nm3/h制氮机组。 | 新建 |
|  | 动力 | 新增3套空压机组，空气流量均为7.6m3/min。 | 新建 |
| 环保 工程 | 废气 | 有组织 | 有组织废气主要为生产车间产生的有机废气、粉尘，污水处理站及危废暂存间产生的硫化氢、氨、臭气浓度、VOCs等废气。 反应釜废气、离心废气、干燥废气由真空泵通过管道直接收集进入尾气处理系统，其中含卤素元素废气由真空泵收集后进入“深冷捕集器”预处理再进入尾气处理系统、干燥废气经真空泵收集进入布袋除尘器去除粉尘后再进入尾气处理系统；投料废气经集气罩收集进入布袋除尘器处理后，经管道进入尾气处理系统。各废气产生环节合理收集预处理后，经各自配套的“碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”尾气处理系统处理，最终由1#（厂房4南区）、2#（厂房2东区）、3#（厂房2西区）（均为30m高，内径1.6m）排气筒排放。 污水处理站及危废间废气经“碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”废气处理系统处理后，由4#（20m，内径1.0m）排气筒排放。 车间一般区通过室内通风系统进入碱喷淋，再由活性炭吸附后进入排气筒1#、2#、3#排放。 | 新建 |
|  |  | 无组织 | 无组织废气主要为生产区未捕集到的无组织粉尘及有机废气；溶媒罐区有机溶剂储罐“大、小呼吸”产生的无组织有机废气；污水处理站产生的无组织恶臭气体。通过物料全密闭输送，加强原料仓库、成品仓库以及渣场的密闭性，设备与管线组件泄漏管控、敞开液面逸散管控，加强绿化减少无组织废气排放。 |  |
|  | 废水 | 拟建项目废水产生量为45.3m3/d（13591.78m3/a），项目废水主要包括工艺废水、设备清洗废水、尾气处理废水、真空泵废水、地面冲洗废水、循环系统废水、职工生活污水、纯水机浓水。车间高盐废水经蒸馏除盐预处理后与其他生产废水一起进入厂区自建污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，污水处理站出水及处理后的生活污水在达到宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质要求以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级标准后，通过园区污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理。 | 新建 |
|  | 固废 | 固体废物主要为车间生产过程中的工艺废液和废渣、设备消毒废液，废气治理措施产生的废活性炭、布袋除尘器捕尘、真空泵废液、深冷废液，水纯化装置产生的废活性炭、废树脂和废反渗透膜，原料拆包产生的废包装袋、废包装桶及废沾染物，高盐废水浓缩废液和废渣、污水处理站污泥以及生活垃圾。除部分废包装桶由厂家回收、纯水制备产生的固废外售废品回收站及生活垃圾由环卫部门定期清运外，其余固废均暂存于厂内危废暂存间，由有危险废物处置资质的单位进行清运处理。 | 新建 |
|  | 噪声 | 主要噪声源为真空泵、风机、离心机、干燥箱、循环冷却机等，其噪声源强约为75～85dB(A)。经采取隔声、消声、基础减振，选用低噪设备，合理布置，生产过程中加强管理和润滑，加强日常监测管理，加强厂区绿化等措施后，经预测，项目厂界噪声能够达标排放，不会对周围环境产生不利影响。 | 新建 |
|  | 风险 | 新建2座容积均为950m3的消防水池，位于厂区内厂房南侧。 新建1座容积为3100m3的事故水池、1座2300m3的初期雨水池，位于污水处理站地下。 需对生产车间、质检区、仓库、罐区、污水处理站等进行重点防渗。 | 新建 |

### 2.2.6主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标详见表2.2.6-1。

2.2.6-1 主要经济技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料药 | 瑞戈非尼 | t/年 | 0.28 |
|  |  | 来那度胺 | t/年 | 0.33 |
|  |  | 丙酸氟替卡松 | t/年 | 0.50 |
|  |  | 硫酸沙丁胺醇 | t/年 | 0.41 |
|  |  | 达格列净 | t/年 | 0.3 |
|  |  | 甲磺酸依度沙班 | t/年 | 0.58 |
| 2 | 年操作日 | 天/年 | 300 |
|  |  | 小时/年 | 7200 |
| 3 | 班次 | 三班制 | - |
| 4 | 员工总数 | 人 | 120 |
| 5 | 主要原辅材料 | 主要原辅材料用量 | t/a | 590.9 |
|  |  | 包材 | t/a | 4.5 |
| 6 | 动力消耗 | 电 | 万KW·h/a | 3500 |
|  |  | 新鲜水 | t/a | 17364.64 |
|  |  | 蒸汽 | t/a | 86064 |
| 7 | 厂区总占地面积 | m2 | 242亩 |
| 8 | 建筑面积 | m2 | 51732（一期） |
| 9 | 绿化面积 | m2 | 16977.72 |
| 10 | 总投资（包括流动资金） | 万元 | 50050（一期） |
|  | 固定资产投资 |  | 44050 |
|  | 流动资金 |  | 6000 |
| 11 | 年销售收入 | 万元 | 120000 |
| 12 | 利润 | 万元 | 19137.20 |
| 13 | 上缴各类税金 | 万元 | 14680.93 |

### 2.2.7工作制度与劳动定员

（1）劳动定员：项目新增劳动定员120人。

（2）工作制度：根据市场供需情况及生产特点，企业将采取四班三运转工作制，班工作时间8小时，全年作业天数为300天，年工作7200小时。

### 2.2.8平面布置

#### 1、平面布置原则

（1）合理利用场地，远近期结合，尽量节约土地。

（2）工艺流程通畅，管线尽量短捷。

（3）构筑物之间的间距符合有关防火规定，并设环行通道。

（4）尽量减少生产废气对厂区的影响，并与周围环境相协调。

（5）装置附近铺植草坪，绿化环境。

#### 2、平面布置方案

本项目位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）内，堡头大街以南、护城河大街以北、华丰路以西、葛石路以东，山东恒信集团焦化有限公司以西。

项目区中间两条南北向道路将项目区分为三部分，西区由南向北依次为污水处理区、二期预留空地、甲类厂房3、甲类厂房4、质检办公楼；中间区由南向北依次为仓库区、危废暂存间、公用工程区、二期预留空地、甲类厂房4；东面由南向北依次为罐区、二期预留空地、甲类厂房1，其中甲类厂房1为一期预留厂房，暂不设置生产线。各装置之间的间距符合规范要求，充分利用公司闲置土地，提高土地集约利用率。

厂区主要道路宽8m、6m，环厂区设置，同时厂区主要运输干道设置8m，次要道路和消防道路设置为6m，环厂房布置，道路设置满足运输要求，建筑物之间均采用绿化带间隔。拟建工程项目平面布置图详见图2.2.8-1。

### 2.2.9公用工程

#### 1、给水工程

本项目用水主要为生产工序用水、废气治理用水、真空泵用水、循环冷却补水、设备清洗用水、地面冲洗用水以及职工生活用水，供水水源来自园区自来水供水管网，能够满足本项目需求。

（1）生产工序用水

瑞戈非尼、来那度胺、丙酸氟替卡松、硫酸沙丁胺醇、达格列净、甲磺酸依度沙班6种原料药均涉及工艺用水，根据物料平衡可知，该项目建成后生产工艺用纯化水总量为2.52m3/a。

纯水用量折合新鲜水为3.6m3/a，纯水机采用“二级反渗透”工艺制备，新鲜水制纯水效率为70%，设置2套纯水制备系统，纯水机制备能力为10t/h、2t/h。总设计能力为12t/h，纯水制备系统定期排水作为清下水排放。

本项目生产工序投入新鲜水268.64m3/a。纯水制备工艺流程简图如下：

图2.2.9-1 纯水制备工艺流程图

工艺水平衡详见表2.2.9-1。

表2.2.9-1 生产工艺水平衡表

| 产品名称 | 进入t/a | 排出t/a |
| --- | --- | --- |
|  | 投入水 | 反应产生 | 原料带入 | 入产品 | 废液带出 | 蒸发损耗 | 废水 |
| 瑞戈非尼 | 3.75 | -- | -- | -- | 3.67 | 0.08 | -- |
| 来那度胺 | 19.00 | 0.10 | -- | -- | 0.17 | 0.25 | 18.68 |
| 丙酸氟替卡松 | 141.45 | 0.10 | 0.13 | -- | 140.77 | 0.91 | -- |
| 硫酸沙丁胺醇 | 50.51（含纯化水1.76） | -- | 1.56 | -- | 5.02 | 0.76 | 46.29 |
| 达格列净 | 16.16 | 0.05 | 0.28 | -- | -- | 0.11 | 16.38 |
| 甲磺酸依度沙班 | 36.69（含纯化水0.76） | 0.02 | -- | -- | 36.29 | 0.42 | -- |
| 合计 | 267.56 | 0.27 | 1.97 | -- | 185.92 | 2.53 | 81.35 |
|  | 269.8 | 269.8 |

（2）尾气处理用水

本项目废气需经碱液吸收预处理，用水主要为碱液配置用水，尾气处理约需要NaOH 7.2t/a，考虑蒸发等损耗，碱液配置用水量约为360m3/a（平均1.2m3/d），水源为新鲜水。

（3）真空泵用水

本项目共设置3套水环式真空机组，真空机组旁边设置1个约0.5m3的水箱，真空机组用水循环使用，一周更换一次水箱用水，根据企业提供生产资料，真空泵用水量约为64m3/a（0.21m3/d），水源为新鲜水。

（4）循环冷却补水

本项目拟新建3套循环冷却塔，每套水箱容积约60m3，根据使用过程损耗及水箱水位进行补水，每个蓄水箱年补水量约为160m3，循环冷却用水量约为480m3/a（1.6m3/d），水源为新鲜水。

（5）地面冲洗水

项目生产车间地面定期冲洗，根据企业经验，每车间清洗地面一次用水量约为10m3，每周一次，则项目车间地面冲洗用水量为1720m3/a（合5.73m3/d），水源为新鲜水。

- 员工生活用水

项目新增劳动定员120人，生活用水量平均按照40L/人•d计算，则本项目新增生活用水量为1440m3/a（4.8m3/d），水源为新鲜水。

（7）设备清洗用水

车间生产设备需要间隔一定时间对设备进行清洗，清洗设备使用新鲜水及纯化水，其中纯水用水量约为210m3/a，折合为新鲜水用水量约为13032m3/a（合43.44m3/d）。

综上所述，拟建项目总新鲜水用水量约为17364.64m3/a（平均57.87m3/d）。

#### 2、排水工程

拟建项目厂区排水系统采用雨污分流、清污分流的方式；初期雨水排入厂区初雨收集池，经厂区污水处理站处理后，分批进入宁阳磁窑中环水务有限公司处理，其余雨水就近排入园区雨水管线后汇入海子河。

项目废水主要包括工艺废水、设备清洗废水、尾气处理废水、真空泵废水、地面冲洗废水、循环系统废水、职工生活污水、纯水机浓水。车间高盐废水经蒸馏除盐预处理后与其他生产废水一起进入厂区自建污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，污水处理站出水及处理后的生活污水在达到宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质要求以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级标准后，通过园区污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理。

- 工艺废水

根据物料平衡衡算，生产工艺中产生废水82.2m3/a（低盐废水4.88m3/a，高盐废水77.32m3/a），高盐废水经除盐蒸馏预处理后产生量为58.82m3/a排入厂区污水处理站，低盐废水产生量4.88m3/a，故总工艺废水量为63.7m3/a（0.21m3/d），经厂区污水处理站处理后排入园区管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理。

（2）设备冲洗废水

本项目需定期清洗工艺设备，根据建设单位提供情况，设备清洗废水量约为用水量的80%，约为10425.6m3/a（34.75m3/d）。经厂区污水处理站处理后排入园区管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理。

（3）废气治理废水

本项目碱喷淋循环池内废水循环使用，定期排放，约每月更换一次，更换水量约252m3/a（0.84m3/d），经厂区污水处理站处理后排入园区管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理。

（4）真空泵废水

真空泵依靠水的隔绝形成负压，操作过程中泵内循环水与溶剂蒸汽有接触，为保持循环水的水质，需定期更换真空泵循环水，真空泵废水量为57.6m3/a（0.19m3/d）。经厂区污水处理站处理后排入园区管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理。

（5）地面冲洗废水

地面冲洗废水产生量按用水量的90%计，则产生量约为1548m3/a（合5.16m3/d），经厂区污水处理站处理后排入园区管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理。

（6）冷却循环系统废水

本项目生产过程中冷却水循环水量为180m3/a，排水量按1%计，循环水排水量约为1.8m3/a（0.01m3/d），经厂区污水处理站处理后排入园区管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司处理。

（7）员工生活污水

本项目生活污水产生量按用水量的80%计，则新增生活污水产生量约为1152m3/a（3.84m3/d），经厂区化粪池预处理后排入园区管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司处理。

（8）纯水设备浓水

根据纯水设备工艺，本项目纯水设备浓水量为用水量的30%，则产生量约为91.08m3/a（合0.3m3/d），经厂区污水处理站处理后排入园区管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理。

（9）初期雨水收集系统

本项目排水系统采用雨污分流、清污分流的方式；厂区内在罐区、生产区、生活区分别设置了围堰和导排系统，生产区及罐区的围堰外设阀门切换井，导排系统与事故水池相连，收集的初期雨水排入事故水池，其余雨水就近排入园区雨水管线；事故水池中收集的雨水分批送入厂区内污水处理站，处理达标后经园区污水管网，排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理，最终排入海子河。

根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2016年版），项目汇水面积小于2km2，初期雨水量采用推理公式法进行计算，如下式：

Qs=q•ψ•F

其中：Qs─雨水设计流量（L/s）；

ψ─径流系数，项目为混凝土路面，取ψ=0.95；

F─汇水面积（hm2），根据实际情况，以本项目生产车间的室外区域计，总面积约为150500m2，即15.05hm2。

q—设计暴雨强度[L/（s•hm2）]，按下式计算：

q＝167A1（1+Clgp）/（t+b）n

其中：A1、C、b、n—参数，参照泰安市年最大值统计方法进行计算确定的参数，公式为

q＝4700（1+0.753lgp）/（t+17.5）0.898

p—设计重现期（年），项目属于中等城市和小城市的非中心城区，取3；

t—降雨历时（min），按下式计算

t=t1+t2，

其中t1—地面集水时间（min），应根据汇水距离、地形坡度和地面种类通过计算确定，一般采用5min~15min，本次环评取15min；

t2—管渠内雨水流行时间（min）；本次环评取2.5min；

以上计算出设计暴雨强度为262.32L/（s•hm2），雨水设计流量Qs为3750.52L/s。根据规范，集水时间取15min，得初期雨水量为4.17m3。本项目为满足雨污分流，在罐区外分别在雨水管道和污水管道上设置阀门控制，使其达到雨污分流的目的；在初期雨水及事故水状态时，打开污水管道上阀门关闭雨水管道上阀门；在洁净雨水状态，打开雨水管道上阀门关闭污水管道上阀门。初期雨水收集的时间长短是根据降雨强度来确定，一般在15min左右。后期雨水由手动阀门切换至雨水排水管线。初期雨水排入厂区初期收集池，经厂区污水处理站处理后，分批进入宁阳磁窑中环水务有限公司处理

综上所述，拟建项目废水产生量为13591.78m3/a（平均45.3m3/d），项目用水量及排水量核算表和全厂水平衡图详见表2.2.9-2、图2.2.9-2。

表2.2.9-2  项目用水量及排水量核算表

| 用水类别 | 最大用水量 | 排水量 |
| --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |
| 纯水制备用水 | 1.01 | 303.6 | 0.3 | 91.08 |
| 工艺用水 | 0.88 | 265.04 | 0.21 | 63.7 |
| 设备清洗用水 | 42.44 | 12732 | 34.75 | 10425.6 |
| 尾气处理用水 | 1.2 | 360 | 0.84 | 252 |
| 地面冲洗用水 | 5.73 | 1720 | 5.16 | 1548 |
| 真空泵系统用水 | 0.21 | 64 | 0.19 | 57.6 |
| 冷却循环系统用水 | 1.6 | 480 | 0.01 | 1.8 |
| 职工生活用水 | 4.8 | 1440 | 3.84 | 1152 |
| 合计 | 57.87 | 17364.64 | 45.3 | 13591.78 |

图2.2.9-2（a） 本项目日水平衡图（m3/d）

图2.2.9-2（b） 本项目年水平衡图（m3/a）

#### 3、供电工程

本项目年用电量3500万KWh，由园区供电站供给，拟建1000KVA变压器4台，本项目供电电源可靠，有保障。

#### 4、供热工程

本项目蒸汽年用量约为86064t/a，供热由园区管网供给，为间接蒸汽，主要用于加热等，不进入生产工艺。项目蒸汽平衡图详见图2.2.9-3。

图2.2.9-3  本项目蒸汽平衡图（t/a）

#### 5、制冷系统

本项目设置制冷机组18台，均提供R134a制冷，总制冷功率为1063.8kw.h。

#### 动力系统

拟设3套空压机组，空气流量均为7.6m3 /min。

制氮机组：拟设3套80Nm3/h制氮机组。

本项目拟上循环冷却塔3台，每台循环冷却水用水量为160m3/h。

#### 7、储运工程

（1）运输工程

本项目所需的原辅材料均外购，由专业汽车运输及槽车运输。主要运输量详见表2.2.9-3。

表2.2.9-3  物料运输方式一览表

| 序号 | 物料名称 | 运输 形态 | 包装运输 方式 | 运输量（t/a） | 最大贮存量（t/a） | 来源 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲基异丁酮 | 液态 | 汽运桶装 | 0.05 | 2 | 外购 | 仓库 |
| 2 | 原料 | 固态 | 汽运袋装 | 3.79 | 3.79 | 外购 | 仓库 |
| 3 | N-甲基吡咯烷酮 | 液态 | 汽运桶装 | 1.03 | 1.03 | 外购 | 仓库 |
| 5 | 叔丁醇钾 | 固态 | 汽运袋装 | 0.25 | 0.25 | 外购 | 仓库 |
| 6 | 冰醋酸 | 液态 | 汽运桶装 | 0.08 | 0.08 | 外购 | 仓库 |
| 7 | 甲苯 | 液态 | 汽运桶装 | 0.38 | 3.04 | 外购 | 仓库 |
| 8 | 乙腈 | 液态 | 汽运桶装 | 4.63 | 6.84 | 外购 | 仓库 |
| 9 | 三光气 | 固态 | 汽运袋装 | 0.13 | 0.13 | 外购 | 仓库 |
| 10 | 四氢呋喃 | 液态 | 汽运桶装 | 1.97 | 47.9 | 外购 | 罐区 |
| 11 | 甲醇 | 液态 | 汽运桶装 | 3.94 | 10.69 | 外购 | 罐区 |
| 12 | DMF | 液态 | 汽运桶装 | 4.77 | 9.05 | 外购 | 仓库 |
| 13 | NBS | 固态 | 汽运袋装 | 0.62 | 0.62 | 外购 | 仓库 |
| 14 | 偶氮二异丁腈 | 固态 | 汽运袋装 | 0.02 | 0.02 | 外购 | 仓库 |
| 15 | 碳酸钠 | 固态 | 汽运袋装 | 0.25 | 0.25 | 外购 | 仓库 |
| 16 | 丙酮 | 液态 | 汽运桶装 | 12.88 | 10.66 | 外购 | 罐区 |
| 17 | 10%钯碳 | 固态 | 汽运袋装 | 0.03 | 0.003 | 外购 | 仓库 |
| 18 | 甲酸铵 | 固态 | 汽运袋装 | 0.63 | 0.63 | 外购 | 仓库 |
| 19 | 乙酸乙酯 | 液态 | 汽运桶装 | 8.32 | 9.62 | 外购 | 罐区 |
| 20 | 无水乙醇 | 液态 | 汽运桶装 | 0.98 | 10.69 | 外购 | 罐区 |
| 21 | 氟米松 | 固态 | 汽运桶装 | 0.97 | 0.97 | 外购 | 仓库 |
| 22 | 高碘酸 | 固态 | 汽运袋装 | 0.81 | 0.81 | 外购 | 仓库 |
| 23 | 三乙胺 | 液态 | 汽运桶装 | 2.53 | 2.53 | 外购 | 仓库 |
| 24 | 丙酮酐 | 液态 | 汽运桶装 | 0.88 | 0.88 | 外购 | 仓库 |
| 25 | 二乙胺 | 液态 | 汽运桶装 | 0.4 | 0.4 | 外购 | 仓库 |
| 26 | 盐酸 | 液态 | 汽运桶装 | 3.81 | 3.81 | 外购 | 仓库 |
| 27 | 丁酮 | 液态 | 汽运桶装 | 2.58 | 5.7 | 外购 | 仓库 |
| 28 | 碘化钾 | 固态 | 汽运桶装 | 0.35 | 0.35 | 外购 | 仓库 |
| 29 | N,N-二甲基硫代氨基甲酰氯 | 固态 | 汽运桶装 | 0.52 | 0.52 | 外购 | 仓库 |
| 30 | N,N-二甲基乙酰胺 | 液态 | 汽运桶装 | 7.07 | 7.07 | 外购 | 仓库 |
| 31 | 三水合磷酸钾 | 固态 | 汽运桶装 | 1.12 | 1.12 | 外购 | 仓库 |
| 32 | 三氯甲烷 | 液态 | 汽运桶装 | 7.82 | 7.82 | 外购 | 仓库 |
| 33 | 溴氟甲烷 | 气态 | 汽运瓶装 | 0.4 | 0.4 | 外购 | 仓库 |
| 34 | 4-二甲氨基吡啶 | 固态 | 汽运袋装 | 0.502 | 0.502 | 外购 | 仓库 |
| 35 | 二氯甲烷 | 液态 | 汽运桶装 | 0.61 | 12.21 | 外购 | 罐区 |
| 36 | 三氯化铝 | 固态 | 汽运袋装 | 5.25 | 2.61 | 外购 | 仓库 |
| 37 | 溴乙酰溴 | 液态 | 汽运桶装 | 3.38 | 3.38 | 外购 | 仓库 |
| 38 | 水杨醛 | 液态 | 汽运桶装 | 1.2 | 1.2 | 外购 | 仓库 |
| 39 | 氯化钠 | 固态 | 汽运袋装 | 3.8 | 3.8 | 外购 | 仓库 |
| 40 | 甲基叔丁基醚 | 液态 | 汽运桶装 | 0.62 | 6.58 | 外购 | 仓库 |
| 41 | 异丙醇 | 液态 | 汽运桶装 | 0.39 | 7.81 | 外购 | 罐区 |
| 42 | 叔丁胺 | 液态 | 汽运桶装 | 1.18 | 1.18 | 外购 | 仓库 |
| 43 | 硼氢化钾 | 固态 | 汽运袋装 | 0.5 | 0.5 | 外购 | 仓库 |
| 44 | N-甲基吗啉 | 液态 | 汽运桶装 | 0.46 | 0.46 | 外购 | 仓库 |
| 45 | 丙酸酐 | 液态 | 汽运桶装 | 0.56 | 0.56 | 外购 | 仓库 |
| 46 | 磷酸 | 液态 | 汽运桶装 | 0.57 | 0.57 | 外购 | 仓库 |
| 47 | 三乙基硅烷 | 液态 | 汽运桶装 | 0.44 | 0.44 | 外购 | 仓库 |
| 48 | 三氟化硼乙腈 | 液态 | 汽运桶装 | 0.42 | 0.42 | 外购 | 仓库 |
| 49 | 碳酸钾 | 固态 | 汽运袋装 | 0.48 | 0.48 | 外购 | 仓库 |
| 50 | 正庚烷 | 液态 | 汽运桶装 | 2.72 | 2.72 | 外购 | 仓库 |
| 51 | 氯仿 | 液态 | 汽运桶装 | 0.86 | 7.82 | 外购 | 仓库 |
| 52 | 甲磺酸 | 液态 | 汽运桶装 | 0.6 | 0.6 | 外购 | 仓库 |
| 53 | HOBT | 固态 | 汽运袋装 | 0.21 | 0.21 | 外购 | 仓库 |
| 54 | 对甲苯磺酸 | 液态 | 汽运桶装 | 0.18 | 0.18 | 外购 | 仓库 |
| 55 | 活性炭 | t | 汽运袋装 | 5.2 | 5.2 | 外购 | 仓库 |
| 56 | NaOH | t | 汽运桶装 | 60.95 | 10 | 外购 | 仓库 |
| 57 | 硫酸 | t | 汽运桶装 | 60.15 | 5 | 外购 | 仓库 |
| 58 | 双氧水 | t | 汽运桶装 | 40 | 10 | 外购 | 仓库 |
| 59 | 活性污泥 | t | 汽运袋装 | 30 | 30 | 外购 | 仓库 |

- 储存工程

①储罐

本项目一期罐区设置16个储罐位，均为地上式，氮封处理，罐区位于厂区内东北角，用于用于储存用量较大的溶剂，由管线输送至生产装置区。

储罐规模及能力见表2.2.9-4。

表2.2.9-4   储罐规模及能力参数一览表

| 物质名称 | 单台容积（m3） | 数量 （个） | 长度 （m） | 直径 （m） | 充装率% | 罐体结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 30 | 2 | 5 | 3 | 90 | 卧式 |
| 乙醇 | 30 | 2 | 5 | 3 | 90 | 卧式 |
| 95%乙醇 | 30 | 2 | 5 | 3 | 90 | 卧式 |
| 乙酸乙酯 | 30 | 2 | 5 | 3 | 90 | 卧式 |
| 二氯甲烷 | 30 | 2 | 5 | 3 | 90 | 卧式 |
| 异丙醇 | 30 | 2 | 5 | 3 | 90 | 卧式 |
| 丙酮 | 30 | 2 | 5 | 3 | 90 | 卧式 |
| 四氢呋喃 | 30 | 2 | 5 | 3 | 90 | 卧式 |

②仓库

本项目一期新建 5 座甲类仓库和 1 座危废仓库，具各仓库规模及存储情况见表2.2.9-5。

表2.2.9-5  仓库规模及储存情况一览表

| 序号 | 仓库名称 | 占地面积（m2） | 储存物质名称 | 储存周期（天） | 储存物质量（t） | 储存方式 | 火灾危险类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲类仓库1 | 715.68 | 甲类1、2、5、6项 | 90 | 40 | 桶装/袋装分区放置 | 甲 |
| 2 | 甲类仓库2 | 715.68 | 甲类1、2、5、6项 | 90 | 40 | 桶装/袋装分区放置 | 甲 |
| 3 | 甲类仓库3 | 715.68 | 甲类1、2、5、6项 | 90 | 40 | 桶装/袋装分区放置 | 甲 |
| 4 | 甲类仓库4 | 715.68 | 甲类1、2、5、6项 | 90 | 40 | 桶装/袋装分区放置 | 甲 |
| 5 | 甲类仓库5 | 715.68 | 丙类库 | 90 | 40 | 桶装/袋装分区放置 | 甲 |
| 6 | 危废仓库 | 715.68 | 危险废物 | 30 | 30 | 桶装/袋装分区放置 | 甲 |

### 2.2.10主要生产设备

本项目主要设备见表2.2.10-1。

表2.2.10-1 主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、甲类厂房4南区3层 |
| 1 | 反应釜 | 立式圆筒，200L | 搪玻璃 | 1 | 瑞戈非尼专用 |
| 2 | 反应釜 | 立式圆筒，500L | 搪玻璃 | 4 |  |
| 3 | 反应釜 | 立式圆筒，1000L | 搪玻璃 | 2 |  |
| 4 | 反应釜 | 立式圆筒，2000L | 搪玻璃 | 3 |  |
| 5 | 反应釜 | 立式圆筒，3000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 6 | 反应釜 | 立式圆筒，5000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 7 | 反应釜 | 立式圆筒，500L | 316不锈钢 | 1 |  |
| 8 | 反应釜 | 立式圆筒，1000L | 316不锈钢 | 1 |  |
| 9 | 平板式离心机 | PS800 | Halar | 1 |  |
| 10 | 平板式离心机 | PS1250 | Halar | 1 |  |
| 11 | 平板式离心机 | PS800 | 316不锈钢 | 1 |  |
| 12 | 真空干燥箱 | FZG，5m3 | SUS304 | 1 |  |
| 13 | 真空干燥箱 | FZG，5m3 | 衬塑 | 1 |  |
| 14 | 真空干燥箱 | FZG，1.5m3 | 316不锈钢 | 1 |  |
| 15 | 母液罐 | 卧式圆筒，500L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 16 | 母液罐 | 卧式圆筒，1500L | SUS304 | 1 |  |
| 17 | 双锥真空干燥机 | SZG-500L | 316不锈钢 | 1 |  |
| 二、甲类厂房4南区2层 |
| 1 | 反应釜 | 立式圆筒，200L | 搪玻璃 | 1 | 来那 度胺 |
| 2 | 反应釜 | 立式圆筒，500L | 搪玻璃 | 4 |  |
| 3 | 反应釜 | 立式圆筒，1000L | 搪玻璃 | 2 |  |
| 4 | 反应釜 | 立式圆筒，2000L | 搪玻璃 | 3 |  |
| 5 | 反应釜 | 立式圆筒，3000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 6 | 反应釜 | 立式圆筒，5000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 7 | 反应釜 | 立式圆筒，500L | 316不锈钢 | 1 |  |
| 8 | 反应釜 | 立式圆筒，1000L | 316不锈钢 | 1 |  |
| 9 | 平板式离心机 | PS800 | Halar | 1 |  |
| 10 | 平板式离心机 | PS1250 | Halar | 1 |  |
| 11 | 平板式离心机 | PS800 | 316不锈钢 | 1 |  |
| 12 | 真空干燥箱 | FZG，5m3 | SUS304 | 1 |  |
| 13 | 真空干燥箱 | FZG，5m3 | 衬塑 | 1 |  |
| 14 | 真空干燥箱 | FZG，1.5m3 | 316不锈钢 | 1 |  |
| 15 | 母液罐 | 卧式圆筒，2000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 16 | 母液罐 | 卧式圆筒，2000L | SUS304 | 1 |  |
| 17 | 双锥真空干燥机 | SZG-500L | 316不锈钢 | 1 |  |
| 三、甲类厂房2西区2层 |
| 1 | 反应釜 | 立式圆筒，1000L | 搪玻璃 | 5 | 丙酸氟替卡松 |
| 2 | 反应釜 | 立式圆筒，2000L | 搪玻璃 | 4 |  |
| 3 | 反应釜 | 立式圆筒，5000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 4 | 反应釜 | 立式圆筒，1000L | 316不锈钢 | 2 |  |
| 5 | 油相罐 | 卧式圆筒，3000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 6 | 水相罐 | 卧式圆筒，3000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 7 | 配制罐 | 立式圆筒，200L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 8 | 配制罐 | 立式圆筒，500L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 9 | 平板式离心机 | PS800 | Halar | 1 |  |
| 10 | 平板式离心机 | PS1250 | Halar | 1 |  |
| 11 | 平板式离心机 | PS800 | 316不锈钢 | 1 |  |
| 12 | 母液罐 | 卧式圆筒，5000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 13 | 真空干燥箱 | FZG，5m3 | 衬塑 | 1 |  |
| 14 | 真空干燥箱 | FZG，1.5m3 | 316不锈钢 | 1 |  |
| 15 | 双锥真空干燥机 | SZG-1000L | 316不锈钢 | 1 |  |
| 16 | 母液罐 | 卧式圆筒，2000L | SUS304 | 1 |  |
| 四、甲类厂房2西区3层 |
| 1 | 反应釜 | 立式圆筒，200L | 搪玻璃 | 1 | 硫酸沙丁胺醇 |
| 2 | 反应釜 | 立式圆筒，300L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 3 | 反应釜 | 立式圆筒，500L | 搪玻璃 | 2 |  |
| 4 | 反应釜 | 立式圆筒，1000L | 搪玻璃 | 2 |  |
| 5 | 反应釜 | 立式圆筒，2000L | 搪玻璃 | 2 |  |
| 6 | 反应釜 | 立式圆筒，3000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 7 | 反应釜 | 立式圆筒，5000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 8 | 反应釜 | 立式圆筒，500L | 316不锈钢 | 1 |  |
| 9 | 反应釜 | 立式圆筒，1000L | 316不锈钢 | 1 |  |
| 10 | 平板式离心机 | PS800 | Halar | 1 |  |
| 11 | 平板式离心机 | PS1250 | Halar | 1 |  |
| 12 | 平板式离心机 | PS800 | 316不锈钢 | 1 |  |
| 13 | 真空干燥箱 | FZG，1.2-2.4m3 | 衬塑 | 1 |  |
| 14 | 真空干燥箱 | FZG，1.5m3 | 316不锈钢 | 1 |  |
| 15 | 配制罐 | 立式圆筒，300L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 16 | 配制罐 | 立式圆筒，500L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 17 | 滴加罐 | 立式圆筒，200L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 18 | 油相罐 | 卧式圆筒，3000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 19 | 水相罐 | 卧式圆筒，3000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 20 | 母液罐 | 卧式圆筒，5000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 21 | 双锥真空干燥机 | SZG-500L | 316L | 1 |  |
| 22 | 母液罐 | 卧式圆筒，1000L | SUS304 | 1 |  |
| 五、甲类厂房2东区2层 |
| 1 | 反应釜 | 立式圆筒，200L | 搪玻璃 | 1 | 达格列净 |
| 2 | 反应釜 | 立式圆筒，300L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 3 | 反应釜 | 立式圆筒，500L | 搪玻璃 | 2 |  |
| 4 | 反应釜 | 立式圆筒，1000L | 搪玻璃 | 2 |  |
| 5 | 反应釜 | 立式圆筒，2000L | 搪玻璃 | 2 |  |
| 6 | 反应釜 | 立式圆筒，3000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 7 | 反应釜 | 立式圆筒，5000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 8 | 反应釜 | 立式圆筒，500L | 316不锈钢 | 1 |  |
| 9 | 反应釜 | 立式圆筒，1000L | 316不锈钢 | 1 |  |
| 10 | 平板式离心机 | PS800 | Halar | 1 |  |
| 11 | 平板式离心机 | PS1250 | Halar | 1 |  |
| 12 | 平板式离心机 | PS800 | 316不锈钢 | 1 |  |
| 13 | 真空干燥箱 | FZG，1.2-2.4m3 | 衬塑 | 1 |  |
| 14 | 真空干燥箱 | FZG，1.5m3 | 316不锈钢 | 1 |  |
| 15 | 油相罐 | 卧式圆筒，1000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 16 | 水相罐 | 卧式圆筒，1000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 17 | 配制罐 | 立式圆筒，500L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 18 | 母液罐 | 卧式圆筒，1000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 19 | 双锥真空干燥机 | SZG-500L | 316不锈钢 | 1 |  |
| 20 | 母液罐 | 卧式圆筒，500L | SUS304 | 1 |  |
| 六、甲类厂房2东区3层 |
| 1 | 反应釜 | 立式圆筒，200L | 搪玻璃 | 1 | 甲磺酸依度沙班 |
| 2 | 反应釜 | 立式圆筒，300L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 3 | 反应釜 | 立式圆筒，500L | 搪玻璃 | 2 |  |
| 4 | 反应釜 | 立式圆筒，1000L | 搪玻璃 | 2 |  |
| 5 | 反应釜 | 立式圆筒，2000L | 搪玻璃 | 2 |  |
| 6 | 反应釜 | 立式圆筒，3000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 7 | 反应釜 | 立式圆筒，5000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 8 | 反应釜 | 立式圆筒，500L | 316不锈钢 | 1 |  |
| 9 | 反应釜 | 立式圆筒，1000L | 316不锈钢 | 1 |  |
| 10 | 平板式离心机 | PS800 | Halar | 1 |  |
| 11 | 平板式离心机 | PS1250 | Halar | 1 |  |
| 12 | 平板式离心机 | PS800 | 316不锈钢 | 1 |  |
| 13 | 真空干燥箱 | FZG，1.2-2.4m3 | 衬塑 | 1 |  |
| 14 | 真空干燥箱 | FZG，1.5m3 | 316不锈钢 | 1 |  |
| 15 | 母液罐 | 卧式圆筒，3000L | 搪玻璃 | 1 |  |
| 16 | 双锥真空干燥机 | SZG-500L | 316L | 1 |  |
| 17 | 母液罐 | 卧式圆筒，2000L | SUS304 | 1 |  |
| 其他 |
| 1 | 空气压缩机 | 型号G45P A 8.5 | 组合材料 | 4 | 公用工程 |
| 2 | 压缩空气缓冲罐 | 1m3 | 304 | 4 |  |
| 3 | 压缩空气储气罐 | 2m3 | 304 | 4 |  |
| 4 | 前置过滤器 | T-200 | 304 | 4 |  |
| 5 | 冷冻式干燥机 | HAD-10SNF | 304 | 4 |  |
| 6 | PSA空分制氮机 | HDN-390-80 | 组合件 | 4 |  |
| 7 | 氮气储气罐 | 2m3 | 304 | 4 |  |
| 8 | 液环真空泵 | 2BV6121，抽气量4.66m³/h | 组合件 | 16 |  |
| 9 | 真空缓冲罐 | 0.2m3 | 304 | 16 |  |
| 10 | 真空缓冲罐 | 0.3m3 | 304 | 16 |  |
| 11 | 纯化水制备装置 | 2t/h，RO+EDI | 复合材料 | 4 |  |
| 12 | 原水箱 | 1m³ | 304 | 4 |  |
| 13 | 石英砂过滤器 | 0.7 m³ | 304 | 4 |  |
| 14 | 盐箱 | 0.5m³ | PP | 4 |  |
| 15 | 软化器 | 0.6m³ | 304 | 4 |  |
| 16 | 活性炭过滤器 | 0.7 m³ | 304 | 4 |  |
| 17 | 精密过滤器 | JL-2B | 复合材料 | 4 |  |
| 18 | 高压泵 | CR5-26 | 复合材料 | 4 |  |
| 19 | 淡水罐 | BQL-13B | 304 | 4 |  |
| 20 | 纯化水储罐 | 立式Φ1200×1500（2760），2m3 | 304 | 4 |  |
| 21 | 纯化水输送泵 | YAK-15210-7.5sm | 304 | 4 |  |
| 22 | 紫外线杀菌器 | RZ-WZ-2B66 | 304 | 4 |  |
| 23 | HVAC | TBC1622CHW | 复合材料 | 2 |  |
| 24 | 臭氧发生器 | TLCF-G-3-200B | 复合材料 | 2 |  |
| 25 | 热水罐 | 2m³ | 304 | 2 |  |
| 26 | 管道循环泵 | TD-12/2SWHCJ | 复合材料 | 2 |  |
| 27 | 换热器 | BR013B-5m2 | 复合材料 | 2 |  |
| 28 | 水冷式冷水机组7℃ | CUWD100CS5YV | 复合材料 | 2 |  |
| 29 | 水冷式冷水机组-15℃ | CUW80DS5YZR | 复合材料 | 2 |  |
| 30 | 管道循环泵 | TD100-33/2SWHCJ | 复合材料 | 2 |  |
| 31 | 管道循环泵 | TD100-33/2SWHCJ | 复合材料 | 2 |  |

### 2.2.11投料方式分析

1、罐区物料通过机械泵从罐区管道输送至相应的生产单元，桶装液体物料采用隔膜泵/蠕动泵的方式输送物料。

2、固体投料

在固体加料时，采用人工加料，将袋装的粉料转运到车间，对准反应釜投料口，拉开物料袋下料口的绳子，固体料加入到反应釜内，产生的粉尘经集气罩收集处理。

3、抽真空

本项目部分工段，通过密闭水环式真空机组抽真空，真空泵的前、后均设置气体冷凝装置，真空泵废气经收集后纳入各车间废气处理系统处理后有组织排放。

4、中间物料转移

本项目中间物料均通过管道/料仓/容器密闭转移，避免无组织废气的产生。

5、氮气保护

本项目产品生产及研发过程中，全过程氮气保护，以保证生产的安全性。

### 2.2.12生产工艺及产污环节

### 2.2.13 主要原辅材料及物料平衡

#### 2.2.13.1主要原辅材料用量

本项目所涉及的主要原辅材料及动力消耗见下表：

表2.2.13-1   原辅材料消耗情况及动力消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 单耗 | 年消耗 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要原辅材料 |
| （一）瑞戈非尼 |
| 1 | SM1 | kg | 13 | 325 | 外购 |
| 2 | SM2 | kg | 10 | 250 | 外购 |
| 3 | 甲基异丁酮 | kg | 80 | 2000 | 外购 |
| 4 | N-甲基吡咯烷酮 | kg | 41 | 1025 | 外购 |
| 5 | 叔丁醇钾 | kg | 10 | 250 | 外购 |
| 6 | 冰醋酸 | kg | 3 | 75 | 外购 |
| 7 | 甲苯 | kg | 121.5 | 3037.5 | 外购 |
| 8 | SM3 | kg | 10 | 250 | 外购 |
| 9 | 三光气 | kg | 5 | 125 | 外购 |
| 10 | 乙腈 | kg | 180.7 | 4517.5 | 外购 |
| 11 | THF | kg | 97.5 | 2437.5 | 外购 |
| 12 | 甲醇 | kg | 3.2 | 80 | 外购 |
| 13 | DMF | kg | 180.5 | 4512.5 | 外购 |
| （二）来那度胺 |
| 1 | 乙腈 | kg | 300.6 | 7515 | 外购 |
| 2 | NBS | kg | 24.5 | 612.5 | 外购 |
| 3 | SM1 | kg | 18 | 450 | 外购 |
| 4 | AIBN | kg | 0.54 | 13.5 | 外购 |
| 5 | 碳酸钠 | kg | 10 | 250 | 外购 |
| 6 | SM2 | kg | 18 | 450 | 外购 |
| 7 | 丙酮 | kg | 78 | 1950 | 外购 |
| 8 | DMF | kg | 66 | 1650 | 外购 |
| 9 | 甲酸铵 | kg | 25 | 625 | 外购 |
| 10 | 10%钯炭 | kg | 1.1 | 27.5 | 外购 |
| 11 | 乙酸乙酯 | kg | 941 | 23525 | 外购 |
| 12 | 甲醇 | kg | 77 | 1925 | 外购 |
| 13 | DMF | kg | 115 | 2875 | 外购 |
| 14 | 无水乙醇 | kg | 180 | 4500 | 外购 |
| （三）丙酸氟替卡松 |
| 1 | 氟米松 | kg | 38.5 | 962.5 | 外购 |
| 2 | 高碘酸 | kg | 32.34 | 808.5 | 外购 |
| 3 | 四氢呋喃 | kg | 98.18 | 2454.5 | 外购 |
| 4 | 丙酮 | kg | 305.67 | 7641.75 | 外购 |
| 5 | 三乙胺 | kg | 37.89 | 947.25 | 外购 |
| 6 | 丙酸酐 | kg | 35 | 875 | 外购 |
| 7 | 二乙胺 | kg | 15.79 | 394.75 | 外购 |
| 8 | 盐酸 | kg | 42.25 | 1056.25 | 外购 |
| 9 | 丁酮 | kg | 683.67 | 17091.75 | 外购 |
| 10 | 碘化钾 | kg | 13.96 | 349 | 外购 |
| 11 | N,N-二甲基硫代氨基甲酰氯 | kg | 20.75 | 518.75 | 外购 |
| 12 | DMAC | kg | 282.6 | 7065 | 外购 |
| 13 | 甲醇 | kg | 658.21 | 16455.25 | 外购 |
| 14 | 三水合磷酸钾 | kg | 45.74 | 1143.5 | 外购 |
| 15 | 氯仿 | kg | 312.68 | 7817 | 外购 |
| 16 | 溴甲烷 | kg | 15.71 | 392.75 | 外购 |
| 17 | 4-二甲氨基吡啶 | kg | 19.87 | 496.75 | 外购 |
| 18 | 无水乙醇 | kg | 655.27 | 16381.75 | 外购 |
| 19 | 乙酸乙酯 | kg | 293.54 | 7338.5 | 外购 |
| （四）硫酸沙丁胺醇 |
| 1 | 三氯化铝 | kg | 262.2 | 5244 | 外购 |
| 2 | 二氯甲烷 | kg | 1590 | 31800 | 外购 |
| 3 | 溴乙酰溴 | kg | 168.6 | 3372 | 外购 |
| 4 | 水杨醛 | kg | 60 | 1200 | 外购 |
| 5 | 氯化钠 | kg | 189 | 3780 | 外购 |
| 6 | 甲基叔丁基醚 | kg | 444 | 8880 | 外购 |
| 7 | 异丙醇 | kg | 390.4 | 7808 | 外购 |
| 8 | 叔丁胺 | kg | 58.86 | 1177.2 | 外购 |
| 9 | 盐酸 | kg | 121.75 | 2435 | 外购 |
| 10 | 硼氢化钾 | kg | 23.90 | 478 | 外购 |
| 11 | 四氢呋喃 | kg | 2104.226 | 42084.52 | 外购 |
| 12 | 乙醇 | kg | 2659.532 | 53190.64 | 外购 |
| 13 | 甲醇 | kg | 87.56 | 1751.2 | 外购 |
| 14 | 浓硫酸 | kg | 7.12 | 142.4 | 外购 |
| 16 | 丙酮 | kg | 432.18 | 8643.6 | 外购 |
| （五）达格列净 |
| 1 | 二氯甲烷 | kg | 212 | 4240 | 外购 |
| 2 | SM1 | kg | 20 | 400 | 外购 |
| 3 | N-甲基吗啉 | kg | 23 | 460 | 外购 |
| 4 | 4-二甲氨基吡啶 | kg | 0.056 | 1.12 | 外购 |
| 5 | 丙酸酐 | kg | 28 | 560 | 外购 |
| 6 | 浓磷酸（85%） | kg | 28.2 | 564 | 外购 |
| 7 | 乙腈 | kg | 156 | 3120 | 外购 |
| 8 | 三乙基硅烷 | kg | 22 | 440 | 外购 |
| 9 | 三氟化硼乙腈 | kg | 21 | 420 | 外购 |
| 10 | 乙酸乙酯 | kg | 378 | 7560 | 外购 |
| 11 | 碳酸钾 | kg | 24 | 480 | 外购 |
| 12 | 乙醇 | kg | 126 | 2520 | 外购 |
| 13 | 正庚烷 | kg | 136 | 2720 | 外购 |
| 14 | 四氢呋喃 | kg | 71 | 1420 | 外购 |
| 15 | 甲醇 | kg | 47 | 940 | 外购 |
| 16 | 氢氧化钠 | kg | 6 | 120 | 外购 |
| 17 | 浓盐酸 | kg | 15.2 | 304 | 外购 |
| 18 | 甲基叔丁基醚 | kg | 214 | 4280 | 外购 |
| （六）甲磺酸依度沙班 |
| 1 | 乙腈 | kg | 487 | 12175 | 外购 |
| 2 | YD-QS-2 | kg | 28 | 700 | 外购 |
| 3 | YD-QS-1 | kg | 23.7 | 592.5 | 外购 |
| 4 | TEA | kg | 62.84 | 1571 | 外购 |
| 5 | 甲磺酸 | kg | 23.28 | 582 | 外购 |
| 6 | YD-QS-3 | kg | 14.12 | 353 | 外购 |
| 7 | HOBT | kg | 8.13 | 203.25 | 外购 |
| 8 | 二氯甲烷 | kg | 512 | 12800 | 外购 |
| 9 | 对甲苯磺酸 | kg | 6.98 | 174.5 | 外购 |
| 10 | 乙醇 | kg | 476.44 | 11911 | 外购 |
| 二、其他 |
| 1 | 活性炭 | t | -- | 57.2 | 外购 |
| 2 | NaOH | t | -- | 63.9 | 外购 |
| 3 | 硫酸 | t | -- | 40 | 外购 |
| 4 | 双氧水 | t | -- | 30 | 外购 |
| 5 | 活性污泥 | t | -- | 57.2 | 外购 |

#### 2.2.13-2主要原辅材料理化性质

本项目主要原辅料及产品理化性质见表2.2.13-2。

表2.2.13-2 原辅材料及产品理化性质

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 急性毒性及 健康危害 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | 分子式：NaOH，熔点：318.4℃。沸点1390℃，相对密度(水=1)2.13，具有强腐蚀性的强碱，片状或颗粒形态，易潮解；易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 | 无资料 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |
| 2 | 二氯甲烷 | 分子式：CH2Cl2，熔点：-96.7℃。沸点39.8℃，相对密度(水=1)：1.33，微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 | LD50：1600～2000mg/kg(大鼠经口)； LC50：88000mg/m3，1/2小时(大鼠吸入)。 | 遇明火、高热可燃。受热分解能放出剧毒的光气。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 3 | 三氯甲烷 | 分子式：CHCl3，熔点：-63.5℃。沸点61.3℃，相对密度(水=1)：1.5，不溶于水，溶于醇、醚、苯。 | LD50：908mg/kg(大鼠经口)； LC50：47702mg/m3，4小时（大鼠吸入）。 | 与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。 |
| 4 | 四氢呋喃 | 分子式：C4H8O，熔点：-108.5℃，无色易挥发液体，有类似乙醚的气味；溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂。 | LD50：2816mg/kg(大鼠经口)； LC50：61740mg/m3，3小时(大鼠吸入)。 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。与酸类接触能发生反应。与氢氧化钾、氢氧化钠反应剧烈。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
| 5 | 甲苯 | 分子式：C7H8，熔点：-94.9℃，相对密度(水=1)0.87，无色透明液体，有类似苯的芳香气味；不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 | LD50：1000mg/kg(大鼠经口)；12124mg/kg(经兔皮) LC50：5320ppm 8小时（小鼠吸入）。 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。 |
| 6 | 丙酮 | 分子式：C3H6O，熔点：-94.6℃，相对密度(水=1)0.80，无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发；与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。 | LD50：5800mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（兔经皮）；人吸入12000ppm×4小时，最小中毒浓度。人经口200ml，昏迷，12小时恢复。 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 7 | 二乙胺 | 分子式：C4H11N，熔点：-38.9℃，沸点：55.5℃，无色液体，有氨臭；溶于水、醇、醚。 | LD50：540mg/kg(大鼠经口)；820mg/kg(兔经皮)； LC50：11960mg/m3，4小时(大鼠吸入)。 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。有腐蚀性，能腐蚀玻璃。 |
| 8 | 乙腈 | 分子式：C2H3N，熔点：-45.7℃，相对密度（水=1）：0.79，与水混溶，溶于醇等多数有机溶剂。 | LD50：2730mg/kg(大鼠经口)；1250mg/kg(兔经皮)； LC50：12663mg/m3，8小时(大鼠吸入)。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引进燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。 |
| 9 | 异丙醇 | 分子式：C3H8O，熔点：-88.5℃，相对密度（水=1）：2.07，可溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂 | LD50：5045mg/kg(大鼠经口)，12800mg/kg(免经皮)。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
| 10 | 乙醇 | 分子式：C2H6O，熔点：-114.1℃，相对密度（水=1）：0.79，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 | LD50：7060mg/kg(大鼠经口)； LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入）。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
| 11 | 盐酸 | 分子式：HCl，无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 | LD50：900mg/kg（兔经口）； LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入)。 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 |
| 12 | N,N-二甲基甲酰胺 | 分子式：C3H7NO，熔点：-61℃，沸点：153℃，除卤化烃以外能与水及多数有机溶剂任意混合。 | LD50：4000mg/kg（大鼠经口）；4720mg/kg（兔经皮）； LC50：9400毫克每立方米（小鼠吸入，2h）。 | 属低毒类。对眼、皮肤、黏膜有强烈的刺激作用，其液体或蒸气被皮肤吸收后还能引起肝脏障碍。吸入高浓度的蒸气能引起急性中毒，主要症状为严重刺激、全身痉挛、疼痛性便秘和恶心、呕吐等。 |
| 13 | 甲醇 | 分子式：CH4O，熔点 -97℃，沸点64.7℃，无色澄清液体，有刺激性气味，溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 | LD50：5628mg/kg(大鼠经口)； 15800mg/kg(兔经皮)； LC50：82776mg/kg，4小时(大鼠吸入)。 | 液体。高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。吞食后有毒。跟皮肤接触有毒。吸入有毒。短期暴露有严重损伤健康的危险。 |
| 14 | 乙酸乙酯 | 分子式：C4H8O2，熔点-83.6℃，沸点77℃，与乙醇、丙酮、氯仿、乙醚混溶。 | LD50：5620mg/kg（大鼠经口）；4940mg/kg（兔经口）； LC50：5760mg/m3，8小时（大鼠吸入）。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
| 15 | 硫酸 | 分子式：H2SO4，熔点10.371℃，沸点337℃，与水混合时，会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性。 | LD50：2140mg/kg(大鼠经口)； LC50：510mg/m³，2小时(大鼠吸入)；320mg/m³，2小时(小鼠吸入)。 | 硫酸与金属发生反应后会释出易燃的氢气，有机会导致爆炸，而作为强氧化剂的浓硫酸与金属进行氧化还原反应时会释出有毒的二氧化硫，威胁工作人员的健康。 另外，长时间暴露在带有硫酸成分的浮质中，会使呼吸管道受到严重的刺激，更可导致肺水肿。 |
| 16 | 丁酮 | 分子式C4H8O，熔点-85.9℃，沸点79.6℃，无色透明液体。有类似丙酮气味。易挥发。能与乙醇、乙醚、苯、氯仿、油类混溶。 | LD50：3400mg/kg（大鼠经口）； LC50：23520mg/m³，8小时(大鼠吸入)。 | 易燃，其蒸气与空气的混合气体有爆炸性；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起着火、爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 17 | 三氯化铝 | 分子式AlCl3，熔点194℃，沸点181℃，可溶于水和许多有机溶剂。水溶液呈酸性。 | LD50：3730mg/kg（大鼠经口）。 | 遇水或水蒸气反应放热并产生有毒的腐蚀性气体。对很多金属尤其是潮湿空气存在下有腐蚀性。 |
| 18 | 甲基叔丁基醚 | 分子式C5H12O，熔点-109℃，沸点53-56℃，无色液体，具有醚样气味。不溶于水。 | LD50：3030mg/kg（大鼠经口）； LC50：85000mg/m³，4小时(大鼠吸入)。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸有危险。与氧化剂接触会猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
| 19 | 乙酸 | 分子式C2H6O2，熔点16.7℃，沸点118.1℃，无色液体，有刺激性酸臭。溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。 | LD50：3530mg/kg（大鼠经口）； LC50：13791mg/m³，1小时(小鼠吸入)。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、 高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。 |
| 20 | 磷酸 | 分子式H3PO4，熔点42.4℃，沸点260℃，纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。与水混溶，可混溶于乙醇。 | LD50：1530mg/kg（大鼠经口）。 | 遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。 |

### 2.2.14物料平衡

本项目生产工序为间歇生产。

### 2.2.15项目污染治理措施及排放情况

#### 2.2.15.1废气

本项目有组织废气主要为：

本项目产生的有组织废气主要为投料、干燥过程产生的粉尘；各反应釜、离心及干燥等工序产生的有机废气等；污水处理站及危废暂存间产生的硫化氢、氨、臭气浓度、VOCs等废气。

本项目无组织废气主要为生产区未捕集到的无组织粉尘及有机废气；溶媒罐区有机溶剂储罐“大、小呼吸”产生的无组织有机废气；污水处理站产生的无组织恶臭气体。

##### （1）有组织废气

###### ① 生产车间废气

核算周期依据：

项目生产排放源排放周期及生产排布见表2.2.15-1。

表2.2.15-1 排放源周期明细

| 序号 | 原料药名称 | 年生产 批次（批） | 批次生产周期（天） | 年生产 天数 | 生产车间 | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞戈非尼 | 25 | 8 | 200 | 厂房4南区，2层 | 1＃ |
| 2 | 来那度胺 | 25 | 6 | 150 | 厂房4南区，3层 | 1＃ |
| 3 | 丙酸氟替卡松 | 25 | 11 | 275 | 厂房2西区，2层 | 2＃ |
| 4 | 硫酸沙丁胺醇 | 20 | 8 | 160 | 厂房2西区，3层 | 2＃ |
| 5 | 达格列净 | 20 | 6 | 120 | 厂房2东区，2层 | 3＃ |
| 6 | 甲磺酸依度沙班 | 25 | 4 | 100 | 厂房2东区，3层 | 3＃ |

本项目一条生产线只生产一种产品，每种药品连续生产，不叠用设备，厂房4产生的废气经1套废气处理设施处理后由1#排气筒排放，厂房4南区2层主要布置瑞戈非尼生产线，厂房4南区3层主要布置来那度胺生产线；厂房2西区产生的废气经1套废气处理设施处理后由2#排气筒排放，厂房2西区2层主要布置丙酸氟替卡松生产线，厂房2西区3层主要布置硫酸沙丁胺醇生产线；厂房2东区产生的废气经1套废气处理设施处理后由3#排气筒排放，厂房2东区2层主要布置达格列净生产线，厂房2东区3层主要布置来甲磺酸依度沙班生产线。

根据《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ992-2018），可根据物料平衡衡算得出废气中甲苯、乙腈、丙酮、甲醇、四氢呋喃、颗粒物、丁酮、二氯甲烷、HCl、NH3特征污染物及VOCs的源强。

生产车间废气预处理：

1）项目反应釜（溶解、反应、析晶、过滤、浓缩、萃取、搅拌等）、离心、干燥等生产环节均在密闭装置内进行。

2）反应釜废气、离心废气、干燥废气由真空泵通过管道直接收集进入尾气处理系统，其中含卤素元素废气由真空泵收集后进入“深冷捕集器”预处理再进入尾气处理系统、干燥废气经真空泵收集进入布袋除尘器去除粉尘后再进入尾气处理系统。

3）投料废气经集气罩收集进入布袋除尘器处理后，经管道进入尾气处理系统。

预处理收集效率及处理效率见表2.2.15-2。

表2.2.15-2 预处理收集效率及处理效率

| 序号 | 废气产生环节 | 污染物类型 | 收集、处理措施 | 收集效率（％） | 处理效率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投料废气 | 物料粉尘 | 集气罩收集，进入布袋除尘器预处理 | 90 | 90 |
| 2 | 干燥废气 | 药品粉尘 | 真空泵收集，进入布袋除尘器预处理 | 90 | 90 |
|  |  | 有机废气 | 含氯 废气 | 经釜内冷凝+真空泵冷凝，真空泵收集，进入深冷捕集装置 | 98 | 90 |
|  |  |  | 不含 氯废气 | 经釜内冷凝+真空泵冷凝，真空泵收集 | 98 | 90 |
| 4 | 反应釜 废气 | 有机废气 | 含氯 废气 | 经釜内冷凝+真空泵冷凝，真空泵收集，进入深冷捕集器预处理 | 98 | 90 |
|  |  |  | 不含氯废气 | 经釜内冷凝+真空泵冷凝，真空泵收集 | 98 | 90 |
| 5 | 离心废气 | 有机废气 | 含氯 废气 | 经釜内冷凝+真空泵冷凝，真空泵收集，进入深冷捕集器预处理 | 98 | 90 |
|  |  |  | 不含氯废气 | 经釜内冷凝+真空泵冷凝，真空泵收集 | 98 | 90 |
| 6 | 精馏废气 | 有机废气 | 含氯 废气 | 经釜内冷凝+真空泵冷凝，真空泵收集，进入深冷捕集器预处理 | 98 | 90 |
|  |  |  | 不含氯废气 | 经釜内冷凝+真空泵冷凝，真空泵收集 | 98 | 90 |

含卤素元素废气处理：

位于元素周期表右方的卤族元素是典型的非金属，包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、砹(At)等，简称卤素。卤素元素组合成的分子易溶于有机溶剂，这些含卤素元素废气在燃烧时产生二恶英，且在环境中能存在多年，甚至终身累积于生物体，无法排出，故需进行深冷前处理，将较易冷凝的含卤素元素废气冷凝下来进入深冷废液，剩余含卤素元素废气再进入后续的碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理系统处理，避免二噁英的产生。

深冷捕集器的工作原理：将一个能到-25℃以下的制冷盘管，放置在真空泵的泵口，通过其表面的低温冷凝效应，迅速捕集真空系统的残余气体。它的制冷盘管经常被安装在高阀与真空腔之间或真空腔内、卷绕镀膜上下室内等部位。适用于塑料低温镀膜、卷绕镀膜等被镀膜材料放气量较大的场合。盘管需要有加热除霜装置，使盘管每次开门之前恢复到常温，避免低温盘管从大气中吸收大量的水汽而结霜，影响下次抽真空。

深冷捕集器参数：

表2.2.15-3 深冷捕集器参数

| 冷凝方式 | 冷凝器类型 | 冷凝器材质 | 换热面积 | 冷凝介质 | 进水温度 | 出水温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深冷捕集 | 螺旋缠绕式换热器 | 304ss | 2m2 | 乙二醇/水 | -25℃ | -20℃ |

本项目对二噁英的控制措施如下：

①燃烧前控制

本项目中废气中不含铜或铁等过渡金属离子，将含氯废气进行了单独处理，将含氯废气经过深冷冷凝、碱喷淋等预处理。

②燃烧中控制

燃烧过程中对二噁英的控制主要通过采用均匀风，使有机废气与空气充分搅拌混合，造成富氧燃烧、充分燃烧状态。

③燃烧后控制

燃烧后的尾气在线监测结果如不达标，可还再增加急冷、淋塔吸收等后处理，类比同类型项目，可使烟气中二噁英类浓度降至0.1ngTEQ/m3，达到排放要求。

废气终处理：

各废气产生环节合理收集预处理后，经各自配套的“碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”尾气处理系统处理，最终由1#、2#、3#（30m，内径1.6m）排气筒排放。车间一般区废气经车间室内通风系统进入碱喷淋，再由活性炭吸附后进入1#、2#、3#排气筒。

真空泵废气收集效率较高，一般不会有废气外漏，收集效率在98％以上，每套真空泵设计引风量为4000m3/h；干燥、投料工序产生的粉尘进入布袋除尘器进行预处理，综合收集效率为90％，处理效率预计在90％左右；深冷捕集器加尾气处理装置处理卤素元素废气综合效率按90％。“碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”尾气处理系统处理效率为90％，设计引风量为10000m3/h~40000m3/h（可调风机量风机系统）；拟建项目废气治理导排图见图2.2.15-1。

图2.2.15-1  项目废气导排图

含卤素元素废气处理：

位于元素周期表右方的卤族元素是典型的非金属，包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、砹(At)等，简称卤素。卤素元素组合成的分子易溶于有机溶剂，这些含卤素元素废气在燃烧时产生二恶英，且在环境中能存在多年，甚至终身累积于生物体，无法排出，故需进行深冷前处理，将较易冷凝的含卤素元素废气冷凝下来进入深冷废液，再进入后续的碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理系统避免二噁英的产生。

深冷捕集泵的工作原理：

深冷捕集器参数：

表2.2.15-4  深冷捕集器参数

| 冷凝方式 | 冷凝器类型 | 冷凝器材质 | 换热面积 | 冷凝介质 | 进水温度 | 出水温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深冷捕集 | 螺旋缠绕式换热器 | 304ss | 2m2 | 乙二醇/水 | -25℃ | -20℃ |

碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧：

综合考虑废气中污染物的浓度、水溶性及酸碱性，碱吸收对于水溶性好、污染物浓度高或酸性气体处理效率保守估计50~90%，对于水溶性不好、污染物浓度低或不与吸收液反应的气体处理效率保守估计20~50%。

本系统采用多箱吸附，2箱吸附1箱脱附，连续运行的工艺处理有机废气，有机废气治理的工艺流程主要包括三部分：吸附气体流程、脱附气体流程、控制系统，同时在催化燃烧设备之前加入喷淋塔以及过滤箱等预处理设备。

吸附气体流程：待处理的有机废气经风机引入，先进入碱喷淋塔、干式过滤箱去除废气中的颗粒物、易溶于水的有机物等，其中干式过滤器采用两道由纤维制成的过滤棉，过滤棉堵塞后需定期更换。过滤后的废气为无尘、较干燥的气体， 再送入吸附床，吸附箱内采用新型蜂窝状活性炭填充，气体中的有机物质被活性炭吸附而着附在活性炭的表面，从而使气体得以净化，净化后的气体再通过风机排入环境空气。

脱附气体流程：当吸附床吸附饱和后，切换至备用箱继续吸附，系统通用

PLC控制自动启动脱附程序；对需要脱附的箱体首先关闭吸附箱进出口阀门，启动催化燃烧进入内部循环升温系统，当催化燃烧温度适宜后打开换热器进口阀门及活性炭吸附箱体脱附阀门，进入脱附流程，脱附气体首先经过催化床中的换热器，然后进入催化床中的预热器，在电加热器的作用下，使气体温度提高到300℃ 左右，再通过催化剂，有机物质在催化剂的作用下燃烧，被分解为CO2和H2O，同时放出大量的热，气体温度进一部提高，该高温气体再次通过换热器，与进来的冷风换热，达到活性炭箱体脱附时需要的温度时，一部分气体进入活性炭箱进行脱附，一部分气体通过管道进入烟囱直接排空。当脱附温度过高时可通过补冷风阀进行补冷，使脱附气体温度稳定在一个合适的范围内，脱附完成后通过补冷风机直接降温。

控制系统：控制系统对系统中的风机、预热器、温度、电动阀门进行控制。当系统温度达到预定的催化温度时，系统自动停止预热器的加热，当温度不够时， 系统又重新启动预热器，使催化温度维持在一个适当的范围；当催化床的温度过高时，开启补冷风阀，向催化床系统内补充新鲜空气，可有效地控制催化床的温度，防止催化床的温度过高。此外，系统中还有防火除尘器，可有效地防止火焰回串。

本项目生产车间排气筒废气源强见表2.2.15-5。

表2.2.15-5  废气源强一览表

| 污染源 | 编号 | 产污环节 | 污染物名称 | 单批次产生量（kg/批次） | 工序时间（h/批次） | 产生速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞戈 非尼 （P1） | G1-1 | 升温反应 | VOCs（甲基异丁酮） | 0.08 | 1 | 0.080 |
|  | G1-2 | 减压浓缩 | VOCs（甲基异丁酮） | 1.92 | 3 | 0.640 |
|  | G1-3 | 反应 | 粉尘 | 0.03 | 3 | 0.010 |
|  |  |  | VOCs（N-甲基吡咯烷酮） | 0.04 |  | 0.013 |
|  | G1-4 | 淬灭 | 甲苯 | 0.1 | 5 | 0.020 |
|  |  |  | VOCs（NMP、甲苯） | 0.14 |  | 0.028 |
|  | G1-5 | 离心 | 甲苯 | 1.2 | 3 | 0.400 |
|  |  |  | VOCs（NMP、甲苯） | 1.6 |  | 0.533 |
|  | G1-6 | 干燥 | 甲苯 | 1.2 | 6 | 0.200 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.01 |  | 0.002 |
|  |  |  | VOCs（甲苯） | 1.2 |  | 0.200 |
|  | G1-7 | 溶解搅拌 | 乙腈 | 0.06 | 1 | 0.060 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.01 |  | 0.010 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 0.06 |  | 0.060 |
|  | G1-8 | 溶解搅拌 | 乙腈 | 0.06 | 1 | 0.060 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 0.06 |  | 0.060 |
|  | G1-9 | 溶解搅拌 | 乙腈 | 0.06 | 1 | 0.060 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.01 |  | 0.010 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 0.06 |  | 0.060 |
|  | G1-10 | 酰化反应 | 乙腈 | 0.16 | 5 | 0.032 |
|  |  |  | HCl | 2.62 |  | 0.524 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 0.16 |  | 0.032 |
|  | G1-11 | 降温析晶 | 乙腈 | 0.16 | 3 | 0.053 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 0.16 |  | 0.053 |
|  | G1-12 | 离心 | 乙腈 | 1.6 | 3 | 0.533 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 1.6 |  | 0.533 |
|  | G1-13 | 干燥 | 乙腈 | 2.9 | 6 | 0.483 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.003 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 2.9 |  | 0.483 |
|  | G1-14 | 搅拌溶解 | THF | 0.1 | 1 | 0.100 |
|  |  |  | 甲苯 | 0.01 |  | 0.010 |
|  |  |  | 甲醇 | 0.003 |  | 0.003 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.020 |
|  |  |  | VOCs（THF、甲苯、甲醇） | 0.113 |  | 0.113 |
|  | G1-15 | 热滤 | THF | 0.1 | 2 | 0.050 |
|  |  |  | 甲苯 | 0.01 |  | 0.005 |
|  |  |  | 甲醇 | 0.003 |  | 0.002 |
|  |  |  | VOCs（THF、甲苯、甲醇） | 0.113 |  | 0.057 |
|  | G1-16 | 析晶 | THF | 0.1 | 4 | 0.025 |
|  |  |  | 甲苯 | 0.01 |  | 0.003 |
|  |  |  | 甲醇 | 0.003 |  | 0.001 |
|  |  |  | VOCs（THF、甲苯、甲醇） | 0.113 |  | 0.028 |
|  | G1-17 | 离心 | THF | 1 | 3 | 0.333 |
|  |  |  | 甲苯 | 0.1 |  | 0.033 |
|  |  |  | 甲醇 | 0.03 |  | 0.010 |
|  |  |  | VOCs（THF、甲苯、甲醇） | 1.13 |  | 0.377 |
|  | G1-18 | 干燥 | THF | 1.2 | 5 | 0.240 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.004 |
|  |  |  | VOCs（THF） | 1.2 |  | 0.240 |
|  | G1-19 | 搅拌溶解 | 乙腈 | 0.02 | 1 | 0.020 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.020 |
|  |  |  | VOCs（DMF、乙腈） | 0.22 |  | 0.220 |
|  | G1-20 | 热滤 | 乙腈 | 0.02 | 2 | 0.010 |
|  |  |  | VOCs（DMF、乙腈） | 0.22 |  | 0.110 |
|  | G1-21 | 析晶 | 乙腈 | 0.02 | 6 | 0.003 |
|  |  |  | VOCs（DMF、乙腈） | 0.22 |  | 0.037 |
|  | G1-22 | 离心 | 乙腈 | 0.2 | 3 | 0.067 |
|  |  |  | VOCs（DMF、乙腈） | 2 |  | 0.667 |
|  | G1-23 | 干燥 | 乙腈 | 0.2 | 5 | 0.040 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.004 |
|  |  |  | VOCs（DMF、乙腈） | 2 |  | 0.400 |
|  | G7-1 | 精馏 | 甲苯 | 16.5 | 25.84 | 0.639 |
|  |  |  | VOCs（甲苯、NMP、叔丁醇） | 23.7 |  | 0.917 |
|  | G7-2 | 精馏 | 乙腈 | 41.6 | 26.6 | 1.564 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 41.6 |  | 1.564 |
|  | G7-3 | 精馏 | THF | 38 | 22.08 | 1.721 |
|  |  |  | 甲苯 | 3.05 |  | 0.138 |
|  |  |  | 甲醇 | 1.325 |  | 0.060 |
|  |  |  | VOCs（THF、甲苯、甲醇） | 42.375 |  | 1.919 |
|  | G7-4 | 精馏 | 乙腈 | 5.8 | 30.96 | 0.187 |
|  |  |  | VOCs（DMF、乙腈） | 59.3 |  | 1.915 |
| 来那 度胺 （P1） | G2-1 | 取代反应 | 乙腈 | 0.2 | 1 | 0.200 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.020 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 0.2 |  | 0.200 |
|  | G2-2 | 减压浓缩 | 乙腈 | 1.6 | 4 | 0.400 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 1.6 |  | 0.400 |
|  | G2-5 | 干燥 | 粉尘 | 0.02 | 6 | 0.003 |
|  | G2-6 | 成环反应 | 乙腈 | 0.15 | 1 | 0.150 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.04 |  | 0.040 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 0.15 |  | 0.150 |
|  | G2-7 | 离心 | 乙腈 | 1.4 | 4 | 0.350 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 1.4 |  | 0.350 |
|  | G2-12 | 打浆 | 丙酮 | 0.1 | 4 | 0.025 |
|  |  |  | VOCs（丙酮） | 0.1 |  | 0.025 |
|  | G2-13 | 离心 | 丙酮 | 2 | 7 | 0.286 |
|  |  |  | VOCs（丙酮） | 2 |  | 0.286 |
|  | G2-14 | 干燥 | 丙酮 | 1.9 | 6 | 0.317 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.003 |
|  |  |  | VOCs（丙酮） | 1.9 |  | 0.317 |
|  | G2-15 | 还原反应 | DMF | 0.07 | 3 | 0.023 |
|  |  |  | 氨气 | 3.19 |  | 1.063 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.007 |
|  |  |  | VOCs（DMF） | 0.07 |  | 0.023 |
|  | G2-16 | 压滤 | DMF | 0.1 | 1 | 0.100 |
|  |  |  | VOCs（DMF） | 0.1 |  | 0.100 |
|  | G2-17 | 析晶 | VOCs（DMF、乙酸乙酯） | 0.56 | 4 | 0.140 |
|  | G2-18 | 离心 | VOCs（DMF、乙酸乙酯） | 3.8 | 2 | 1.900 |
|  | G2-19 | 打浆 | 甲醇 | 0.08 | 2 | 0.040 |
|  |  |  | VOCs（甲醇） | 0.08 |  | 0.040 |
|  | G2-20 | 离心 | 甲醇 | 1.8 | 5 | 0.360 |
|  |  |  | VOCs（甲醇） | 1.8 |  | 0.360 |
|  | G2-21 | 干燥 | 甲醇 | 1.2 | 6 | 0.200 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.003 |
|  |  |  | VOCs（甲醇） | 1.2 |  | 0.200 |
|  | G2-22 | 溶解 | VOCs（DMF） | 0.1 | 1 | 0.100 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.020 |
|  | G2-23 | 热滤 | VOCs（DMF） | 0.1 | 2 | 0.050 |
|  | G2-24 | 析晶 | VOCs（DMF、乙酸乙酯） | 0.5 | 3 | 0.167 |
|  | G2-25 | 离心 | VOCs（DMF、乙酸乙酯） | 4.4 | 2 | 2.200 |
|  | G2-26 | 打浆 | VOCs（乙醇） | 0.2 | 2 | 0.100 |
|  | G2-27 | 离心 | VOCs（乙醇） | 1.8 | 5 | 0.360 |
|  | G2-28 | 干燥 | VOCs（乙醇） | 3.6 | 5 | 0.720 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.004 |
|  | G7-5 | 精馏 | 乙腈 | 42.5 | 24.2 | 1.756 |
|  |  |  | 甲醇 | 1.38 |  | 0.057 |
|  |  |  | VOCs（乙腈、甲醇） | 43.88 |  | 1.813 |
|  | G7-6 | 精馏 | 丙酮 | 29.6 | 15.52 | 1.907 |
|  |  |  | VOCs（丙酮） | 29.6 |  | 1.907 |
|  | G7-7 | 精馏 | VOCs（乙酸乙酯、DMF） | 47.35 | 23.72 | 1.996 |
|  | G7-8 | 精馏 | 甲醇 | 28.7 | 15 | 1.913 |
|  |  |  | VOCs（甲醇） | 28.7 |  | 1.913 |
|  | G7-9 | 精馏 | VOCs（乙酸乙酯、DMF） | 47 | 21.48 | 2.188 |
|  | G7-10 | 精馏 | VOCs（乙醇） | 55.8 | 27.96 | 1.996 |
| 丙酸 氟替 卡松 （P2） | G3-1 | 氧化反应 | 四氢呋喃 | 0.98 | 3 | 0.327 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.07 |  | 0.023 |
|  |  |  | VOCs（四氢呋喃） | 0.98 |  | 0.327 |
|  | G3-2 | 析晶 | 四氢呋喃 | 0.2 | 1 | 0.200 |
|  |  |  | VOCs（四氢呋喃） | 0.2 |  | 0.200 |
|  | G3-3 | 离心 | 四氢呋喃 | 2.2 | 5 | 0.440 |
|  |  |  | VOCs（四氢呋喃） | 2.2 |  | 0.440 |
|  | G3-4 | 鼓风干燥 | 四氢呋喃 | 2.4 | 8 | 0.300 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.03 |  | 0.004 |
|  |  |  | VOCs（四氢呋喃） | 2.4 |  | 0.300 |
|  | G3-5 | 酯化反应 | 丙酮 | 1.24 | 1 | 1.240 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.03 |  | 0.030 |
|  |  |  | VOCs（丙酮、三乙胺） | 1.64 |  | 1.640 |
|  | G3-6 | 水解反应 | 丙酮 | 0.5 | 5 | 0.100 |
|  |  |  | VOCs（丙酮、二乙胺） | 1.29 |  | 0.258 |
|  | G3-7 | 调pH | 盐酸 | 0.2 | 1 | 0.200 |
|  |  |  | 丙酮 | 0.5 |  | 0.500 |
|  |  |  | VOCs（丙酮） | 0.5 |  | 0.500 |
|  | G3-8 | 析晶 | 丙酮 | 0.5 | 15 | 0.033 |
|  |  |  | VOCs（丙酮） | 0.5 |  | 0.033 |
|  | G3-9 | 离心 | 丙酮 | 0.5 | 3 | 0.167 |
|  |  |  | VOCs（丙酮） | 0.5 |  | 0.167 |
|  | G3-10 | 干燥 | 丙酮 | 2.66 | 10 | 0.266 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.04 |  | 0.004 |
|  |  |  | VOCs（丙酮） | 2.66 |  | 0.266 |
|  | G3-11 | 硫化反应 | 丁酮 | 3.67 | 3 | 1.223 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.07 |  | 0.023 |
|  |  |  | VOCs（丁酮、三乙胺） | 4.16 |  | 1.387 |
|  | G3-12 | 析晶 | VOCs（DMAC） | 2.6 | 10 | 0.260 |
|  | G3-13 | 离心 | 丁酮 | 5 | 9 | 0.556 |
|  |  |  | VOCs（丁酮、DMAC） | 7 |  | 0.778 |
|  | G3-14 | 干燥 | 丁酮 | 3.8 | 8 | 0.475 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.04 |  | 0.005 |
|  |  |  | VOCs（丁酮） | 3.8 |  | 0.475 |
|  | G3-15 | 水解反应 | 甲醇 | 4.21 | 2 | 2.105 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.09 |  | 0.045 |
|  |  |  | VOCs（甲醇） | 4.21 |  | 2.105 |
|  | G3-16 | 萃取 | VOCs（氯仿） | 3.68 | 2 | 1.840 |
|  | G3-17 | 调pH | HCl | 1.05 | 5 | 0.210 |
|  | G3-18 | 析晶 | 甲醇 | 0.5 | 10 | 0.050 |
|  |  |  | VOCs（甲醇） | 0.5 |  | 0.050 |
|  | G3-19 | 离心 | 甲醇 | 2.83 | 3 | 0.943 |
|  |  |  | VOCs（甲醇） | 2.83 |  | 0.943 |
|  | G3-20 | 干燥 | 甲醇 | 4.17 | 8 | 0.521 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.03 |  | 0.004 |
|  |  |  | VOCs（甲醇） | 4.17 |  | 0.521 |
|  | G3-21 | 氟甲基化反应 | 溴氟甲烷 | 0.71 | 4 | 0.178 |
|  |  |  | 丙酮 | 1.43 |  | 0.358 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.05 |  | 0.013 |
|  |  |  | VOCs（溴氟甲烷、丙酮） | 2.14 |  | 0.535 |
|  | G3-22 | 析晶 | 丙酮 | 1.38 | 12 | 0.115 |
|  |  |  | VOCs（丙酮） | 1.38 |  | 0.115 |
|  | G3-23 | 离心 | 丙酮 | 3 | 3 | 1.000 |
|  |  |  | VOCs（丙酮） | 3 |  | 1.000 |
|  | G3-24 | 干燥 | 丙酮 | 4.62 | 8 | 0.578 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.03 |  | 0.004 |
|  |  |  | VOCs（丙酮） | 4.62 |  | 0.578 |
|  | G3-25 | 加热溶解 | VOCs（无水乙醇、乙酸乙酯） | 6.07 | 3 | 2.023 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.03 |  | 0.010 |
|  | G3-26 | 析晶 | VOCs（无水乙醇、乙酸乙酯） | 2.5 | 3 | 0.833 |
|  | G3-27 | 离心 | VOCs（无水乙醇、乙酸乙酯） | 7.7 | 9 | 0.856 |
|  | G3-28 | 干燥 | 粉尘 | 0.02 | 6 | 0.003 |
|  |  |  | VOCs（无水乙醇、乙酸乙酯） | 8.54 |  | 1.423 |
|  | G7-11 | 精馏 | 四氢呋喃 | 4.63 | 22.96 | 0.202 |
|  |  |  | 甲醇 | 10.3 |  | 0.449 |
|  |  |  | VOCs（四氢呋喃、甲醇） | 14.93 |  | 0.65 |
|  | G7-12 | 精馏 | 丙酮 | 19.8 | 30.88 | 0.641 |
|  |  |  | VOCs（丙酮） | 19.8 |  | 0.641 |
|  | G7-13 | 精馏 | 丁酮 | 17.17 | 25.72 | 0.668 |
|  |  |  | VOCs（丁酮） | 17.17 |  | 0.668 |
|  | G7-14 | 精馏 | 甲醇 | 23.6 | 32.92 | 0.717 |
|  |  |  | 氯仿 | 69.8 |  | 2.120 |
|  |  |  | VOCs（氯仿、甲醇） | 93.4 |  | 2.837 |
|  | G7-15 | 精馏 | 甲醇 | 7.01 | 19.04 | 0.368 |
|  |  |  | VOCs（甲醇） | 7.01 |  | 0.368 |
|  | G7-16 | 水解反应 | VOCs（乙醇、乙酸乙酯） | 6.11 | 7.44 | 0.821 |
|  | G7-17 | 精馏 | VOCs（乙醇） | 20.8 | 7.44 | 2.796 |
| 硫酸 沙丁 胺醇 （P2） | G4-1 | 酯化反应 | 二氯甲烷 | 1.6 | 1 | 1.600 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.3 |  | 0.300 |
|  |  |  | VOCs（二氯甲烷） | 1.6 |  | 1.600 |
|  | G4-2 | 分液 | 二氯甲烷 | 0.8 | 12 | 0.067 |
|  |  |  | VOCs（二氯甲烷） | 0.8 |  | 0.067 |
|  | G4-3 | 萃取 | 二氯甲烷 | 0.8 | 4 | 0.200 |
|  |  |  | VOCs（二氯甲烷） | 0.8 |  | 0.200 |
|  | G4-4 | 洗涤 | 二氯甲烷 | 1.6 | 2 | 0.800 |
|  |  |  | VOCs（二氯甲烷） | 1.6 |  | 0.800 |
|  | G4-5 | 减压浓缩 | 二氯甲烷 | 15.6 | 12 | 1.300 |
|  |  |  | VOCs（二氯甲烷） | 15.6 |  | 1.300 |
|  | G4-6 | 析晶 | VOCs（甲基叔丁基醚） | 0.2 | 2 | 0.100 |
|  | G4-7 | 离心 | VOCs（甲基叔丁基醚） | 0.8 | 3 | 0.267 |
|  | G4-8 | 干燥 | VOCs（甲基叔丁基醚） | 5.4 | 5 | 1.080 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.07 |  | 0.014 |
|  | G4-9 | 取代反应 | VOCs（异丙醇、叔丁胺） | 0.6 | 2 | 0.300 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.07 |  | 0.035 |
|  | G4-10 | 离心 | VOCs（异丙醇） | 3.9 | 3 | 1.300 |
|  | G4-11 | 干燥 | VOCs（异丙醇） | 3.9 | 6 | 0.650 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.04 |  | 0.007 |
|  | G4-12 | 还原反应 | 四氢呋喃 | 1.06 | 1 | 1.060 |
|  |  |  | 氢气 | 2.956 |  | 2.956 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.06 |  | 0.060 |
|  |  |  | VOCs（四氢呋喃） | 1.06 |  | 1.060 |
|  | G4-13 | 减压浓缩 | 四氢呋喃 | 10 | 12 | 0.833 |
|  |  |  | VOCs（四氢呋喃、乙醇） | 28.06 |  | 2.338 |
|  | G4-14 | 溶解 | VOCs（乙醇） | 0.28 | 2 | 0.140 |
|  | G4-15 | 过滤 | VOCs（乙醇） | 0.28 | 1 | 0.280 |
|  | G4-16 | 减压浓缩 | VOCs（乙醇） | 2.9 | 2 | 1.450 |
|  | G4-17 | 重结晶 | 甲醇 | 0.09 | 1 | 0.090 |
|  |  |  | 四氢呋喃 | 1.066 |  | 1.066 |
|  |  |  | VOCs（甲醇、四氢呋喃） | 1.156 |  | 1.156 |
|  | G4-18 | 离心 | 甲醇 | 0.09 | 3 | 0.030 |
|  |  |  | 四氢呋喃 | 1.1 |  | 0.367 |
|  |  |  | VOCs（甲醇、四氢呋喃） | 1.19 |  | 0.397 |
|  | G4-19 | 干燥 | 甲醇 | 1.9 | 5 | 0.380 |
|  |  |  | 四氢呋喃 | 1.6 |  | 0.320 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.004 |
|  |  |  | VOCs（甲醇、四氢呋喃） | 3.5 |  | 0.700 |
|  | G4-20 | 溶解 | VOCs（乙醇） | 0.6 | 1 | 0.600 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.020 |
|  | G4-21 | 成盐反应 | VOCs（乙醇） | 0.3 | 12 | 0.025 |
|  | G4-22 | 离心 | VOCs（乙醇） | 0.6 | 3 | 0.200 |
|  | G4-23 | 干燥 | VOCs（乙醇） | 1.4 | 5 | 0.280 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.03 |  | 0.006 |
|  | G4-24 | 溶解 | 粉尘 | 0.03 | 1 | 0.030 |
|  | G4-26 | 精制 | 丙酮 | 0.38 | 12 | 0.032 |
|  |  |  | VOCs（丙酮） | 0.38 |  | 0.032 |
|  | G4-27 | 离心 | 丙酮 | 0.45 | 3 | 0.150 |
|  |  |  | VOCs（丙酮） | 0.45 |  | 0.150 |
|  | G4-28 | 干燥 | 丙酮 | 1.58 | 4 | 0.395 |
|  |  |  | VOCs（丙酮） | 1.58 |  | 0.395 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.005 |
|  | G7-18 | 精馏 | VOCs（甲基叔丁基醚、水杨醛） | 33.07 | 19.52 | 1.694 |
|  | G7-19 | 精馏 | VOCs（异丙醇、叔丁胺） | 31.91 | 21.88 | 1.458 |
|  | G7-20 | 精馏 | THF | 15.77 | 23.68 | 0.666 |
|  |  |  | VOCs（THF、乙醇） | 43.05 |  | 1.818 |
|  | G7-21 | 精馏 | 甲醇 | 2.56 | 36.8 | 0.070 |
|  |  |  | THF | 31.13 |  | 0.845 |
|  |  |  | VOCs（甲醇、四氢呋喃） | 33.69 |  | 0.915 |
|  | G7-22 | 精馏 | VOCs（乙醇） | 41.52 | 23.04 | 1.802 |
|  | G7-23 | 精馏 | 丙酮 | 32.23 | 21 | 1.535 |
|  |  |  | VOCs（丙酮） | 32.23 |  | 1.535 |
| 达格 列净 （P3） | G5-1 | 酯化反应 | 二氯甲烷 | 0.2 | 5 | 0.040 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.004 |
|  |  |  | VOCs（二氯甲烷） | 0.2 |  | 0.040 |
|  | G5-2 | 洗涤 | 二氯甲烷 | 0.2 | 3 | 0.067 |
|  |  |  | VOCs（二氯甲烷） | 0.2 |  | 0.067 |
|  | G5-3 | 减压浓缩 | 二氯甲烷 | 2 | 5 | 0.400 |
|  |  |  | VOCs（二氯甲烷） | 2 |  | 0.400 |
|  | G5-4 | 还原反应 | 乙腈 | 0.2 | 3 | 0.067 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 0.2 |  | 0.067 |
|  | G5-5 | 调pH值 | 乙腈 | 0.15 | 1 | 0.150 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 0.15 |  | 0.150 |
|  | G5-6 | 萃取 | 乙腈 | 0.15 | 2 | 0.075 |
|  |  |  | VOCs（乙腈、乙酸乙酯） | 0.3 |  | 0.150 |
|  | G5-7 | 减压浓缩 | VOCs（乙酸乙酯） | 1.5 | 5 | 0.300 |
|  | G5-8 | 溶解 | VOCs（乙醇） | 0.1 | 1 | 0.100 |
|  | G5-9 | 析晶 | VOCs（乙醇、正庚烷） | 0.24 | 3 | 0.080 |
|  | G5-10 | 离心 | VOCs（乙醇、正庚烷） | 2.6 | 3 | 0.867 |
|  | G5-11 | 干燥 | VOCs（乙醇、正庚烷） | 2.6 | 6 | 0.433 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.003 |
|  | G5-12 | 水解反应 | 四氢呋喃 | 0.07 | 3 | 0.023 |
|  |  |  | 甲醇 | 0.05 |  | 0.017 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.007 |
|  |  |  | VOCs（四氢呋喃、甲醇） | 0.12 |  | 0.040 |
|  | G5-13 | 萃取 | 四氢呋喃 | 0.07 | 2 | 0.035 |
|  |  |  | 甲醇 | 0.05 |  | 0.025 |
|  |  |  | VOCs（四氢呋喃、甲醇、乙酸乙酯） | 0.37 |  | 0.185 |
|  | G5-14 | 减压浓缩 | VOCs（乙酸乙酯） | 2.3 | 5 | 0.460 |
|  | G5-15 | 溶解 | VOCs（甲基叔丁基醚） | 0.15 | 1.5 | 0.100 |
|  | G5-16 | 析晶 | VOCs（甲基叔丁基醚） | 0.15 | 1.5 | 0.100 |
|  | G5-17 | 离心 | VOCs（甲基叔丁基醚） | 1.5 | 3 | 0.500 |
|  | G5-18 | 干燥 | VOCs（甲基叔丁基醚） | 1.2 | 5 | 0.240 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.004 |
|  | G5-19 | 溶解 | VOCs（甲基叔丁基醚） | 0.07 | 2 | 0.035 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.010 |
|  | G5-20 | 热滤 | VOCs（甲基叔丁基醚） | 0.07 | 1 | 0.070 |
|  | G5-21 | 析晶 | VOCs（甲基叔丁基醚） | 0.07 | 4 | 0.018 |
|  | G5-22 | 离心 | VOCs（甲基叔丁基醚） | 1 | 3 | 0.333 |
|  | G5-23 | 干燥 | VOCs（甲基叔丁基醚） | 1 | 5 | 0.200 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.004 |
|  | G7-24 | 精馏 | VOCs（乙醇、正庚烷） | 41.35 | 20.72 | 1.996 |
|  | G7-25 | 精馏 | 甲醇 | 8.28 | 25.2 | 0.329 |
|  |  |  | THF | 11.35 |  | 0.450 |
|  |  |  | VOCs（甲醇、四氢呋喃） | 19.63 |  | 0.779 |
|  | G7-26 | 精馏 | VOCs（甲基叔丁基醚） | 43.5 | 23.32 | 1.865 |
|  | G7-27 | 精馏 | VOCs（甲基叔丁基醚） | 19.23 | 10.28 | 1.871 |
| 甲磺 酸依 度沙 班 （P3） | G6-1 | 搅拌 | 乙腈 | 0.25 | 1 | 0.250 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.03 |  | 0.030 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 0.25 |  | 0.250 |
|  | G6-2 | 取代反应 | 乙腈 | 0.25 | 3 | 0.083 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.007 |
|  |  |  | VOCs（三乙胺、乙腈） | 0.28 |  | 0.093 |
|  | G6-3 | 搅拌析晶 | 乙腈 | 0.25 | 3 | 0.083 |
|  |  |  | VOCs（三乙胺、乙腈） | 0.265 |  | 0.088 |
|  | G6-4 | 离心 | 乙腈 | 2.5 | 3 | 0.833 |
|  |  |  | VOCs（三乙胺、乙腈） | 3.27 |  | 1.090 |
|  | G6-5 | 干燥 | 乙腈 | 2.8 | 6 | 0.467 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.003 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 2.8 |  | 0.467 |
|  | G6-6 | 搅拌 | 乙腈 | 0.23 | 1 | 0.230 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.03 |  | 0.030 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 0.23 |  | 0.230 |
|  | G6-7 | 脱Boc反应 | 乙腈 | 0.23 | 1 | 0.230 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 0.23 |  | 0.230 |
|  | G6-8 | 中和反应 | 乙腈 | 0.23 | 3 | 0.077 |
|  |  |  | VOCs（三乙胺、乙腈） | 0.26 |  | 0.087 |
|  | G6-9 | 搅拌反应 | 乙腈 | 0.23 | 2 | 0.115 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.03 |  | 0.015 |
|  |  |  | VOCs（三乙胺、乙腈） | 0.24 |  | 0.120 |
|  | G6-10 | 搅拌析晶 | 乙腈 | 0.23 | 2 | 0.115 |
|  |  |  | VOCs（三乙胺、乙腈） | 0.24 |  | 0.120 |
|  | G6-11 | 离心 | 乙腈 | 2.3 | 3 | 0.767 |
|  |  |  | VOCs（三乙胺、乙腈） | 2.72 |  | 0.907 |
|  | G6-12 | 干燥 | 乙腈 | 2.5 | 6 | 0.417 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.003 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 2.5 |  | 0.417 |
|  | G6-13 | 溶解 | 二氯甲烷 | 0.5 | 1 | 0.500 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.020 |
|  |  |  | VOCs（二氯甲烷） | 0.5 |  | 0.500 |
|  | G6-14 | 成盐反应 | 二氯甲烷 | 0.5 | 1 | 0.500 |
|  |  |  | VOCs（二氯甲烷、乙醇） | 0.54 |  | 0.540 |
|  | G6-15 | 减压浓缩 | 二氯甲烷 | 5.1 | 8 | 0.638 |
|  |  |  | VOCs（二氯甲烷、乙醇） | 5.56 |  | 0.695 |
|  | G6-16 | 搅拌反应 | VOCs（乙醇） | 0.3 | 1 | 0.300 |
|  | G6-17 | 析晶 | VOCs（乙醇） | 0.3 | 3 | 0.100 |
|  | G6-18 | 离心 | VOCs（乙醇） | 2.65 | 3 | 0.883 |
|  | G6-19 | 干燥 | VOCs（乙醇） | 2.8 | 6 | 0.467 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.03 |  | 0.005 |
|  | G6-20 | 溶解 | VOCs（乙醇） | 0.2 | 1 | 0.200 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.03 |  | 0.030 |
|  | G6-21 | 热滤 | VOCs（乙醇） | 0.2 | 1 | 0.200 |
|  | G6-22 | 析晶 | VOCs（乙醇） | 0.18 | 3 | 0.060 |
|  | G6-23 | 离心 | VOCs（乙醇） | 1.81 | 3 | 0.603 |
|  | G6-24 | 干燥 | VOCs（乙醇） | 1.62 | 6 | 0.270 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.03 |  | 0.005 |
|  | G7-28 | 精馏 | 乙腈 | 10.03 | 31.88 | 0.315 |
|  |  |  | VOCs（乙腈、乙醇） | 10.13 |  | 0.318 |
|  | G7-29 | 精馏 | 乙腈 | 13.68 | 31.96 | 0.428 |
|  |  |  | VOCs（乙腈） | 13.68 |  | 0.428 |
|  | G7-30 | 精馏 | VOCs（乙醇） | 26.53 | 24.84 | 1.068 |
|  | G7-31 | 精馏 | VOCs（乙醇） | 34.47 | 32.36 | 1.065 |

注：VOCs包括甲基异丁酮、N-甲基吡咯烷酮、甲苯、乙腈、四氢呋喃、甲醇、N,N-二甲基甲酰胺、丙酮、乙酸乙酯、乙醇、三乙胺、二乙胺、丁酮、氯仿、溴氟甲烷、二氯甲烷、甲基叔丁基醚、异丙醇、叔丁胺、正庚烷、二氯甲烷。

考虑不同生产工序组合条件下的最不利情况，得到各排气筒污染因子的最大排放速率、最大排放浓度，具体见表2.2.15-6。

表2.2.15-6  排气筒废气排放情况一览表

| 排气筒 | 污染物 | 产生量（kg/a） | 最大产生速率（kg/h） | 烟气 （m3/h） | 处理措施 | 收集效率 | 处理效率 | 排放量（kg/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度(mg/m3） | 排放标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3） | 速率（kg/h） |  |
| P1 | 粉尘 | 8.5 | 0.06 | 10000 | 布袋除尘器+碱喷淋+过滤箱 | 90% | 90% | 0.765 | 0.005 | 0.540 | 10 | 23 | 达标 |
|  | 甲苯 | 85.3 | 1.037 | 14000 | 碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附、脱附+催化燃烧 | 98% |  | 8.359 | 0.102 | 7.259 | 15 | 0.3 | 达标 |
|  | 乙腈 | 310.15 | 2.69 |  |  |  |  | 30.395 | 0.264 | 18.830 | 50 | -- | 达标 |
|  | 四氢呋喃 | 100.5 | 2.054 |  |  |  |  | 9.849 | 0.201 | 14.378 | 50 | -- | 达标 |
|  | 甲醇 | 109.38 | 2.284 |  |  |  |  | 10.719 | 0.224 | 15.988 | 50 | 29 | 达标 |
|  | 丙酮 | 129.6 | 2.225 |  |  |  |  | 12.701 | 0.218 | 15.575 | 50 | -- | 达标 |
|  | NH3 | 79.75 | 1.063 |  |  |  |  | 7.816 | 0.104 | 7.429 | 20 | 20 | 达标 |
|  | HCL | 65.5 | 0.524 |  |  |  |  | 6.419 | 0.051 | 3.668 | 30 | 1.4 | 达标 |
|  | VOCS | 1493.53 | 5.055 |  |  |  |  | 146.366 | 0.495 | 35.385 | 60 | 3.0 | 达标 |
| P2 | 粉尘 | 23.81 | 0.345 | 10000 | 布袋除尘器+碱喷淋+过滤箱 | 90% | 90% | 2.143 | 0.031 | 3.105 | 10 | 23 | 达标 |
|  | 四氢呋喃 | 483.73 | 2.351 | 14000 | 碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附、脱附+催化燃烧 | 98% |  | 47.406 | 0.230 | 16.457 | 50 | -- | 达标 |
|  | 丙酮 | 499.35 | 3.17 |  |  |  |  | 48.936 | 0.311 | 22.190 | 50 | -- | 达标 |
|  | 丁酮 | 322.69 | 1.891 |  |  |  |  | 31.624 | 0.185 | 13.237 | 50 | -- | 达标 |
|  | 甲醇 | 371.13 | 3.202 |  |  |  |  | 36.371 | 0.314 | 22.414 | 50 | 29 | 达标 |
|  | HCL | 30.63 | 0.21 |  |  |  |  | 3.002 | 0.021 | 1.470 | 30 | 1.4 | 达标 |
|  | 含卤 素 | 二氯甲烷 | 399.84 | 1.3 |  | 深冷+碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附、脱附+催化燃烧 |  |  | 39.184 | 0.127 | 9.100 | 50 | -- | 达标 |
|  |  | 氯仿 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 溴氟甲烷 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | VOCS | 3945.2 | 4.915 |  | 碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附、脱附+催化燃烧 |  |  | 386.630 | 0.482 | 34.406 | 60 | 3.0 | 达标 |
| P3 | 粉尘 | 6.21 | 0.04 | 10000 | 布袋除尘器+碱喷淋+过滤箱 | 90% | 90% | 0.559 | 0.004 | 0.360 | 10 | 23 | 达标 |
|  | 乙腈 | 321.63 | 1.411 | 14000 | 碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附、脱附+催化燃烧 | 98% |  | 31.520 | 0.138 | 9.877 | 50 | -- | 达标 |
|  | 四氢呋喃 | 12.73 | 0.485 |  |  |  |  | 1.248 | 0.048 | 3.395 | 50 | -- | 达标 |
|  | 甲醇 | 9.26 | 0.354 |  |  |  |  | 0.907 | 0.035 | 2.478 | 50 | 29 | 达标 |
|  | 含卤素 | 二氯甲烷 | 153.37 | 1.038 |  | 深冷+碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附、脱附+催化燃烧 |  |  | 15.030 | 0.102 | 7.266 | 50 | -- | 达标 |
|  | VOCS | 962.95 | 3.975 |  | 深冷（含卤素废气）+碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附、脱附+催化燃烧 |  |  | 94.369 | 0.390 | 27.825 | 60 | 3.0 | 达标 |

生产车间废气中挥发性有机物VOCs及其特征污染物排放浓度及排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB372801.6-2018)表1及表2污染物排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准速率要求（VOCs：60mg/m3；3.0kg/h）。氯化氢、氨排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2重点控制区大气污染物排放浓度限值要求，氯化氢排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求（氯化氢：30mg/m3；1.4kg/h、氨：20mg/m3；20kg/h）。颗粒物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376－2019)表1重点控制区标准限值，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（颗粒物：10mg/m3；23kg/h）。

###### ②污水处理站及危废暂存间废气

本项目建成投产后，污水处理站的处理规模达300m3/d，为地上式污水处理站结构，产生的废气因子主要为NH3、H2S、VOCs、臭气浓度。

为确保厂界恶臭达标，减少对外部环境的影响，将污水污水处理站原水池、厌氧池、生化调节池等均已进行了封闭收集，在污水处理车间内进行负压收集，收集效率较高，收集后的废气经“碱喷淋+过滤箱”预处理后进入“活性炭吸附+催化脱附”处理系统处理，综合处理效率为95%，最终由4#排气筒（高20m、内径1.0m）排放。危废暂存间会产生少量低浓度有机废气，危废暂存间采取密闭，废气通过送风系统进入污水处理站废气处理设施进行处理，由4#排气筒（高20m、内径1.0m）排放。

本项目有机废水产生量占总废水量比例非常小，进入污水处理站的生产废水基本为无机废水，本项目建成后污水处理站废气的排放情况可类比《山东京卫制药有限公司三期项目竣工环境保护验收报告》中污水处理站废气排气筒监测结果，该公司污水处理站处理工艺及污水处理站废气的治理措施与本项目完全相同，且与本项目产品类型相同，现有厂区的《山东京卫制药有限公司三期项目竣工环境保护验收报告》污水处理站废气排气筒监测结果中，氨的最大排放速率为0.00856kg/h，硫化氢的最大排放速率为0.000577kg/h，VOCs最大排放速率为0.029kg/h，臭气浓度为73（无量纲），监测时厂区生产负荷为90%，则满负荷生产时氨的排放速率为0.00951kg/h，硫化氢的排放速率为0.000641kg/h，VOCs的排放速率为0.0322kg/h。本项目建成后全厂废水排放量为45.31m3/d，约为山东京卫制药有限公司废水排放量的0.29倍，故保守估计，本项目建成后污水处理站排气筒 VOCs、氨气、硫化氢的排放速率约为现状值的0.29倍。污水处理站排气筒（4#）的风量为10000m3/h，因此预测本项目实施后，4#排气筒排放的氨排放浓度为0.28mg/m3，硫化氢的排放浓度为0.019mg/m3，VOCs排放浓度为0.93mg/m3。根据臭气浓度的定义可知，若排气筒排放的恶臭污染物在稀释1000倍后的浓度小于嗅阈值，则排气筒排放的臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）表1的排放限值。

预计本项目完成后，污水处理站废气及危废暂存间废气排放浓度能够满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）标准要求（氨：20mg/m3、1.0kg/h，VOCs：100mg/m3、5.0kg/h，硫化氢：3mg/m3、0.1kg/h），对周围环境空气的影响较小。

废水厌氧生化处理过程中产生的沼气，宜收集后火炬燃烧，不得直接放散，产生二氧化碳和水。由于污染较小，不进行评价。

##### （2） 无组织废气

###### ①投料、干燥无组织粉尘

本项目厂房4投料、干燥过程中集气罩未捕集到的无组织粉产生量为0.00085t/a，排放速率为0.0002kg/h，经预测，无组织粉尘最大落地浓度为0.000067mg/m3，厂房2投料、干燥过程中集气罩未捕集到的无组织粉产生量为0.003t/a，排放速率为0.0008kg/h，经预测，厂房2无组织粉尘最大落地浓度为0.0002567mg/m3，经 AERSCREEN软件估算，本项目生产车间厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3）。

###### ②生产区其他无组织废气

本项目生产区会产生的未被废气收集系统收集到的其他无组织废气。

表2.2.15-7  生产区无组织废气污染物汇总一览表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂房4南区 | HCL | 0.0013 | 0.0003 |
|  | 甲醇 | 0.0022 | 0.0005 |
|  | 甲苯 | 0.0017 | 0.0004 |
|  | VOCs | 0.0299 | 0.0071 |
|  | NH3 | 0.0016 | 0.0004 |
| 厂房2 | HCL | 0.0006 | 0.0002 |
|  | 甲醇 | 0.0076 | 0.0019 |
|  | VOCs | 0.0982 | 0.0250 |

经预测，本项目无组织甲醇排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（甲醇：12mg/m3）。VOCs、甲苯排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB372801.6-2018)表3标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值要求（10mg/m3）。厂界氯化氢排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表4标准要求。厂界无组织氨能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。

###### ③溶媒罐区有机溶剂储罐“大、小呼吸”产生的无组织有机废气。

拟建项目一期罐区拟设置30m3的甲醇、乙醇、95%乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷、异丙醇、丙酮、四氢呋喃卧式储罐各2个。

罐区主要无组织排放是呼吸损失（小呼吸）和工作损失（大呼吸）。呼吸损失也叫小呼吸排放，是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩从而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。工作损失也叫大呼吸排放，是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出。根据储罐大、小呼吸逸失量计算公式，计算出本项目罐区废气的无组织排放。

大、小呼吸量分别参照以下公示进行计算：

固定顶罐：

a 小呼吸：

式中：LB--储罐的小呼吸排放量（kg/a）；

M--储罐内蒸汽的分子量；

P--在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）；

D--罐的直径（m）；

H--平均蒸汽空间高度（m）；

--一天之内的平均温度差（℃）；6℃；

Fp--涂层因子（无量纲），根据储存物料取值在1～1.5之间，本项目Fp取1.02；

C--用于小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0～9m之间的罐体，=1-0.0123(-9)2；罐径大于9m的=1；

Kc--产品因子，（石油原油取0.65，其他的有机液体取1.0）；

b大呼吸：

大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面的排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。

式中：LW--储罐大呼吸的年排放量（kg/m3投入量）；

KN--周转因子（无量纲），取值按年周转次数（）确定。≤36，=1；36<≤220，；>220，=0.26。

储罐大小呼吸排放的废气经储罐采用氮封处理后无组织排放，氮封装置主要用于保持容器顶部保护气(一般为氮气)的压力恒定，以避免容器内物料与空气直接接触，防止物料挥发，被氧化，以及容器的安全，特别适用于大型储罐的气封保护系统。根据《工艺系统工程设计技术规定气封的设置》（HG/T20570.16-95）第2.0.3条的要求，氮封压力设定为0.5KPa。氮封管线设置自力式压力调节阀，确保氮封压力不大于0.5KPa。

罐区采取的防治措施：

本项目的无组织排放水平与企业的管理水平密切相关。为了减少生产过程中无组织排放废气的产生和排放，拟采取以下措施：

a、卸车采用双管式原料输送方式卸车（油气回收装置），即槽车有两条管与储罐连通，一条是槽车往储罐输送物料的管道，另一条是储罐顶部与槽车连通的管道，大呼吸蒸汽会通过与储罐顶部连通的管道送入槽车，基本不会发生大呼吸；项目所有物料卸车泵均采用无泄漏泵（磁力泵），避免泵损坏造成物料泄漏；卸车时均采用液下（即底部浸没式）卸车，使液面缓缓上升，减少液体飞溅，减少装卸过程中物料的挥发。

b、本项目各有机物储罐均设置了氮封以减少废气无组织挥发，储罐装自力式供氮阀与氮封阀，根据《工艺系统工程设计技术规定气封的设置》（HG/T20570.16-95）第2.0.3条的要求，氮封压力设定为0.5KPa。氮封管线设置自力式压力调节阀，确保氮封压力不大于0.5KPa。

c、项目所有储罐均刷涂白色防晒漆（隔热涂料）；项目所选用的管线、管件、垫片及阀门的材料保证有足够的机械强度、耐腐蚀性及使用期限，管线的设计、制造、安装及试压等技术条件符合国家现行标准和规范，设备选用有资质的正规厂家生产的设备，保证设备的加工质量，防止物料对设备、管道的腐蚀而造成泄漏；加强管理，定期对设备、管道、管件进行巡查和维修，定期更换设备的密封垫，防止跑、冒、滴、漏现象的发生等。

储罐采取氮封措施，采取氮封措施治理效率为60%。储罐采用双管式原料输送方式卸车，大呼吸蒸汽会通过与储罐顶部连通的管道送入槽车，其废气回收率达到95%以上。本项目罐区大小呼吸产生量及排放量见表2.2.15-8。

表2.2.15-8 罐区大小呼吸废气产生情况一览表

| 序号 | 排放源名称 | 污染源 | 排放方式和来源 | 产生量（kg/a） | 排放量（kg/a） | 合计（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇储罐 | VOCs | 大呼吸 | 19.808 | 0.9904 | 0.001129 |
|  |  |  | 小呼吸 | 0.346 | 0.1384 |  |
| 2 | 乙醇储罐 | VOCs | 大呼吸 | 29.572 | 1.4786 | 0.001643 |
|  |  |  | 小呼吸 | 0.412 | 0.1648 |  |
| 3 | 95%乙醇储罐 | VOCs | 大呼吸 | 28.093 | 1.4047 | 0.001561 |
|  |  |  | 小呼吸 | 0.391 | 0.1564 |  |
| 4 | 乙酸乙酯储罐 | VOCs | 大呼吸 | 45.204 | 2.2602 | 0.002559 |
|  |  |  | 小呼吸 | 0.746 | 0.2984 |  |
| 5 | 二氯甲烷储罐 | VOCs | 大呼吸 | 178.598 | 8.9299 | 0.010279 |
|  |  |  | 小呼吸 | 3.372 | 1.3488 |  |
| 6 | 异丙醇储罐 | VOCs | 大呼吸 | 20.791 | 1.03955 | 0.001189 |
|  |  |  | 小呼吸 | 0.374 | 0.1496 |  |
| 7 | 丙酮储罐 | VOCs | 大呼吸 | 30.844 | 1.5422 | 0.001783 |
|  |  |  | 小呼吸 | 0.601 | 0.2404 |  |
| 8 | 四氢呋喃储罐 | VOCs | 大呼吸 | 73.118 | 3.6559 | 0.004222 |
|  |  |  | 小呼吸 | 1.416 | 0.5664 |  |
| 合计 | 大小呼吸 | 430.688 | 24.365 | 0.0244 |

###### ④污水处理站产生的无组织恶臭气体。

污水处理站采取地上式密闭处理，仍有少量恶臭气体产生，通过对各单元管道、阀门经常检修外，定期进行设备、装置的安全性检查，减少“跑、冒、滴、漏”等情况的发生，同时加强对无组织排放源的监管与相关人员培训，强化厂区绿化措施，减少恶臭气体的产生。预计本项目厂界无组织臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）的要求，企业应及时强化对厂区内VOCs无组织排放的控制措施，定期检查、维护，按照如下方面逐一排查，控制措施主要分为VOCs物料储存无组织排放控制要求、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求、工艺过程VOCs无组织排放控制要求、设备与管线组件VOCs泄漏控制要求、敞开液面VOCs无组织排放控制要求、VOCs无组织排放废气收集处理系统要求、企业厂内及周边污染监控要求。拟建项目VOCs无组织排放的控制应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）的要求。

#### 2.2.15.2废水

拟建项目厂区排水系统采用雨污分流、清污分流的方式；初期雨水排入厂区初雨收集池，拟分批进入宁阳磁窑中环水务有限公司处理，其余雨水就近排入园区雨水管线后汇入海子河。

项目废水主要包括工艺废水、设备清洗废水、尾气处理废水、真空泵废水、地面冲洗废水、循环系统废水、职工生活污水、纯水机浓水。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，车间高盐废水经蒸馏除盐预处理后与其他废水一起进入厂区自建污水处理站处理。

##### （1）废水产生

①工艺废水

根据物料平衡衡算，生产工艺中产生废水82.2m3/a（低盐废水4.88m3/a，高盐废水77.32m3/a），高盐废水经除盐蒸馏预处理后排出58.82m3/a，低盐废水4.88m3/a，故总工艺废水量为63.7m3/a（0.21m3/d）。经厂区污水处理站处理后排入园区管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理。

②设备冲洗废水

本项目需定期清洗工艺设备，根据建设单位提供情况，设备清洗废水量约为用水量的80%，约为10425.6m3/a（34.75m3/d）。经厂区污水处理站处理后排入园区管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理。

③废气治理废水

本项目碱喷淋循环池内废水循环使用，定期排放，约每月更换一次，更换水量约252m3/a（0.84m3/d），经厂区污水处理站处理后排入园区管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理。

④真空泵废水

真空泵依靠水的隔绝形成负压，操作过程中泵内循环水与溶剂蒸汽有接触，为保持循环水的水质，需定期更换真空泵循环水，真空泵废水量为57.6m3/a（0.19m3/d）。经厂区污水处理站处理后排入园区管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理。

⑤地面冲洗废水

地面冲洗废水产生量按用水量的90%计，则产生量约为1548m3/a（合5.16m3/d），经厂区污水处理站处理后排入园区管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理。

⑥冷却循环系统废水

本项目生产过程中冷却水循环水量为180m3/a，排水量按1%计，循环水排水量约为1.8m3/a（0.01m3/d），经厂区污水处理站处理后排入园区管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理。

⑦员工生活污水

本项目生活污水产生量按用水量的80%计，则新增生活污水产生量约为1152m3/a（3.84m3/d），经厂区化粪池预处理后排入园区污水管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司处理。

⑧纯水设备浓水

根据纯水设备工艺，本项目纯水设备浓水量为用水量的30%，则产生量约为91.08m3/a（合0.3m3/d），经厂区污水处理站处理后排入园区管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理。

⑨初期雨水收集系统

本项目排水系统采用雨污分流、清污分流的方式；厂区内在罐区、生产区、生活区分别设置了围堰和导排系统，生产区及罐区的围堰外设阀门切换井，导排系统与事故水池相连，收集的初期雨水排入事故水池，其余雨水就近排入园区雨水管线；事故水池中收集的雨水分批送入厂区内污水处理站，处理达标后经园区污水管网，排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理，最终排入海子河。

根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2016年版），项目汇水面积小于2km2，初期雨水量采用推理公式法进行计算，如下式：

Qs=q•ψ•F

其中：Qs─雨水设计流量（L/s）；

ψ─径流系数，项目为混凝土路面，取ψ=0.95；

F─汇水面积（hm2），根据实际情况，以本项目生产车间的室外区域计，总面积约为150500m2，即15.05hm2。

q—设计暴雨强度[L/（s•hm2）]，按下式计算：

q＝167A1（1+Clgp）/（t+b）n

其中：A1、C、b、n—参数，参照泰安市年最大值统计方法进行计算确定的参数，公式为

q＝4700（1+0.753lgp）/（t+17.5）0.898

p—设计重现期（年），项目属于中等城市和小城市的非中心城区，取3；

t—降雨历时（min），按下式计算

t=t1+t2，

其中t1—地面集水时间（min），应根据汇水距离、地形坡度和地面种类通过计算确定，一般采用5min~15min，本次环评取15min；

t2—管渠内雨水流行时间（min）；本次环评取2.5min；

以上计算出设计暴雨强度为262.32L/（s•hm2），雨水设计流量Qs为3750.52L/s。根据规范，集水时间取15min，得初期雨水量为4.17m3。本项目为满足雨污分流，在罐区外分别在雨水管道和污水管道上设置阀门控制，使其达到雨污分流的目的；在初期雨水及事故水状态时，打开污水管道上阀门关闭雨水管道上阀门；在洁净雨水状态，打开雨水管道上阀门关闭污水管道上阀门。初期雨水收集的时间长短是根据降雨强度来确定，一般在15min左右。后期雨水由手动阀门切换至雨水排水管线。初期雨水排入厂区初雨收集池，经厂区污水处理站处理后，分批进入宁阳磁窑中环水务有限公司处理。

##### （2）废水处理

拟建项目废水产生量为13591.78m3/a（平均45.31m3/d），本项目废水分类收集、分质处理，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，高盐分工艺废水经蒸馏预处理后，再与其他生产废水一起进入厂区自建污水处理站处理，处理后废水在达到宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质要求以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级标准后，通过园区污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理。废水产生及水质情况见表2.2-67。

高盐废水预处理：高盐分工艺废水经蒸馏预处理，其中高盐分工艺废水依托在厂房2西区2层、厂房2东区2层、厂房2东区3层内的各原料药产品反应釜处理，本项目除来那度胺中间体II中W2-3废水（4.88t/a）为低盐废水直接进入污水处理站外，其余废水均为高盐废水。高盐工艺废水具体预处理工艺流程如下：收集高盐废水转入蒸馏釜，开启蒸馏釜搅拌及冷冻机组，冷凝器内通入冷媒降温，夹套通蒸汽，对蒸馏釜进行加热，当液相馏出管道视盅有液体流出时，慢慢调节蒸汽调节阀的开度，使液体较稳定流出并通过管道收集至储罐中。蒸馏结束，关闭蒸汽加热，将储罐中的废水排至污水收集池，蒸馏釜内剩余溶液做为危险废物单独收集处理。污水收集池中废水进入厂区内污水处理站进行进一步处理。

表2.2.15-9 蒸馏设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、甲类厂房2 |
| 1 | 反应釜 | 立式圆筒，5000L | 搪玻璃 | 2 | -- |
| 2 | 冷凝器 | 列管卧式，20m2 | 不锈钢 | 2 |  |
| 3 | 储罐 | 立式圆筒，4000L | 不锈钢 | 2 |  |
| 二、甲类厂房4 |
| 1 | 反应釜 | 立式圆筒，5000L | 搪玻璃 | 1 | -- |
| 2 | 冷凝器 | 列管卧式，20m2 | 不锈钢 | 1 |  |
| 3 | 储罐 | 立式圆筒，4000L | 不锈钢 | 1 |  |

高盐废水物料平衡见表2.2.15-10。

高盐废水蒸馏预处理工作原理见示意图2.2.15-2。

图2.2.15-2 高盐废水预处理蒸馏装置示意图

图2.2.15-3 高盐废水蒸馏预处理物料平衡图（t/a）

表2.2.15-10  高盐废水收集处理物料平衡表

| 投入（kg/a） | 产出（kg/a） |
| --- | --- |
| 名称 | 数量（kg） | 名称 | 去向 |
| 来那度胺中间体Ⅰ W2-1 | 9425 | 废水：8408 | 污水处理站 |
|  |  | 水蒸汽：150.45 | -- |
|  |  | 废液866.55：水291.55、NBS223、杂质A 22.5、副产物A 216.75、中间体I 99.25、AIBN13.5 | 危废暂存间 |
| 来那度胺中间体II W2-2 | 5301.25 | 废水：4554 | 污水处理站 |
|  |  | 水蒸汽：84.15 | -- |
|  |  | 废液663.1：水311.85、溴化钠178.15、碳酸钠13.5、氯化钠159.6 | 危废暂存间 |
| 硫酸沙丁胺醇中间体ⅠW4-1 | 42653.8 | 废水32334.8：水32215.6，溴化氢119.2 | 污水处理站 |
|  |  | 水蒸气：637.4 | -- |
|  |  | 废液9681.6：水2974.6、溴化氢444.8、溴乙酸1024.2、三氯化铝5238 | 危废暂存间 |
| 硫酸沙丁胺醇中间体ⅠW4-1 | 14270 | 废水：9441 | 污水处理站 |
|  |  | 水蒸气：167.84 | -- |
|  |  | 废液4661.16：氯化钠3780、水881.16 | 危废暂存间 |
| 达格列净中间体1 W5-1 | 5671.52 | 废水4082.8：水3983.6，乙酸99.2 | 污水处理站 |
|  |  | 水蒸气：69.48 | -- |
|  |  | 废液1519.24：水231.84、N-甲基吗啉磷酸盐905.6、4-二甲氨基吡啶1.12、乙酸346.28、磷酸34.4 | 危废暂存间 |

由表2.2.15-10得知，高盐废水进行蒸馏预处理后，各蒸馏釜出废水58.82t/a，进入厂区污水进行处理，出废液及废渣17.39t/a，暂存于危废暂存间，由有危废处置资质的单位清运处置。蒸发损耗（水蒸气）1.11t/a。高盐废水详情一览表见表2.2.15-11。

表2.2.15-11高盐废水产生情况一览表

| 序号 | 产品名称 | 废水名称 | 废水量（kg/批次） | 批次 | 全盐量产生情况 | 废水量（t/a） | 处理后全盐量浓度 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 来那度胺中间体1 | W2-1 | 377 | 25 | 60000 | 8.42 | 3000 | 经蒸馏预处理后，废水排入厂区内污水处理站进行深度处理 |
| 2 | 来那度胺中间体2 | W2-2 | 212.05 | 25 | 66000 | 4.55 | 3300 |  |
| 3 | 硫酸沙丁胺醇中间体1 | W4-1 | 2132.69 | 20 | 15700 | 32.33 | 785 |  |
| 4 | 硫酸沙丁胺醇中间体1 | W4-2 | 713.5 | 20 | 265000 | 9.44 | 13250 |  |
| 5 | 达格列净中间体1 | W5-1 | 283.576 | 20 | 160000 | 4.08 | 8000 |  |
| 合计 | -- | 58.82 | 3797 |  |

表2.2.15-12 本项目废水产生情况一览表

| 序号 | 产生环节 | 废水量m3/a | 水质情况pH无量纲，其余因子单位mg/L | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 全盐量 | 排放方式 |  |
| 1 | 工艺废水 | 63.7 | 6~9 | 94000 | 25000 | 800 | 400 | 1 | 300 | 3797 | 间歇 | 不外排，通过园区管网 进入宁阳磁窑中环水务有限公司 |
| 2 | 设备清洗 | 10425.6 | 6~9 | 9460 | 1260 | 460 | 73 | 7.8 | 309 | 360 |  |  |
| 3 | 尾气处理 | 252 | 6~9 | 2700 | 200 | 400 | 40 | 0 | 60 | 0 |  |  |
| 4 | 真空泵 | 57.6 | 6~9 | 8000 | 2500 | 200 | 80 | 1.5 | 40 | 500 |  |  |
| 5 | 地面冲洗 | 1548 | 6~9 | 1000 | 200 | 0 | 20 | 1 | 40 | 0 |  |  |
| 6 | 循环冷却污水 | 1.8 | 6~9 | 100 | 25 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 |  |  |
| 7 | 纯水设备浓水 | 91.08 | 6~9 | 50 | 13 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |  |
| 污水处理站进水 | 12460.45 | 6~9 | 8768 | 1264 | 399 | 67 | 6.7 | 267 | 323 |  |  |
| 8 | 职工生活 | 1152 | 6~9 | 500 | 125 | 100 | 35 | 5.0 | 50 | -- |  |  |
| 合计 | 13591.78 | -- | -- | -- |

拟建项目综合废水情况满足厂区自建污水处理站设计进水水质要求，拟建项目的废水产生量为45.31m3/d（13591.78m3/a），污水处理站的设计处理能力为300m3/d，完全可以接纳拟建项目产生的废水。采用“铁碳微电解+芬顿+水解酸化+活性污泥” 的污水处理工艺。项目所在园区的污水管网已铺设至项目区，本项目废水经厂区污水处理站处理达标后可通过园区污水管网进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行深度处理。

污水处理站工艺：厂区生产废水由污水管道汇入污水处理站集水池，集水池水位达到1.0米通过潜水泵自动提升至调节池，在调节池内通过曝气达到调节混匀目的。

调节池内污水通过手动开启潜水泵提升至铁碳微电解罐，进行微电解处理， 在此塔中将废水的PH值调节至 3-4。铁碳微电解的原理是在酸性条件下，铁与碳之间形成无数个微电流反应器，废水中的有机物在微电流的作用下破坏水中有机物分子结构及性质，使原水难降解的物质变为易降解的物质，提高废水可生化性。

微电解反应后的水溢流至芬顿反应塔，此过程中向水中加入Fe2+，进入芬顿催化氧化塔作为催化剂，并投加 H2O2，通过强氧化作用进一步有效去除 COD和特征污染物。

在经过微电解和芬顿催化氧化后，废水中的COD和特征污染物迅速下降， 此时废水中依然含有大量 Fe2+、Fe3+离子，废水溢流至沉淀罐，通过投加OH-- 调节 PH值至8-9，并投加 PAM，形成絮体沉淀，以达到固液分离目的。

底部污泥排至污泥浓缩池后通过叠螺脱水处置，上清液自流入UASB 系统的中间水箱；中间水箱的水通过蒸汽加热至30-35摄氏度，之后泵入 UASB厌氧反应器，在厌氧菌的作用下去除大部分的 COD。

生活污水直接进入水解酸化池。UASB出水溢流至水解酸化池，控制水解酸化池溶解氧至0.5mg/l以下，通过水解酸化消耗一部分有机物。

水解酸化出水溢流至接触氧化池，进行进一步处理，溶解氧控制在 2-4mg/l，好氧菌消耗掉绝大部分有机物。

出水溢流至二沉池达到固液分离目的，上清液溢流至消毒出水池，二沉池污泥定时回流至接触氧化池。消毒出水池内液位达到2.5米后，通过提升泵自动提升至出水口，排放至园区污水管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司。

图2.2.15-4  拟建项目厂区污水处理站处理工艺流程图

由表2.2.15-12可知，拟建项目综合废水情况满足厂区自建污水处理站设计进水水质要求，拟建项目的废水产生量为45.3m3/d（13591.78m3/a），污水处理站的设计处理能力为300m3/d，完全可以接纳拟建项目产生的废水。

厂区自建污水处理站各处理单元设计进出水水质情况见表2.2.15-13。

表 2.2.15-13 厂区自建污水处理站各处理单元设计进出水水质情况一览表

| 指标 处理构筑物 | pH值 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | T-P | T-N | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 调节池 | 进水 | 6~9 | 8768 | 1264 | 399 | 67 | 6.7 | 267 | 323 |
|  | 出水 | 7.5 | 8768 | 1264 | 399 | 67 | 6.7 | 267 | 323 |
|  | 去除率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 电絮凝池 | 进水 | 7.5 | 8768 | 1264 | 399 | 67 | 6.7 | 267 | 323 |
|  | 出水 | 3.2 | 7891 | 1896 | 359 | 100.5 | 6.7 | 267 | 323 |
|  | 去除率 | -- | 10% | -33.3% | 10% | -33.3% | -- | -- | -- |
| 催化氧化 | 进水 | 3.2 | 7891 | 1896 | 359 | 100.5 | 6.7 | 267 | 323 |
|  | 出水 | 7.5 | 7101 | 2275 | 36 | 150.75 | 3 | 267 | 323 |
|  | 去除率 | -- | 10% | -17% | 90% | -33% | 55% | -- | -- |
| 生物选择池 | 进水 | 7.5 | 7101 | 2275 | 36 | 159.75 | 5.7 | 267 | 323 |
|  | 出水 | 7.0 | 5680.8 | 2275 | 108 | 191.7 | 5.7 | 267 | 323 |
|  | 去除率 | -- | 20% | -- | -67% | -17% | -- | -- | -- |
| UASB | 进水 | 7.5 | 5680.8 | 2275 | 108 | 191.7 | 5.7 | 267 | 323 |
|  | 出水 | 8.0 | 2272.3 | 1365 | 108 | 230 | 5.7 | 267 | 323 |
|  | 去除率 | -- | 60% | 40% | -- | -17% | -- | -- | -- |
| A/O池 | 进水 | 7.5 | 2272．3 | 1365 | 108 | 230 | 5.7 | 267 | 323 |
|  | 出水 | 7.2 | 681.7 | 409.5 | 60 | 34.5 | 2.0 | 40.05 | 323 |
|  | 去除率 | -- | 70% | 70% | 45% | 85% | 65% | 85% | -- |
| 芬顿氧化池 | 进水 | 7.2 | 681.7 | 409.5 | 60 | 34.5 | 2.0 | 40.05 | 323 |
|  | 出水 | 7.2 | 545.4 | 491.4 | 30 | 41.4 | 0.5 | 40.05 | 1110 |
|  | 去除率 | -- | 20% | -17% | 50% | -17% | 75% | -- | -71% |
| 接触氧化池 | 进水 | 7.2 | 545.4 | 292.4 | 30 | 41.4 | 0.5 | 40.15 | 1110 |
|  | 出水 | 7.2 | 272 | 117 | 45 | 20.7 | 0.5 | 28 | 1110 |
|  | 去除率 | -- | 50% | 60% | -33% | 50% | -- | 30% | -- |
| 排入管网浓度 | 7.2 | 272 | 117 | 45 | 20.7 | 0.5 | 28 | 1110 |
| 宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质 | 6~9 | 450 | 200 | 450 | 35 | -- | 50 | -- |
| 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） | 6.5~9.5 | 500 | 350 | 400 | 45 | 8 | 70 | -- |

宁阳磁窑中环水务有限公司：

宁阳县宁阳磁窑中环水务有限公司位于磁窑镇驻地北部，齐家岭以北、郑家庄以南、紧邻104国道复线以西，占地面积38000m2，于2014年3月正式投产使用。该污水处理厂主要处理宁阳工业园区的污水、磁窑镇驻地的工业废水和生活污水、华丰镇驻地的工业废水和生活污水，采用“厌氧+缺氧+氧化沟+混凝沉 淀+过滤”为主体的工艺，设计规模3.0万m3/d，目前最大处理废水1.42万m3/d，主要建设氧化沟、二沉池、接触消毒池等各类建（构）筑设施34座，安装倒伞曝气机、水下推流器等各类工艺设备423台（套）。污水处理采用荷兰DHV公司卡鲁塞尔氧化沟处理工艺，对水质水量适应性更强，处理效果更好，BOD5 去除率可达95～99%，脱氮率达90%，除磷效率约为80％，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准，污水处理工艺流程见图 2.2.15-5。

图 2.2.15-5  宁阳磁窑中环水务有限公司污水处理工艺流程图

表 2.2.15-14  宁阳磁窑中环水务有限公司 2020年2月-2020年12月在线监测数据

| 项目 | COD 浓度（mg/L） | 氨氮浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| 2020年2月 | 13.1 | 43.6 | 23.3 | 0.130 | 3.04 | 0.5 |
| 2020年3月 | 19.8 | 42.2 | 27.8 | 0.130 | 1.03 | 0.4 |
| 2020年4月 | 20.2 | 37.3 | 29.1 | 0.130 | 0.780 | 0.4 |
| 2020年5月 | 28.0 | 42.5 | 33.4 | 0.320 | 1.97 | 0.5 |
| 2020年6月 | 17.4 | 49.3 | 31.4 | 0.120 | 0.830 | 0.2 |
| 2020年7月 | 17.9 | 46.8 | 31.2 | 0.160 | 2.45 | 0.4 |
| 2020年8月 | 15.3 | 38.3 | 19.6 | 0.150 | 2.26 | 0.5 |
| 2020年9月 | 18.1 | 47.6 | 30.2 | 0.170 | 3.02 | 0.7 |
| 2020年10月 | 19.0 | 46.3 | 35.6 | 0.170 | 3.55 | 0.8 |
| 2020年11月 | 13.7 | 49.2 | 34.1 | 0.130 | 0.540 | 0.2 |
| 2020年12月 | 21.3 | 48.8 | 37.8 | 0.130 | 0.400 | 0.2 |
| 执行标准 | 50 | 5（8） |
| 达标率 | 96.6% | 98.4% |

项目所在园区的污宁阳磁窑中环水务有限公司2020年2月～2020年 12月在线监测数据统计情况见上表。

水管网已铺设至项目厂区，并与宁阳磁窑中环水务有限公司完成对接，本项目污水可通过园区污水管网进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行深度处理。由在线监测结果可知，宁阳磁窑中环水务有限公司出水水质基本能够达到《城镇城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，运转正常。污水厂目前最大处理量1.52万t/d，尚有1.48万m3/d接纳余量，本项目废水不对污水厂造成冲击，不影响污水厂正常运转，经处理后的污水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

##### （3）废水排放

本项目废水的放情况见表2.2.15-15。

表2.2.15-15  本项目建成后废水排放情况一览表

| 项目 | 本项目 | 排入宁阳磁窑中环水务有限公司 | 排入海子河 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 废水产生量 | 自身削减量 |  |  |
| 水量 | m3/a | 17364.64 | 3752.19 | 13591.78 | 13591.78 |
| COD | t/a | 119.1727 | 115.4757 | 3.6970 | 0.6796 |
| 氨氮 | t/a | 17.1800 | 15.5898 | 1.5902 | 0.06796 |

#### 2.2.15.3固废

本项目固体废物主要为车间生产过程中的工艺废液和废渣、设备消毒废液，废气治理措施产生的废活性炭、布袋除尘器捕尘、真空泵废液、深冷废液，水纯化装置产生的废活性炭、废树脂和废反渗透膜，原料拆包产生的废包装袋、废包装桶及废沾染物，高盐废水浓缩废液和废渣、污水处理站污泥以及生活垃圾。

- 工艺废液

项目生产过程中，各种未反应完全的原料等或需要分离出来的含有机物废液，依据《污染源源强核算指南 制药行业》（HJ992-2018）中8.2物料衡算法，得出母液用量，经精馏塔溶剂回收，回收过程中产生的废液属于危险废物，危废代码为HW06-900-042-06，产生量为250.86t/a，收集后委托给具有相应危废处理资质的单位进行处理。

表2.2.15-16 生产工序废液（除去过滤工艺废渣）排放情况一览表

| 序号 | 药品名称 | 年产生量t/a | 危废编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞戈非尼 | 精馏回收工序废液 | 6.4876 | HW06-900-402-06 |
| 2 | 来那度胺 | 精馏回收工序废液 | 5.7069 | HW06-900-402-06 |
| 3 | 丙酸氟替卡松 | 生产废液 | 21.0198 | HW02-271-002-02 |
|  |  | 精馏回收工序废液 | 148.002 | HW06-900-402-06 |
| 4 | 硫酸沙丁胺醇 | 精馏回收工序废液 | 12.6496 | HW06-900-402-06 |
| 5 | 达格列净 | 生产废液 | 12.9868 | HW02-271-002-02 |
|  |  | 精馏回收工序废液 | 4.1938 | HW06-900-402-06 |
| 6 | 甲磺酸依度沙班 | 精馏回收工序废液 | 39.816 | HW06-900-402-06 |
| 合计 | 250.86 | HW06-900-402-06 |

- 工艺废渣

工艺废渣主要包括过滤等工序产生的滤渣，主要成分为有机物，依据《污染源源强核算指南 制药行业》（HJ992-2018）中8.2物料衡算法，依据项目物料平衡可知，废渣产生量为0.755t/a，收集后委托给具有相应危废处理资质的单位进行处理。属于危险废物，危废代码为HW02-271-003-02，委托有危废处置资质的单位进行处置。

（4）设备消毒废液、生产废气沾染物

本项目设备清洗后消毒过程中会产生少量废清洗剂，主要成分为乙醇，产生量约为288t/a，属于危险废物，危废代码为HW06-900-402-06，委托有危废处置资质的单位处置。

本项目生产中产生废弃沾染物，如废手套、清洗杂物等，产生量约为1t/a，属于危险废物，危废代码为HW49-900-041-49，委托有危废处置资质的单位进行处置。

（5）废气治理措施产生的废物

本项目废气治理过程中会产生废活性炭、布袋除尘器捕尘、真空泵废液。

废活性炭：“活性炭吸附、脱附+催化燃烧”废气治理装置中的废活性炭使用一段时间后，会失效需要更换，本项目废气治理设施活性炭填充量及更换频次详见下表，则每年活性炭产生量为2.25t/a。属于危险废物，危废代码为HW49-900-039-49，委托有危废处置资质的单位进行处置。

表2.2.15-17 催化燃烧装置废活性炭填装及更换情况一览表

| 序号 | 位置 | 活性炭填装量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房1废气治理、厂房4废气治理、污水站废气治理的“活性炭吸附、脱附+催化燃烧”装置 | 4.5t | 每2年更换一次 |

布袋除尘器：本项目投料、干燥过程中会产生粉尘，经集气罩收集，布袋除尘器预处理，其中布袋除尘器收集的粉尘量为0.03t/a。属于危险废物，危废代码为HW02-271-005-02，委托有危废处置资质的单位进行处置。

真空泵废液：水环真空泵依靠水的隔绝形成负压，操作过程中泵内循环水与溶剂蒸汽有接触，为保持循环水的水质，需定期更换真空泵循环水，更换下来的废水属于危险废物，产生量为57.6t/a。深冷废液：深冷设备采用-25℃冷冻盐水作为冷冻介质，按深冷效率80%计算，可产生深冷废液0.96t/a，深冷废液作为危废暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行专业处理。危废代码为HW49-900-041-49，委托有危废处置资质的单位进行处置。

- 水纯化装置产生的废物

本项目水纯化装置产生的废物主要为废活性炭、废树脂和废反渗透膜。

根据企业提供经验数据，废活性炭产生量为1t/a，废离子交换树脂产生量为1.8t/a，废RO反渗透膜产生量为0.1t/a，均为一般固废，外售废品回收站进行综合处理。

- 原料拆包产生的废包装袋、废包装桶

本项目废包装袋均作为危废处理，产生量约1t/a，危废代码为HW49-900-041-49，委托有危废处置资质的单位进行处置。废包装桶中10t/a作为危废处理，承装乙酸乙酯、乙醇等包装桶由厂家回收，回收量为5t/a。

- 污水处理站污泥

项目污水处理站污水处理过程中产生污泥，污水处理站污泥产生系数一般为(0.14~1.4)×10-4t/m3，取最大值1.4×10-4t/m3，则项目产生污泥量约为1.9t/a。属于危险废物，危废代码为HW49-772-006-49，经压滤后暂存于危废暂存间，污泥含水率为80％，委托有危废处置资质的单位进行处置。

（9）高盐废水浓缩废渣

本项目高盐分废水采用蒸馏预处理，该过程中产生前馏分和蒸馏残渣，均为危险废物，危废代码为HW49-772-006-49，产生量为17.39t/a。

（10）新增生活垃圾

本项目新增劳动定员120人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/天计，则新增生活垃圾产生量为18t/a，由环卫部门定期清运。

本项目固体废物产生及处置具体情况见表2.2.15-18。

表2.2.15-18 本项目固废产生及处置情况一览表

| 序号 | 名 称 | 产生源 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 固废代码 | 性状 | 成分 | 危险特性 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺废液 | 生产 | 危险废物 | 250.86 | HW06-900-402-06 | 液体 | 有机物 | T | 危废暂存间暂存，委托有危废处置资质的单位进行处置 |
|  |  |  |  |  | HW02-271-002-02 | 液体 | 有机物 | T |  |
| 2 | 工艺废渣 |  | 危险废物 | 0.755 | HW02-271-003-02 | 固体 | 有机物 | T |  |
| 3 | 消毒废液 |  | 危险废物 | 288 | HW06-900-402-06 | 液体 | 乙醇 | T，I，R |  |
| 4 | 废沾染物 |  | 危险废物 | 1 | HW49-900-041-49 | 固体 | 废手套等 | T/In |  |
| 5 | 真空泵废液 | 真空泵系统 | 危险废物 | 57.6 | HW49-900-041-49 | 液体 | 有机物 | T/In |  |
| 6 | 除尘器集尘 | 废气治理 | 危险废物 | 0.03 | HW02-271-005-02 | 固体 | 粉尘 | T |  |
| 7 | 深冷废液 |  | 危险废物 | 0.96 | HW49-900-041-49 | 液体 | 有机物 | T/In |  |
| 8 | 废活性炭 |  | 危险废物 | 2.3 | HW49-900-039-49 | 固体 | 有机物 | T |  |
| 9 | 废RO反渗透膜 | 纯水系统 | 一般固废 | 0.1 | -- | 固体 | 无纺布 | -- | 外售废品回收站综合处理 |
| 10 | 废离子交换树脂 |  | 一般固废 | 1.8 | -- | 固体 | 树脂 | -- |  |
| 11 | 废活性炭 |  | 一般固废 | 1 | -- | 固体 | 活性炭 | -- |  |
| 12 | 废包装桶 | 原料拆包 | 危险废物 | 5 | HW49-900-041-49 | 固体 | 部分乙醇、乙酸乙酯等可回收的废包装桶 | T/In | 由厂家回收处理 |
|  |  |  | 危险废物 | 10 | HW49-900-041-49 |  | 不可回收的废原料桶 | T/In | 危废暂存间暂存，委托有危废处置资质的单位进行处置 |
| 13 | 废包装袋 |  | 危险废物 | 1 | HW49-900-041-49 | 固体 | 废原料包装袋 | T/In |  |
| 14 | 污水处理站污泥 | 废水治理 | 危险废物 | 1.9 | HW49-772-006-49 | 半固体 | 泥饼 | T/In |  |
| 15 | 高盐废水浓缩废液、废渣 |  | 危险废物 | 17.39 | HW49-772-006-49 |  | 废无机盐 | T/In |  |
| 16 | 职工生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | 18 | -- | 固体 | 纸屑、果皮 | -- | 由环卫部门定期清运处理 |
| 合计 | 657.7t/a | 均得到合理处置 |

该项目危废全部得到了合理的处置，在未外送处理前暂存于危废暂存库，废暂存库位于厂区中区北侧，建筑面积683.73m2。危废收集处理、危废暂存间设计及管理、贮存、运输等需执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。

危废处理措施：

1）收集过程

污染防治措施本项目各环节产生的危险废物经桶装或袋装收集后，利用叉车或推车送至危险废物贮存场所。选择的包装容器材质满足强度要求，避免使用破损或强度不高的包装容器，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。包装容器上应贴上标签，包括危险废物名称、产生环节、产生量、危废编码等信息，方便入库统计。

2）危废贮存容器

在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。本项目危险废物（常温常压下不水解、不挥发、不相互反应）采用防漏胶袋或包装桶分别贮存固态、液态固废，包装容器材质满足强度要求，包装好的危险废物分类堆放于场内。液态固废包装桶内留有较大空间，容器顶部与液体表面之间保留 100mm以上的空间，并粘贴符合要求的标签，并完整填写标签信息。保证装载危险废物的容器完好无损，并对破损的包装容器及时更换，防止危废泄漏散落。确保盛装危险废物的容器材质和衬里与危险废物不相互反应。液体危险废物使用桶装的，包装桶开孔直径最大不超过70mm 并有放气孔。

3）危废堆场选址与设计原则

设置在高压输电线路防护区域以外。危废堆场内采取粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，且确保表面无裂隙。设置泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置配备通讯设备、照明设施、消防设施和观察窗口。设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积应不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的l/5。在堆场出入口、内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。按照危险废物的种类和特性进行分区，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

4）危险废物的堆放

危险废物在堆场内分类存放。一般包装容器底座设置木垫不直接与地面接触。堆场周边设置径流疏导系统收集雨水。废物堆做好“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）和防腐措施。

5）危废的运行与管理

同类危险废物可以堆叠存放，但每个堆间留有搬运通道。公司委派专职人员管理，作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关生态环境主管部门的批准。制定危险废物管理计划，内容齐全，详细描述危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式，并报环保部门备案。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时采取措施清理更换。处置单位应严格按照有关处置规定对废物进行处置，不得产生二次污染。危险废物贮存时间最长不得超过90天。贮存废弃剧毒化学品的，应采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。

6）危险废物贮存设施的安全防护与监测

危废堆场为密闭房式结构，设置警示标志牌。堆场内设置照明设施、并设有应急防护设施如应急水喷淋器、灭火器等。堆场内清理的泄漏物同样作为危废妥善处理。

7）运输过程污染防治措施

危险废物在运输中应做到以下几点：

危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险标识，以引起注意；装载危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点；组织危险废物的运输单位，事先需做好周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施；加强对运输车司机的管理要求，不仅确保运输过程的安全，在车辆经过河流及市镇村庄时做到主动减速慢行，减少事故风险；运输车辆严格按照指定的运输路线行驶；装车完毕，再车辆启动前，逐个检查盛装废液容器是否有漏点，容器盖是否盖严等，杜绝容器泄漏造成的污染；运输过程中，应严格控制车速，避免紧急制动、急加速等，防止因上述操作造成容器间发生碰撞引起的容器破损或容器盖失位等引起的废液泄漏。

储存间采用密闭结构，需具有防雨、防晒、防火、防爆功能；地面设废水导流设施，危险废物暂存间顶部设有引风机，将暂存间内的废气排出，引入污水处理站废气治理系统中。暂存间外部设有危废危险废物标识，内部面积较大，根据危废性质需分为5个储存区：有机废液区、活性炭区、废乙醇区、污泥区和危废耗材区。项目危险废物不会对环境造成二次污染。

经过采取上述有关防治措施，本项目产生的所有固废均得到合理处理处置，并符合不会造成二次污染。

#### 2.2.15.4噪声

本项目噪声主要来源于设备运行，主要噪声源为真空泵、风机、离心机、干燥箱、循环冷却机等，其噪声源强约为75～85dB(A)。其噪声产生、治理及排放情况见表2.2.15-19。

表2.2.15-19  本项目噪声产生、治理及排放情况一览表

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 单个设备源强（设备前1m） | 治理措施 | 单个设备降噪后（设备前1m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵 | 3 | 75dB（A） | 厂房隔声、基础减振 | 60dB（A） |
| 2 | 离心机 | 18 | 80dB（A） | 厂房隔声、基础减振 | 60dB（A） |
| 3 | 干燥箱 | 20 | 80dB（A） | 厂房隔声、基础减振 | 60dB（A） |
| 4 | 循环冷却 | 3 | 85dB（A） | 基础减振 | 70dB（A） |
| 5 | 风机 | 6 | 85dB（A） | 基础减振、隔声罩 | 65dB（A） |

在采取表2.3-21中降噪措施的同时，还采取如下降噪措施：

①设备均拟选用高效能低噪声设备；

②拟采取声学控制措施，将高噪声设备置于车间内进行隔声处理，个别室外高噪声设备加装隔声罩或者消声器等，同时对所有噪声设备采取基础减振措施；

③设备运行中要注意管理，加强润滑，维持设备处于良好的运转状态，防止出现因设备运行不正常而产生刺耳噪声的情况；

④加强厂区绿化。

通过采取上述措施，大大减少了本项目对厂界噪声值的贡献，经预测，项目厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，预计厂界噪声对周围环境影响较小。

## 2.3非正常工况 污染物排放情况

非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。

本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；尾气处理设施故障；以及废水处理设施故障等异常工况。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。

### 2.3.1开、停车及检修

1、一般临时停车：整个生产系统是密闭的，停车后物料储存于管道或储罐、计量罐或反应釜中，循环水等均储存在循环水池中，下次开车时继续使用或作为母液使用，不会产生废水污染物的额外排放。

2、计划停车：拟建项目计划停车，装置首先要停工，主反应装置各塔釜等同步进行检修、维修和保养后，再开工生产。

### 2.3.2电力供应、循环冷却水突然中断

（1）项目电力供应突然中断

如果是项目所在区域整体断电，会提前接到相关部门的通知，这种情况不会发生。如果是企业内部设备原因导致中断，企业有备用柴油发电机，且有专门的维修人员和设备管理人员，可在20分钟内解决问题并恢复生产，否则应停车维修。

（2）循环冷却水突然中断

循环冷却水突然中断，为防止反应釜内温度过高而发生危险，应立即停车进行检修。

### 2.3.3废气处理设施故障

当项目尾气处理系统发生故障时，会导致废气处理效率降低甚至失效，排放的废气污染物浓度上升，会对周围环境造成影响。生产中一旦出现故障时，应立即进行维修，如果10分钟内不能排除故障，应立即停车，消除故障后再生产，停车制动时间约为10分钟。当本项目真空泵废气收集系统、碱吸收装置、布袋除尘器、活性炭吸附+催化燃烧装置发生故障时，将会造成废气处理效率降低，此时废气污染物的治理效率将下降约40%，在发生上述事故时，各废气的排放速率、排放浓度情况见表2.3.3-1。

表2.3.3-1  非正常工况废气排放

| 类别 | 污染物 | 非正常效率 | 非正常排放量（kg/a） | 非正常排放速率（kg/h） | 非正常排放浓度（mg/m3） | 排放标准 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 粉尘 | 50% | 3.825 | 0.025 | 2.500 | 10 |
|  | 甲苯 |  | 41.797 | 0.51 | 36.429 | 15 |
|  | 乙腈 |  | 151.974 | 1.32 | 94.288 | 50 |
|  | 四氢呋喃 |  | 49.245 | 1.005 | 71.787 | 50 |
|  | 甲醇 |  | 53.596 | 1.12 | 80.002 | 50 |
|  | 丙酮 |  | 63.504 | 1.09 | 77.859 | 50 |
|  | NH3 |  | 39.078 | 0.52 | 37.144 | 20 |
|  | HCL |  | 32.095 | 0.255 | 18.215 | 30 |
|  | VOCS |  | 731.830 | 2.475 | 176.789 | 60 |
| 2#排气筒 | 粉尘 | 50% | 10.715 | 0.155 | 15.500 | 10 |
|  | 四氢呋喃 |  | 237.028 | 1.15 | 82.145 | 50 |
|  | 丙酮 |  | 244.682 | 1.555 | 111.074 | 50 |
|  | 丁酮 |  | 158.118 | 0.925 | 66.073 | 50 |
|  | 甲醇 |  | 181.854 | 1.57 | 112.145 | 50 |
|  | 盐酸 |  | 15.009 | 0.105 | 7.500 | 30 |
|  | 二氯甲烷 |  | 195.922 | 0.635 | 45.358 | 50 |
|  | VOCS |  | 1933.148 | 2.41 | 172.146 | 60 |
| 3#排气筒 | 粉尘 | 50% | 2.795 | 0.02 | 2.000 | 10 |
|  | 乙腈 |  | 157.599 | 0.69 | 49.287 | 50 |
|  | 四氢呋喃 |  | 6.238 | 0.24 | 17.143 | 50 |
|  | 甲醇 |  | 4.537 | 0.175 | 12.500 | 50 |
|  | 二氯甲烷 |  | 75.151 | 0.51 | 36.429 | 50 |
|  | VOCS |  | 471.846 | 1.95 | 139.289 | 60 |
| 4#排气筒 | 氨 | 55% | 734.777 | 0.048 | 4.755 | 20 |
|  | 硫化氢 |  | 49.524 | 0.003 | 0.321 | 3 |
|  | VOCS |  | 2487.875 | 0.161 | 16.100 | 60 |

据上表可知，拟建项目废气处理装置发生故障时，会出现甲苯、乙腈、四氢呋喃、乙醇、丙酮、氨、VOCS、颗粒物、丁酮、甲醇超标排放的情况，因此应加强环保设备维护管理，确保设施的正常运行，一旦出现损坏，应停车检修。

### 2.3.4废水处理设施故障

当宁阳磁窑中环水务有限公司或厂内污水处理站不能正常运行时，会造成厂区生产污水不能正常处理，导致废水在厂内大量的储存。拟建项目预沉调节池容积约750m3，且污水站下方设有有效容积为3100m3的事故水池，能满足拟建项目废水暂存需求，一旦厂内污水处理站发生故障，拟建项目须停产，并将停产过程中产生的废水暂存在预沉调节池及事故水池中。

本项目建成后，厂区一天的最大生产排污量为45.3m3，在经过及时有效的维修处理下，预计1天内可以消除废水处理设施故障。如果在16天内仍然没有消除故障，则需减少部分废水的排放频次，以减少废水的产生。因此，发生废水处理设施故障时，项目废水不会外排，不会对周围水环境产生影响。

### 2.3.5非正常工况污染控制措施

为了进一步减少非正常工况的污染物排放量，拟采取以下措施：

1、废气、废水处理系统故障防范措施

做好废气、废水处理系统的维护工作，定期做好废气、废水处理系统的检修，防止非正常工况情况的发生。

2、双回路电源，设置备用柴油发电机，防止突然断电引起非正常排放。

3、定期检查、维修、维护各种设备，尤其是废气处理设施、各种动力泵、各种风机等。

4、加强管理和培训，防止因操作失误或玩忽职守引起非正常排放。

## 2.4 拟建工程“三废”排放汇总

本项目投产后，“三废”排放情况汇总见表2.4-1。

表2.4-1  “三废”排放情况汇总一览表

| 污染物类型 | 主要污染因子 | 治理措施 | 污染物产生量 | 自身削减量 | 污染物排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有 组 织 | 颗粒物 | 通过集气罩、真空泵进行收集，进入布袋除尘器进行处理 | 0.0424 | 0.0351 | 0.0035 |
|  |  | 甲苯 | 废气通过真空泵收集，进入“碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”尾气处理系统处理 | 0.0870 | 0.0769 | 0.0084 |
|  |  | 乙腈 |  | 0.6318 | 0.5699 | 0.0619 |
|  |  | 四氢呋喃 |  | 0.5970 | 0.5385 | 0.0585 |
|  |  | 甲醇 |  | 0.4996 | 0.4418 | 0.0480 |
|  |  | 丙酮 |  | 0.6290 | 0.5673 | 0.0616 |
|  |  | NH3 |  | 1.8355 | 1.6548 | 0.0911 |
|  |  | HCL |  | 0.0980 | 0.0867 | 0.0094 |
|  |  | VOCs |  | 12.4936 | 11.1337 | 0.9094 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | 0.5532 | 0.4990 | 0.0542 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.1183 | 0.1067 | 0.0056 |
|  |  | 丁酮 |  | 0.3227 | 0.2911 | 0.0316 |
|  | 无 组 织 | 颗粒物 | 加强厂区 绿化 | 0.00385 | 0 | 0.00385 |
|  |  | HCL |  | 0.0019 | 0 | 0.0019 |
|  |  | 甲醇 |  | 0.0098 | 0 | 0.0098 |
|  |  | 甲苯 |  | 0.0017 | 0 | 0.0017 |
|  |  | VOCs |  | 0.4505 | 0 | 0.4505 |
|  |  | NH3 |  | 0.0896 | 0 | 0.0896 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.006 | 0 | 0.006 |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 经厂区污水处理站处理后，经园区管网进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理，处理后排入海子河 | 17364.64 | 3752.19 | 13591.78 |
|  | COD（t/a） |  | 119.1727 | 115.4757 | 3.6970 |
|  | NH3-N（t/a） |  | 17.1800 | 15.5898 | 1.5902 |
| 固废 | 工艺废液 | 危废暂存间暂存，委托有危废处置资质的单位进行处置 | 250.86 | 250.86 | 0 |
|  | 工艺废渣 |  | 0.755 | 0.755 | 0 |
|  | 消毒废液 |  | 288 | 288 | 0 |
|  | 废沾染物 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | 废RO反渗透膜 | 外售废品回收站综合处理 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 |  | 1.8 | 1.8 | 0 |
|  | 纯水系统废活性炭 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | 真空泵废液 | 除部分废包装桶由厂家回收外，其他均为危险废物，暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位进行处置 | 57.6 | 57.6 | 0 |
|  | 除尘器集尘 |  | 0.03 | 0.03 | 0 |
|  | 深冷废液 |  | 0.96 | 0.96 | 0 |
|  | 催化燃烧装置废活性炭 |  | 2.3 | 2.3 | 0 |
|  | 废包装桶 |  | 15 | 15 | 0 |
|  | 废包装袋 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | 污水处理站污泥 |  | 1.9 | 1.9 | 0 |
|  | 高盐废水浓缩废液、废渣 |  | 17.39 | 17.39 | 0 |
|  | 职工生活垃圾 | 由环卫部门定期清运处理 | 18 | 18 | 0 |

## 2.5 总量指标

### 2.5.1废气污染物排放总量控制分析

#### 2.5.1.1总量

拟建工程有组织VOCS排放量为0.9094t/a；有组织颗粒物排放量为0.0035 t/a。

#### 2.5.1.2倍量

按照《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）要求上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市，相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代）。上一年年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。

泰安市环境空气以尘污染为主，呈扬尘、燃煤和机动车尾气复合污染特征。2019年泰安市区环境空气6个国、省控自动监测点全年共获得有效小时监测数据50400个，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物四项指标年均值分别为：15微克/立方米、34微克/立方米、97微克/立方米、53微克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位浓度值为195微克/立方米，一氧化碳日均值第95百分位浓度值为1.5毫克/立方米，超标天数比例分别为0.0％、1.1％、14.0％、19.4%、23.6%、0.0%。2019年泰安市二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳达到国家环境空气质量二级标准，可吸入颗粒物、细颗粒物、臭氧超过国家环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.4倍、0.5倍、0.2倍。本项目粉尘、VOCs实行2倍削减量替代。因此本项目粉尘需0.007t/a的替代量、VOCS需1.8188t/a的替代量。

### 2.5.2废水污染物排放总量控制分析

本项目工艺废水、设备清洗废水、尾气处理废水、真空泵废水、地面冲洗废水、循环系统废水、职工生活污水、纯水机浓水，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，其余废水均进入厂区自建污水处理站处理，处理后废水在达到宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质要求以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级标准后，通过园区污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理，最终排入海子河。

本项目投产后，厂区最终排入海子河的COD、氨氮的量分别为0.6796t/a、0.06796t/a，占用宁阳磁窑中环水务有限公司总量指标，不再单独申请总量。

## 2.6 区域削减

根据泰安市电力学校、人口学校及监测站三个环境质量国控监测点的在线数据统计（中国环境影响评价网公布），PM10、O3、PM2.5均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。本项目所在区域属于不达标区，不达标因子为PM10、P2.5，项目排放VOCs、颗粒物PM10，需进行区域颗粒物的削减。

山东省落实《水污染防治行动计划》实施方案(鲁政发[2015]31号)中要求：“严格环境准入。各市根据水质目标和主体功能区要求，制定实施差别化区域环境准入政策，从严审批高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目，对造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行实行新(改、扩)建项目主要污染物排放等量或减量置换，在南水北调重点保护区、集中式饮用水水源涵养区等敏感区域实行产能规模和主要污染物排放减量置换。”

拟建工程为原料药制造项目，属于十大重点行业之一，拟建工程完成后废水污染物COD、氨氮最终排放量分别为0.6796t/a、0.06796t/a。

## 2.7清洁生产分析

### 2.7.1原材料与产品的清洁性

本项目生产过程中主要原材料均为行业内普遍采用的原辅料，目前尚无无毒、无腐蚀性的原料可以替代，项目的原辅料总体属于清洁型。涉及有易燃、有毒等的物料，这些物料可通过生产、储存等途径进入环境，是环境风险分析的对象，通过采取一系列安全和预防措施，原辅材料在获取过程中对生态环境影响较小，使用过程中对人健康和生态环境影响较小，可以有效的控制或缓解危险化学品的使用带来的风险。本项目对生产车间溶剂进行有效回收，提高了原材料的回用量，降低了资源消耗。

产品用途与性能 ：

### （1）丙酸氟替卡松原料药

分子式：C25H31F3O5S，分子量：500.571，白色至类白色粉末。丙酸氟替卡松为糖皮质激素类药，具有较强的抗炎和抗过敏作用，能减轻哮喘症状及控制病情进展。其特点是与糖皮质激素受体的亲和力较高，局部抗炎作用较强。

### （2）硫酸沙丁胺醇原料药

分子式：(C13H21NO3)2.H2SO4，分子量：576.71，白色至类白色粉末。硫酸沙丁胺醇，适用于支气管哮喘、喘息型支气管炎及肺气肿等，缓解发作多用气雾吸入，而预防发作则可口服给药。

### （3）达格列净原料药

分子式：C21H25ClO6，分子量：408.87300，白色至类白色粉末。FARXIGA是一种钠-葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT2)抑制剂适用在有2型糖尿病成人中作为辅助饮食和运动改善血糖控制。

### （4）甲磺酸依度沙班

分子式：C31H38ClN7O7S2白色至类白色粉末。属于抗凝血药。

### （5）来那度胺

分子式：C13H13N3O3，分子量：720.259，白色至类白色粉末。是由美国Celgene生物制药公司开发的抗肿瘤药物，具有抗肿瘤、免疫调节和抗血管生成等多重作用。

### （6）瑞戈非尼

分子式：C21H15N4O3F4Cl.HCl，分子量：519.27634，白色至类白色粉末。适用于治疗既往接受过以氟尿嘧啶、奥沙利铂和伊立替康为基础的化疗,以及既往接受过或不适合接受抗VEGF治疗、抗EGFR治疗（RAS野生型）的转移性结直肠癌（mCRC）患者。

新药研发具有不确定性，为确保安全从事新药工艺研发，本项目产品生产、中试，也是基于研发过程的数据并经过中试扩大、商业化生产验证，从工艺安全的源头使所有的合成反应受于控制状态。经过公司严格、完善的工艺安全评定制度，所有中试工艺均由专业安全工程师、工艺研发工程师、专业分析检测人员等对每个工艺进行安全分析评定，避免不可控或难以控制的工艺投入中试过程。

本项目产品符合国家产业政策，建设单位拥有与国际接轨的GMP质量管理体系，生产过程符合ICHQ7指南，能够提供高品质的原料药。具有良好的发展前景，具有较强的市场竞争力，该建设规模是在广泛的市场调研基础上确定的，经济合理，可使装置处在最佳的状态下运行，以达到降低能源与生产成本的目的。

### 2.7.2生产工艺及设备清洁性分析

本项目设备以国内采购为主，选用的设备密闭性能好、自动化程度高。本项目根据各车间、不同的设备及布局，分别采取DCS/PLC/现场控制方式。按照现行的流行控制方案，将DCS系统做为整个系统的控制骨架，外加PLC和现场电器控制系统，以便于将系统整合成一个功能完备，操作简单，质量可靠的系统。操作人员可方便地对生产装置进行过程控制、监视、操作和管理。对重要设备、装置设置必要的联锁保护系统、有毒及可燃气体泄漏检测报警装置、紧急停车系统、安全阀和防雷、防静电设施，确保生产装置的安全运行。

本项目所采用的工艺技术为国内先进水平，并拥有自主知识产权；采用国内外先进的生产设备，提高资源和能源的利用效率，产生的废气、废水、固废、噪声采取了相应的污染防治措施。本项目从工艺路线的选择、工艺技术设备水平、过程控制及生产管理水平均处于国内先进水平。

### 2.7.3过程控制

1、工艺设备节能：

①优化装置设计，合理选择工艺参数，从而降低原料消耗和装置能耗。

②采用成熟先进的新工艺、新技术。

③工艺设备根据需要尽可能选用节能高效设备，降低能耗。

④合理布置车间设备，理顺工艺流程、区别生产区域，使物流便捷；厂内运输与厂外运输相衔接，减少物流周转量，降低物流成本，有效降低生产中不必要的能耗和费用。

⑤保持生产均衡和正常的设备维修，使设备处在最佳工作状态下，不仅节约直接能耗，也减少间接能耗。

⑥对于功率较大的机泵安装变频装置，可有效节能电耗。

⑦选用节能、高效型设备，在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，尽量不选用耗电大的设备，合理匹配电机与机泵的容量，同时对流量变化较大、功率较大的机泵采用变频调速技术，减少装置的用电负荷。

2、设备及管道隔热

设备及管道保温选用导热系数较低的新型保温材料，以减少能耗。

3、供热节能

①蒸汽输送管道、加热设备等均采取保温措施，防止热能损失，节省能量。

②加强二次能源的利用率，根据不同过程对蒸汽位能要求的区别，分级使用，充分套用二次蒸汽、热水等能源，达到节能目的。

③在蒸汽管道上设置性能良好的疏水器或阻汽排水器，对工艺生产过程中产生的蒸汽冷凝水最大限度的回收利用。

4、给排水节能

①厂内用水反复循环使用，做到一水多用，节约用水。

②冷却水循环使用，提高冷却水的重复利用率。

③循环水系统建造大散热面、低水损失的循环水池和冷却塔，利用自然和强制散热的方式达到节能降耗。循环水系统采用有压回水，利用冷却回水余压，将回水直接送上冷却塔，可降低供水系统的动力消耗。

### 2.7.4资源回用与综合利用

综合利用资源、能源是清洁生产的主要内容之一，清洁生产要求生产过程的产物在内部循环利用，以提高资源的利用程度。实践证明，实现废物资源化是净化环境的一条重要措施，也是企业开源节流、提高经济效益的生财之道。

本项目从环境效益和经济效益双重目的出发，在生产过程中进行了良好的资源回用和废物综合利用。

本项目在生产过程中，节约了成本，减少了污染物的排放。本项目在资源回收利用指标上具有较高的清洁生产水平。

### 2.7.5资源、能源利用分析

节约能源必须领先技术进步。采用先进技术和设备，按照在技术上先进，经济上可行的原则，通过加强现代化管理，提高能源利用率，从而达到合理利用能源的目的。该产品生产过程中主要能源消耗有两大方面：一是设备运转的电能消耗；二是生产过程中的热量损耗。项目资源能源消耗情况详见表2.7.5-1。

表2.7.5-1  项目能耗一览表

| 序号 | 名称 | 年消耗量 | 折标系数 | 折标煤（tce） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 3500万kWh | 1.229tce/万kWh | 4301.5 |
| 2 | 新鲜水 | 17364.64m3 | 0.000257tce/m3 | 4.46 |
| 3 | 蒸汽 | 86064t | 0.000143tce/t | 12.3 |
| 合计 | -- | -- | 4318.26 |

项目主要采用如下节能措施：

1、采用先进的生产工艺

本项目消耗的能源主要是电能，为降低生产成本，提高公司的经济效益，拟在工艺技术、设备选型等方面采取节能措施，以达到最大限度节约能源的目的。

本项目生产工艺为成熟工艺，所选设备自动化程度高。因此工艺过程先进，避免了能源的不必要浪费，达到节能目的。

2、机械设备节能

风机、水泵等高耗电设备，采用自动控制系统，根据生产实际需要，对设备运转进行调整，自动控制设备出水、出气量，降低设备运转能耗。

3、主要管理节能措施

（1）健全产品质量保障制度，降低不合格品的产出率，减少原材料的损失和浪费。

（2）生产运行组织过程中，根据当期订单制订与设备生产能力相适应的生产计划，合理调度，确保设备高效运转，避免产品积压或设备空转。

（3）加强管理，制定和完善各种规章制度，定期定人定责对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。

（4）配备和完善各种能源计量仪表，并加强对车间用水、电、汽的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，实现供水、供电、供汽及用水、用电、用汽的合理性。

综上，本项目从原辅材料消耗、工艺设备、资源综合利用、排污情况看出，项目符合我国产业政策，工艺技术较成熟，项目清洁生产指标处于国内先进水平，符合清洁生产的要求。

## 2.8小结

1、山东锐顺药业有限公司由北京丰科睿泰医药科技有限公司2020年5月投资设立，主要从事医疗器械、消毒产品、包装材料及药品生产许可证批准范围内的药品的研发、生产、销售；进出口业务；医药及相关技术成果转让、技术咨询。公司拟投资5亿元于宁阳化工产业园堡头大街以南，华丰路以西进行原料药及制剂生产项目一期的建设，建筑面积51732m2，主要建设3座原料药生产车间、质检办公楼、仓储、罐区、污水处理站、公用工程楼等厂房设施，建成后生产规模为年产13.2吨原料药，本次环境影响评价仅对6种药品进行评价，年产能2.4吨。项目新增劳动定员120人，生产采用四班三运转工作制度，每班工作8小时，年工作300天。项目计划2021年4月开工建设，预计2022年投产运行。

2、本项目主要生产原料药，根据国家发展和改革委员会[2019]第1683号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不在各目录所列的鼓励类、限制类和淘汰类中，属允许类，且没有《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的落后和淘汰设备；该项目产品不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“‘高污染、高环境风险’产品名录”；经查找，该项目不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资源部、国家发展和改革委员会，2012年5月23日）中限制和禁止用地的建设项目。

本项目已在泰安市经济和信息化委员会备案，备案项目代码为：2020-370900-27-03-059513。

项目建设符合国家有关产业政策。

3、拟建项目产生的有组织废气主要为生产车间的投料、干燥过程产生的粉尘，各反应釜、离心及干燥等工序产生的有机废气；污水处理站及危废暂存间产生的硫化氢、氨、臭气浓度、VOCs等废气。各废气产生环节合理收集预处理后，经各自车间的“碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”尾气处理系统处理，最终由1#、2#、3#排气筒排放。污水处理站及危废间废气经“碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”废气处理系统处理后，由4#排气筒排放。车间一般区废气经车间室内通风系统进入碱喷淋，再由活性炭吸附后进入1#、2#、3#排气筒。生产车间废气中挥发性有机物VOCs及其特征污染物排放浓度及排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB372801.6-2018)表1及表2污染物排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准速率要求。氯化氢、氨排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2重点控制区大气排放浓度限值，氯化氢排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。颗粒物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376－2019)表1重点控制区标准限值，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

本项目无组织废气为投料、干燥等过程未捕集到的无组织粉尘；生产区收集系统中逃逸的无组织有机废气；溶媒罐区储罐“大、小呼吸”产生的无组织有机废气；污水处理站产生的无组织恶臭气体。通过物料全密闭输送，加强原料仓库、危废暂存间以及污水处理站的密闭性，加强绿化减少无组织废气的产生。本项目厂界无组织颗粒物、甲醇能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。厂界无组织甲苯、VOCS能够满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB372801.6-2018)表3标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值要求。厂界氯化氢排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表4标准要求。厂界无组织臭气浓度、氨能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。

采取以上措施后，拟建项目排放废气污染物对周围环境影响较小。

4、拟建项目厂区排水系统采用雨污分流、清污分流的方式；初期雨水排入厂区初雨收集池，拟分批进入宁阳磁窑中环水务有限公司处理，其余雨水就近排入园区雨水管线后汇入海子河。

项目废水主要包括工艺废水、设备清洗废水、尾气处理废水、真空泵废水、地面冲洗废水、循环系统废水、职工生活污水、纯水机浓水。车间高盐废水经蒸馏除盐预处理后与其他生产废水一起进入厂区自建污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，污水处理站出水及处理后的生活污水在达到宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质要求以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级标准后，通过园区污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理。

同时加强生产装置区、储罐区、仓储区、污水处理站、危废暂存间的防渗，在采取以上措施后，拟建项目废水对周围水环境影响很小。

5、本项目固体废物主要为车间生产过程中的工艺废液和废渣、设备消毒废液，废气治理措施产生的废活性炭、布袋除尘器捕尘、真空泵废液、深冷废液，水纯化装置产生的废活性炭、废树脂和废反渗透膜，原料拆包产生的废包装袋、废包装桶及废沾染物，高盐废水浓缩废渣、污水处理站污泥以及生活垃圾。除部分废包装桶由厂家回收、纯水制备产生的废活性炭、废树脂和废反渗透膜外售废品回收站及生活垃圾由环卫部门定期清运外，其余固废均暂存于厂内危废暂存间，由有危险废物处置资质的单位进行清运处理。

本项目固废均得到合理处理处置，不会对生态环境造成二次污染。

6、拟建项目主要噪声源为真空泵、风机、离心机、干燥箱、循环冷却机等，其噪声源强约为75～85dB(A)。经采取隔声、消声、基础减振，选用低噪设备，合理布置，生产过程中加强管理和润滑，加强日常监测管理，加强厂区绿化等措施后，经预测，项目厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，预计厂界噪声对周围环境影响较小。

根据工程分析的情况，本项目从环境保护角度而言是可行的。

# 3环境概况

## 3.1自然环境概况

### 3.1.1地理位置

宁阳县位于鲁中偏西，泰安市南部。县城距泰山56公里、曲阜25公里、水泊梁山40公里，处于泰山、曲阜、水泊梁山旅游三角中心。其地理坐标是东经116°36′～117°38′，总面积1125平方公里，辖3乡9镇，共566个行政村，人口80.4万。

磁窑镇地处宁阳县东部，总面积163.15平方公里，占全县总面积的10.9%，地势南高北低，丘陵面积占总面积的46%，耕地面积8.2万亩，下辖96个行政村，总人口12.04万人。

该项目位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地），堡头大街以南，华丰路以西。项目东侧为山东恒信集团焦化有限公司，西、南、北侧为空地，地理位置详见图2.2.2-1。

### 3.1.2地形地貌

宁阳县境内地势东高西低，东部多为低山、丘陵，西部多为平原。主要地貌类型有低山、丘陵、平原和水面。境内最高峰为东部凤仙山，海拔608米；最低处为东疏镇胡茂南洼，海拔46米。大小山峰146座，面积138平方公里；丘陵多分布于低山周围，海拔70-200米，面积432平方公里；较大河流15条，总长204.6公里，流域面积1021.3平方公里，属黄河、淮河流域水系。

根据地貌成因及形态特征，本地区地貌形态分为：构造剥蚀岩溶丘陵、剥蚀堆积准平原、山间河谷冲积平原。构造剥蚀岩溶丘陵分布在本区南端张家庄以西，标高150-237.6米，山顶浑圆，山坡南陡北缓，呈单面山形态坡角8-22度；剥蚀堆积准平原分布在西磁窑以东，张家庄以北和大磨庄以西等地，标高110-150米，相对高差20米左右，地形起伏平缓，坡角3°左右；山间河谷冲积平原分布于歇息铺以北、东太平以东、西磁窑以西，向北至汶河两岸，标高94-110米。其地形平坦，坡降3‰左右。

### 3.1.3水文地质和地表水状况

3.1.3.1水文地质

分布在宁阳县的地下水，按其赋存条件和水力特征，可划分为第四系冲积砂砾石层孔隙潜水、石灰岩溶潜水、石灰岩夹页岩岩溶承压水及基岩裂隙水等类型。

石灰岩岩溶潜水分布在张家庄、东磁窑、华阳农药、泊家庄、高村等地，含水层呈南北向分布，其岩性为寒武系上统凤山组、奥陶系下统冶里—亮甲山组及奥陶系中统马家沟组石灰岩、白云质灰岩。除于河床、河漫滩有零星裸露外，含水层为隐伏型，上复约1米的亚砂土。地下水埋深由南到北由深变浅，枯水期为7.0-27.1米。含水层分布广，岩溶发育深度大，其富水性强，单井抽水水位降深1.5-3.0米/时，涌水量1000-2000m3/d。按地下水化学类型分，华阳农药化工集团以南为硫酸—重碳酸钙型水，华阳农药以北为重碳酸—硫酸钙型水，矿化度枯水期为0.568-1.213克/升，丰水期为0.34-1.06克/升。地下水补给来源：分布在南部丘陵和准平原地段的含水层，由于岩层裸露，以大气降水为补给源。处于冲积平原地段的含水层，除接收大气降水通过上复透水性较好的亚砂土层渗入补给外，含水层东缘尚有下第三系基岩裂隙水的侧渗补给。地下水排泄方式，一是是以潜流方式流向大汶河河谷；二是人工大量开采，该层地下水是当前本地区工、农业主要供水水源。

石灰岩夹页岩岩溶承压水分为两组：即张夏组石灰岩岩溶裂隙承压水及馒头组石灰岩夹页岩岩溶裂隙承压水。张夏组含水层在东太平、粮油加工厂、堡头庄一带呈南北分布，在海子河口一带为东西分布。馒头组至西太平一带含水层呈南北分布，在李家花观、前海子一带为东西分布。张夏组含水层岩性为寒武系中统张夏组石灰岩，馒头组含水层岩性为寒武系下统馒头组石灰岩夹页岩。两组含水层在河床和河漫滩均有零星出露，一般在含水层上部复盖有1-2米的亚砂土层。张夏组含水层富水性较强，单井抽水水位降深1.3-3米/时，涌水量为1500-2000m3/d。馒头组含水层厚度不大，但岩溶裂隙较发育，且有裂隙水、孔隙水侧向补给，富水性中等，水位降深为0.5-3.5米/时，单井涌水量为1000m3/d。地下水埋深，张夏组自南向北逐渐变浅，枯水期为5.6-9.87米，年变幅2-4米，馒头组枯水期水位8-11米，年变幅3.5-6米。按水化学类型分，两组含水层地下水均属重碳酸-硫酸钙型。馒头组含水层以其较丰的水量与较好的水质，已成为当地生活用水的主要水源。地下水补给来源有三：一是靠大气降水渗入；二是基岩裂隙水侧向径流补给；三是枯水期海子河水渗漏补给。岩溶裂隙水主要以地下迳流方式排泄于大汶河及其北侧隐伏型张夏组石灰岩含水层；其次，由于馒头组地层的岩溶裂隙水是当地居民主要饮用水源，人为开采为其另一排泄方式，尤其是磁窑镇一带。此外，在丰水期，有部分地下水以迳流方式排入海子河。

基岩裂隙水主要分布在西太平以西，程家庄以南，含水层岩性为泰山群万庄组变质岩风化带，厚约15米。由于风化裂隙小，故富水性弱，单井涌水量为10-200m3/d。地下水埋深枯水期8米左右，年变幅2-4米。地下水化学类型为重碳酸钙或重碳酸—硫酸钙、钠型水，矿化度枯水期0.242-0.369克/升，丰水期0.221-0.41克/升。其次，在东磁窑以北、泊家庄以南也有分布，含水层岩性为下第三系官庄组石灰砾岩，富水性中等。大气降水为其唯一补给来源，因岩石透水性差，渗入补给量较小。地下水排泄，泰山群万庄组的基岩裂隙水主要以迳流方式沿不整合面进入寒武系下统馒头组底部的石灰岩含水层，其次以迳流进入海子河冲、洪积层中，下第三系官庄组的基岩裂隙水主要以迳流方式进入奥陶系中统石灰岩含水层中。

在项目区域主要分布有石灰岩岩溶潜水，石灰岩夹页岩岩溶承压水和基岩裂隙水。

项目附近地下水总体走向与地表水基本一致，自东南流向西北，但在东太平、海化魁星、华阳集团附近，形成了局部地下水降落漏斗，因此在华阳集团以南，浅层地下水由南向北流；而在其以北，浅层地下水是由北向南流。

Ⅰ区地层从老到新：

（1）寒武～奥陶纪九龙群（j)

张夏组（j)：岩性以灰色鲕状灰岩为主，含海绿石灰岩、豹皮灰岩、疙瘩状灰岩等，厚度约178.1m；

崮山组（jG）：与张夏组整合接触，为黄绿色、紫色片状页岩夹灰岩透镜体，厚度约150m，局部富水性中等；

炒米店组（jĉ）：与崮山组整合接触，岩性主要为泥质条带灰岩、蓝灰色薄层状灰岩、白云质灰岩、细粒鲕状灰岩等，厚度约54.8m；

三山子组（—OjS）：与下伏炒米店组整合接触，主要岩性为灰白色含燧石白云岩，局部夹同生角砾岩，下部为白云质灰岩，厚度约180～201.4m。

（2）奥陶纪马家沟组（OM）

与下伏九龙群平行不整合接触，以厚层纯灰岩，豹皮灰岩为主，夹薄层白云质灰岩、燧石结核灰岩。厚度约650m，裂隙岩溶发育。

（3）第四系（Q）

根据本项目的工程岩土工程勘察报告：第1层耕土：褐色，松散，稍湿，主要有粉质粘土及植物根须等组成。堆积年限在20年以上，场区普遍分布，厚度:0.50～1.10m,平均0.69m；层底标高:102.85～107.23m，平均105.73m；层底埋深:0.50～1.10m，平均0.69m。

第2层粉质黏土：黄褐色，可塑-硬塑，切面较光滑，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，含FeMn结核颗粒。场区普遍分布，局部缺失。厚度:0.50～3.10m，平均1.45m；层底标高:100.20～106.09m，平均104.29m；层底埋深:1.10～4.00m，平均2.14m。

第3层黏土：红褐色、黄褐色，硬塑，切面较光滑，干强度中等-高等，韧性中等-高等，无摇振反应。场区普遍分布，局部缺失，厚度:0.50～6.20m，平均1.49m；层底标高:98.73～105.36m，平均102.85m；层底埋深:1.70～8.00m，平均3.52m。该层土具有弱膨胀性。

第4层卵石：浅灰色、黄褐色，中密，局部密实，卵石以角砾岩为主，呈亚圆形、圆形，成分由灰质成分等组成，胶结物主要为红褐色粘土、局部为中粗砂，卵石粒径大多在20-200mm之间，颗粒质量大于总质量50%。场区局部分布，厚度:0.70～6.20m，平均1.95m；层底标高:96.20～104.79m，平均102.08m；层底埋深:2.00～8.50m，平均4.44m。

第5层角砾岩：浅灰色，强风化，厚层状，中粗砾结构，块状构造。砾石大小不一，分选性中等，砾石最大100mm，小者约10mm，磨圆度中等，多为次圆状。砾石含量约占70%，填隙物约占30%，孔隙式胶结。砾石成分以灰岩为主。填隙物呈灰白色、红褐色粘土；此外含少量砂级碎屑物充填。该层未穿透。

区域水文地质见图3.1-1。

3.1.3.2地表水系

本地区主要河流有大汶河及其支流海子河。

大汶河流经本区北部，为宁阳县和泰安市界河。其北支牟汶河发源于沂源县巩峪，流经莱芜、泰安两市，其南支柴汶河发源于沂源县石柱村，流经新泰市和宁阳县。牟汶河和柴汶河于本区东北隅北腾村汇合为大汶河，向西流经大汶口、王家院，下游汇入大清河，经东平湖入黄河。河流长208公里，流域面积为8536.5平方公里，多年平均流量为4.7m3/s，多年平均径流量为2.192亿m3。大汶河为一条季节性河流，7、8、9月为丰水期，平均流量为100-110m3/s，3、4、5、6月为枯水期，断流或基本断流。

海子河发源于宁阳县凤凰山北麓，自南向北流，经本地区的姬家庄、东太平，至堡头庄西入大汶河。全流长21公里，流域面积130平方公里。雨季排涝，旱季干涸。本项目所在区域地表水系情况见图3.1-2。

### 3.1.4地震

根据国家地震局最新颁发的《中国地震反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001BL）；《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001AL）；本区域地震反应谱特征周期为0.4s，地震动峰值加速度为0.05g。

### 3.1.5气候

该地区属暖温带大陆性季风气候。气候特征是冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，春季风大干燥，秋季天高气爽。根据宁阳县气象台近20年（1993-2012年）气象资料统计，该区主要气候要素特征如下：

年平均气温：13.7℃；

年主导风向：ESE~SE~SSE，三个风向频率和为29.8%；

年平均风速：1.8m/s；

年平均相对湿度：69%；

年平均降水量：663.9mm；

年平均日照：2181.6h。

### 3.1.6植被、生物多样性

宁阳县有高等植物239科1212种，动物4纲385种，浮游生物35科136种，农作物害虫天敌3纲39科113种。植被以乔木为主，类型主要有森林植被、灌草丛、山地草甸、水生植被、农业植被等五种类型。绿化覆盖率达32.9%，农业植被占总面积的49.2%。

## 3.2环境质量状况

根据本次环评现状监测结果可知，该区域环境质量现状如下：

（1）环境空气

2019年宁阳职教中心例行监测点环境空气中SO2、NO2、CO、O3年均浓度或相应百分位数24h或8h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，PM10、PM2.5年均浓度或相应百分位数24h平均质量浓度不达标。

现状补充监测期间，TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（2）地表水

根据现状监测，所有断面总氮、硝酸盐均超标，另外，1#断面硫酸盐、氯化物、全盐量超标，2#断面COD、BOD5、氨氮、总磷、硫酸盐、氯化物、氟化物、全盐量、高猛酸盐指数、二氯甲烷超标，3#断面COD、BOD5、氨氮、总磷、硫酸盐、氯化物、氟化物、全盐量、二氯甲烷超标，其余指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，超标的主要原因是居民生活污水、农业面源污染及工业企业排放所致。

（3）地下水

根据现状监测，五个监测点的硝酸盐、总硬度、总大肠菌群均超标；磁窑东村、泊家庄村的Na+、Cl-超标，后丁家庙村、磁窑东村、泊家庄村的溶解性总固体超标，西磁窑村、项目区、磁窑东村的细菌总数超标；其余指标均达标。

硝酸盐、总大肠菌群、细菌总数超标主要是受农业农村面源污染影响；总硬度、溶解性总固体超标受当地地质条件影响；硫酸盐、Na+、Cl-超标受污染的海子河补给地下水、历史工业污染等影响。

（4）声环境

项目所在区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3级标准要求。

（5）土壤

根据环评期间现状监测，所有监测点土壤各项检测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 筛选值第二类用地标准要求，区域土壤环境质量状况良好。

# 4环境空气影响评价

## 4.2气象资料适用性及气候背景分析

宁阳气象站位于116°49′E，35°45′N，台站类别属一般站。据调查，该气象站周围地理环境与气候条件与本项目周围基本一致，且气象站距离本项目较近，该气象站气象资料具有较好的适用性。宁阳近20年（1998～2017年）年最大风速为12.3m/s（2005年）,极端最高气温和极端最低气温分别为40.6℃（2002年）和-16.0℃（2011年），年最大降水量为1106.1mm（2003年）；近20年其它主要气候统计资料见表4.2-1，宁阳近20年各风向频率见表4.2-2，图4.2-1为宁阳近20年风向频率玫瑰图。

表4.2-1  宁阳气象站近20年（1998～2017年）主要气候要素统计表

| 月份 项目 | 平均风速（m/s） | 平均气温（℃） | 平均相对湿度（%） | 降水量（mm） | 日照时数（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 1.8 | -1.4 | 59 | 5.2 | 144.4 |
| 2月 | 2 | 2.8 | 62 | 12.9 | 137.4 |
| 3月 | 2.4 | 8 | 59 | 19.8 | 188.4 |
| 4月 | 2.3 | 14.1 | 64 | 38 | 221.7 |
| 5月 | 2 | 20 | 72 | 52.7 | 231.6 |
| 6月 | 2.1 | 25.2 | 64 | 70.7 | 209 |
| 7月 | 1.7 | 26.7 | 80 | 178.8 | 183.1 |
| 8月 | 1.5 | 25.4 | 84 | 161 | 181.3 |
| 9月 | 1.4 | 21 | 79 | 70.3 | 162.6 |
| 10月 | 1.5 | 15.2 | 71 | 24.9 | 176 |
| 11月 | 1.8 | 6.9 | 69 | 14.9 | 160.9 |
| 12月 | 1.8 | 0.9 | 65 | 6.6 | 142.5 |
| 全年 | 1.9 | 13.7 | 69 | 655.7 | 2138.9 |

表4.2-2  宁阳气象站近20年（1998～2017年）各风向出现频率（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 8.1 | 6.1 | 5.5 | 4.6 | 7.0 | 11.5 | 11.7 | 8.9 | 8.2 |
| 风向 | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | -- |
| 频率 | 6.3 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 4.3 | 6.0 | -- |

图4.2-1  宁阳县近20年（1998～2017年）风向频率玫瑰图

## 4.3环境空气影响预测与评价

### 4.3.1环境影响识别与评价因子筛选

根据导则要求对建设项目大气环境影响因素进行识别，筛选大气环境影响评价因子，建设项目评价因子选取项目有组织和无组织排放的基本污染物和其他污染物中有环境质量标准的所有因子，为颗粒物、甲苯、四氢呋喃、甲醇、丙酮、乙腈、二氯甲烷、NH3、HCl、VOCS、硫化氢共11个评价因子。各因子评价标准详见表1.5-1。由于该项目不涉及SO2以及NOX的排放，因此无需考虑二次污染物。

### 4.3.2评价等级的确定

根据项目排放的污染物情况，按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3 评价等级判定”来确定本项目环境空气的评价等级。

1、估算模型参数选取

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求的AERSCREEN估算软件对项目污染物的排放进行估算，估算时考虑地形参数。

参照HJ2.2-2018附录C，本次评价选取的估算模型参数见表4.3-1。

表4.3-1估算模型参数及选取依据表

| 参数 | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 项目周边3km半径范围内一半以上现状为农村 |
| 最高环境温度/℃ | 40.6 | 近20年气象资料统计 |
| 最低环境温度/℃ | -16.0 |  |
| 土地利用类型 | 农作地 | 3km半径范围内土地利用状况 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 | 中国干湿状况分布图 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 考虑 | 报告书项目，根据导则要求考虑地形 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 | SRTM DEM UTM 90m分辨率数字高程数据 |
| 是否考虑 岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 不考虑 | 污染源附近3km范围内 无大型水体 |
|  | 岸线距离/m | -- |  |
|  | 岸线方向/° | -- |  |

2、评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作分级方法，采用附录A推荐模型中的估算模型，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 D10%。其中 Pi定义见公式：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

评价等级按下表的分级判据进行划分

表4.3-2评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

项目评价等级确定情况见下表：

表4.3-3大气评价等级确定一览表

| 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度（μg/m3） | 最大地面浓度出现距离（m） | D10%最远距离 （m） | 标准值 （μg/m3） | 占标率 （Pi%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 排气筒 | 粉尘 | 0.3765 | 100 | -- | 10000 | 0.0418 |
|  | 甲苯 | 7.6814 |  | -- | 15000 | 3.8407 |
|  | 乙腈 | 19.8813 |  | -- | 50000 | 6.8087 |
|  | 四氢呋喃 | 15.1369 |  | -- | 50000 | 7.5685 |
|  | 甲醇 | 16.8690 |  | -- | 50000 | 0.5623 |
|  | 丙酮 | 16.4171 |  | -- | 50000 | 2.0521 |
|  | NH3 | 7.8320 |  | -- | 20000 | 3.9160 |
|  | HCL | 3.8407 |  | -- | 30000 | 7.6814 |
|  | VOCS | 37.2775 |  | -- | 60000 | 3.1065 |
| 2# 排气筒 | 粉尘 | 2.3254 | 100 | -- | 10000 | 0.2584 |
|  | 四氢呋喃 | 17.2530 |  | -- | 50000 | 8.6265 |
|  | 丙酮 | 23.3290 |  | -- | 50000 | 2.9161 |
|  | 甲醇 | 23.5541 |  | -- | 50000 | 0.7851 |
|  | 盐酸 | 1.5753 |  | -- | 30000 | 3.1505 |
|  | 二氯甲烷 | 9.5266 |  | -- | 50000 | 1.8549 |
|  | VOCS | 36.1562 |  | -- | 60000 | 3.0130 |
| 3# 排气筒 | 粉尘 | 0.2973 | 100 | -- | 10000 | 0.0330 |
|  | 乙腈 | 10.2579 |  | -- | 50000 | 3.5130 |
|  | 四氢呋喃 | 3.5680 |  | -- | 50000 | 1.7840 |
|  | 甲醇 | 2.6016 |  | -- | 50000 | 0.0867 |
|  | 二氯甲烷 | 7.5819 |  | -- | 50000 | 1.4762 |
|  | VOCS | 28.9897 |  | -- | 60000 | 2.4158 |
| 4# 排气筒 | 氨 | 1.3523 | 63 | -- | 20000 | 0.6762 |
|  | 硫化氢 | 0.0911 |  | -- | 3000 | 0.9115 |
|  | VOCS | 4.5788 |  | -- | 60000 | 0.3816 |
| 厂房4南区 | 粉尘 | 0.0670 | 34 | -- | 1000 | 0.0074 |
|  | HCL | 0.1005 |  | -- | 200 | 0.2011 |
|  | 甲醇 | 0.1676 |  | -- | 12000 | 0.0056 |
|  | 甲苯 | 0.1340 |  | -- | 200 | 0.0670 |
|  | VOCs | 2.3792 |  | -- | 2000 | 0.1983 |
|  | NH3 | 0.1340 |  | -- | 1500 | 0.0670 |
| 厂房2 | 粉尘 | 0.2567 | 62 | -- | 1000 | 0.0285 |
|  | HCL | 0.0642 |  | -- | 200 | 0.1284 |
|  | 甲醇 | 0.6098 |  | -- | 12000 | 0.0203 |
|  | VOCs | 8.0234 |  | -- | 2000 | 0.6686 |
| 污水处理站 | 氨 | 4.1815 | 89 | -- | 1500 | 2.0907 |
|  | 硫化氢 | 0.2927 |  | -- | 60 | 2.9270 |
|  | VOCS | 14.2170 |  | -- | 60000 | 1.1847 |
| 罐区 | VOCs | 9.3571 | 30 | -- | 60000 | 0.7798 |
| 注：颗粒物小时标准值取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）日均值的3倍 |

根据 AERSCREEN 估算结果，项目废气污染源最大地面浓度占标率为2#排气筒有组织排放的四氢呋喃，1%＜Pi=8.6265%＜10%，根据导则中评价工作等级的判定依据，环境空气影响评价等级确定为二级评价。根据导则要求，二级评价不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。

### 4.3.3评价范围的确定

根据导则要求，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，即以项目厂址为中心，边长5km的矩形区域。

### 4.3.4评价基准年筛选

依据环境空气质量现状、气象数据情况，本次评价选择2019年为评价基准年，取得了2019年地面气象站逐时气象数据、环境空气例行监测点各项基本污染物的逐日监测数据。

### 4.3.5环境空气保护目标调查

评价范围环境空气保护目标见表4.3-4以及图1.3-3。

表4.3-4评价范围内环境空气保护目标一览表

| 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 相对污染源中心点直线距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家庄村*∆ （已搬迁） | 居住区 | 人群 | 二类区 | S | 600 |
| 西磁窑村*∆ （已搬迁） | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 2040 |
| 泊家庄村*∆ | 居住区 | 人群 | 二类区 | N | 1070 |
| 磁窑北村*∆ | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1780 |
| 后丁家庙村*∆ | 居住区 | 人群 | 二类区 | W | 1800 |
| 磁窑东村*∆ | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1830 |
| 前丁家庙村*∆ | 居住区 | 人群 | 二类区 | W | 2470 |

### 4.3.6污染源调查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》要求，二级评价项目参照导则7.1.1.1和7.1.1.2调查本项目现有及新增污染源和拟被替代的污染源。

本项目为新建项目，无现有污染源以及拟被替代污染源，项目污染源为新增污染源，具体见下表：

表4.3-5项目新增污染源调查清单（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | 甲苯 | THF | H2S | 甲醇 | 丙酮 | NH3 | 二氯甲烷 | 氯化氢 | 乙腈 | VOCs | TSP |
| 点源 | 117.1215 | 35.9113 | 105.00 | 30.00 | 1.60 | 40.00 | 1.94 | 0.1020 | 0.2010 | - | 0.2240 | 0.2180 | 0.1040 | - | 0.0510 | 0.2640 | 0.4950 | 0.0050 |
| 点源 | 117.1225 | 35.9113 | 106.00 | 30.00 | 1.60 | 40.00 | 1.94 | - | 0.2300 | - | 0.3140 | 0.3110 | - | 0.1270 | 0.0210 | - | 0.4820 | 0.0310 |
| 点源 | 117.1234 | 35.9113 | 107.00 | 30.00 | 1.60 | 40.00 | 1.94 | - | 0.0480 | - | 0.0350 | - | - | 0.1020 | - | 0.1380 | 0.3900 | 0.0040 |
| 点源 | 117.12125 | 35.9135 | 107.00 | 20.00 | 1.00 | 30.00 | 0.88 | - | - | 0.0006 | - | - | 0.0095 | - | - | - | 0.0322 | - |

表4.3-6项目新增污染源调查清单（矩形面源）

| 污染源名称 | 坐标(°) | 海拔高度(m) | 矩形面源 | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | 甲苯 | H2S | 甲醇 | NH3 | 氯化氢 | VOCs | TSP |
| 矩形面源 | 117.121984 | 35.911418 | 106.00 | 18.36 | 64.72 | 23.30 | 0.0004 | - | 0.0005 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0071 | 0.0002 |
| 矩形面源 | 117.123618 | 35.911455 | 107.00 | 18.36 | 121.60 | 23.30 | - | - | 0.0019 | - | 0.0002 | 0.0250 | 0.0008 |
| 矩形面源 | 117.123867 | 35.913561 | 108.00 | 58.00 | 10.00 | 4.25 | - | - | - | - | - | 0.0028 | - |
| 矩形面源 | 117.121258 | 35.913767 | 107.00 | 64.72 | 49.12 | 16.30 | - | 0.0007 | - | 0.0100 | - | 0.0340 | - |

### 4.3.7大气环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

一、污染物排放量核算

（1）正常工况污染物排放量核算

表4.3-7大气污染物有组织排放量核算表

| 排放口名称及编号 | 污染物 | 核算排放浓度mg/m3 | 核算排放速率kg/h | 核算年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 粉尘 | 0.018 | 0.0002 | 0.0008 |
|  | 甲苯 | 0.142 | 0.0020 | 0.0084 |
|  | 乙腈 | 0.517 | 0.0072 | 0.0304 |
|  | 四氢呋喃 | 0.168 | 0.0023 | 0.0098 |
|  | 甲醇 | 0.182 | 0.0026 | 0.0107 |
|  | 丙酮 | 0.216 | 0.0030 | 0.0127 |
|  | NH3 | 0.133 | 0.0019 | 0.0078 |
|  | HCL | 0.109 | 0.0015 | 0.0064 |
|  | VOCs | 2.489 | 0.0348 | 0.1464 |
| 2#排气筒 | 粉尘 | 0.041 | 0.0004 | 0.0021 |
|  | 四氢呋喃 | 0.649 | 0.0091 | 0.0474 |
|  | 丙酮 | 0.670 | 0.0094 | 0.0489 |
|  | 丁酮 | 0.433 | 0.0061 | 0.0316 |
|  | 甲醇 | 0.498 | 0.0070 | 0.0364 |
|  | HCL | 0.041 | 0.0006 | 0.0030 |
|  | 二氯甲烷 | 0.536 | 0.0075 | 0.0392 |
|  | VOCs | 4.184 | 0.0586 | 0.3866 |
| 3#排气筒 | 粉尘 | 0.021 | 0.0002 | 0.0006 |
|  | 乙腈 | 0.853 | 0.0119 | 0.0315 |
|  | 四氢呋喃 | 0.034 | 0.0005 | 0.0012 |
|  | 甲醇 | 0.025 | 0.0003 | 0.0009 |
|  | 二氯甲烷 | 0.407 | 0.0057 | 0.0150 |
|  | VOCs | 2.553 | 0.0357 | 0.0944 |
| 4#排气筒 | 氨 | 0.951 | 0.00951 | 0.0833 |
|  | 硫化氢 | 0.064 | 0.000641 | 0.0056 |
|  | VOCs | 3.220 | 0.0322 | 0.2821 |
|  | 臭气浓度 | ＜2000（无量纲） |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 | 0.0035 |
|  | 甲苯 | 0.0084 |
|  | 乙腈 | 0.0619 |
|  | 四氢呋喃 | 0.0585 |
|  | 甲醇 | 0.0480 |
|  | 丙酮 | 0.0616 |
|  | NH3 | 0.0911 |
|  | HCL | 0.0094 |
|  | VOCs | 0.9094 |
|  | 二氯甲烷 | 0.0542 |
|  | 硫化氢 | 0.0056 |
|  | 丁酮 | 0.0316 |

表4.3-8大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 面源 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 厂房4 南区 | 投料 | 颗粒物 | 加强密闭性，通排风 | GB16297-1996表2 | 1.0 | 0.00085 |
|  |  | 生产过程 | HCL |  | GB16297-1996表2 | 0.2 | 0.0013 |
|  |  |  | 甲醇 |  | GB16297-1996表2 | 12 | 0.0022 |
|  |  |  | 甲苯 |  | DB37/2801.6-2018 | 0.2 | 0.0017 |
|  |  |  | VOCs |  | DB37/2801.6-2018 | 2.0 | 0.0299 |
|  |  |  | NH3 |  | GB14554-93 | 1.5 | 0.0016 |
| 2 | 厂房2 | 投料 | 颗粒物 | 加强密闭性，通排风 | GB16297-1996表2 | 0.12 | 0.003 |
|  |  | 生产过程 | HCL |  | GB16297-1996表2 | 0.2 | 0.0006 |
|  |  |  | 甲醇 |  | GB16297-1996表2 | 12 | 0.0076 |
|  |  |  | VOCs |  | DB37/2801.6-2018 | 2.0 | 0.0982 |
| 3 | 污水处理站 | 污水处理 | 氨 | 加强密闭性，通排风 | GB14554-93 | 1.5 | 0.088 |
|  |  |  | 硫化氢 |  | GB14554-93 | 0.06 | 0.006 |
|  |  |  | VOCs |  | DB37/2801.6-2018 | 2.0 | 0.298 |
| 4 | 罐区 | 大小呼吸 | VOCs | 采取氮封措施 | DB37/2801.6-2018 | 2.0 | 0.0244 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 0.00385 |
|  | HCL | 0.0019 |
|  | 甲醇 | 0.0098 |
|  | 甲苯 | 0.0017 |
|  | VOCs | 0.4505 |
|  | NH3 | 0.0896 |
|  | 硫化氢 | 0.006 |

表4.3-9大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.0073 |
| 2 | 甲苯 | 0.0101 |
| 3 | 乙腈 | 0.0619 |
| 4 | 四氢呋喃 | 0.0585 |
| 5 | 甲醇 | 0.0578 |
| 6 | 丙酮 | 0.0616 |
| 7 | NH3 | 0.1807 |
| 8 | HCL | 0.0113 |
| 9 | VOCs | 1.3599 |
| 10 | 二氯甲烷 | 0.0542 |
| 11 | 硫化氢 | 0.0116 |
| 12 | 丁酮 | 0.0316 |

（2）非正常工况污染物排放量核算

表4.3-10污染源非正常工况污染物排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度mg/m3 | 非正常排放速率kg/h | 单次持续时间h | 年发生频次（次） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#排气筒 | 尾气处理系统故障 | 粉尘 | 2.500 | 0.025 | 0.5 | 2 | 立即停止生产 |
| 2 |  |  | 甲苯 | 36.429 | 0.51 | 0.5 | 2 |  |
| 3 |  |  | 乙腈 | 94.288 | 1.32 | 0.5 | 2 |  |
| 4 |  |  | 四氢呋喃 | 71.787 | 1.005 | 0.5 | 2 |  |
| 5 |  |  | 甲醇 | 80.002 | 1.12 | 0.5 | 2 |  |
| 6 |  |  | 丙酮 | 77.859 | 1.09 | 0.5 | 2 |  |
| 7 |  |  | NH3 | 37.144 | 0.52 | 0.5 | 2 |  |
| 8 |  |  | HCL | 18.215 | 0.255 | 0.5 | 2 |  |
| 9 |  |  | VOCS | 176.789 | 2.475 | 0.5 | 2 |  |
| 10 | 2#排气筒 |  | 粉尘 | 15.500 | 0.155 | 0.5 | 2 |  |
| 11 |  |  | 四氢呋喃 | 82.145 | 1.15 | 0.5 | 2 |  |
| 12 |  |  | 丙酮 | 111.074 | 1.555 | 0.5 | 2 |  |
| 13 |  |  | 丁酮 | 66.073 | 0.925 | 0.5 | 2 |  |
| 14 |  |  | 甲醇 | 112.145 | 1.57 | 0.5 | 2 |  |
| 15 |  |  | 盐酸 | 7.500 | 0.105 | 0.5 | 2 |  |
| 16 |  |  | 二氯甲烷 | 45.358 | 0.635 | 0.5 | 2 |  |
| 17 |  |  | VOCS | 172.146 | 2.41 | 0.5 | 2 |  |
| 18 | 3#排气筒 |  | 粉尘 | 2.000 | 0.02 | 0.5 | 2 |  |
| 19 |  |  | 乙腈 | 49.287 | 0.69 | 0.5 | 2 |  |
| 20 |  |  | 四氢呋喃 | 17.143 | 0.24 | 0.5 | 2 |  |
| 21 |  |  | 甲醇 | 12.500 | 0.175 | 0.5 | 2 |  |
| 22 |  |  | 二氯甲烷 | 36.429 | 0.51 | 0.5 | 2 |  |
| 23 |  |  | VOCS | 139.289 | 1.95 | 0.5 | 2 |  |
| 24 | 4#排气筒 |  | 氨 | 4.755 | 0.048 | 0.5 | 2 |  |
| 25 |  |  | 硫化氢 | 0.321 | 0.003 | 0.5 | 2 |  |
| 26 |  |  | VOCS | 16.100 | 0.161 | 0.5 | 2 |  |

二、环境影响分析

（1）正常工况环境影响分析

根据前述分析可知，正常工况下，项目生产车间废气中挥发性有机物VOCs及其特征污染物排放浓度及排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB372801.6-2018)表1及表2污染物排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准速率要求（VOCs：60mg/m3；3.0kg/h）。氯化氢、氨排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2重点控制区大气污染物排放浓度限值要求，氯化氢排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求（氯化氢：30mg/m3；1.4kg/h、氨：20mg/m3；20kg/h）。颗粒物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376－2019)表1重点控制区标准限值，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（颗粒物：10mg/m3；23kg/h）。污水处理站废气及危废暂存间废气排放浓度能够满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）标准要求（氨：20mg/m3、1.0kg/h，VOCs：100mg/m3、5.0kg/h，硫化氢：3mg/m3、0.1kg/h）。

未经收集的废气以无组织形式排放，根据AERSCREEN估算模式计算结果，本项目生产车间厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3）。本项目无组织甲醇排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（甲醇：12mg/m3）。VOCs、甲苯排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB372801.6-2018)表3标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值要求（10mg/m3）。厂界氯化氢排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表4标准要求。厂界无组织氨能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。厂界无组织臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。

（2）非正常工况环境影响分析

在非正常工况下，项目有组织排放的废气污染物中，挥发性有机物VOCs及甲苯、乙腈、四氢呋喃、丙酮、丁酮、甲醇排放浓度均超过《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB372801.6-2018)表1及表2污染物排放限值要求。氨排放浓度超过《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2重点控制区大气污染物排放浓度限值要求。颗粒物排放浓度超过《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376－2019)表1重点控制区标准限值。

由上述分析可知，项目非正常工况下的排放对周围空气环境的影响会相对增大，企业应当加强管理，做好对有组织废气的治理工作，预防非正常工况情况的发生。

### 4.3.8防护距离

1、大气环境防护距离

本项目为二级评价，不需设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

根据预测估算计算分析结果，对照分析《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）-7.2 节要求，“其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离”，该项目污染物预测浓度，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1 中规定的居住区容许浓度限值，因此本项目无需设置卫生防护距离。

### 4.3.9环境监测计划

本项目评价等级为二级，在此仅给出项目污染源主要监测方案。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017），对非重点排污单位主要排放口主要监测指标半年至一年一次，其他监测指标每年一次，其他排放口的监测指标每年一次。具体监测方案见表4.3-11。

表4.3-11项目污染源监测方案一览表

| 种类 | 监测位置 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 1#排气筒 | VOCS | 1次/月 | 《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB372801.6-2018)表1及表2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2重点控制区、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2、《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376－2019)表1重点控制区、《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018） |
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季度 |  |
|  |  |  | 甲苯、乙腈、四氢呋喃、甲醇、丙酮、NH3、HCL | 1次/年 |  |
|  |  | 2#排气筒 | VOCS | 1次/月 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季度 |  |
|  |  |  | 四氢呋喃、丙酮、丁酮、甲醇、HCL、二氯甲烷 | 1次/年 |  |
|  |  | 3#排气筒 | VOCS | 1次/月 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季度 |  |
|  |  |  | 乙腈、四氢呋喃、甲醇、二氯甲烷 | 1次/年 |  |
|  |  | 4#排气筒 | VOCS | 1次/月 |  |
|  |  |  | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 1次/年 |  |
|  | 无组织 | 厂界 | 颗粒物、HCL、甲醇、甲苯、VOCs、NH3、硫化氢、臭气浓度 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 、《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB372801.6-2018)表3、《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表4、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |

### 4.3.10大气环境影响评价结论及建议

一、大气环境影响评价结论

根据泰安市宁阳县职教中心站点2019年环境监测数据，PM10、PM2.5年均浓度、相应百分位数24h平均质量浓度相应百分位数日最大8h滑动平均浓度不达标。Pi＜10%，项目位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）内，对环境的影响可以接受。

二、污染防治措施可行性

本项目各废气产生环节合理收集预处理后，经各自配套的“碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”尾气处理系统处理，最终由1#、2#、3#（30m，内径1.6m）排气筒排放。车间一般区废气经车间室内通风系统进入碱喷淋，再由活性炭吸附后进入1#、2#、3#排气筒。项目生产车间废气中挥发性有机物VOCs及其特征污染物排放浓度及排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB372801.6-2018)表1及表2污染物排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准速率要求（VOCs：60mg/m3；3.0kg/h）。氯化氢、氨排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2重点控制区大气污染物排放浓度限值要求，氯化氢排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求（氯化氢：30mg/m3；1.4kg/h、氨：20mg/m3；20kg/h）。颗粒物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376－2019)表1重点控制区标准限值，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（颗粒物：10mg/m3；23kg/h）。

项目采用的废气治理措施能够确保各类污染物稳定达标排放，经济技术可行。

三、防护距离

本项目无需设置卫生防护距离。

四、污染物排放量核算

根据污染物排放量核算结果，项目污染物排放量分别为：颗粒物0.0073t/a、甲苯0.0101t/a、乙腈0.0619t/a、四氢呋喃0.0585t/a、甲醇0.0578t/a、丙酮0.0616t/a、NH30.1807t/a、HCL0.0113t/a、VOCs1.3599t/a、二氯甲烷0.0542t/a、硫化氢0.0116t/a、丁酮0.0316t/a。

五、排污许可衔接

《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）已于2017年9月29日发布，建设单位在取得项目环评批复后应贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号），完善排污许可体系支撑，按要求进行项目排污许可证申请。

六、大气环境影响评价自查表

表4.3-12建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级√ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5km√ |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500t/a√ |
|  | 评价因子 | 其他污染物（颗粒物、甲苯、乙腈、四氢呋喃、甲醇、丙酮、NH3、HCL、VOCs、二氯甲烷、硫化氢） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ | 地方标准√ | 附录D√ | 其他标准 □ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区√ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （ 2019 ）年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据√ | 现状补充监测√ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区√ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源 □ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ | 边长5～50km □ | 边长 = 5 km □ |
|  | 预测因子 | 预测因子（） | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 最大占标率≤100%□ | 最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ | 最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%□ | 最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h | 占标率≤100% □ | 占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 □ | 不达标 □ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ | k＞-20% □ |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、甲苯、乙腈、四氢呋喃、甲醇、丙酮、NH3、HCL、VOCs、二氯甲烷、硫化氢、丁酮) | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（颗粒物、甲苯、乙腈、四氢呋喃、甲醇、丙酮、NH3、HCL、VOCs、二氯甲烷、硫化氢、丁酮） | 监测点位数（泊家庄村1个） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 R 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a | NOx：（）t/a | 颗粒物：（0.0073）t/a | VOCs：（1.3599）t/a |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |

# 5地表水环境影响分析

## 5.2地表水环境影响分析

本项目排水采用雨污分流、污污分流制，雨水经园区雨水收集管线排入海子河。

项目废水主要包括工艺废水、设备清洗废水、尾气处理废水、真空泵废水、地面冲洗废水、循环系统废水、职工生活污水、纯水机浓水，废水产生量为13591.78m3/a（平均45.3m3/d），车间高盐废水经蒸馏除盐预处理后与其他生产废水一起进入厂区自建污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，污水处理站出水及处理后的生活污水在达到宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质要求以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级标准后，通过园区污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理。

宁阳磁窑中环水务有限公司简介：

宁阳磁窑中环水务有限公司位于磁窑镇驻地北部，齐家岭以北、郑家庄以南、紧邻104国道复线以西，占地面积38000m2，于2014年3月正式投产使用。该污水处理厂主要处理宁阳经济开发区的污水、磁窑镇驻地的工业废水和生活污水、华丰镇驻地的工业废水和生活污水。目前设计出水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中的一级A标准。宁阳磁窑中环水务有限公司设备设施运行良好，出水稳定达标排放，达到了设计标准要求。

宁阳磁窑中环水务有限公司设计工艺流程为“污水→粗格栅渠→提升泵站→细格栅渠→曝气沉砂池→水解酸化池+中沉池→生化池（厌氧池+缺氧池+Carrousel氧化沟）→二沉池→中间水池→混凝沉淀池→V形滤池→接触消毒池→出水排放”，设计规模3.0万m3/d，根据污水处理厂监测数据，2018年8月～2019年7月处理排放污水量为468万吨，日均处理量约13543m3/d，污水处理厂运行负荷约45%。

图5.2-1  宁阳磁窑中环水务有限公司污水处理工艺流程图

宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质为：CODcr≤450mg/L、SS≤450mg/L、氨氮≤35mg/L、BOD5≤200mg/L，设计出水水质执行《城镇城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。宁阳磁窑中环水务有限公司2020年2月～2020年12月在线监测数据统计情况见表5.2-1。

表5.2-1  宁阳磁窑中环水务有限公司2020年2月-2020年12月在线监测数据

| 项目 | COD 浓度（mg/L） | 氨氮浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| 2020年2月 | 13.1 | 43.6 | 23.3 | 0.130 | 3.04 | 0.5 |
| 2020年3月 | 19.8 | 42.2 | 27.8 | 0.130 | 1.03 | 0.4 |
| 2020年4月 | 20.2 | 37.3 | 29.1 | 0.130 | 0.780 | 0.4 |
| 2020年5月 | 28.0 | 42.5 | 33.4 | 0.320 | 1.97 | 0.5 |
| 2020年6月 | 17.4 | 49.3 | 31.4 | 0.120 | 0.830 | 0.2 |
| 2020年7月 | 17.9 | 46.8 | 31.2 | 0.160 | 2.45 | 0.4 |
| 2020年8月 | 15.3 | 38.3 | 19.6 | 0.150 | 2.26 | 0.5 |
| 2020年9月 | 18.1 | 47.6 | 30.2 | 0.170 | 3.02 | 0.7 |
| 2020年10月 | 19.0 | 46.3 | 35.6 | 0.170 | 3.55 | 0.8 |
| 2020年11月 | 13.7 | 49.2 | 34.1 | 0.130 | 0.540 | 0.2 |
| 2020年12月 | 21.3 | 48.8 | 37.8 | 0.130 | 0.400 | 0.2 |
| 执行标准 | 50 | 5（8） |
| 达标率 | 96.6% | 98.4% |

由在线监测结果可知，宁阳磁窑中环水务有限公司出水水质基本能够达到《城镇城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，运转正常。污水厂目前最大处理量1.61万吨/天，尚有1.39万m3/d接纳余量，本项目废水排放量少，废水水质简单，不会对污水厂造成冲击，不会影响污水厂正常运转，经宁阳磁窑中环水务有限公司处理后的出水水质COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L，本项目最终排入外环境的COD0.6796t/a，氨氮0.06796t/a，对该区域地表水环境的污染负荷较小，对地表水环境影响不大。

## 5.3项目排水对南水北调东线工程的影响

南水北调东线工程山东段全长487公里，输水路线为：经韩庄运河入南四湖，再经梁济运河、流长河、东平湖，在位山闸穿黄河（隧道）。接小运河至临清后分为两支，一支立交穿过卫运河，经临吴渠在吴桥城北入南运河，为河北、天津输水。另一支入七一河、六五河，在武城进入大屯水库。干线汇水区域包括东平湖流域、南四湖流域及海河流域一部分，涉及山东的枣庄、济宁、菏泽、泰安、莱芜、聊城、德州、临沂、淄博共9市。干线汇水区域包括大汶河流域和东平湖。

南水北调东线调水水质问题一直是影响工程的重要因素之一，并已引起社会的广泛关注。调水水质的好坏直接影响到水资源的使用价值和沿线地区经济社会的发展，决定着调水工程的实际效益，同时也将对输水沿线水环境产生重要影响。目前，东线输水线路的部分河道和湖泊还存在着一定程度的污染，尤其是黄河以南段的部分地区，水污染问题还比较突出，对调水水质构成威胁。

为确保南水北调东线工程山东段调水水质安全，保障受水区人民身体健康，山东省环保局与省质监局联合发布实施了《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）。该标准是全国第一个流域性标准，调水沿线所有污染源不分行业，只按照所在区域的不同执行不同的标准。《标准》根据对调水干线水质影响的不同程度，将南水北调沿线区域分为核心保护区域、重点保护区域和一般保护区域三个不同的区域。

核心保护区域指山东省南水北调东线干渠大堤和所流经湖泊大堤内的全部区域；重点保护区域指核心保护区域向外延伸15公里的汇水区域；一般保护区域指除核心保护区域和重点保护区域外的其他调水沿线汇水区域。

本项目位于《山东省“南水北调”沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599- 2006）划定的一般保护区（见图5.3-1），经宁阳磁窑中环水务有限公司处理后的出水水质COD≤50mg/L， NH3-N≤5mg/L，本厂区最终排入外环境的COD 0.6796t/a，氨氮0.06796t/a，所占污染负荷较小，对南水北调东线工程影响极小。

## 5.4小结

（1）根据现状监测，所有断面总氮、硝酸盐均超标，另外，1#断面硫酸盐、氯化物、全盐量超标，2#断面COD、BOD5、氨氮、总磷、硫酸盐、氯化物、氟化物、全盐量、高猛酸盐指数、二氯甲烷超标，3#断面COD、BOD5、氨氮、总磷、硫酸盐、氯化物、氟化物、全盐量、二氯甲烷超标，其余指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，超标的主要原因是居民生活污水、农业面源污染及工业企业排放所致。

（2）项目废水主要包括工艺废水、设备清洗废水、尾气处理废水、真空泵废水、地面冲洗废水、循环系统废水、职工生活污水、纯水机浓水。车间高盐废水经蒸馏除盐预处理后与其他生产废水一起进入厂区自建污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，污水处理站出水及处理后的生活污水在达到宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质要求以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级标准后，通过园区污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理。废水达标排放，且排放量不大，对该区域地表水环境的污染负荷较小，对地表水环境影响不大。

表5.4-1 大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型(；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放(；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH 值□；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A □；三级B ( | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （） | 监测断面或点位个数（）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（） km；湖库、河口及近岸海域：面积（） km2 |
|  | 评价因子 | （pH、CODcr、氨氮、SS、总氮、总磷、挥发酚、石油类、氟化物、氯化物、锌、镍、铅、锰、硝酸盐、硫酸盐、全盐量、粪大肠菌群） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类(；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（2018年） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标( 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ | 达标区□ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（） km；湖库、河口及近岸海域：面积（） km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD、NH3-N） | （0.6796、0.06796） | （50，5） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施(；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测( | 手动(；自动□；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （） | （厂区污水总排口） |
|  |  | 监测因子 | （） | （pH、COD、氨氮、SS、总氮、总磷、全盐量） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受(；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |

# 6地下水环境影响评价

## 6.1项目分类及评价等级确定

### 6.1.1项目分类及评价等级的判定

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中的附录A表 地下水环境影响评价行业分类表，结合当地的地质和水文地质条件，以及对拟建场区产业的特征分析，查表得到本项目属于“M 医药”中的“90、化学药品制造”。因此，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类。

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表6.1-1。

表6.1-1  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水源地等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |

注：表中“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

据搜集资料显示，本项目不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区范围内（详见图6.1-1），下游地带分散式居民饮用水源地开采层位为隐伏碳酸盐岩裂隙岩溶水，与本项目所涉及的碎屑岩类孔隙裂隙含水岩组由于F26阻水断层的阻隔作用，之间水力联系较弱。项目区不属于水源地准保护区及补给径流区，不属于特殊地下水资源保护区及保护区外的分布区，周边企业职工生活用水为市政自来水。根据以上条件，确定本建设项目地下水环境敏感程度分级为不敏感。

地下水环境影响评价工作等划分见表6.1-2。

表6.1-2   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，本项目为Ⅰ类，项目区及周围区域的地下水环境敏感程度为不敏感，根据表6.1-2可知，拟建项目的地下水环境影响评价工作等级为二级。

### 6.1.3地下水环境质量现状评价

#### （1）评价因子

碳酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、甲苯、三氯甲烷、二氯甲烷、三溴甲烷均未检出，不予评价；钾、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根无质量标准，仅留作背景，不予评价；地下水水质评价因子：Na+、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、氟、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数共12项。

#### （2）评价标准

评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。评价标准见表1.5-1。

#### 评价方法

采用单因子指数法进行现状评价。

式中：Pi—水质因子i的单因子指数；

Ci—水质因子i的实测浓度值，mg/l；

Coi—水质因子i的评价标准限值，mg/l。

Ⅱ特殊水质因子—pH的标准指数

；

；

式中：PPHj—pH的单因子指数；

pHj—pH的实测值；

pHsd—评价标准中pH的下限值；

pHsu—评价标准中pH的上限值。

#### 评价结果

本次地下水质量的现状评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。各测点的单因子评价结果见表6.1-6。

表6.1-6  地下水环境质量现状评价结果

| 监测点位 | Na+ | Cl- | SO42- | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 总硬度 | 氟 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.28 | 0.47 | 0.98 | 0.01 | 0.13 | 4.40 | 0.004 | 1.49 | 0.04 | 0.96 | 3.67 | 4.50 |
| 2# | 0.28 | 0.46 | 0.96 | 0.02 | 0.11 | 4.39 | 0.004 | 1.48 | 0.03 | 0.94 | 36.67 | 16.00 |
| 3# | 0.33 | 0.58 | 0.83 | 0.14 | 0.15 | 7.15 | 0.186 | 1.59 | 0.02 | 1.04 | 8.33 | 0.23 |
| 4# | 0.63 | 1.18 | 1.90 | 0.50 | 0.12 | 7.70 | 0.007 | 2.24 | ND | 1.68 | 12.00 | 6.80 |
| 5# | 0.67 | 1.24 | 1.93 | 0.62 | 0.14 | 7.20 | 0.266 | 2.36 | ND | 1.70 | 28.00 | 0.35 |

注：ND表示未检出

由表6.1-6可以看出，五个监测点的硝酸盐、总硬度、总大肠菌群均超标；磁窑东村、泊家庄村的Na+、Cl-超标，后丁家庙村、磁窑东村、泊家庄村的溶解性总固体超标，西磁窑村、项目区、磁窑东村的细菌总数超标；其余指标均达标。

由于区域地下水环境较敏感，受到污染的原因较复杂，本次环评采取收集历史资料、调查历史记录、专家咨询、现场咨询等方式分析超标的原因。

超标原因分析：

（1）农业农村面源污染

项目周边区域是泰安重要的农业基地，区内地下水污染物硝酸盐氮、总大肠菌群、细菌总数主要来源于区内农田使用的化肥，其次为居民区的渗水粪化池和生活垃圾及养殖场随意堆放于的动物粪便等。在现代农业中，人们为提高农作物产量使用了大量的硫酸型、氯化物型含氮无机肥料，过剩的肥料将会残留于土壤中，经查阅资料，化学氮肥施用后，农作物的吸收率仅为30%～40%，在降雨入渗和灌溉水的淋滤作用下，大部分氮素通过各种途径流失到地下环境中，对大面积地下水造成污染。氮为地下水污染的主要物质，呈硝酸根离子态的氮在地下水中具有极大的活动性。资料显示区域化肥使用强度（折纯）245.628千克/公顷。农业化肥通过降雨入渗进入地下水，或者随降雨径流进入地表水体后再进入地下水，造成地下水污染。

农村生活污水目前基本无相关处理设施，通常直接排放或者用于灌溉，农村垃圾目前仅部分村庄配套有垃圾收集设施，农村生活污水和垃圾也成为地下水污染的一个来源。一些规模畜禽养殖场粪便不合理排放，加上非规模化畜禽养殖随意排放污水，使地表水、地下水受到一定程度的污染。

农业农村面源污染是导致本次监测的各点位超标的原因之一。

（2）历史工业污染

宁阳化工园的前期，是以华阳农药厂为主的化工企业集群。华阳农药厂成立于50年代末期，主要生产有机磷、六六六等高毒农药。70年代初期，建设了魁星化工厂，主要生产三聚氰胺，年生产能力只有2000 吨，后期90年代初期扩大至1.2万吨。在70年代当时，这两家企业基本没有建设废水处理设备、直排进入海子河内。进入80年代后，陆续开始建设处理设施，90年代初期，华阳农药完成了30 万吨每年的废水处理系统。同时，魁星化工也建设完成了一套废水处理设施。

《山东华阳农药化工集团2万t/a 神农丹（涕灭威）颗粒剂技改项目环境影响报告书》编制期间1998年环评单位-山东师范大学对当时园区企业的废水排放情况进行了统计：涕灭威装置废水全部直接外排，有机磷农药循环排污水、真空泵废水、冲洗水全部直接外排；硫酸装置废水经中和后外排；烧碱装置废水中和后外排。废水排放方式粗放。

原宁阳化工厂、磁窑酒厂、华阳农药厂的废水均通过排污沟（排污沟的示意图见图6.1-3）排入海子河，该排污沟透水量大，当时环评进行了排污沟的渗漏统计监测，监测了废水排放口的流量328.7m3/h、入河口的流量248m3/h，即24%的污水在1km的路程渗入地下；原宁阳化工厂第二排口到铁路桥，流量从572m3/h 到461m3/h，1km渗入地下约111m3/h。海子河从污水排口到下游大桥不到一公里范围每小时有102m3的水渗入地下。

排污沟渗透性强但未采取防渗措施，当时环境保护相关制度缺失，企业污水无序排放，均导致浅层地下水造成污染。早期污水处理设施不完善，排污沟和海子河长期接纳企业污水使得污染物在其底泥中富集，底泥中污染物也成为区域地下水污染的来源。

地下水污染具有隐蔽性、滞后性及治理难度大等特点，历史遗留的污染在短期内很难消除，是区域地下水超标的原因之一。

图6.1-3 区域原排污沟位置示意图

（4）地下水的开采

多年来园区及周边岩溶水开采量不断增大，易导致局部形成降落漏斗，加速地下水中污染物的对流弥散，同时由于地下水的开采，上部地表水补给地下水的比重不断增大，易使地表污染物向地下水扩散。

（5）地下水化学类型

区域地下水的水化学类型较为复杂，第四系孔隙水主要以重碳酸根、硫酸钙镁型水为主；古近系碎屑岩类裂隙水以SO4-Ca 型水为主，溶解性总固体及矿化度较高，SO4 主要来源于古近系地层中石膏的溶解；岩溶水主要以HCO3·SO4-Ca 型水、SO4·HCO3·Cl-Ca 型水为主，造成区域地下水的水化学类型多样的原因，一方面受区域地质条件因素影响，背景值较高，另一方面也与人为污染影响有关。

综上，项目区域地下水超标主要与农业农村面源污染、受污染的海子河补给地下水、历史工业污染、区域地质条件、开采地下水等原因综合造成。

## 6.2评价区环境水文地质概况

### 6.2.1自然地理概况

#### （1）气象

本区属北暖温带季风区、半湿润过渡性气候，四季分明、光照充足、气候温和。春季风和日暖，气候干燥；夏季酷热多雨；秋季晴朗气爽；冬季干冷，雨水偏少。春旱、夏涝、秋旱交替发生，同时受海洋气候调节，造成春来迟、夏湿热、冬干长的气候特点。

根据宁阳县气象站资料，本区多年（1956～2013年）平均降水量为675.5mm，降水量有年际变化大和年内分配不均的特点。年最大降水量为1513.3mm（1964年），最小为333.9mm（2002年），年内降水量多集中在6～9月份，约占全年降水量的75%。平均蒸发量12000mm。年平均气温13.4℃，最高位7月，月平均气温26.8℃，最低位1月，月平均气温为-2.1℃。历年日极端最高气温41.3℃（1992年7月2日），历年日极端最低气温-19℃（1981年1月27日）。年日照时数2679.3h，年无霜期199d。

#### （2）水文

宁阳县境内较大河流共15条，总长204.6km，流域面积1021.3km2。按水系分为两大流域：一是黄河流域，二是淮河流域，本场地属于黄河流域大汶河水系，区内主要河流为汶河，位于拟建项目北约5.9km。

汶河：属大汶河水系的一部分，上游有二支，分别发源于临沂沂源县黄庄镇东南部的悬固山和丈八邱村北，流域面积8510km2，全长212km。由东向西流经本区，区内长15.7km，向西流入东平湖。其上游河道窄，中游河道变宽。

#### （3）地形地貌

宁阳县境内地势东高西低，东部多为低山、丘陵，西部多为平原。主要地貌类型有低山、丘陵、平原和水面。境内最高峰为东部凤仙山，海拔608米；最低处为东疏镇胡茂南洼，海拔46米。大小山峰146座，面积138平方公里；丘陵多分布于低山周围，海拔70-200米，面积432平方公里；较大河流15条，总长204.6公里，流域面积1021.3平方公里，属黄河、淮河流域水系。

根据地貌成因及形态特征，本地区地貌形态分为：构造剥蚀岩溶丘陵、剥蚀堆积准平原、山间河谷冲积平原。构造剥蚀岩溶丘陵分布在本区南端张家庄以西，标高150-237.6米，山顶浑圆，山坡南陡北缓，呈单面山形态坡角8-22度；剥蚀堆积准平原分布在西磁窑以东，张家庄以北和大磨庄以西等地，标高110-150米，相对高差20米左右，地形起伏平缓，坡角3°左右；山间河谷冲积平原分布于歇息铺以北、东太平以东、西磁窑以西，向北至汶河两岸，标高94-110米。其地形平坦，坡降3‰左右。

本项目厂区地处磁窑镇，总的地势表现为南高北低，南部属浅切割的丘陵区，海拔120~250m，切割深度小于150m，由于长期侵蚀作用形成连绵起伏的低矮山峦，坡度10~15°；北部属山间河谷冲积区，海拔98~120m，地形平坦，坡降为2~5‰，在汶河边具一级阶地。

### 6.2.2评价区地质条件

本项目场区位于大地构造位置位于华北陆块（Ⅰ）鲁西隆起区（II）鲁中隆起（III）蒙山-蒙阴断隆（IV）汶口凹陷（V）的西南，北邻布山凸起，西邻东平凸起，东邻汶东凹陷，南邻蒙山凸起，地层分区属华北地台地层区鲁西地层分区济南—滕州地层小区。

#### （1）地层

区域上地层从老到新依次为泰山岩群雁翎关组（Arty），寒武系长清群馒头组（∈3-4m），寒武系九龙群张夏组（∈3）、崮山组（∈3-4g）、炒米店组（∈4O1），奥陶系马家沟群（O2-3M），石炭系月门沟群本溪组（C2b），古近系朱家沟组（E2），第四系大站组（QD）、临沂组（QL）、沂河组（QY）。评价区内分布有寒武系九龙群张夏组、崮山组、炒米店组，奥陶系马家沟群，石炭系月门沟群本溪组，古近系朱家沟组，第四系大站组、临沂组，现分述如下：

①寒武系九龙群张夏组（∈3）

分布于评价区西南角，岩性为灰色厚层鲕粒灰岩和藻凝块灰岩，夹黄绿色页岩，厚约178.1m。

②寒武系九龙群崮山组（∈3-4g）

与张夏组整合接触，岩性为绿灰色薄板状~疙瘩状泥晶灰岩、淡绿色页岩互层，夹灰色厚层泥纹～泥质条带灰岩、砾屑灰岩，厚度约150m，局部富水性中等。

③寒武系九龙群炒米店组（∈4O1）

与下伏崮山组整合接触，岩性主要为中厚层微晶灰岩、藻屑灰岩、鲕状灰岩、薄层灰岩、竹叶状灰岩和页岩，厚度约131.8m，富水性弱。

④奥陶系马家沟群（O2-3M）

分布于F26断层西侧，隐伏于第四系地层之下，仅在南部出露，岩性为灰岩、白云质灰岩、泥灰岩，厚度约650m，倾向北东，倾角10°~20°，裂隙岩溶发育。

⑤石炭系月门沟群本溪组（C2b）

仅分布于西磁窑、田家院一带，F26断裂以东，下部为杂色页岩，中下部有数层灰岩，上部杂色页岩、砂岩夹灰岩，厚约25~90m。

⑥古近系朱家沟组（E2）

分布于评价区东部，不整合于马家沟群之上，岩性为灰褐、灰红色厚层灰质砾岩、巨砾岩夹紫红色砂岩、泥岩，最大厚度约500m。

⑦第四系大站组（QD）

广泛分布于F26断裂以西，属山前残坡积，岩性为中粗砂、黄褐色~棕红色粉质粘土夹碎石，厚度一般1~6m，最大厚度10m。

⑧第四系临沂组（QL）

仅于西部汶河支流河漫滩分布，岩性为粉砂质粘土、含卵砾粗砂及砾砂，厚度2~32m。

#### （2）构造

本区构造发育，主要有东西向和南北向断裂。

据“大汶口东武水源地详查报告”评价区内主要断层为F26，由北部泊家庄向南经国家庄至田家院西侧，评价区内长约5km，倾向东，产状陡立，为隐伏压性断裂，断裂西侧为奥陶系地层，东侧为古近系砾岩，为阻水断裂。

本项目在该断裂带以东，与东武水源地分属不同的水文地质单元。

#### （3）岩浆岩

评价区内无岩浆岩发育。

#### （4）矿产

区域内矿产较为丰富，盆地内有石膏、岩盐、钾盐、自然硫等矿产，其中石膏、岩盐为大型矿床。

### 6.2.3评价区水文地质条件

#### （1）地下水赋存条件与分布规律

本区地下水的赋存条件及分布规律，均受地层、地貌、构造及水文气象等自然条件所控制。太古代后期地壳褶皱隆起，古生代时期接受沉积，中生代受燕山运动的影响，断裂、块段发育。本区南邻蒙山凸起的变质岩、侵入岩，广泛分布的地下水接受大气降水补给，构成本区的补给区。

在本区凹陷和南部凸起区的边缘地带，即评价区南部，碳酸盐岩广泛分布，岩层呈单斜产状，向北东倾伏，地下水接受大气降水及上游地下水径流补给，并赋存于碳酸盐岩的裂隙岩溶中。由于地层岩性及地貌条件不同，各含水岩组的富水性差异也有所不同。评价区南部，碳酸盐岩裸露，岩溶裂隙发育弱，属弱富水地段，而北部地段，碳酸盐岩隐伏于第四系地层之下，富水性强。上覆的第四系地层，厚度薄，贮水能力弱，富水性也较弱。评价区东部广泛分布古生界及古近系碎屑岩，地下水赋存于碎屑岩空隙—裂隙中，因其裂隙、孔隙发育较差，富水性弱。

#### （2）含水岩组划分及特征

依据地下水埋藏条件和含水岩性，评价区内地下水类型可分为松散岩类孔隙含水岩组、碎屑岩类孔隙裂隙含水岩组、碳酸盐岩类裂隙岩溶含水岩组，现将各含水组特征及富水性情况分述如下（详见图6.2-1）：

①松散岩类孔隙含水岩组

主要分布于评价区西部的山前坡地中。含水层岩性为黄褐色～棕红色粉质粘土夹碎石，一般1~4m，平均约2.5m，根据周边资料，渗透系数经验值一般为2.592m/d，最大单井涌水量<500m3/d，水位埋深一般6.0~8.0m，旱季水位埋深5.0~8.0m，雨季2.5~6.0m，年水位变幅2.0~4.0m。上覆1.0~3.0m的弱透水粉土、粉质粘土。边缘与冲洪积层交界处夹杂0.5~3.0m厚的中粗砂，底部常有不透水的粘土层。

②碎屑岩类孔隙裂隙含水岩组

②1碎屑岩孔隙裂隙含水岩组

主要分布于F26断层以东的古近系地层中。含水层岩性为古近系底部砾岩，岩溶发育不均，富水性差异很大。上覆第四系松散堆积物厚度2~6m，单井涌水量一般小于100m3/d。当构造裂隙及岩溶发育，补给来源充沛时，涌水量剧增。

②2碎屑岩夹碳酸盐岩孔隙岩溶裂隙含水岩组

分布于西磁窑-田家院一带石炭系地层中，含水岩组岩性为砂岩、砂页岩夹薄层灰岩。地下水补给来源不充沛，上下岩组水力联系差，富水性弱，单井用水量小于100m3/d。

（3）碳酸盐岩类裂隙岩溶含水岩组

①碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩组

分布于F26断裂以西的地区。岩性以灰岩、灰质白云岩、白云质灰岩、云斑灰岩、角砾状泥灰质白云岩为主。除歇息铺一带局部出露外，其它均隐伏于第四系地层之下。含水层埋深20~165m，厚度5~60m，一般10~30m。水位埋深旱季8~15m，雨季4~11m，年水位变幅1~7m。单井涌水量一般1000~5000m3/d。

②碳酸盐岩夹碎屑岩类岩溶裂隙水含水亚组

仅在评价区西南角分布。岩性主要为灰岩、白云质灰岩、云斑灰岩。由于受构造、岩性等条件的影响，裂隙、岩溶较为发育。含水层厚度1~20m，水位埋深8.8~13.0m，雨季1.3~5.2m，年水位变幅5~8m，单井涌水量一般500~1000m3/d。

图6.2-2 区域水文地质剖面图

（3）地下水的补给、径流、排泄条件

①第四系松散岩类孔隙水补、径、排条件

区内第四系松散岩类孔隙水补给来源为大汶河支流水、大气降水、农灌水。地下水流向与地形坡向一致，由南向北方向径流，除沿途蒸发消耗外，一部分由潜流变成表流排泄于大汶河，少部分以越流的形式补给下伏基岩。

②古近系碎屑岩类裂隙水补、径、排条件

古近系碎屑岩类裂隙水补给来源为大气降水和其上覆第四系松散岩类孔隙水的下渗补给，由东南向西北径流，最终排泄至境外。

③岩溶水补、径、排条件

区内岩溶地层走向南北，地势南高北低，大部基岩裸露或浅埋于第四系之下。含水层为寒武、奥陶系灰岩、白云质灰岩等，主要接受南部境外径流补给和大气降水、农灌水的补给。地下水位的变化与年降水量的变化基本一致，年变幅1~12m。岩溶水接受补给后，沿裂隙岩溶下渗作垂直运动，当到达区域水位后，沿地层层面及构造裂隙，由南向北径流运动，最终排除境外。人工开采也是排泄方式之一。

#### （4）地下水水化学动态特征

区内地下水是各含水层不断地接受大气降水和地表水入渗、相邻含水层直接或越流补给和侧向径流补给形成的，可溶盐类随着补给及径流不断溶入到地下水中。由于自然条件、地质条件和人为因素的影响程度不同，地下水径流条件和水动力特征各异，导致地下水化学特征在水平和垂直方向上都具有明显的差异性。

区内第四系孔隙水矿化度<1g/L，溶解性总固体约952.78mg/L，水化学类型为HCO3•SO4—Ca•Mg型。

古近系碎屑岩类裂隙水化学类型为SO4—Ca型水，矿化度一般1.7~3g/L，溶解性总固体大于1500mg/L，SO2-4主要来源于古近系地层中石膏的溶解。

区内碳酸盐岩类岩溶裂隙水矿化度约1g/L左右，溶解性总固体约1058.35mg/L，水化学类型为SO4•HCO3•Cl—Ca型。

#### （5）地下水水位动态特征

影响地下水水位动态变化的因素有气象、水文、农田灌溉、地层结构和含水层的埋藏条件等。不同部位、不同的含水岩组受某种因素的影响不同，因而，地下水水位动态特征有所不同。

①第四系孔隙水水位动态特征

第四系孔隙水的水位动态变化主要受大气降水和大汶河的影响，水位动态属气象水文型，丰水期水位升高，枯水期水位下降。第四系孔隙水最低水位出现在降水稀少且农灌开采相对集中的4~6月份；最高水位出现在降水量大而农灌开采量小的8~9月份。农灌开采对第四系孔隙水水位也有一定的影响。

图6.2-3  松散岩类孔隙水水位动态曲线图

②碳酸盐岩类裂隙岩溶水水位动态特征

由于寒武、奥陶系地层大部分覆盖较薄的第四系，局部裸露，岩溶水动态属气象—消耗型，受大气降水影响明显。雨季来临以后，岩溶水水位迅速上升，雨季过后，由于工业、农灌开采和径流排泄，处于长期缓慢下降的消耗状态。

图6.2-4   岩溶水水位动态曲线图

#### （6）区域内各含水层间水力联系

区域内东部的碎屑岩类孔隙裂隙含水岩组与西部的松散岩类孔隙含水岩组、碳酸盐岩类裂隙岩溶含水岩组由F26阻水断裂阻隔，所以其不具备水力联系。而评价区域西部的松散岩类孔隙含水岩组底部多为不透水的粘土层，所以其与下伏的碳酸盐岩类裂隙岩溶含水岩组水力联系较差。

拟建项目位于国家庄村南侧，即F26断裂南侧，据所处位置，如果本项目非正常工况下产生污染物泄漏，可能会对下部的碎屑岩类孔隙裂隙含水岩组造成一定影响。

### 6.2.4地下水开发利用现状及周边水源地情况调查

#### （1）地下水开发利用现状

厂区周边一带主要地下水类型是碎屑岩类孔隙裂隙水，地下水主要赋存于细砂岩、粘土岩、及砾岩的裂隙孔隙中。水量不丰富，单井涌水量小于100m3/d，且分布不均匀，裂隙之间联通性差，不具备形成地下水集中式饮用水水源地的条件，厂区附近无集中式地下水饮用水水源。

#### （2）周边水源地分布情况调查

项目区周边分布最近的水源地为东武水源地，详见图6.1-1项目与周围饮用水水源地关系图。

东武地下水水源地是泰安市重要的城市供水水源地，也是山东典型的岩溶水水源地，主要开采中奥陶系石灰岩岩溶水，区内主要河流为大汶河，从项目区北部由东向西流过。东武水源地岩溶水补给来源主要为大汶河河水入渗补给和地下水侧向补给，开采井均位于大汶河北岸。据收集资料可知，大汶河北岸地下水流向基本为自北向南流动，本项目不位于水源井地下水流向上游，故与水源地的水力联系较小。

项目场区主要地下水类型是碎屑岩类孔隙裂隙水，主要赋存于细砂岩、粘土岩、及砾岩的裂隙孔隙中，该类型地下水补给来源主要是大气降水，排泄途径主要是人工开采和自然蒸发。而东武水源地所在位置地下水类型包括松散岩类孔隙水和中奥陶系石灰岩岩溶水（属于碳酸盐类裂隙岩溶水），项目区地下水类型以及补给方式与东武水源地均不同，且场区附近裂隙间连通性差，裂隙水分布不均匀，加之开采井均位于大汶河北岸，大汶河北岸地下水流向基本为自北向南流动，本项目不位于水源井的地下水上游方向，所以场区地下水与东武地下水水源地的地下水基本没有水力联系。

## 6.3厂区环境水文地质条件

根据《山东锐顺药业有限公司原料药及制剂生产项目岩土工程勘察报告》：

### 6.3.1地形地貌

### 厂区地貌属山前冲洪积平原地貌，建筑场地现状为空地，场地较平坦，总体地势东高西低，一般地面黄海标高为 105.0～108.5m，相对高差为3.0m。

### 6.3.2岩土层结构与类型

据钻探揭露，地基土在勘察深度范围内可分为3个主要层次和2个夹层。各土层分布特征描述如下：

①粉质粘土（Q 4 al+pl ）

粉质黏土：黄褐色～灰褐色，可塑，切面稍光滑，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，含铁锰结核颗粒。浅层局部为约 30cm 厚的耕土。场区普遍分布，厚度：0.70～3.30m，平均 2.08m；层底标高：102.82～106.63m，平均 104.52m；层底埋深：0.70～3.30m，平均 2.08m。

②-1 粘土（Q 3 el ）

本层为砾岩之上的残积粘土层，红褐色，硬塑，切面较光滑，干强度中等～高等，韧性中等～高等，无摇振反应。该层局部分布，主要集中于场地西北，即污水处理车间 1 及甲类仓库 2、4 位置部分，其他在场地周边零星有分布。厚度：0.50～3.00m，平均1.19m；层底标高：100.43～104.85m，平均102.63m；层底埋深：2.10～5.30m，平均3.28m。

②角砾岩（E）

浅灰色，夹肉红色，厚层状，中粗砾结构，块状构造。砾石大小不一，分选性中等，砾石最大100mm，小者约10mm，磨圆度中等，多为次圆状。砾石含量约占70%，填隙物约占 30%，孔隙式胶结。砾石成分以灰岩为主。填隙物呈灰白色、红褐色粘土；此外含少量砂级碎屑物充填。岩芯呈短柱状～长柱状，柱长约 2cm～20cm，局部块状，块径约1～5cm。

该层本次勘探未揭穿，最大揭露厚度为14.3米。

③-1 粘土（Q 3 el ）

本层为泥灰岩之上的残积粘土层，浅黄色～褐黄色，硬塑，切面较光滑，干强度中等～高等，韧性中等～高等，无摇振反应。该层局部分布，主要集中于场地西南侧，甲类厂房4西侧部分，本场区其他地段未揭露。厚度：0.50～1.20m，平均0.95m；层底标高：103.37～105.07m，平均104.03m；层底埋深：1.70～3.20m，平均2.63m。

③泥灰岩（O）

本层为奥陶系泥灰岩，灰黄色，泥质结构，厚层状构造，矿物成分以方解石为主，含泥质，节理裂隙稍发育，裂隙间有粘性土充填，无迎溶蚀现象，岩芯呈长柱状，柱长约5～20cm，少量呈短柱状。该层局部分布，主要集中于场地西南侧，甲类厂房4西侧部分，本场区其他地段未揭露。本次勘探未揭穿，最大揭露厚度13.3米。该层场区分布普遍，未穿透。

本工程共布置钻孔113个，最大间距30.0m。其中控制性钻孔38个，孔深15.0m，一般性钻孔75个，孔深10.0m。控制性钻孔占钻孔总数的33.6%。

项目工程地质剖面图见图6.3-1，钻孔柱状图见图6.3-2。

图6.3-1  项目工程地质剖面图

图6.3-2  项目工程钻孔柱状图

### 图6.3-1  工程地质剖面图见图

### 图6.3-2  钻孔柱状图

### 6.3.3厂区水文地质条件

本场地地下水主要为基岩裂隙水，补给来源为大气降水，主要排泄于地面蒸发和人工开采。本次勘察范围内未见地下水。由于基岩裂隙水位埋藏较深，若采用天然地基可不考虑地下水对拟建工程的不良影响。设计中已考虑防止地表水下渗对拟建建筑物的影响。

### 6.3.4不良地质作用

根据建筑场地及附近已有地质资料，并结合本次勘察钻探情况分析，厂区内无全新活动断裂通过，无滑坡、崩塌、泥石流、采空区等影响本工程安全的不良地质作用和地质灾害。

经计算钻孔见洞隙率为[（见洞隙钻孔数量/揭露中风化石灰岩钻孔总数）×100%]=12.6%，线岩溶率为[（见洞隙的钻探进尺之和/钻孔钻探总进尺）×100%]=2.0%，未揭露有地下暗河，根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）6.6.2之规定，综合判定该建筑场地岩溶发育程度属岩溶中等发育。洞隙由密实的粘土充填满且无被水冲蚀的可能，根据《建筑岩土工程勘察设计规范》山东省工程建设标准（DB37/5052-2015）第6.9.10条规定，可不考虑岩溶稳定性的影响。

### 6.3.5特殊性岩土

场区内第②-1层粘土、第③-1层粘土为特殊性岩土。拟建场区的第②-1层粘土、第③-1层粘土均为残积土，垂直方向容易形成软硬互层，水平方向易造成风化岩层的起伏面较大，厚度变化局部较大，有可能造成建筑物的不均匀沉降。

## 6.4地下水环境影响预测与评价

### 6.4.1评价预测原则

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的规定和相关工勘报告可知，本建设项目属于Ⅰ类建设项目。地下水环境影响预测遵循《环境影响评价技术导则-总纲》与《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)确定的原则进行。

### 6.4.2评价预测范围及预测内容

预测范围：根据项目场区所处的地理位置，从水文地质条件上分析，工程建设后会对附近地下水产生污染潜势，本次确定地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致。依据《环境影响评价技术导则》（地下水）（HJ610-2016）要求的地下水环境现状调查与评价工作范围以能够说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则，据“地下水环境现状调查评价范围参照表”和当地水文地质条件和地形地貌特征，本项目地下水环境现状调查评价与预测范围为北至泊家庄村，南至磁窑西村，西至津浦铁路，东至乔家庄村，面积约19km2，满足导则规定的评价要求。

预测内容：根据工程分析可知，本项目运行过程中污水的污染物主要成分有COD、氨氮、SS和全盐量等，鉴于不同污染因子与地质条件的关系存在差异，如吸附、降解、迁移速度的不同，按污染物在污水中含量大小和危害程度，本次选取COD、氨氮作为预测因子。污水中COD泄漏进入地下水系统中得到稀释，通常采用耗氧量（CODMn）进行测试和评价，这里根据COD和耗氧量（CODMn）的关系，认为COD浓度与4倍的耗氧量（CODMn）等效，后面的计算中采用高锰酸盐指数（CODMn）评价COD污染。

评价标准：根据《地下水质量标准》（GB14848-2017）中III类标准，CODMn的浓度不大于3mg/L，氨氮的浓度不大于0.5mg/L。

### 6.4.3评价预测时段

根据本建设项目的类型，结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的规定，本项目的评价预测时段可以分为以下三个关键时段：污染发生后100天、污染发生后1000天和项目服务20年后。

### 6.4.4评价预测的方法及结果

按《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的要求，结合场区水文地质条件，本次采用解析法对地下水环境影响进行预测。

预测内容：项目在建设、生产运行过程中对场区及附近地下水水质的影响进行预测评价。

（1）污染源概化

根据工程分析可知，本项目排水系统采用雨、污分流制，雨水经园区雨水收集管线排入海子河。本区污染源应为将来企业工程全部生产运行时所产生的废水。项目废水主要包括工艺废水、设备清洗废水、尾气处理废水、真空泵废水、地面冲洗废水、循环系统废水、职工生活污水、纯水机浓水。车间高盐废水经蒸馏除盐预处理后与其他生产废水一起进入厂区自建污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，污水处理站出水及处理后的生活污水在达到宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质要求以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级标准后，通过园区污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理，最终排入海子河。鉴于废水产生量大小和主要污染物浓度高低，本次预测内容为假设将来工程运行时污水处理站调节池发生崩塌事故所泄漏的液体。

从场区附近水文地质条件上概化，由于场区地下水由南东向北西径流，工程建设运行过程中发生的崩塌等事故污染总体上顺地下水流向发生运移呈面状污染，因此，本工程建设污染源可以概化为点状污染源。工程建设运行后，项目废水在污水处理站调节池时发生崩塌后很容易被发现，可及时处理并切断污染根源。因此，污染源的排放规律可以概化为瞬时排放。

（2）预测模型的建立

正常情况下，污染物发生崩塌是无法进行全面控制的，不考虑包气带防污性能，取污染物原始浓度随污水沿垂直方向直接进入到含水层进行预测，拟建场区以及附近区域地下水位动态相对稳定。由于大型泄漏事故可以及时发现、及时解决，因此事故状态下污染物的运移可概化为示踪剂瞬时（事故时）注入的一维稳定流动二维水动力弥散问题。取平行地下水流动方向为x轴正方向，垂直于地下水流向为y轴，则求取污染物浓度分布模型公式如下：

瞬时（事故时）注入示踪剂——平面瞬时点源

(6.4-1)

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x,y,t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M—含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，g；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

（3）模型参数的选取

由上述模型可知，模型需要的参数有：注入的示踪剂质量m；含水层厚度M；有效孔隙度n；水流速度u；纵向弥散系数DL；横向弥散系数DT。

- 注入的示踪剂质量

根据工程分析可知，假设项目污水站调节池泄漏事故，设定事故发生后，检漏设备发现并及时修复，渗漏量取污水站调节池的20%进行计算。

NH3-N渗水质量为：67mg/L×337.5m3×20%=4522.5g

CODMn渗水质量为：2192mg/L×337.5m3×20%=147960g

②含水层厚度

根据搜集到的区内水文地质调查结果及钻孔资料，本次含水层厚度选取7.2m。

③有效孔隙度

根据区域勘察、试验资料并结合经验值，本次取有效孔隙度0.15。

④水流速度

根据所收集的相关工勘报告，结合当地1:20万区域水文地质调查报告得知，含水层渗透系数为60m/d。为保险起见，考虑丰水期将水力坡度设定为1‰，地下水的平均渗透流速：u=KI/n=（60m/d×0.001）/0.15=0.4m/d。

⑤弥散系数

弥散度是地下水动力弥散理论中用来描述空隙介质弥散特征的一个重要参数，具有尺度效应性质，它反映了含水层介质空间结构的非均质性。本次充分收集了大量国内外在不同试验尺度下和实验条件下分别运用解析方法和数值方法所得的纵向弥散度数据，结合工作区的实际条件，考虑到局部规模与区域规模的差别，确定纵向弥散系数DL=4m2/d。

根据经验一般，因此DT取为0.4m2/d。

（4）模型预测结果

根据场区的地理位置了解到，厂区与地下水流向下游最近的村庄（泊家庄村）距离约为850m。在未采取防渗措施的情况下，根据模拟情景进行预测，将确定的参数代入模型（6.4-1），便可以求出含水层不同位置，任何时刻的污染物浓度分布情况，预测结果如下。

①CODMn预测结果

泄露事故发生100d后，CODMn在含水层的最大浓度为6.0mg/L，不存在超标现象；1000d后及20年（7300d）后，CODMn不存在超标现象；具体预测结果见表6.4-1、图6.4-1。

②氨氮预测结果

泄露事故发生100d后，氨氮在含水层的最大运移距离为74.2m，超标范围为1172.2m2；1000d后及20年（7300d）后，氨氮不存在超标现象；具体预测结果见表6.4-1、图6.4-3至6.4-4。

表6.4-1 事故发生后污染物在地下水环境中超标范围预测表

| 预测因子 | 质量标准 | 预测时间（d） | 运移距离（m） | 超标面积（m²） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODMn | 20 | 100 | 92.3 | 0 |
|  |  | 1000 | 0 | 0 |
|  |  | 7300 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 0.5 | 100 | 74.2 | 1171.2 |
|  |  | 1000 | 0 | 0 |
|  |  | 7300 | 0 | 0 |

图6.4-1  事故发生100d后CODMn的超标范围（单位：m）

图6.4-2  事故发生100d后氨氮的超标范围（单位：m）

图6.4-3  事故发生1000d后氨氮的超标范围（单位：m）

本次预测事故发生后，厂区地下水流向下游距离事故点最近的后丁家庙村均在污染范围外，其地下水中COD和氨氮的浓度变化由于溶剂量太小而没有显示。

从图6.4-1到图6.4-3可以看出，事故刚发生时，含水层中污染物的浓度较大，造成的超标面积较小，离事故泄漏点较近。随着时间的推移，由于受水流的紊动扩散和移流等作用的影响，污染物进入地下水体后在污染范围上不断扩散，并且扩散中心点沿水流逐渐向下游移动，污染物超标面积不断增大。经过一段时间后，污染物浓度会逐渐降低，最终降低到允许浓度范围内，超标面积逐渐减小。由于场区所在区域水力坡度较小，水流速度较慢，按本次假设事故源强进行计算，事故发生20年后污染物的最大运移距离小于到附近村庄及河流的最近距离，因此不会造成附近村庄及河流的地下水水质超标。若事故能及时发现、及时处理，污染范围会进一步缩小，对场区及河流地下水的水质影响也会大大降低。

由于本次预测忽略了土壤对污染物的吸附、解析及微生物对污染物的降解作用等，因此预测结果偏大。实际上，污染物对地下水的影响比预测结果小。

### 6.4.5地下水环境影响分析

（1）正常状况下对地下水的影响

正常情况下，程项目投产后，项目废水主要包括工艺废水、设备清洗废水、尾气处理废水、真空泵废水、地面冲洗废水、循环系统废水、职工生活污水、纯水机浓水。车间高盐废水经蒸馏除盐预处理后与其他生产废水一起进入厂区自建污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，污水处理站出水及处理后的生活污水在达到宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质要求以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级标准后，通过园区污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理。

（2）非正常状况下对地下水的影响

项目的生产运行是一个长期的过程。在项目运行过程中，有可能发生开焊断裂等无法进行全面控制的情况。一旦发生事故，污水将有可能渗入至地下水中，从而对地下水质产生负面影响。

根据场区内水文地质情况建立的污染预测模型分析，在不考虑土壤的吸附作用及滞后补给效应情况下，假设拟建项目污水处理站调节池发生崩塌，按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中规定的CODMn、氨氮的浓度范围作为评判对地下水水质影响程度及影响范围的界限。根据前述模型的预测结果，在场区未采取防渗措施的情况下，若发生崩塌，按假设情景预测的污染源，会造成场区内一定范围的地下水中COD、氨氮超标，不会造成下游村庄的地下水水质超标，对其水质影响较小。但若事故发现较早，处理方法得当，处理及时，泄漏到外环境中的污染物质量会减小，对地下水水质影响也将减小。

因此，在本工程建设时，对场区废水处理系统及各污水管线必须采取可靠的防渗防漏措施及防渗层检漏措施，设置检漏设施；在项目生产运行过程中，加强管道、线路的检查，降低跑、冒、滴、漏发生的可能，以减少对地下水环境产生的影响。

## 6.5地下水污染防治措施与对策

### 6.5.1地下水污染防治措施

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要的监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施：

#### （1）源头控制措施

源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

①对管道、污水储存及处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”。

②对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排放。

③为了防止突发事故，污染物外泄，造成对环境的污染，各企业应设置专门的事故水池及安全事故报警系统，一旦有事故发生，被污染的消防水、冲洗水等直接流入事故水池，等待处理。

④开展清洁生产分析，收集物料循环利用，减少污染物排放量。

⑤为了防止突发事故，污染物外泄，造成对环境的污染，设置专门的事故水池及安全事故报警系统，一旦有事故发生，被污染的消防水、冲洗水等直接流入事故水池，等待处理，厂区排水口设在线监测系统，以防止超标污水外泄。

#### （2）分区防治措施

参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)的划分原则，工程依据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，结合地下水环境影响评价结果和本项目总平面布置情况，将本项目场地分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区（详见图6.5-1）。各级防渗区的防渗技术要求等见表6.5-3，污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级见表6.5-1和表6.5-2。

表6.5-1  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表6.5-2  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb≤1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不能满足上述“强”和“中”条件 |

根据所收集的相关工勘报告和查阅当地相关地质资料可知，本项目场地的包气带为粉质粘土层，其单层平均厚度约为2.08m，分布连续稳定，该粉质粘土层的渗透系数K一般为10-6cm/s~10-4cm/s，因此，根据上表确定场地的包气带渗透性能力为中。

表6.5-3   地下水污染防渗分区表

| 构筑物 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗分区 | 重点防渗 部位 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间、储罐区、污水处理站、事故水池、危废暂存间、排水沟 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 重点防渗区 | 地面、池体及池壁、基坑 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7 cm/s；或参照（GB18598－2001）执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |  |  |
| 仓库 | 弱 | 易-难 | 其它 类型 | 一般污染防渗区 | 池体及池壁 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7 cm/s；或参照（GB16889－2008）执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |  |  |
|  | 强 | 易 |  |  |  |  |
| 公用工程区、办公楼等 | 中 | 易 | 无 | 简单防渗区 | 地面 | 一般地面硬化 |

各污染防渗区具体建议措施如下：

①重点污染防渗区主要包括生产车间、储罐区、尾气吸收区等区域地面、应急池事故水池、化粪池池底和池壁、雨水沟基坑，在采取各种防渗措施后，确保防渗系数小于1×10-10cm/s，以满足重点防渗区的相关防渗要求。

②一般污染防渗区

一般防渗区包括仓库、渣场等区域地面、循环水池等基础及池壁部分。按要求防渗后，使得防渗效果等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行；

③简单污染防渗区包括变配电室、办公楼等其他区域地面部分，对地下水的影响较小，按常规设计进行一般地面硬化即可。

④其他地下水污染防治措施

Ⅰ厂区空地进行绿化处理，硬化地面应高于绿化地面，从而保证雨水进入绿化地面补充地下水。

Ⅱ实现严格的清污分流，对厂区内可能产生污染和无组织泄漏下渗的场地进行防渗处理，严格原辅材料的运输、储存管理，防止泄漏。

本项目依托现有工程车间等进行建设，已采取相应的防渗措施，见表6.5-4，本项目建成后全厂防渗分区见图6.5-1。

表6.5-4 全厂防渗分区及防渗措施一览表

| 主要环节 | 防渗分区 | 本次拟采取的防渗处理措施 | 防渗系数 | 是否满足防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区、事故水池 | 重点防渗区 | 罐区拟采取防渗混凝土表面增加沥青防腐防渗（三布五油） | <10-10cm/s | 符合 |
| 生产车间、危废暂存间 | 重点防渗区 | 厂房拟采取60公分风化岩分层压实，使用30cm厚c25防渗混凝土做基面，对混凝土地面进行了密封固化 | <10-10cm/s | 符合 |
| 废水收集及污水处理站 | 重点防渗区 | 排水管道拟选用防渗性能好的聚氯乙烯管 | <10-10cm/s | 符合 |
| 仓库 | 一般防渗区 | 本项目仓库拟采取60公分风化岩分层压实，使用30cm厚c25防渗混凝土做基面，并采用同样措施对现有仓库及原料场进行修复 | <10-7cm/s | 符合 |
| 公用工程区、办公楼、厂区道路等 | 简单防渗区 | / | 一般地面硬化 | 符合 |

（3）建立完善的地下水监测系统，加强地下水水质监测

①监测井布设

为了掌握本工程周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在地周围的地下水水质进行监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。根据《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004的要求，按照厂区地下水自南东向北西流向，共设置3眼地下水环境监测井。具体布设位置及用途为：

厂区地下水流向上游50m处适当位置设置1眼（作为背景值监控井，J1），利用现有农井；项目厂区内1眼（作为泄漏源监控井，J2）；罐区附近；厂区下游50m处适当位置设置1眼（作为跟踪源监控井，J3）；均需要新建水井，监控层位为奥陶系石灰岩溶含水层，井孔加滤水管，井口增设防护罩。均配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题、采取措施。

监测井具体位置详见图6.5-2。

- 监测项目及频率

以浅层地下水为主要监测对象，监测频率为：J1每年一次，J2、J3每季度一次。依据本项目特征污染物，确定监测井监测项目为：pH、总硬度、溶解性总固体、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、磷酸盐、硫化物、氰化物、亚硝酸盐、耗氧量、氨氮、总磷、总大肠菌群、细菌总数、挥发酚类、甲苯、二氯甲烷，并同时进行水位测量。

监测一旦发现紧急污染物泄漏情况，对厂区范围内布设的监测井进行紧急抽水，并进行水质化验分析，监测频率为每天一次，直至水质恢复正常。同时及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，立即查找渗漏点，进行修补。

### 6.5.2厂区环境管理对策

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障生产、生活正常运行，依据《中华人民共和国环境保护法》的规定，特制定场区环境监测方案。

#### （1）指导思想

环境监测必须贯彻“预防为主、以人为本”的原则，以规范和强化公司整体环境保护系统应对突发环境事件应急处置工作为目标，以预防突发环境事件重点污染源为重点，逐步完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立公司级环境保护系统防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

#### （2）组织领导机构

环境保护领导小组：

组长：1人；副组长：1人；监测人员：2人。

#### （3）基本原则

①必须依据环境保护法规和环境质量标准、污染物排放标准中国家、行业和地方的相关规定；

②必须遵循科学性、实用性的原则；

③优先污染物优先监测。优先污染物包括：毒性大、危害严重、影响范围广的污染物质；污染呈上升趋势，对环境具有潜在危险的污染物质；具有广泛代表性的污染因子。另外，优先监测的污染物一般应具有相对可靠的测试手段和分析方法，或者有可等效性采用的监测分析方法，能获得比较准确的测试数据，能对监测数据做出正确的解释和判断。

④全面规划、合理布局。环境问题的复杂性决定了环境监测的多样性，要对监测布点、采样、分析测试及数据处理做出合理安排。

## 6.6结论与建议

### 6.6.1结论

- 评价级别：根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)中的附录A表 地下水环境影响评价行业分类表以及拟建项目的工程分析，查表得到拟建项目为I类建筑项目，结合当地的地质和水文地质条件，确定场区的地下水环境敏感程度为不敏感，所以拟建项目的地下水环境影响评价工作等级为二级。

- 本次地下水现状监测结果显示，五个监测点的硝酸盐、总硬度、总大肠菌群均超标；磁窑东村、泊家庄村的Na+、Cl-超标，后丁家庙村、磁窑东村、泊家庄村的溶解性总固体超标，西磁窑村、项目区、磁窑东村的细菌总数超标；其余指标均达标。总大肠菌群、菌群总数超标主要是受生活源的影响；总硬度、溶解性总固体、硝酸盐、Na+、Cl-超标与所处地质环境背景有关，且本区东部为古近系地层，受其石膏、自然硫等矿物质影响，致使区内地下水中总硬度、溶解性总固体、硝酸盐等含量略高。

（3）根据模拟计算，在场区未采取防渗措施的情况下，若污水处理站调节池发生事故，根据预测结果显示，会造成场区内一定范围的地下水中CODMn和氨氮超标。按本次假设事故源强进行计算，事故发生20年后污染物的最大运移距离小于到下游的最近距离，因此不会造成下游村庄的地下水水质超标。如果事故发现较早，处理方法得当，处理及时，泄漏到外环境中的污染物质量会减小，对地下水水质影响也将大大减小。

（4）本项目产生废水量较小，在做好污染防治措施和监控措施的前提下，可有效的降低甚至是杜绝对区内地下水环境造成的影响，从地下水保护角度讲是可行的。

### 6.6.2建议

（1）按照污染防治措施与对策，做好厂区内各设备、装置的防渗工作，并按照已经通过环保审查批复的设计要求严格施工；

（2）严格落实源头控制措施，避免因管理不当、人为因素造成污染泄露事故。

（3）严格落实地下水污染监控措施，一旦发现水质出现异常，应及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，同时应立即查找渗漏点，进行修补，开展地下水污染治理工作。

# 7声环境影响评价

## 7.2噪声环境影响预测与评价

### 7.2.1主要噪声源分析

本项目噪声主要来源于设备运行，主要噪声源为真空泵、风机、离心机、干燥机等，其噪声源强约为75～85dB(A)。其噪声产生、治理及排放情况见表7.2-1。

表7.2-1  项目噪声源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 单个设备源强（设备前1m） | 治理 措施 | 单个设备降噪后（设备前1m） | 距边界距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 真空泵 | 3 | 75dB（A） | 厂房隔声、基础减振、 隔声罩 | 60dB（A） | 115 | 95 | 30 | 335 |
| 2 | 离心机 | 18 | 80dB（A） |  | 60dB（A） | 115 | 95 | 30 | 335 |
| 3 | 干燥箱 | 20 | 80dB（A） |  | 60dB（A） | 115 | 95 | 30 | 335 |
| 4 | 循环冷却塔 | 3 | 85dB（A） |  | 70dB（A） | 115 | 195 | 195 | 215 |
| 5 | 风机 | 6 | 85dB（A） |  | 65dB（A） | 115 | 95 | 30 | 335 |

### 7.2.2拟采取的噪声防治措施

对噪声的治理措施可大致分为以下二类：一是对噪声源所在生产车间采取隔声、吸声措施，如设隔声门窗，贴吸声材料等，可有效增大隔声量，降低室内混响，但采取吸声措施较为适合面积较小的房间，对面积较大的厂房经济性较低；二是阻挡传播途径，如设置绿化林带或声屏障，其中设置声屏障可有效降低噪声对外界的影响。

针对该项目噪声排放特点，提出以下噪声防治措施：

1、规划防治对策

本项目在建设布局上，采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离厂界，如生产装置尽量靠近厂区中南部；利用建筑物、围墙降低噪声。合理布局噪声敏感区中的建筑物功能和合理调整建筑物平面布局，即把非噪声敏感建筑或非噪声敏感房间靠近或朝向噪声源。根据工程分析结果，该项目噪声设备布置总体比较合理。

2、技术防治措施

①设备购置时已选用高效能低噪声设备；②采取声学控制措施，将高噪声设备置于车间内进行隔声处理，个别室外高噪声设备加装隔声罩或者消声器等，同时对所有噪声设备采取基础减振措施；③设备运行中要注意管理，加强润滑，维持设备处于良好的运转状态，防止出现因设备运行不正常而产生刺耳噪声的情况；④加强厂区绿化。

管理措施：项目建成后要加强对噪声设备的维护、保养，定期监测厂界噪声，如有超标，尽早采取相应的减噪降噪措施。

### 7.2.3预测范围、点位

噪声预测范围为项目区厂界外1m范围，以建设项目厂界现状监测点（东、南、西、北等4个厂界各一个）为预测点，共4个。

### 7.2.4预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测，用A声级计算。

（1）单个室外的点声源预测模式

采用某点的A声功率级或A声级近似值计算

LA（r）= LAw－Dc－A

或                     LA（r）= LA（r0）－A

A =Adiv+Abar+Aatm+Agr+ Amisc

式中：

LA（r）—预测点（r）处A声级，dB（A）；

LA（r0）—参考位置（r0）处A声级，dB（A）；

LA w—预测点（r）处A声功率级，dB；

Dc指向性校正，dB；它描述点生源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度，指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4∏球面度（sr）立体角内的声传播指数。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0 dB。

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减量，dB（A）；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减量，dB（A）；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减量，dB（A）；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减量，dB（A）；

Amisc—其他方面效应引起的倍频带衰减量，dB（A）；

A可选择对A声级影响较大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

（2）室内声源预测模式

如下图所示，声源位于室内，室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2= Lp1－（TL+6）

式中：

TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量

按照下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw= Lp2+10lgs

然后按照室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

图7.2-1  室内声源等效为室外声源图例

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数；

（4）噪声预测值计算

预测点的预测等效声级按下列公式计算：

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

### 7.2.5噪声预测结果

按工程设计方案最不利情况预测的各监测点噪声值见表7.2-2。

表7.2-2  项目主要噪声源对厂界声级贡献情况   dB（A）

| 噪声源 | 降噪叠加后（dB（A）） | 距各厂界距离(m) | 对厂界贡献值（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 真空泵 | 64 | 115 | 95 | 30 | 335 | 22.8 | 24.4 | 34.5 | 13.5 |
| 离心机 | 73 | 115 | 95 | 30 | 335 | 33.8 | 35.5 | 45.5 | 24.5 |
| 干燥箱 | 73 | 115 | 95 | 30 | 335 | 33.8 | 35.5 | 45.5 | 24.5 |
| 循环冷却 | 75 | 115 | 200 | 195 | 215 | 33.8 | 30.0 | 29.2 | 28.4 |
| 风机 | 73 | 115 | 95 | 30 | 335 | 22.8 | 24.4 | 34.5 | 13.5 |
| 合计 | 38.8 | 39.4 | 48.9 | 38.4 |

### 7.2.6评价方法和标准

采取超标值进行评价，公式为：

P=LA—Lb

式中：P—为噪声超标值，dB（A）；

LA—某点预测噪声值，dB（A）；

Lb—噪声标准值，dB（A）。

评价标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体指标见表7.2-3。

表7.2-3   噪声评价标准

| 时 段 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（3类） |
| --- | --- |
| 昼 间 | 65 dB（A） |
| 夜 间 | 55 dB（A） |

### 7.2.7评价结果

根据表7.2-2所确定的噪声预测值再与本底值叠加得预测结果，预测结果见表7.2-4及表7.2-5。

表7.2-4 厂界噪声预测叠加结果一览表  单位：dB（A）

| 测点 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 预测值 | 叠加值 | 增加值 | 背景值 | 预测值 | 叠加值 | 增加值 |
| 1# | 东厂界 | 53.6 | 38.8 | 53.8 | 0.2 | 48.5 | 38.8 | 49.0 | 1.5 |
| 2# | 南厂界 | 48.7 | 39.4 | 49.2 | 0.5 | 45.2 | 39.4 | 46.2 | 1 |
| 3# | 西厂界 | 40.5 | 48.9 | 49.5 | 9 | 40.3 | 48.9 | 49.5 | 9.2 |
| 4# | 北厂界 | 52.9 | 38.4 | 53.1 | 0.2 | 47.6 | 38.4 | 48.1 | 0.5 |

表7.2-5 噪声环境影响评价结果表   dB（A）

| 预测点 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  | 叠加值 | 标准值 | 超标值 | 叠加值 | 标准值 | 超标值 |
| 1# | 东厂界 | 53.8 | 65 | -11.2 | 49.0 | 55 | -6.0 |
| 2# | 南厂界 | 49.2 |  | -15.8 | 46.2 |  | -8.8 |
| 3# | 西厂界 | 49.5 |  | -15.5 | 49.5 |  | -5.5 |
| 4# | 北厂界 | 53.1 |  | -11.9 | 48.1 |  | -6.9 |

由表7.2-5可知，本项目建成后，各厂界昼夜间噪声均不超标，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

## 7.3小结

根据现状监测，项目区域声环境昼、夜间噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

根据预测结果，项目建成后，各厂界昼、夜间噪声均不超标，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

# 8固废处理及环境影响分析

## 8.1固体废物处置原则

为防止固体废物污染环境，保障人体健康，对固体废物的处置首先考虑合理使用资源，充分回收，尽可能减少固体废物产生量，其次考虑对其安全、合理、卫生的处置，力图以最经济和可靠的方式将废物量最小化、无害化和资源化，最大限度降低对环境的不利影响。

## 8.2拟建项目固体废物产生和处置概况

本项目固废产生及处理措施情况见表8.2-1。

表8.2-1  本项目固废产生及处置情况一览表

| 序号 | 名 称 | 产生源 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 固废代码 | 性状 | 成分 | 危险特性 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺废液 | 生产 | 危险废物 | 250.86 | HW06-900-402-06 | 液体 | 有机物 | T | 危废暂存间暂存，委托有危废处置 资质的单位进行处置 |
|  |  |  |  |  | HW02-271-002-02 | 液体 | 有机物 | T |  |
| 2 | 工艺废渣 |  | 危险废物 | 0.755 | HW02-271-003-02 | 固体 | 有机物 | T |  |
| 3 | 消毒废液 |  | 危险废物 | 288 | HW06-900-402-06 | 液体 | 乙醇 | T，I，R |  |
| 4 | 废沾染物 |  | 危险废物 | 1 | HW49-900-041-49 | 固体 | 废手套等 | T/In |  |
| 5 | 真空泵废液 | 真空泵系统 | 危险废物 | 57.6 | HW49-900-041-49 | 液体 | 有机物 | T/In |  |
| 6 | 除尘器集尘 | 废气治理 | 危险废物 | 0.03 | HW02-271-005-02 | 固体 | 粉尘 | T |  |
| 7 | 深冷废液 |  | 危险废物 | 0.96 | HW49-900-041-49 | 液体 | 有机物 | T/In |  |
| 8 | 废活性炭 |  | 危险废物 | 2.3 | HW49-900-039-49 | 固体 | 有机物 | T |  |
| 9 | 废RO反渗透膜 | 纯水系统 | 一般固废 | 0.1 | -- | 固体 | 无纺布 | -- | 外售废品回收站综合处理 |
| 10 | 废离子交换树脂 |  | 一般固废 | 1.8 | -- | 固体 | 树脂 | -- |  |
| 11 | 废活性炭 |  | 一般固废 | 1 | -- | 固体 | 活性炭 | -- |  |
| 12 | 废包装桶 | 原料拆包 | 危险废物 | 5 | HW49-900-041-49 | 固体 | 部分乙醇、乙酸乙酯等可回收的废包装桶 | T/In | 由厂家回收处理 |
|  |  |  | 危险废物 | 10 | HW49-900-041-49 |  | 不可回收的废原料桶 | T/In | 危废暂存间暂存，委托有危废处置 资质的单位进行处置 |
| 13 | 废包装袋 |  | 危险废物 | 1 | HW49-900-041-49 | 固体 | 废原料包装袋 | T/In |  |
| 14 | 污水处理站污泥 | 废水治理 | 危险废物 | 1.9 | HW49-772-006-49 | 半固体 | 泥饼 | T/In |  |
| 15 | 高盐废水浓缩废液、废渣 |  | 危险废物 | 17.39 | HW49-772-006-49 |  | 废无机盐 | T/In |  |
| 16 | 职工生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | 18 | -- | 固体 | 纸屑、果皮 | -- | 由环卫部门定期清运处理 |
| 合计 | 657.7t/a | 均得到合理处置 |

## 8.3环境影响分析

### 8.3.1本项目固体废物的贮存

（1）一般固废贮存及处置方式

厂区生产、生活过程中产生的一般固体废弃物，于一般固废暂存间内，进行分类存储，禁止露天存放。职工生活垃圾由环卫部门定期清运。

（2）危险废物贮存及处置方式

拟建项目建设危废仓库1座，占地面积683.73m2，用于危险废物的暂存。需委外处置的危险废物均委托有危废处理资质的单位进行合理处置。

采取以上措施后，本项目一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及其修改单要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

### 8.3.2固废处置情况

拟建项目固废主要为危险废物，泰安及周边地区的危险废物处置单位主要有：

（1）鑫广绿环再生资源股份有限公司

鑫广绿环再生资源股份有限公司成立于2004年3月，位于烟台经济技术开发区，注册资本36030.24万元，占地600余亩，是专门从事废弃物的运输回收、资源化利用和无害化处置的环境服务企业。

公司现有危险废物年处置能力15万吨，项目可接收处理的危险废物类别含HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11~HW13、HW17、HW18、HW33、HW37、HW38、HW39、HW46、HW49、HW50共18类。本项目产生危险废物可送至鑫广绿环再生资源股份有限公司处置。

（2）山东泰西东正环保科技有限公司

山东泰西东正环保科技有限公司位于泰安肥城市，于2018年投资建设东正环保利用泰西水泥窑协同处置工业固废项目，利用山东泰西水泥有限公司西厂区一条4000t/d水泥熟料生产线协同处置工业固废10万t/a，主要处置危险废物、污染土、污泥等废物，项目可接收处理的危险废物类别含HW02~HW04、HW08、HW09、HW11~HW13、HW16~HW18、HW21~HW24、HW31、HW33~HW35、HW38~HW40、HW45~HW47、HW49、HW50共33类。项目已经于2018年6月由泰安市环境保护局以泰环审[2018]9号进行了批复。本项目产生危险废物可送至山东泰西东正环保科技有限公司处置。

（3）山东中再生环境服务有限公司

山东中再生环境服务有限公司位于临沂，于2013年注册成立，公司承建的“临沂市危险废物集中处置中心项目”是经国务院批准的《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》在山东的三个危险废物集中处置中心之一。主要负责收集、贮存、处置区域内产生的危险废物，按照综合利用、焚烧与安全填埋及观光旅游教育“三位一体”的高标准要求组织建设。建设总规模为30000吨/年，其中焚烧线处置量16550吨/年，安全填埋处置量13450吨/年，项目总投资约2.4亿元。目前处理类别有HW01、HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11~HW13、HW15~HW17、HW21~HW24、HW29、HW31、HW34~HW37、HW39、HW41、HW42、HW45~HW47、HW49共29类。后期又新增了HW03、HW05、HW07 、HW14、HW18~HW20、HW25~HW28、HW32、HW33、HW38、HW40、HW48等16类危险废物的处置。本项目建成运营后产生的危险废物均可送至山东中再生环境服务有限公司安全处置。

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《山东省危险废物经营许可证管理暂行办法》的要求，项目实施单位应将具体的危险废物处置办法报请环保行政管理部门批准后，该项目方可实施，严禁将危险废物私自处理。严格执行“五联单制度”。

（1）厂区内处理措施分析

拟建项目固废主要为危险废物，委托有资质的单位进行合理处置。

（2）危险废物临时储存场所主要防治措施

项目危险废物堆场主要防治措施如下：

①危险废物应与其他固体废物严格隔离，其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物混入。

②应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置警示标志及环境保护图形标志。

③危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法接入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

④配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

本次评价按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求，提出以下控制方案：

（1）按照贮存危险废物场所建设要求，贮存危险废物场所选在远离河道、居民区等敏感目标，并设立危险废物标志。

（2）对于危险废物的收集及贮存，要按照《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）要求，根据危险废物的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危险固废容器上贴上标签，详细注明危险固废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。

（3）危险废物贮存设施要符合国家危险废物贮存场所的建设要求，危险废物贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2~3mm高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统。

（4）危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》的要求，交有持有危险废物经营许可证的单位运输，并填写危险废物转移联单，报当地市级以上环保有关主管部门批准，方可运行。

项目运行过程中应按要求对项目产生的固体废物，特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。另外，还应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单以及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求规范建设和维护厂区内的危废暂存间和固体废物堆放场，必须做好防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防治及事故应急措施。

### 8.3.3环境影响分析

（一）对地表水环境影响分析

本项目固体废物全部进行综合利用和安全处置，固体废物无外排，因此，本项目固体废物对周围地表水体无影响。另外，固体废物在贮存过程中也采取了一些的防渗漏措施，对于一般固体废物，及时外运，减少在厂的堆放时间。因此，本项目固体废物也不会有渗滤液外排，不会影响厂区环境。

（二）对环境空气的影响分析

本项目各废气产生环节合理收集预处理后，经各自配套的“碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”尾气处理系统处理，最终由1#、2#、3#（30m，内径1.6m）排气筒排放。污水处理站及危废间废气经“碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”废气处理系统处理后，由4#（20m，内径1.0m）排气筒排放。车间一般区废气经车间室内通风系统进入碱喷淋，再由活性炭吸附后进入1#、2#、3#排气筒。

本项目尾气处理系统是常用措施中效率较高、较稳定的，以上措施可保证大气污染物达到最低排放强度和排放浓度。且企业定期对环保设施进行维护和检查，保证废气收集设施、治理设施正常稳定运行，加强厂区运行管理，减少生产过程中的跑冒滴漏等现象的产生。因此，本项目固体废物对环境空气质量影响较小。

（三）对地下水环境的影响分析

危废间采取粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，且确保表面无裂隙。设置泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置配备通讯设备、照明设施、消防设施和观察窗口。设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积应不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的l/5。

通过采取以上措施可确保固体废物堆放不会对地下水产生影响。

（四）固废运输过程的环境影响分析

本项目固体废物在运输过程中为减轻对运输路途中的环境影响以及避免运输过程中造成二次污染，应做到以下几点：

①在固体运输车辆底部加装防漏衬垫，避免渗沥水渗出造成二次污染。在车辆顶部加盖篷布，即可避免影响城市景观，又可避免污泥遗洒。

②选择合理的运输路线。

采取以上措施后，可确保本项目固体废物在产生、储存、运输、处置等各个环节均不会对环境产生明显影响。

## 8.4小结

综上所述，本项目所产生的固体废物在落实本报告书所提出的治理措施的前提下，固体废弃物将全部得到了妥善处理，特别是将固体废物贮存对环境产生的影响降低到最小，符合我国对固体废物贮存、处理的政策要求和技术规定，可满足环境保护的要求。采取上述固废污染防治措施后，项目营运期产生的固体废物不会对环境造成二次污染。

# 9土壤环境影响分析

## 9.2土壤环境预测与评价

### 9.2.1预测因子

根据土壤环境判定的评价等级和《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ964-2018)的有关要求，对照本次评价确定的评价因子，预测因子选取二氯甲烷为评价因子。

### 9.2.2评价等级及预测范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ964-2018)及其附录A相关要求，本项目土壤环境评价等级为二级。

表9.2-1  土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 制造业 | 石油、化工 | 石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造 | 半导体材料、日用化学品制造；化学肥料制造 | 其他 |  |

表9.2-2  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表9.2-3  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模评价工作等级敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

注：将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），建设项目占地主要为永久占地，本项目厂区占地面积为161811m2，5hm2<厂区占地面积（161811m2）<50 hm2，占地规模为中型。

本次以现状调查范围作为预测评价范围，现状调查范围为占地范围以及占地范围外0.2km范围内的区域，评价范围与现状调查范围一致。

### 9.2.3预测评价时段

本次评价取2020年为评价基准年，项目服务期设计为20年，预测时段取20年。

### 9.2.4预测模型

本项目环境土壤评价等级为二级，评价模式参照附录E。预测方法如下：

（1）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

∆S = n(Is − Ls − Rs)/(ρb × A × D)	                 （E.1）

式中：

ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg；

Is —预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸、游离碱输入量，mmol；

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

ρb—表层土壤容重，kg/m3；

A—预测评价范围，m2；

D—表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n—持续年份，a。

（2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如式（E.2）：

S = Sb  + ∆S                     （E.2）

式中：

Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

### 9.2.5本项目贡献质量预测结果

本项目单位年份物质输入量取污染物排放总量的1%，贡献质量预测结果表见表9.2-4。

表9.2-4 本项目土壤贡献质量预测结果表

| 污染物 | Is（g） | Ls（g） | Rs（g） | ρb（kg/m3） | A（m2） | D（m） | N（年） | △S（g/kg） | Sb（g/kg） | S（g/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氯甲烷 | 5532 | 0 | 0 | 1460 | 161811 | 0.2 | 20 | 0.00234165 | 0.00000075 | 0.0023424 |

注：1、附录E，设计大气沉降的可不考虑输入量，本项目主要考虑大气沉降，故输出量Ls和Rs取0；2、本项目罐区，车间均防渗、硬化，且有事故池和相应的应急预案，不考虑泄露情况引起的地面漫流输入情况。3、现状值未检出的取检出限的一半。

根据预测，本项目服务期内（未来20年），企业厂址内土壤环境中二氯甲烷的筛选值能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018） 第二类用地的要求，本项目对土壤环境造成的影响较小，是可以接受的。

## 9.3土壤环境影响分析及保护措施

### 9.3.1项目对土壤环境的污染

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。

本项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下四种：

（1）大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是大气中的甲苯、二氯甲烷、VOCs、颗粒物等，它们降落到地表可引起土壤污染，破坏土壤肥力与生态系统的平衡；各种大气飘尘等降落地面，会造成土壤的多种污染。

（2）水污染型：项目废水和生活污水不能做到达标排放或事故状态下未经处理直接排放，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。

（3）固体废物污染型：项目产生的危险废物、污水处理站污泥、生活垃圾等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。

### 9.3.2土壤污染控制措施

为防止项目事故状态对土壤的污染，厂区采取如下措施：

l、危险废物严格按要求进行处理处置，严禁随意倾倒、丢弃；企业应及时联系危废处理厂家进行处理，危废在厂内暂存期间应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危险废物按性质不同分类进行贮存。危险废物临时贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，并设计建造径流疏导系统、泄漏液体收集装置，在厂区内应避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗。

2、一旦发生危险化学品和生产废水等泄漏事故，公司应及时通知有关部门并采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；因此必须修建事故水池，建立严格的规章制度，保证废水处理设施正常运转，随时检查设备的运转情况，一旦有非正常情况发生，要立即停产，对废水处理设施进行维修，同时将未处理的废水打入事故水池中进行临时储存，待污水处理站正常运转后，再进行生产，同时将事故水池中的废水打入废水处理设施进行处理。

3、为防止项目对当地土壤产生不利影响，对污水处理站、事故水池、危废暂存间等采取防渗措施，具体如下：对厂区的道路、地面等进行硬化处理，防止废水发生“跑、冒、滴、漏”现象时污染地下水环境，另外，严格按照厂区的绿化方案进行喷洒绿化，对于所有的输水管道、贮水池、污水处理站、事故水池等均采取防渗措施，如对地面进行碾压、夯实，并在地下设置防渗层等，管道材料使用防腐材料，防止具有腐蚀性的液体泄露污染地下水，以保护厂址附近的土壤。

在采取以上防渗措施后，本项目对当地的土壤基本不会产生影响。

## 9.4跟踪监测

土壤环境跟踪监测点位、监测指标、监测频次详见表9.4-1。本项目土壤评价主要涉及大气沉降输入，跟踪监测主要了解下风向耕地土壤影响情况，本项目跟踪监测执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）的相关标准要求。监测结果通过公式网站定期向外界公布。

表9.4-1  监测点选取及监测频次

| 项目 | 监测地点 | 监测项目 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 厂区下风向 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共45项。 铬、锌、二噁英类，共3项。 pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度，共6项。 | 正常情况下每5年监测一次，非正常情况下随时进行必要的监测 | 委托监测，企业应具备应急监测能力 |

## 9.5小结

1、由土壤环境质量现状监测结果可知，企业厂址内土壤各评价因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018） 第二类用地的要求，项目所在区域土壤环境质量状况良好。

2、由土壤环境预测评价结果可知，企业厂址内土壤环境中各预测因子的筛选值能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018） 第二类用地的要求，本项目对土壤环境造成的影响较小。

表9.5-1 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ | 土地利用类 型图 |
|  | 占地规模 | （16.18）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 无 |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降(；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | 甲苯、二氯甲烷、VOCs、颗粒物、pH等 |  |
|  | 特征因子 | 二氯甲烷 |  |
|  | 项目类别 | Ⅰ类(；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感(；较敏感□；不敏感( |  |
| 评价工作等级 | 一级(；二级(；三级□ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）(；b）(；c）(；d）□ |  |
|  | 理化特性 | / |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 0 | 0.2 |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 0 | -- |  |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共45项 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 企业厂址内选取总汞、总砷、镉、铅、铜、镍，共计6项，为评价因子。 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618(；GB 36600(；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 现状评价因子均能满足GB 36600-2018相关要求。 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 二氯甲烷 |  |
|  | 预测方法 | 附录E(；附录F□；其他（） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（占地范围以及占地范围外0.2km范围内的区域） 影响程度（） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）(；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 1 | 同现状监测 | 每5年1次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |
| 评价结论 | 本项目对土壤环境的影响较小，在可接受范围内。 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

# 10环境风险影响评价

## 10.1概述

所谓环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确定性，一旦发生，对环境会产生较大影响。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

## 10.2拟建工程风险调查

### 10.2.1建设项目风险源调查

1、危险物质调查

本项目涉及的环境风险物质种类较多，根据检索《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本次风险评价的重点关注的危险物质有甲醇、乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷、 异丙醇、丙酮、三氯甲烷、乙腈、N,N-二甲基甲酰胺、盐酸、磷酸、甲苯、乙酸、硫酸、丁酮、甲基叔丁基醚、三氯化铝等危险物质。

项目主要危险物质理化性质、危险特性及应急防范措施见表10.2-1~10.2-17。

表10.2-1  甲醇的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：甲醛溶液；福尔马林 | 危险货物编号：83012 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：formaldehyde solution；formalin solution | UN编：2209；1198 |
|  | 分子式：CH2O | 分子量：30.03 | CAS号：50-00-0 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液。 |
|  | 熔点（℃） | -92 | 相对密度（水=1） | 0.82 | 相对密度（空气=1） | 1.07 |
|  | 沸点（℃） | -19.4 | 饱和蒸气压（KPa） | 13.33/-57.3℃ |
|  | 溶解性 | 易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50：800mg/kg（大鼠经口），2700mg/kg（兔经皮）； LC50：590mg/m3（大鼠吸入） |
|  | 危险特性及健康危害 | 对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。对皮肤有原发性刺激和致敏作用；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可致死。慢性影响：长期低浓度接触甲醛蒸气，可出现头痛、头晕、乏力、两侧不对称感觉障碍和排汗过盛以及视力障碍。本品能抑制汗腺分泌，长期接触可致皮肤干燥破裂。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。或用2%碳酸氢溶液冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。食入：患者清醒时立即漱口，洗胃。就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |
|  | 闪点（℃） | 50 | 爆炸上限（v%） | 73.0 |
|  | 引燃温度（℃） | 430 | 爆炸下限（v%） | 7.0 |
|  | 危险特性 | 甲醛溶液容易气化，放出甲醛气体，在空气中易燃。蒸气与空气能形成爆炸性混合物。遇明火或热源有燃烧危险。与氧化剂接触剧烈反应。 |
|  | 建规火险分级 | 乙 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 聚合 |
|  | 禁忌物 | 氧化剂、碱性物品、遇湿易燃物品。 |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内。远离明火、热源。与氧化剂、碱性物品、遇湿易燃物品隔离储运。防止阳光曝晒引起胀桶。仓间储存温度：10%含有甲醇的37%甲醛溶液，储存最低温度为7℃；含有15%甲醇的储存最低温度-1.7℃。搬运时轻装轻卸，防止容器受损。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。 |
|  | 灭火方法 | 用雾状水、干粉、抗溶性泡沫、二氧化碳灭火。用水保持火场中容器冷却，用雾状水驱散蒸气，赶走液体，使其稀释成不燃性混合物，并用水喷淋保护去堵漏的人员。 |

表10.2-2  乙醇的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名： 乙醇[无水]；无水酒精 | 危险货物编号： 32061 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： ethyl alcohol；ethanol | UN 编号： 1170 |
|  | 分子式： C2H6O | 分子量： 46.07 | CAS 号： 64-17-5 |
| 理化性 质 | 外观与性状 | 无色液体，有酒香。 |
|  | 熔点（ ℃） | -114.1 | 相对密度(水=1) | 0.79 | 相对密度(空气=1) | 1.59 |
|  | 沸点（ ℃） | 78.3 | 饱和蒸气压（ kPa） | 5.33/19℃ |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 |
| 毒性及 健 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50：7060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)； LC50：37620mg/m3，10 小时(大鼠吸入)；人吸入 4.3mg/L×50 分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入 2.6mg/L×39 分钟，头痛，无后作用。 |
| 康 危害 | 健康危害 | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性 中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 闪点(℃) | 12 | 爆炸上限（ v%） | 19.0 |
|  | 引燃温度(℃) | 363 | 爆炸下限（ v%） | 3.3 |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类 |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。 其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。灌装时应注意流速(不越过3m/s)， 且有接地装置，防止静电积聚。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |
|  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |

表10.2-3  乙酸乙酯的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名： 乙酸乙酯； 醋酸乙酯 | 危险货物编号： 32127 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： Ethylacetate | UN 编号： 1173 |
|  | 分子式： C4H8O2 | 分子量： 88.1 | CAS 号： 141-78-6 |
| 理化性 质 | 外观与性状 | 无色透明水样液体， 易挥发； 有水果香味。 |
|  | 熔点（ ℃） | -83.6 | 相对密度(水=1) | 0.90 | 相对密度(空气=1) | 3.04 |
|  | 沸点（ ℃） | 77.15 | 饱和蒸气压（ kPa） | 13.33/27℃ |
|  | 溶解性 | 与乙醇、丙酮、氯仿、乙醚混溶。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50： 5620mg/kg（ 大鼠经口）； 4940mg/kg（ 免经口） LC50： 5760mg/m3， 8 小时（ 大鼠吸入） |
|  | 健康危害 | 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急 性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产 生恶心、呕吐、腹痛、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍 而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输 氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 闪点(℃) | -4 | 爆炸上限（ v%） | 11.5 |
|  | 引燃温度(℃) | 426 | 爆炸下限（ v%） | 2.0 |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、碱类、酸类。 |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比 空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。保持容器密封；应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链， 槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置， 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏： 构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
|  | 灭火方法 | 灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水 保持火场中容器冷却。 |

表10.2-4  二氯甲烷的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名： 二氯甲烷 | 危险货物编号： 61552 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： Dichloromethane | UN 编号： 1593 |
|  | 分子式： CH2Cl2 | 分子量： 84.94 | CAS 号： 75-09-2 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明液体， 有芳香气味。 |
|  | 熔点（ ℃） | -96.7 | 相对密度(水=1) | 1.33 | 相对密度(空气=1) | 2.93 |
|  | 沸点（ ℃） | 39.8 | 饱和蒸气压（ kPa） | 30.55/10℃ |
|  | 溶解性 | 微溶于水， 溶于乙醇、乙醚。 |
| 毒性及健康危害 | 接触限值 | 时间加权平均容许浓度(mg/m3) | 200 |
|  |  | 短时间接触容许浓度(mg/m3) | 300 |
|  |  | 最高容许浓度(mg/m3) | / |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50： 1600～ 2000mg／ kg(大鼠经口) LC50： 88000mg／ m3 ， 1／ 2 小时(大鼠吸入) |
|  | 健康危害 | 二氯甲烷是麻醉剂，可引起呼吸和循环中枢麻痹，可引起肺水肿。急性中毒： 病人可有眩晕、头痛、呕吐以及眼和上呼吸道粘膜刺激症状，重者引起支气管炎和肺水肿，出现神志昏迷等麻醉症状。慢性影响：长期接触主要有头痛、乏力、眩晕、食欲消失、动作迟钝、嗜眠等。可致皮肤损害，出现皮肤脱脂、干燥、脱屑和皲裂。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 可燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。 |
|  | 闪点(℃) | / | 爆炸上限（ v%） | 19 |
|  | 引燃温度(℃) | 615 | 爆炸下限（ v%） | 12 |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热可燃。受热分解能放出剧毒的光气。若遇高热，容器内压增大， 有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 建规火险分级 | 丙 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不能出现 |
|  | 禁忌物 | 碱金属、铝。 |
|  | 灭火方法 | 用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。 |
| 急救措 施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |
| 泄漏处 置 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
| 储运注意事 项 | ①储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光曝晒。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。②运输注意事项：输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输按规定路线行驶。 |

表10.2-5  异丙醇的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名： 2-丙醇； 异丙醇 | 危险货物编号： 32064 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： 2-propanol； isopropyl alcohol | UN 编号： 1219 |
|  | 分子式： C3H8O | 分子量： 60.10 | CAS 号： 67-63-0 |
| 理化性 质 | 外观与性状 | 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。 |
|  | 熔点（ ℃） | -88.5 | 相对密度(水=1) | 0.79 | 相对密度(空气=1) | 2.07 |
|  | 沸点（ ℃） | 80.3 | 饱和蒸气压（ kPa） | 4.40/20℃ |
|  | 溶解性 | 可溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50： 5045mg/kg(大鼠经口)，12800mg/kg(免经皮) ； LC50： |
|  | 健康危害 | 接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻和喉咙刺激症状。 口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗；就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；必要时进行人工呼吸；就医。 食入：洗胃，就医。 |
| 燃 烧 爆 炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 闪点(℃) | 12 | 爆炸上限（ v%） | 12.7 |
|  | 引燃温度(℃) | 399 | 爆炸下限（ v%） | 2.0 |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、酸类、酸酐、卤素 |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸， 防止包装和容器损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋， 防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。泄漏处理： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好放毒面具，穿化学防护服。少量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收或吸附，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至专用收集器， 回收或运到废物处理场所处置。 |
|  | 灭火方法 | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音， 必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |

表10.2-6  丙酮的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名： 丙酮；二甲（基）酮；阿西通 | 危险货物编号： 31025 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： acetone | UN 编号： 1090 |
|  | 分子式： C3H6O | 分子量： 58.08 | CAS 号： 67-64-1 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。 |
|  | 熔点（ ℃） | -94.6 | 相对密度(水=1) | 0.80 | 相对密度(空气=1) | 2.00 |
|  | 沸点（ ℃） | 56.5 | 饱和蒸气压（ kPa） | 53.32/39.5℃ |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶 剂。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50：5800mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（兔经皮）；人吸入 12000ppm×4 小时，最小中毒浓度。人经口 200ml，昏迷，12 小时恢 复。 |
|  | 健康危害 | 急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期接触可致皮炎。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 闪点(℃) | -20 | 爆炸上限（ v%） | 13.0 |
|  | 引燃温度(℃) | 465 | 爆炸下限（ v%） | 2.5 |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、强还原剂、碱。 |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生 静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽 可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后 放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场 所处置。 |
|  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音， 必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |

表10.2-7 三氯甲烷的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：三氯甲烷；氯仿 | 危险货物编号：61553 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：Trichloromethane；Chloroform | UN编号：1888 |
|  | 分子式：CHCl3 | 分子量：119.39 | CAS号：67-66-3 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味。 |
|  | 熔点（℃） | -63.5 | 相对密度(水=1) | 1.50 |
|  | 沸点（℃） | 61.3 | 饱和蒸气压（kPa） | 13.33(10.4℃) |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于醇、醚、苯。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性 | LD50：908mg/kg(大鼠经口)。LC50：47702mg/m3，4小时(大鼠吸入)。 |
|  | 健康危害 | 主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。急性中毒：吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤湿热和粘膜刺激症状。以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等，重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动。同时可伴有肝、肾损害。误服中毒时，胃有烧灼感，伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状。液态可致皮炎、湿疹，甚至皮肤灼伤。慢性影响：主要引起肝脏损害，并有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状，少数有肾损害及嗜氯仿癖。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 | 燃烧分解物 | 氯化氢、光气。 |
|  | 闪点(℃) | / | 爆炸上限%（v%）： | / |
|  | 自燃温度(℃) | / | 爆炸下限%（v%）： | / |
|  | 危险特性 | 与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。 |
|  | 建规火险分级 | 戊 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 碱类、铝。 |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。 |
| 急救措施 | ①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。 |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 储运注意事项 | ①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与碱类、铝、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

表10.2-8 乙腈的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：乙腈；甲基氰 | 危险货物编号：32159 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：acetonitrile；methyl cyanide | UN编号：1648 |
|  | 分子式：C2H3N | 分子量：41.05 | CAS号：75-05-8 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色液体，有刺激性气味。 |
|  | 熔点（℃） | -45.7 | 相对密度(水=1) | 0.79 | 相对密度(空气=1) | 1.42 |
|  | 沸点（℃） | 81.1 | 饱和蒸气压（kPa） | 13.33/27℃ |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于醇等多数有机溶剂。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50：2730mg/kg(大鼠经口)；1250mg/kg(兔经皮)； LC50：12663mg/m3，8小时(大鼠吸入) |
|  | 健康危害 | 乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢，可有数小时 潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛；严重者呼吸及循环系统紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降，阵发性抽搐，昏迷。可有尿频、蛋白尿等。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。 |
|  | 闪点(℃) | 2 | 爆炸上限（v%） | 16.0 |
|  | 引燃温度(℃) | 524 | 爆炸下限（v%） | 3.0 |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 聚合 |
|  | 禁忌物 | 酸类、碱类、强氧化剂、强还原剂、碱金属。 |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引进燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。 |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射。要特别注意包装完整，防止渗透引起中毒。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、易（可）燃物、食用化学品分开存放，切忌混储。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输按规定路线行驶，中途不得停留。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |

表10.2-9  N,N-二甲基甲酰胺的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：二甲基甲酰胺 | 危规号：33627 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：N，N-dimethylformaminde | UN编号：2265 |
|  | 分子式：C3H7NO | 分子量：73.10 | CAS号：68-12-2 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色液体，有微弱的特殊臭味。 |
|  | 熔点（℃） | -61 | 相对密度(水=1) | 0.94 | 相对密度(空气=1) | 2.51 |
|  | 沸点（℃） | 152.8 | 饱和蒸气压（kPa） | 3.46 (60℃) |
|  | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 与水混溶，可混溶于多数有机溶剂。 |
|  | 危险特性 | 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应，甚至发生爆炸。与卤化物（如四氯化碳）能发生剧烈反应。 |
|  | 毒性 | 美国：TVL-TWA、OSHA10ppm，30mg/m3[皮]；ACGIH 10ppm，30mg/m3[皮]TLV-STEL未制定标准。 |
|  | 健康危害 | 急性中毒：主要有眼和上呼吸道刺激症状、头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、便秘等。肝损害一般在中毒数日后出现，肝脏肿大，肝区痛，可出现黄疸。经皮肤吸收中毒者，皮肤出现水泡、水肿、粘糙，局部麻木、瘙痒、灼痛。 慢性影响：有皮肤、粘膜刺激，神经衰弱综合症，血压偏低。尚有恶心、呕吐、胸闷、食欲不振、胃痛、便秘及肝大和肝功能变化。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 闪点(℃) | 4 | 爆炸上限（v%） | 7.0 |
|  | 引燃温度(℃) | 535 | 爆炸下限（v%） | 1.2 |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂 |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。 |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。保持容器密封；与氧化剂分开存放。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转达移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。如有大量甲苯洒在地面上，应立即用砂土、泥块阴断液体的蔓延；如倾倒在水里，应立即筑坝切断受污染水体的流动，或用围栏阴断甲苯的蔓延扩散；如甲洒在土壤里，应立即收集被污染土壤，迅速转移到安全地带任其挥发。事故现场加强通风，蒸发残液，排除蒸气。 |
|  | 灭火方法 | 喷水保持火场容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |

表10.2-10 盐酸的理化性质及危险特性

| 中文名称 | 盐酸 | 英文名称 | Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻酸味 | 侵入途径 | 吸入、食入。 |
| 分子式 | HCl | 分子量 | 36.46 | 沸点 | 108.6℃/20% |
| 熔点 | -114.8℃/纯 | 蒸汽压 | 30.66kPa(21℃) |
| 相对密度 | 1.20（水=1）；1.26（空气=1） | 灭火剂 | 雾状水、砂土 |
| 主要用途 | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业 |
| 物质危险类别 | 第8.1类 酸性腐蚀品 | 燃烧性 | 不燃 |
| 禁忌物 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物 | 溶解性 | 与水混溶、溶于碱液 |
| 燃烧分解产物 | 氯化氢 | UN编号 | 1789 | CAS NO. | 7647-01-0 |
| 危险货物编号 | 81013 | 包装类别 | Ⅰ | 包装标志 | 20 |
| 危险特性 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 |
| 灭火方法 | 消防人员必须配戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |
| 健康危害 | 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。防护服：穿工作服(防腐材料制作)。手防护：戴橡皮手套。其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |
| 泄漏应急措施 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |

表10.2-11 磷酸的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：正磷酸；磷酸 | 危险化学品序号：2790 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：Phosphoric acid；Orthophosphoric acid | UN编号：1805 |
|  | 分子式：H3PO4 | 分子量：98.00 | CAS号：7664-38-2 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。 |
|  | 熔点（℃） | 42.4 | 相对密度（水=1） | 1.87 | 相对密度（空气=1） | 3.38 |
|  | 沸点（℃） | 260 | 饱和蒸汽压（kPa） | 0.67/25℃ |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于乙醇。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50：1530mg/kg（大鼠经口）；2740mg/kg（兔经皮）。 |
|  | 健康危害 | 蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或休克。皮肤或眼接触可致灼伤。慢性影响：鼻黏膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。 |
|  | 急救方法 | ①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道顺畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 | 燃烧分解物 | 氧化磷 |
|  | 闪点（℃） | / | 爆炸上限（v%） | / |
|  | 引燃温度（℃） | / | 爆炸下限（v%） | / |
|  | 危险特性 | 遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。 |
|  | 建规火险分级 | 戊 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物。 |
| 储运条件与泄露处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与碱类、H发泡剂等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。泄露处理：疏散泄露污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄露物，用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集转移到安全场所或以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |
| 灭火方法 | 泡沫、二氧化碳、砂土、干粉。 |

表10.2-12 甲苯的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名： 甲苯； 甲基苯 | 危险货物编号： 32052 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： Methylbenzene； Toluene | UN 编号： 1294 |
|  | 分子式： C7H8 | 分子量： 92.14 | CAS 号： 108-88-3 |
| 理化性 质 | 外观与性状 | 无色透明液体， 有类似苯的芳香气味。 |
|  | 熔点（ ℃） | -94.9 | 相对密度(水=1) | 0.87 | 相对密度(空气=1) | 3.14 |
|  | 沸点（ ℃） | 110.6 | 饱和蒸气压（ kPa） | 4.89/30℃ |
|  | 溶解性 | 不溶于水， 可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50： 1000mg/kg(大鼠经口)； 12124mg/kg(经兔皮) LC50： 5320ppm 8 小时（ 小鼠吸入） |
|  | 健康危害 | 对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻痹作用；长期作用可影响肝、肾功能；急性中毒：病人有咳嗽、流泪、结膜充血等；重症者有幻觉、谵妄、神志不清等，有的有癔病样发作；慢性中毒：病人有神经衰弱综合症的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皱裂、皮炎。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |
| 燃烧爆炸危 险 性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 闪点(℃) | 4 | 爆炸上限（ v%） | 7.0 |
|  | 引燃温度(℃) | 535 | 爆炸下限（ v%） | 1.2 |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂 |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方， 遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。 |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。保持容器密封； 与氧化剂分开存放。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转达移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。如有大量甲苯洒在地面上，应立即用砂土、泥块阴断液体的蔓延；如倾倒在水里，应立即筑坝切断受污染水体的流动，或用围栏阴断甲苯的蔓延扩散；如甲洒在土壤里，应立即收集被污染土壤，迅速转移到安全地带任其挥发。事故现场加强通风，蒸发残液，排除蒸气。 |
|  | 灭火方法 | 喷水保持火场容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡 沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |

表10.2-13 乙酸的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名： 乙酸[含量＞80%]；醋酸；冰醋酸 | 危险货物编号： 81601 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： acetic acid | UN 编号： 2789 |
|  | 分子式： C2H6O2 | 分子量： 60.05 | CAS 号： 64-19-7 |
| 理化 | 外观与性状 | 无色透明液体，有刺激性酸臭。 |
|  | 熔点（ ℃） | 16.7 | 相对密度(水=1) | 1.05 | 相对密度(空气=1) | 4.1 |
| 性 质 | 沸点（ ℃） | 118.1 | 饱和蒸气压（ kPa） | 2.07/20℃ |
|  | 溶解性 | 溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50： 3530mg/kg(大鼠经口)，1060mg/kg(免经皮)； LC50： 13791 mg/m3 1 小时(小鼠吸入) |
|  | 健康危害 | 吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触， 轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂， 重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管 炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。 |
|  | 急救方法 | ①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 闪点(℃) | 39 | 爆炸上限（ v%） | 17.0 |
|  | 引燃温度(℃) | 463 | 爆炸下限（ v%） | 4.0 |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。 |
|  | 建规火险分级 | 乙 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 碱类、强氧化剂。 |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冻季应保持库温 高于 16℃，以防凝固。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。搬运时要轻装轻卸， 防止包装和容器损坏。泄漏处理： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。 如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
|  | 灭火方法 | 用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |

表10.2-14 硫酸的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：硫酸 | 危险货物编号：81007 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：sulfuric acid | UN编号：1830 |
|  | 分子式：H2SO4 | 分子量：98.08 | CAS号：7664-93-9 |
| 理化特性 | 外观与性状 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |
|  | 熔点（℃） | 10.5 | 相对密度(水=1) | 1.83 | 相对密度(空气=1) | 3.4 |
|  | 沸点（℃） | 330 | 饱和蒸气压（ kPa） | 0.13/145.8℃ |
|  | 溶解性 | 与水混溶。 |
| 危险特性 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50：2140mg/kg(大鼠经口)； LC50：510 mg/m3 2小时(大鼠吸入)；320mg/m3 2小时(小鼠吸入) |
|  | 健康危害 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癖痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 | 燃烧分解物 | 氧化硫 |
|  | 闪点（℃） | / | 爆炸上限（ v%） | / |
|  | 引燃温度（℃） | / | 爆炸下限（ v%） | / |
|  | 危险特性 | 与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。 |
|  | 建规火险分级 | 乙 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发（或扩散），但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
|  | 灭火方法 | 砂土。禁止用水。消防器具（包括SCBA）不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 |

表10.2-15 丁酮的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：2-丁酮，甲基乙基酮 | 危险货物编号：32073 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：2-butanone；methyl ketone | UN编号：1193 |
|  | 分子式：C4H8O | 分子量：72.11 | CAS号：78-93-3 |
| 理化特性 | 外观与性状 | 无色液体，有似丙酮的气味。 |
|  | 熔点（℃） | -89.5 | 相对密度(水=1) | 0.81 | 相对密度(空气=1) | 2.42 |
|  | 沸点（℃） | 79.6 | 饱和蒸气压（ kPa） | 9.49/20℃ |
|  | 溶解性 | 可溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类。 |
| 危险特性 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50：3400mg/kg(大鼠经口)；6480mg/kg(兔经皮) LC50：23520 mg/m3 8小时(大鼠吸入) |
|  | 健康危害 | 有轻度麻醉和刺激作用，并可引起窒息。急性中毒：出现粘膜刺激症状、嗜睡、血压稍升高，心率增快。高浓度吸入可引起室息、昏迷。对眼、鼻、喉、粘膜有刺激性。长期接触可致皮炎。本品常与己酮同-[2]混合应用，能加强己酮-[2]引起的周围神经病现象，但单独接触丁酮未发现有周围神经病现象。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗；就医。吸入：脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；必要时进行人工呼吸；就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 闪点（℃） | -9 | 爆炸上限（ v%） | 11.4 |
|  | 引燃温度（℃） | 40.4 | 爆炸下限（ v%） | 1.7 |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气的混合气体有爆炸性；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起着火、爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、碱类、强还原剂。 |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阳火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好放毒面具，穿化学防护服。少量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收或吸附，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至专用收集器，回收或运到废物处理场所处置。 |
|  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |

表10.2-16 甲基叔丁基醚的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：甲基叔丁基醚；叔丁基甲醚 | 危险货物编号：32084 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：methyl-tert-butylether；tert-Butylmethylether | UN编号：2398 |
|  | 分子式：C5H12O | 分子量：88.2 | CAS号：1634-04-4 |
| 理化特性 | 外观与性状 | 无色液体，具有醚样气味。 |
|  | 熔点（℃） | -109 | 相对密度(水=1) | 0.76 | 相对密度(空气=1) | 3.1 |
|  | 沸点（℃） | 53-56 | 饱和蒸气压（ kPa） | 31.9/20℃ |
|  | 溶解性 | 不溶于水。 |
| 危险特性 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50：3030mg/kg(大鼠经口)；＞7500mg/kg(兔经皮)； LC50：85000 mg/m3 4小时(大鼠吸入) |
|  | 健康危害 | 本品蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用，可引起化学性肺炎。对皮肤有刺激性。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 闪点（℃） | -10 | 爆炸上限（ v%） | 15.1 |
|  | 引燃温度（℃） | / | 爆炸下限（ v%） | 1.6 |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸有危险。与氧化剂接触会猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂。 |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。灌装时应注意流速（不越过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
|  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |

表10.2-17 三氯化铝的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：三氯化铝[无水]；氯化铝 | 危险货物编号：81045 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：Aluminium trichloride | UN编号：1726 |
|  | 分子式：AlCl3 | 分子量：133.35 | CAS号：7446-70-0 |
| 理化特性 | 外观与性状 | 白色颗粒或粉末，有强盐酸气味。工业品呈淡黄色。 |
|  | 熔点（℃） | 190 | 相对密度(水=1) | 2.44 | 相对密度(空气=1) | / |
|  | 沸点（℃） | / | 饱和蒸气压（ kPa） | 0.13/100℃ |
|  | 溶解性 | 易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯。 |
| 危险特性 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50：3730mg/kg(大鼠经口)； LC50： |
|  | 健康危害 | 吸入高浓度氯化铝可刺激上呼吸道产生支气管炎，并且对皮肤、粘膜有刺激作用，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。慢性作用：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。食入：患者清醒时立即漱口，给饮牛奶或蛋清。立即就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 | 燃烧分解物 | 氯化物、氧化铝。 |
|  | 闪点（℃） | / | 爆炸上限（ v%） | / |
|  | 引燃温度（℃） | / | 爆炸下限（ v%） | / |
|  | 危险特性 | 遇水或水蒸气反应放热并产生有毒的腐蚀性气体。对很多金属尤其是潮湿空气存在下有腐蚀性。 |
|  | 建规火险分级 | 戊 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 易燃或可燃物、碱类、水、醇类。 |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。相对湿度保持在75%以下。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、碱类、醇类等分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。严禁与易燃物或可燃物、碱类、醇类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。泄漏处理：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，用清洁的铲子收集于密闭容器中作好标记，等待处理。如果大量泄漏，最好不用水处理，在技术人员指导下清除。 |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干燥砂土。禁止用水。 |

根据物料特性及工程物料使用和储存情况，确定本项目的危险物质有甲醇、乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷、 异丙醇、丙酮、三氯甲烷、乙腈、N,N-二甲基甲酰胺、盐酸、磷酸、甲苯、乙酸、硫酸、丁酮、甲基叔丁基醚、三氯化铝等危险物质。上述物质具有易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀等危害性。

2、生产工艺调查

本项目属于医药行业。根据国家安全监管总局关于公布《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号），本项目重点监管危险化工工艺共计1套。各生产装置的具体情况见表10.2-18。

表10.2-18  各生产装置情况表

| 序号 | 生产工艺 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氯化工艺 | 1 |

### 10.2.2环境敏感目标调查

拟建项目可能影响的环境敏感目标包括：项目厂区周边村庄、学校、企事业单位等敏感保护目标及海子河、柴汶河周围浅层地下水等，具体见表1.3-3和图1.3-3。

## 10.3环境风险潜势初判

### 10.3.1危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

10.3.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为，I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据HJ169-2018附录B，项目涉及到临界量的危险物质主要为甲醇、乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷、异丙醇、丙酮、三氯甲烷、乙腈、N,N-二甲基甲酰胺、盐酸、磷酸、甲苯、乙酸、硫酸、丁酮、甲基叔丁基醚、三氯化铝，其数量与临界量比值Q计算如下表10.3-1。

表10.3-1 项目危险物质数量与临界量比值Q计算表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 50-00-0 | 10.69 | 10 | 1.07 |
| 2 | 乙醇 | 64-17-5 | 19.46 | 500 | 0.04 |
| 3 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 9.62 | 10 | 0.96 |
| 4 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 12.21 | 10 | 1.22 |
| 5 | 异丙醇 | 67-63-0 | 7.81 | 10 | 0.78 |
| 6 | 丙酮 | 67-64-1 | 10.66 | 10 | 1.01 |
| 7 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 7.82 | 10 | 0.78 |
| 8 | 乙腈 | 75-05-8 | 6.84 | 10 | 0.68 |
| 9 | N,N-二甲基甲酰胺 | 68-12-2 | 0.52 | 5 | 0.10 |
| 10 | 盐酸 | 7647-01-0 | 3.81 | 7.5 | 0.51 |
| 11 | 磷酸 | 7664-38-2 | 0.57 | 10 | 0.06 |
| 12 | 甲苯 | 108-88-3 | 1.01 | 10 | 0.10 |
| 13 | 乙酸 | 64-19-7 | 0.08 | 10 | 0.01 |
| 14 | 硫酸 | 7664-93-9 | 5 | 10 | 0.50 |
| 15 | 丁酮 | 78-93-3 | 5.7 | 10 | 0.57 |
| 16 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 6.58 | 10 | 0.66 |
| 17 | 三氯化铝 | 7446-70-0 | 2.61 | 5 | 0.52 |
| 合计 | 9.77 |

由上表可以看出，项目危险物质总量与临界量比值，即Q为9.57。

10.3.1.2行业及生产工艺（M）

根据HJ169-2018附录C，分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表10.3-2  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa。 |

拟建项目属于医药行业，M值确定表具体见表10.3-3。

表10.3-3 项目M值确定表

| 所属行业 | 涉及生产单元名称 | 数量（套） | M分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医药 | 氧化工艺 | 1 | 10 |
|  | 危险物质贮存罐区 | 1 | 5 |
| 合计 | --- | --- | 15 |

由上表可知，M值为15，以M2表示。

10.3.1.3危险物质与工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表10.3-4 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

项目Q值为9.57（Q＜10），M取值为M2，由上表可知，P值为P3。

### 10.3.2环境敏感程度（E）的分级确定

10.3.2.1大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表10.3-5。

表10.3-5 拟建工程大气环境敏感程度分级情况表

| 分级 | 涉及生产单元名称 | 拟建工程分级情况 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人 | 拟建工程周边5km范围内人口总数大于1万人，小于5万人；500m范围内无敏感保护人群，主要为本厂区内的职工以及周边企业职工，故拟建工程环境敏感程度分级为E2。 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人 |  |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人 |  |

10.3.2.2地表水环境

地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表10.3-6和表10.3-7。

表10.3-6  拟建工程地表水功能敏感性分区情况表

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 | 拟建工程分区情况 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类为第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。 | 拟建工程受纳水体海子河为Ⅳ类水体；海子河24 h流经范围内不涉跨省界。故拟建工程地表水功能敏感性为低敏感F3。 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。 |  |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区。 |  |

表10.3-7  拟建工程环境敏感目标分级情况表

| 分级 | 环境敏感目标 | 拟建工程分级情况 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 | 拟建工程排水口下游10km范围内无类型1或类型2包括的环境敏感目标，故拟建工程地表水环境敏感目标分级为S3。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |  |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |  |

根据地表水功能敏感性分级(F)和地表水环境敏感目标分级(S)，确定地表水环境敏感程度，分级原则见表10.3-8。

表10.3-8 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

由上述分析可知，拟建工程地表水功能敏感性为低敏感F3，环境敏感目标分级为S3，则拟建工程地表水环境敏感程度为E3。

10.3.2.3地下水环境

地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表10.3-9和表10.3-10。

表10.3-9 拟建工程地下水功能敏感性分区情况表

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 | 拟建工程分区情况 |
| --- | --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 拟建工程不位于水源保护区、准保护区及汇水区，故拟建工程地下水功能敏感性为低敏感G3。 |
| 较敏感 G2 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |
| 低敏感 G3 | 上述地区之外的其他地区。 |  |

表10.3-10  拟建工程包气带防污性能分级情况表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 拟建工程分区情况 |
| --- | --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 | 据调查，厂址附近包气带主要为填土和黏土，包气带中填土厚度：0.70～3.30m，平均2.08m，填土渗透系数一般在10-5~10-4cm/s，故包气带防污性能为D2。 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |  |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |  |
| Mb：岩土层单层厚度，K：渗透系数 |

根据地下水功能敏感性分级(G)和包气带防污性能(D)，确定地下水环境敏感程度，具体见表10.3-11。

表10.3-11  地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

由上述分析可知，拟建工程地下水功能敏感性为低敏感G3，包气带防污性能为D2，则拟建工程地下水环境敏感程度为E3。

表10.3-12  建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离（m） | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 国家庄村*∆ （已搬迁） | S | 300 | 居住区 | / |
|  | 2 | 西磁窑村*∆ （已搬迁） | SE | 1800 | 居住区 | / |
|  | 3 | 泊家庄村*∆ | N | 850 | 居住区 | 2190 |
|  | 4 | 磁窑北村*∆ | SW | 1500 | 居住区 | 1100 |
|  | 5 | 后丁家庙村*∆ | W | 1610 | 居住区 | 630 |
|  | 6 | 磁窑东村*∆ | SW | 1750 | 居住区 | 1130 |
|  | 7 | 前丁家庙村*∆ | W | 1931 | 居住区 | 560 |
|  | 8 | 磁窑南村*∆ | SW | 2300 | 居住区 | 1045 |
|  | 9 | 磁窑西村*∆ | SW | 2390 | 居住区 | 910 |
|  | 10 | 北马寨村*∆ | NE | 2470 | 居住区 | 560 |
|  | 11 | 永安寨村*∆ | NE | 2780 | 居住区 | 700 |
|  | 12 | 东北庄村*∆ | NE | 2950 | 居住区 | 650 |
|  | 13 | 西北庄村*∆ | NE | 2500 | 居住区 | 770 |
|  | 14 | 张家寨村*∆ | NE | 2690 | 居住区 | 900 |
|  | 15 | 于家庄村*∆ | NE | 2380 | 居住区 | 550 |
|  | 16 | 郑家庄村∆ | NW | 2620 | 居住区 | 780 |
|  | 17 | 乔家庄村∆ | SE | 2800 | 居住区 | 400 |
|  | 18 | 石家门村∆ | NE | 2580 | 居住区 | 730 |
|  | 19 | 任家街村∆ | NE | 3070 | 居住区 | 620 |
|  | 20 | 侯家寨∆ | NE | 3300 | 居住区 | 180 |
|  | 21 | 崔村∆ | NE | 3360 | 居住区 | 210 |
|  | 22 | 南高村∆ | N | 3040 | 居住区 | 760 |
|  | 23 | 北高村∆ | N | 3290 | 居住区 | 380 |
|  | 24 | 西高村∆ | N | 3340 | 居住区 | 650 |
|  | 25 | 东栈∆ | NW | 3660 | 居住区 | 230 |
|  | 26 | 茶棚∆ | NW | 3640 | 居住区 | 280 |
|  | 27 | 堡头村∆ | NW | 3610 | 居住区 | 380 |
|  | 28 | 齐家庄村∆ | NW | 3030 | 居住区 | 790 |
|  | 29 | 齐家岭村∆ | W | 3400 | 居住区 | 240 |
|  | 30 | 西太平村∆ | W | 3110 | 居住区 | 560 |
|  | 31 | 歇息铺村∆ | SW | 3320 | 居住区 | 120 |
|  | 32 | 东磨庄新村∆ | SW | 3350 | 居住区 | 180 |
|  | 33 | 东磨庄村∆ | SW | 3850 | 居住区 | 220 |
|  | 34 | 田家院村∆ | S | 3010 | 居住区 | 510 |
|  | 35 | 乡城南村∆ | NE | 4310 | 居住区 | 790 |
|  | 36 | 乡城北村∆ | NE | 4480 | 居住区 | 820 |
|  | 37 | 南腾村∆ | NE | 4730 | 居住区 | 890 |
|  | 38 | 山西街村∆ | NW | 4400 | 居住区 | 820 |
|  | 39 | 后海子村∆ | NW | 4040 | 居住区 | 610 |
|  | 40 | 前海子村∆ | NW | 4450 | 居住区 | 800 |
|  | 41 | 朴家宅村∆ | W | 4400 | 居住区 | 360 |
|  | 42 | 颜家庄村∆ | SW | 4800 | 居住区 | 340 |
|  | 43 | 老王庄村∆ | SW | 4830 | 居住区 | 320 |
|  | 44 | 大磨庄村∆ | SW | 4260 | 居住区 | 430 |
|  | 45 | 张家村∆ | S | 4400 | 居住区 | 420 |
|  | 46 | 小河西村∆ | SE | 4110 | 居住区 | 260 |
|  | 47 | 东磁西村∆ | SE | 4060 | 居住区 | 530 |
|  | 48 | 东磁东村∆ | SE | 4760 | 居住区 | 420 |
|  | 2020年厂址周边500m范围内人口数小计 | 0 |
|  | 2020年厂址周边5km范围内人口数小计 | 27725 |
|  | 大气环境敏感程度E值 | E2 |
| 地表水 | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 | 24h流经范围 |
|  | 1 | 淘河 | Ⅳ类 | 不跨省界 |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  | 1 | / | / | / | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 其他地区 | 不敏感G3 | Ⅲ类 | D2 | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 | E3 |

### 10.3.3环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表10.3-13  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境高度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境高度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

本项目危险物质及工艺系统危险性为P3，大气环境敏感程度为E2，其对应的环境风险潜势等级为Ⅲ；地表水及地下水环境敏感程度均为E3，其对应的环境风险潜势等级均为Ⅱ。

根据导则要求，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，即拟建项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ。

## 10.4环境风险评价等级及评价范围

### 10.4.1评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。评价工作等级确定具体见表10.4-1。

表10.4-1 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相当于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性的说明。见附录A。 |

根据拟建项目环境风险潜势分析可知，大气环境风险潜势等级为Ⅲ，地表水及地下水环境风险潜势等级均为Ⅲ，故本次风险评价等级大气为二级评价，地表水为三级评价，地下水为三级评价。

### 10.4.2评价范围

根据导则，大气环境风险二级评价范围为距项目边界5km的范围内。地表水环境风险评价范围为宁阳中环水务入海子河上游500m至下游2km河段。地下水环境风险评价范围为以厂区为中心，沿地下南东向北西流向，向两侧外扩2km，沿地下水主流方向向上、下游外扩3km，合计面积约19km2。评价工作等级及评价范围汇总具体见表10.4-2及图1.3-1、1.3-2。

表10.4-2 评价工作等级划分

| 环境风险要素 | 环境风险潜势 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境风险 | Ⅲ | 二级 | 距离项目边界，半径5km范围内 |
| 地表水环境风险 | Ⅱ | 三级 | 宁阳中环水务入海子河上游500m至下游2km河段 |
| 地下水环境风险 | Ⅱ | 三级 | 以厂区为中心，沿地下水东北向西南流向，向两侧外扩2km，沿地下水主流方向向上、下游外扩3km，合计面积约19km2 |
| 综合风险评价 | Ⅲ | 二级 | -- |

## 10.5风险识别

风险识别包括物质危险性识别、生产系统风险性识别、危险物质向环境转移的途径识别。

### 10.5.1物质危险性识别

物质风险识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。具体到拟建项目主要包括甲醇、乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷、 异丙醇、丙酮、三氯甲烷、乙腈、N,N-二甲基甲酰胺、盐酸、磷酸、甲苯、乙酸、硫酸、丁酮、甲基叔丁基醚、三氯化铝等、火灾和爆炸伴生/次生物（一氧化碳、二氧化碳）。危险物质理化性质、危险特性及应急防范措施见表10.2-1~10.2-17。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三[2011]95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》（安监总管三[2013]12号），甲醇、甲苯、甲基叔丁基醚、 乙酸乙酯等属于重点监管的危险化学品。

因此，该项目所涉及的原辅料、污染物及火灾和爆炸伴生/次生物等包括多种有毒物质，且有一定火灾爆炸危险性。

### 10.5.2生产系统危险性识别

10.5.2.1危险单元划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，危险单元是由一个或多个风险源构成的具有相对独立功能的单元，事故状况下应可实现与其他功能单元的分割。拟建项目厂房4生产装置区、厂房2生产装置区、罐区分别设置，且防火间距不小于15m，在事故状态下可实现分割，因此本次评价将厂房4生产装置区、厂房2生产装置区、罐区分别计为1#、2#、3#危险单元。

10.5.2.2危险单元危险性识别

拟建项目各危险单元存在的危险、有害因素分布见表10.5-1。

表10.5-1  各危险单元存在的危险、有害因素分布一览表

| 危险单元 有害因素 | 1# 厂房4生产生产装置区 | 2# 厂房2生产装置生产装置区 | 3# 罐区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | √ | √ | √ |
| 毒害 | √ | √ | √ |
| 灼烫 | √ | √ |  |
| 机械伤害 | √ | √ | √ |
| 高处坠落 | √ | √ |  |
| 触电 | √ | √ |  |
| 物体打击 | √ | √ | √ |
| 车辆伤害 | √ | √ | √ |

注：√为该种危险有害因素主要存在或较严重。

由上表存在的危险有害因素分布可以看出，拟建项目火灾爆炸危险性与毒害危险性是首要的。拟建项目各危险单元的危险性情况见表10.5-2。

10.5.2.3重点风险源筛选

根据风险源在线量与HJ169-2018附录B中的临界量的比值进行排序，并结合附录H大气毒性终点浓度值确定重点风险源，排序结果见表10.5-3，危险物质毒性终点浓度值见表10.5-4。

表 10.5-3  拟建项目重点风险源筛选一览表

| 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 在线量 （t） | 附录B 临界量（t） | 比值 | 潜在危险类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂房4生产装置区 | 乙腈 | 3.42 | 10 | 0.34 | 火灾爆炸、毒害 |
|  |  | 甲苯 | 1.01 | 10 | 0.10 | 火灾爆炸、毒害 |
| 2# | 厂房2生产装置区 | 丁酮 | 5.7 | 10 | 0.57 | 火灾爆炸、毒害 |
|  |  | 乙腈 | 3.42 | 10 | 0.34 | 火灾爆炸、毒害 |
|  |  | 三氯化铝 | 2.61 | 5 | 0.52 | 火灾爆炸、毒害 |
|  |  | 甲基叔丁基醚 | 6.58 | 10 | 0.66 | 火灾爆炸、毒害 |
| 3# | 罐区 | 二氯甲烷 | 12.21 | 10 | 1.22 | 火灾爆炸、毒害 |

表10.5-4  项目涉及的危险物质毒性终点浓度值

| 危险物质名称 | CAS号 | 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 毒性终点浓度-2（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丁酮 | 78-93-3 | 12000 | 8000 |
| 三氯化铝 | 7446-70-0 | 360 | 60 |
| 甲苯 | 108-88-3 | 14000 | 2100 |
| 乙腈 | 75-05-8 | 250 | 84 |
| 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 19000 | 2100 |
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | 24000 | 1900 |

注：①毒性终点浓度-1 为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h 不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；②毒性终点浓度-2为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露 1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

由表10.5-3可知，项目风险物质比值大于等于1的主要为二氯甲烷，结合表10.5-4可知，危险物质的毒性终点浓度均大于10，本工程重点风险源3处，即本工程重点风险源3处，厂房4生产装置区、厂房2生产装置区、罐区。

### 10.5.3危险物质向环境转移的途径识别

根据危险物质及生产系统风险识别结果，重点风险源涉及的物质主要有乙腈、二氯甲烷、丁酮、三氯化铝、甲基叔丁基醚、甲苯等。以上危险物质向环境转移的途径见表10.5-5。

表10.5-5  项目危险物质向环境转移的途径一览表

| 危险物质 | 环境风险类型 | 向环境的转移途径 | 可能影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙腈、二氯甲烷、丁酮、三氯化铝、甲基叔丁基醚 | 泄漏 | 泄漏至罐区或装置区内，以面源泄漏至大气中并向周围环境转移 | 泊家庄村等 |
|  |  | 泄露液体下渗至地下水环境 | 浅层地下水 |
|  |  | 未来得及收集的通过雨水管道及雨水总排口直接进入水环境 | 海子河及下游水体 |
|  | 火灾爆炸 | 环境空气 | 泊家庄村等 |
|  |  | 消防废水等事故废水通过雨水管道及雨水总排口直接进入水环境 | 海子河及下游水体 |

### 10.5.4风险识别结果

本项目可分为厂房4生产装置区、厂房2生产装置区、罐区等共3个风险单元，风险单元内共有3处重点风险源，涉及的物质主要包括乙腈、二氯甲烷、丁酮、三氯化铝、甲基叔丁基醚、甲苯等，以上危险物质环境风险类型包括泄漏和火灾爆炸等引发的伴生/次生污染物，向环境转移的途径包括以面源的形式向大气中转移，泄露液体下渗至地下水环境或通过雨水管道及雨水总排口进入水环境，可能受影响的环境目标包括泊家庄村等及海子河及下游水体。

## 10.6风险事故情形分析

### 10.6.1风险事故情形设定

根据导则确定的风险事故设定原则，本次风险事故情形设定遵循以下规律：

1、风险事故情形不考虑反应釜完全破裂模式（完全破裂发生频率小于10-6/年，而发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，不再考虑其发生）；

2、由于各反应釜均布置在生产车间内，工作人员较多，较易发现并采取措施及时处理泄漏量较小，且在车间内可通过排风系统排出，排放高度较高，不具有代表性；

3、选取本工程重点风险源，即厂房4生产装置区、厂房2生产装置区、罐区涉及的风险物质为乙腈、二氯甲烷、丁酮、三氯化铝、甲基叔丁基醚、甲苯等，其中二氯甲烷的在线量较大，且毒性较强，可能存在的风险较大。因此，选取二氯甲烷作为风险代表。

综上，本次风险事故情形仅考虑生产装置区内液氯泄漏事故。根据以上原则确定的风险事故设定情形见表10.6-1。

表10.6-1  项目风险事故设定情形一览表

| 危险单元 | 风险源 | 环境风险类型 | 危险物质 | 影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#罐区 | 储罐 | 泄漏 | 二氯甲烷 | 大气 |

### 10.6.2源项分析

10.6.2.1泄漏频率确定

泄漏频率按照导则附录E的推荐方法确定，具体见表10.6-2。

表10.6-2  导则附录E泄漏

本工程风险事故主要考虑为二氯甲烷泄漏，主要发生在常压单包容储罐、输送管道及输送泵等处，泄露孔径为10mm孔径，参照上表，泄露频率取1.00×10-4/年。

10.6.2.2泄露源强确定

本次泄露事故按二氯甲烷按输送管道的泄漏孔径为10mm孔径，项目生产装置区、液氯罐区均设置了紧急隔离系统，设置了警报系统，发生泄漏后可在3s内报警，5s内开启事故二氯甲烷处理系统，等效排放时间约为5s。

二氯甲烷以液体形式储存在储罐中，以气体形式输送至项目生产装置区内，发生泄漏后，其挥发速率等于泄漏速率，故采用气体泄漏速率计算公式计算泄漏源强。相关物料的泄漏速率采用《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录中推荐的气体泄漏速率计算公式进行估算，泄漏量按下面公式计算：

当下式成立时，气体流动属音速流动（临界流）：

当下式成立时，气体流动属于亚音速流动(次临界流)：

泄漏速率 QG 按下式计算：

式中：QG——气体泄漏速率，kg/s；

P ——容器压力，Pa；

Cd ——气体泄漏系数；当裂口形状为圆形时取 1.00，三角形时取 0.95，长方形时取 0.90；本项目裂口形状为圆形，取1.00。

M ——物质的摩尔质量，kg/mol；

R ——气体常数，J/(mol·K)；

TG ——气体温度，K；本项目取常温298K。

A ——裂口面积，m2；

Y ——流出系数，对于临界流 Y=1.0；对于次临界流按下式计算：

根据计算，本项目属于临界流，Y=1.0

——气体的绝热指数（比热容比），即定压比热容 Cp 与定容比热容 CV 之比。

假定最大可信事故污染物泄漏量及发生频率估算见下表。

表10.6-3  最大可信事故污染物泄漏速率

| 物料名称 | 泄漏模式 | 泄漏口面积A（m2） | 摩尔质量（kg/mol） | 比热容比 | P（pa） | 泄露速率kg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氯甲烷 | 泄漏孔径10mm圆形 | 7.85×10-5 | 71 | 1.308 | 800000 | 1.80 |

### 10.6.3水体污染事故源强

厂区内南侧设置了2座950m3的消防水池；污水处理站地下共设置了1座3100m3的事故水池；1座2300m3的初期雨水池。本项目生产装置区、罐区导排系统与事故水池相连，初期雨水进入初期雨水收集池内；消防废水以及事故水均排入厂区的事故水池内。事故水池的大小与最大单罐容积、消防水用量和前期雨水量有关。参照中国石油化工集团公司工程建设管理部《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导则>》的相关内容，其中事故储存设施总有效容积应按照以下公式计算：

V总=（（V1+V2-V3）max）max+V4+V5

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h。

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa—年平均降雨量，mm；本次环评取仅20年平均降雨量674mm。

n—年平均降雨日数；本次环评取42.3天。

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。根据实际情况，以事故罐区计算，即0.244ha。

本项目考虑事故储罐为30m3，以二氯甲烷储罐为例，假定罐区储罐、生产装置区设备不同时发生风险事故，则最大物质泄漏量按30m3的二氯甲烷罐计，V1=30m3。

消防水量：根据安评报告可知，项目一次火灾所需最大消防水量为918m3。

发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量：V3=20m3；

V4=0；

发生事故时可能进入该收集系统的降雨量V5=38.9m3。

本项目发生事故时，需要收集的废水量为30+918-20+0+38.9=966.9m3，厂区拟设置的事故水池，完全能够满足要求。

## 10.7风险预测与评价

### 10.7.1大气风险预测与评价

（1）预测模型筛选

《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录G中推荐了SLAB模型和AFTOX模型，预测模型的选取要首先判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对于空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数作为标准进行判断，计算公式如下：

式中：ρrel—排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa—环境空气密度，Kg/m3；

Q—排放速率，Kg/s；

Drel—初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur—10m 高处风速，m/s。

若Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体。

二氯甲烷理查德森数Ri = 15.74166，Ri>0.04，为重质气体，本次评价选择SLAB 模式进行预测；CO烟团初始密度未大于空气密度，不计算理查德森数，本次评价选择AFTOX模型进行预测。

（2）预测范围与计算点

预测范围为预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围，以厂址为中心，5km范围内；计算点分特殊计算点和一般计算点，特殊计算点是指周围敏感点（选择拟建项目厂址周边的泊家庄村、后丁家庙村、磁窑北村），一般计算点距离风险源500m范围内设置50m间距，大于500m范围设置100m间距。

（3）气象参数

本次大气风险评价为二级评价，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），二级评价需选取最不利气象条件进行后果预测，即F类稳定度、1.5m/s风速、温度25℃、相对湿度50%。大气风险预测模型主要参数见表10.7-1。

表10.7-1  大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/(°) | 117°7'19.2" |
|  | 事故源纬度/(°) | 36°54'50.4" |
|  | 事故源类型 | 二氯甲烷泄露引发中毒 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/(m/s) | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 0.03 |
|  | 是否考虑地形 | 平原 |
|  | 地形数据精度/m | 90 |
| 预测范围与计算点 | 预测范围 | 以厂址为中心，5km范围内 |
|  | 计算点 | 特殊计算点选择厂址周围的泊家庄村、后丁家庙村、磁窑北村；一般计算点选择预测范围内以厂址为中心下风向间隔50m的点位。 |

（4）预测结果

①一般计算点影响情况

根据前文事故源强及导则推荐的SLAB模型，计算最不利气象条件下氯气泄漏事故一般计算点浓度，各距离下最大浓度见图10.7-1，超过大气毒性终点浓度值影响区域见表10.7-2和图10.7-2。

表10.7-2  大气毒性终点浓度值影响区域--最不利气象条件

| 项目 | 浓度值 | 相应阈值影响区域对应位置/时间 |
| --- | --- | --- |
| 毒性终点浓度-2（mg/m3） | 5.8 | 1232m；22.75min |
| 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 58 | 269m；7.04min |

②关心点情况

各关心点二氯甲烷浓度随时间变化情况及超出评价标准持续时间见表10.7-3。

表10.7-3  关心点二氯甲烷浓度随时间变化情况（mg/m3）及超出评价标准持续时间（min）

| 时间(min) | 最不利气象条件下的关心点浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
|  | 泊家庄 | 磁窑北 | 后丁家庙 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 3.572065 |
| 24 | 0 | 0 | 3.572065 |
| 25 | 0 | 0 | 3.572065 |
| 26 | 0 | 0 | 3.572065 |
| 27 | 0 | 0 | 3.572065 |
| 28 | 0 | 0 | 3.572065 |
| 29 | 0 | 0 | 3.572065 |
| 30 | 0 | 0 | 3.572065 |
| 36 | 0 | 0 | 3.088908 |
| 37 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 |
| 最大浓度¦ 时间 | 0.0¦1 | 0.0¦1 | 3.572065¦23 |
| 超出时间 min | 0 | 0 | 0 |

项目事故状态下有毒有害物质在大气中的扩散预测结果见表10.7-4。

表10.7-4  二氯甲烷泄漏扩散预测结果表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 二氯甲烷发生泄露 |
| 环境风险类型 | 泄露 |
| 泄漏设备类型 | 输送管线 | 操作温度/℃ | 常温 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 二氯甲烷 | 泄漏速率/kg/s | 1.8 | 泄漏时间/s | 5 |
| 泄漏量/kg | 9 | 泄漏高度/m | 1 | 泄漏频率 | 1.00×10-4/a |
| 事件后果预测 |
| 危险物质 | 指标 | 浓度值/mg/m3 | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
| 溴 | 大气毒性终点浓度-1 | 58 | 269 | 7.04 |
|  | 大气毒性终点浓度-2 | 5.8 | 1232 | 22.75 |
|  | 敏感目标名称 | 超过终点浓度-2时间及持续时间/min | 超过终点浓度-1 时 间及持续时间/min | 最大浓度/mg/m3 |
|  | 泊家庄村 | 未出现 | 未出现 | 0.00 |
|  | 磁窑北村 | 未出现 | 未出现 | 0.00 |
|  | 后丁家庙村 | 未出现 | 未出现 | 3.572065 |

根据代表性风险事故情形预测结果，项目发生二氯甲烷泄漏事故时，最不利气象条件下，毒性终点浓度-1的阈值影响区域为269m，对应位置的出现时间为7.04min，毒性终点浓度-2的阈值影响区域为1232m，对应位置的出现时间为22.75min。厂址附近的敏感点泊家庄村、后丁家庙村、磁窑北村等未出现超过终点浓度的情形。因此，项目代表性风险事故情形下，各敏感点的事故风险是可接受的。

### 10.7.2有毒有害物质在地表水、地下水环境中的运移扩散

（1）地表水的风险影响

本项目地表水风险评价等级为二级。根据上述计算，项目事故废水量为966.9m3，可能含有乙腈等物质。本项目厂区西侧距海子河约2km，若项目区发生泄漏事故，污水不经处理直接进入牟汶河会对其造成污染。本项目通过采取严格的地面防渗措施，罐区及仓库设置围堰，车间内设置导流沟和围堤，泄漏的物料主要集中在围堰和围堤中；事故状态下产生的废水可通过废水导排系统进入事故水池，送厂内污水处理站处理，从而防止污染介质流入外部水体，避免对水体造成较大的环境污染。在落实以上措施的情况下，事故废水废液直接进入牟汶河地表水体的几率不大。

（2）地下水的风险影响

本项目地下水风险评价等级为二级。本项目对厂区内的生产装置区、罐区、仓库、污水处理站、事故水池及污水管网等进行了严格的防渗处理，防止废水下渗污染项目区浅层地下水。根据第6章地下水环境影响评价预测可知，正常情况下，在厂区污水站通过集中处理达标后，对区内地下水的影响小；在事故状态下，会造成一定范围内地下水水质超标，但若能及时发现，及时采取有效措施，可有效降低对厂区地下水的影响。因此，该项目在严格的按国家标准要求做好防渗工作，通过高效的监管措施和有效的应急机制，及时的处理污染事故，使项目避免或对地下水环境影响较小。

经过以上措施处理后，事故状态下废水对周围水环境影响较小。

### 10.7.3小结

由大气风险评价可知，项目代表性风险事故情形下，达到大气毒性终点浓度-2的最大影响范围为1232m，厂址附近的敏感点未出现超过终点浓度的情形，各敏感点的事故风险是可接受的。

项目厂区内建设了完善的废水收集系统和导流系统，将事故废水废液导入事故水池中，直接进入牟汶河的几率不大。通过落实厂区地面防渗处理和完善事故水导排系统，可有效防止废水下渗污染项目区浅层地下水。

## 10.8环境风险管理

### 10.8.1大气环境风险防范措施

（1）危险工艺控制措施

根据国家安全监管总局关于公布《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号），本项目重点监管危险化工工艺共计25套。针对重点监管危险化工工艺企业应采取有效地控制参数和控制方案，具体见表10.8-1。

表10.8-1  危险化工工艺控制措施一览表

| 监管工艺 | 重点监控的工艺参数 | 安全控制要求 | 宜采用的控制方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂解（裂化）工艺 | 裂解炉进料流量；裂解炉温度；引风机电流；燃料油进料流量；稀释蒸汽比及压力；燃料油压力；滑阀差压超驰控制、主风流量控制、外取热器控制、机组控制、锅炉控制等。 | 裂解炉进料压力、流量控制报警与联锁；紧急裂解炉温度报警和联锁；紧急冷却系统；紧急切断系统；反应压力与压缩机转速及入口放火炬控制；再生压力的分程控制；滑阀差压与料位；温度的超驰控制；再生温度与外取热器负荷控制；外取热器汽包和锅炉汽包液位的三冲量控制；锅炉的熄火保护；机组相关控制；可燃与有毒气体检测报警装置等。 | 将引风机电流与裂解炉进料阀、燃料油进料阀、稀释蒸汽阀之间形成联锁关系，一旦引风机故障停车，则裂解炉自动停止进料并切断燃料供应，但应继续供应稀释蒸汽，以带走炉膛内的余热。将燃料油压力与燃料油进料阀、裂解炉进料阀之间形成联锁关系，燃料油压力降低，则切断燃料油进料阀，同时切断裂解炉进料阀。分离塔应安装安全阀和放空管，低压系统与高压系统之间应有逆止阀并配备固定的氮气装置、蒸汽灭火装置。将裂解炉电流与锅炉给水流量、稀释蒸汽流量之间形成联锁关系；一旦水、电、蒸汽等公用工程出现故障，裂解炉能自动紧急停车。反应压力正常情况下由压缩机转速控制，开工及非正常工况下由压缩机入口放火炬控制。再生压力由烟机入口蝶阀和旁路滑阀（或蝶阀）分程控制。再生、待生滑阀正常情况下分别由反应温度信号和反应器料位信号控制，一旦滑阀差压出现低限，则转由滑阀差压控制。再生温度由外取热器催化剂循环量或流化介质流量控制。外取热汽包和锅炉汽包液位采用液位、补水量和蒸发量三冲量控制。 带明火的锅炉设置熄火保护控制。大型机组设置相关的轴温、轴震动、轴位移、油压、油温、防喘振等系统控制。在装置存在可燃气体、有毒气体泄漏的部位设置可燃气体报警仪和有毒气体报警仪。 |
| 光气及光气化工艺 | 一氧化碳、氯气含水量；反应釜温度、压力；反应物质的配料比；光气进料速度；冷却系统中冷却介质的温度、压力、流量等。 | 事故紧急切断阀；紧急冷却系统；反应釜温度、压力报警联锁；局部排风设施；有毒气体回收及处理系统；自动泄压装置；自动氨或碱液喷淋装置；光气、氯气、一氧化碳监测及超限报警；双电源供电。 | 光气及光气化生产系统一旦出现异常现象或发生光气及其剧毒产品泄漏事故时，应通过自控联锁装置启动紧急停车并自动切断所有进出生产装置的物料，将反应装置迅速冷却降温，同时将发生事故设备内的剧毒物料导入事故槽内，开启氨水、稀碱液喷淋，启动通风排毒系统，将事故部位的有毒气体排至处理系统。 |
| 氯化工艺 | 氯化反应釜温度和压力；氯化反应釜搅拌速率；反应物料的配比；氯化剂进料流量；冷却系统中冷却介质的温度、压力、流量等；氯气杂质含量（水、氢气、氧气、三氯化氮等）；氯化反应尾气组成等。 | 反应釜温度和压力的报警和联锁；反应物料的比例控制和联锁；搅拌的稳定控制；进料缓冲器；紧急进料切断系统；紧急冷却系统；安全泄放系统；事故状态下氯气吸收中和系统；可燃和有毒气体检测报警装置等。 | 将氯化反应釜内温度、压力与釜内搅拌、氯化剂流量、氯化反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系，设立紧急停车系统。安全设施，包括安全阀、高压阀、紧急放空阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。 |

公司应建立健全危险源监控制度，落实安全环保责任制；由公司各副总经理为责任人进行管理，每月对危险源进行一次全面检查，加强定期巡检并做好记录。公司生产岗位操作人员定时对生产装置、仓库、原料罐区进行巡回检查，对检查中发现的隐患和问题要及时进行整改，对于不能立即整改的问题需上报公司。生产中可能导致不安全因素的操作参数（温度、压力、流量、液位等），设置相应控制报警系统。

对项目装置区、仓库、原料罐区等危险源部位安装必要的灾害、火灾监测仪表及报警系统。主要仪表包括：可燃气体报警仪、有毒气体监测报警仪、自动感烟火灾监测探头及火灾报警设施等。当有毒有害气体发生泄漏或在空气中的浓度达到爆炸下限时，便发出声光信号报警，以提示尽快进行排险处理。针对突发环境事件应制定具体的应对措施，做到早发现、早防范、早报告、早处置。

如发生物料泄漏燃烧事故，泄漏的二氯甲烷、甲苯等及次生的CO对人体健康危害较为严重，事故发生点下风向人群受危害的几率最大，因此要及时通知事故下风向的人群立即撤离。撤离的方向是当时风向垂直方向，厂区人员直接向上风向撤离。

### 10.8.2地表水风险防范措施

如发生事故，可能会对地下水、周围地表水产生影响。因此，必须采取水环境风险防范措施，主要有以下方面：

（1）防渗措施

项目厂区分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防治区域。污染区包括生产装置区、原料罐区、污水处理站等，该区域制定严格的防渗措施。

（2）事故废水收集措施

在生产装置区、原料罐区等四周设废水收集系统，收集系统与事故水池相连。在装置开停工、检修、生产过程中，可能产生含有可燃、有毒、对环境有污染液体漫流到装置单元周围，因此设置围堰和导流设施。消防废水通过废水收集系统进入厂区事故水池，再分批送污水处理站处理，不直接外排。确保发生事故时，泄露的化学品及消防废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。

（3）管道防护措施

有毒化学品管道输送根据《化工管道设计规范》和《石油化工企业厂区管线综合设计规范》的要求进行设计施工。主要防范措施为：

①使用规格明确的管材，满足原料对管材温度、压力、化学等方面的要求；

②使用管材需经过震动、压力、温度、冲击等性能检测；

③所用阀门、接口均需采用可靠材料防止渗漏；

④安装完成后须对管道进行灵敏泄漏试验，生产过程中加强对输送管线的检查力度，实行专人定时对管线进行检查，发现泄漏立即通知生产部门停止生产，切断输送阀门，直至完全修复；

⑤对穿过厂区道路的管廊和架空的管线地面均进行严格防渗措施，并在管廊设置收集沟，在出口设收集坑，出现泄漏情况能及时收集处理。

（4）三级防控措施

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T1610-2018）的规定，为确保事故状态下污水能够有效收集、最终不直接排入水体环境，结合项目的实际情况，建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制，其环境风险应设立三级应急防控体系（三级防范措施）。

①一级防控措施

本项目在罐区设置围堰及导排系统，生产装置区周围设置不低于150mm的防火围堰以及导排设施，周围设置导排水沟，导排系统与事故水池相连，收集的消防废水和事故废水通过污水管道排放至事故水池。设置手动控制初期雨水收集系统，在刚下雨时，手动开启污水管线阀门，把初期雨水切换到事故水池内，同时手动关闭雨水管线阀门，一段时间(一般10～15min)后手动开启雨水阀同时手动关闭污水阀，使后期清净雨水切换到雨水管线内排放，再将收集的初期雨水分批送入厂区污水处理站处理。

②二级防控措施

本项目依托厂区现有的事故水池，防止生产装置（罐区）较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

③三级风险防范措施

发生风险事故，污水不出厂界：在厂区污水排放口和雨水排放口设置拦截阀，发生泄漏事故时，将废水导入事故水池；同时，厂区围墙下端加固，形成厂界隔水堤，厂区备有沙袋，一旦发生重大泄漏事故，用沙袋封堵厂区大门和雨、污水排放口，确保事故状态下能及时封堵厂区排放口，切断排放口与外部水体之间的联系，防止污染介质外流扩散造成水体、土壤的大面积环境污染。厂区事故水导排示意图见图10.8-1。

### 10.8.3地下水风险防范措施

地下水风险防范措施应采取源头控制和分区防渗措施，本项目应采取的防渗措施具体见第6章第6.5小结。同时设置3处地下水监控井，加强对地下水水质的监控，及时发现事故并预警。

为了做好地下水环境保护与污染防治对策，尽最大努力避免和减轻地下水污染造成的损失，应制定地下水风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。

应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。

加强管理，加强思想教育，提高全体员工的环保意识；健全管理机制，对于可能发生泄漏的污染源进行认真排查、登记，建立健全定期巡检制度，及时发现，及时解决；建立从设计、施工、试运行、生产操作以及检修全过程健全的监管体系，确保设计水平、施工质量和运行操作等的正确实施。

### 10.8.4物料存储的风险防范措施

1、储罐区风险防范措施

储罐区主要危险物质为二氯甲烷等，主要风险因素为泄漏事故。设置安全警示标志，配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。应设置可燃气体报警器。远离火种、热源。严格设置防渗措施，并设置相应的事故废水导排系统。

2、生产装置区风险防范措施

在生产装置区等重要及有火灾危险场所设感烟及感温探测器。自动控制设安全阀、爆破片、紧急放空阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等安全设施。

### 10.8.4风险应急监测与预警

（1）风险应急监测

若发生事故，应根据事故波及范围确定监测方案，监测人员应在必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排。事故发生时应急监测方案见表10.8-2。

表10.8-2  事故应急监测方案

| 项目 | 应急监测制度 |
| --- | --- |
| 大气应急监测 | 监测因子 | 甲苯、三氯甲烷、VOCs、NOx、氯气、光气、CO等 |
|  | 监测频率 | 按照事故持续时间决定监测时间，事故发生及处理过程中进行随时监测，过后20分钟一次直到应急结束。 |
|  | 监测布点 | 按事故发生时的下风向，考虑区域功能，主要考虑附近的敏感点：泊家庄村、后丁家庙村、磁窑北村等。 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》的有关规定进行。 |
| 水环境应急监测 | 监测因子 | 根据事故范围选择适当的监测因子。事故则选择pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、石油类、甲苯、三氯甲烷等作为监测因子。 |
|  | 监测频率 | 可根据事故废水的去向布点监测，布置在厂区污水处理站进、出口，污水总排口等。 |
|  | 监测布点 | 按照事故持续时间决定监测时间，事故发生及处理过程中进行随时监测，过后20分钟一次直到应急结束。 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《环境水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》的有关规定进行。 |

（2）预警监测措施

根据本工程环境风险源特点，制定预警监测措施，在日常生产中，通过预警监测，及时发现问题，预防风险事故的发生。具体见表10.8-3。

表10.8-3  预警监测措施表

| 项目 | 预警监测制度 |
| --- | --- |
| 监测计划 | 监测点位 | 污水处理站进出口，厂区总排口 |
|  | 监测项目 | 选择风险事故特征污染物pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、石油类、甲苯、三氯甲烷等作为监测因子 |
|  | 监测频率 | 正常生产条件下，每班一次。 |
|  |  | 非正常情况发生时，随时进行必要的监测. |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《环境水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》的有关规定进行。 |
| 管理措施 | 监测人员 | 由环境监测站人员承担日常预警监测任务。 |
|  | 计划制定 | 由环保科制定计划，并负责日常监督落实。 |
|  | 监测设备 | 根据国家相应监测标准的要求，配备相应的监测仪器设备。 |
|  | 档案管理 | 由环保科建立预警监测档案，负责管理。 |
| 报告制度 | 监测数据出现超标，监测人员应立即向企业事故应急指挥小组汇报，指挥小组应在2小时内向当地环保局汇报 |
|  | 发生突发环境事件后，企业应在1小时内向当地环保局汇报。 |

### 10.8.5风险应急监测与预警

项目须采取的风险防范措施见表10.8-4。

表10.8-4  项目须采取的风险防范措施一览表

| 类别 | 采取的风险防范措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大气风险防范措施 | 各罐区、仓库及车间内均设有有毒气体泄漏报警设施，储罐及有毒有害液体管道均设有压力及流量监控设施，能及时发现储罐或设备的泄漏。 |  |
|  | 厂区内在易观察处设置风向标，事故状态下人员分区域向上风向疏散 |  |
| 地表水风险防范措施 | 原料罐区设置围堰，围堰净空容积大于围堰内最大储罐的容积；仓库设置围堰，确保化学品泄露能够围堵在仓库内。 |  |
|  | 车间地面设置一定的坡度，并建设导流沟和围堤，确保泄露后能够自流入导排沟及围堤，围堤容积不小于200m3。 |  |
|  | 厂区设有完善的三级防控体系(即单元-厂区-区域环境防控体系)，事故水经厂区导排系统收集至厂区事故水池。 |  |
|  | 事故结束后，暂存在事故水池中的事故废水采用泵由密闭管道打入厂区污水处理站进行处理，处理达标后排入园区污水处理厂。 |  |
|  | 在发生泄漏事故的状态下能及时关闭雨水总排口阀门，防止污染物进入地表水体。 |  |
| 地下水风险防范措施 | 采取分区防渗措施，防渗系数应满足相应标准要求。 |  |
|  | 设置3处地下水井（厂区内1处，上、下游各1处）作为监控井，加强对地下水水质的监控，及时发现事故并预警。 |  |
| 应急监测及预警 | 制定合理的应急监测计划及预警监测计划。 |  |

## 10.9应急预案

### 10.9.1应急预案的主要内容

本项目事故应急预案的主要内容见表10.9-1。

表10.9-1  项目须采取的风险防范措施一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 确定生产车间、罐区为重点防护单元 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 设立应急救援指挥部，并明确职责 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 可分为生产区突发事故处理预案、罐区应急预案、全厂紧急停车事故处理预案等 |
| 4 | 应急救援保障 | 备有干粉灭火器、手推式灭火器、防毒面具、空气吸收器等，分别布置在各岗位 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 常用应急电话号码：急救中心：120、市消防大队：119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 委托当地环保监测站进行应急环境监测，化验室主任负责协助进行毒物的清洗、消毒等工作。设立事故应急抢险队。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 罐区及仓库设隔水围堰，生产车间设置围堤，利用事故水池，收集事故泄漏时的液体及初期雨水，防止液体外流而造成二次污染。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 设立医疗救护队，对事故中受伤人员实施医疗救助、转移，同时负责救援行动中人员、器材、物资的运输工作。由办公室主任负责，各部门抽调人员组成 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 当事故无法控制和处理时，生产部门应采取果断措施，实施全厂紧急停车，待事故消除后恢复生产。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |

### 10.9.2设置应急计划区

确定各生产车间、罐区为重点防护单元，设置应急计划区，在应急计划区内设置醒目的标牌，标明应急计划区范围、储存物质的量、物质的性质及危险特性、应急处理措施和防护措施等，尤其在生产装置区、罐区设置危险气体自动监测报警装置，以便发生泄漏事故时及时报警。

### 10.9.3设置应急组织机构

公司成立应急救援指挥部，由管理者代表任总指挥，组员包括公司安全负责人、技术负责人以及生产管理中心、环保管理人员、工程部及环境事故易发生部门的主任组成，负责环境事故处理的指挥和调度工作，指挥部设在总经理办公室。指挥部职责包括：①发生重大事故时，发布和解除应急救援命令、信号；②组织救援队伍实施救援行动；③向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；④组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训。

公司成立抢险抢修、治安消防、运送抢救等专业救援队伍，特别对甲苯、氯气、光气等环境事故易发生单位成立应急队，由管理、工艺、技术、维修、操作岗位人员参加。

### 10.9.4应急救援保障

各应急计划区设置喷淋、消防装置以处理紧急事故，装置区设置雨水沟，罐区及仓库设置围堰，生产车间设置围堤，利用事故池，收集消防及喷淋废水，不得直接排入环境。各单位给应急队配备应急器具及劳保用品，配备干粉灭火器、手推式灭火器、防毒面具、空气吸收器等，应急器具及劳保用品在指定地点存放，专人保管，定期检查保养，使其处于良好状态。应急救援队伍相关人员外出要向救援小组组长请假，以确保人员保障。

### 10.9.5报警、通讯联络方式

企业救援信号主要通过电话报警联络。应保证应急通讯系统24小时畅通。常用应急电话号码：急救中心120，市消防大队119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作。危险区边界警戒线为红色带，警戒人员佩戴臂章，救护车鸣停。

### 10.9.6应急监测及救护保障

由各车间安全员、联络员成立环境监测队，必要时委托当地环保监测站帮助进行应急环境监测，在化学事故救援中，迅速监测有害物质种类、污染程度、污染范围和后果，为指挥部提供决策依据。化验室主任负责协助进行毒物的清洗、消毒等工作。

公司备有车辆，事故发生时可作为应急运输设施来往运送中毒人员、伤病员及救助物资。

### 10.9.7应急处理措施

一、泄漏中毒应急处理措施

（1）最早发现者应立即向本单位报警，并在保证自身安全的情况下，采取一切可能的措施切断事故源。

（2）接到报警后，立即通知有关部门、车间查明泄漏部位和原因，下达应急救援指令，通知指挥部成员及各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

（3）发生事故的单位，在做好职工自我保护的基础上，应迅速查明事故源和原因，凡能通过切断物料或倒槽(罐)处理而消除事故的应以自救为主，若泄漏部位自己不能控制的，应向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

（4）指挥部成员到达事故现场后，会同事故单位查看现场，根据事故状况和危害程度作出相应的决定，并命令各救援专业队伍立即开展救援，若事态扩大时应请求社会支援，并通知友邻单位。

（5）治安消防队到达现场后，消防队员穿戴好防护用品，首先查明有无人员受伤、中毒，以最快速度将中毒、窒息人员救离现场，严重者尽快送医院抢救。到达现场后，担负事故现场治安、交通指挥、划分禁区、设立警戒线并加强警戒，当毒物扩散危及厂内、厂外人员安全时，应迅速组织有关人员指导他们向上、侧风向的安全地带转移。

（6）运送救护队到达现场后，与其它分队配合，立即救护伤员和中毒人员，对伤员进行清洗、包扎或输氧急救，对中毒人员根据中毒症状及时采取相应的急救措施，重伤员及时送医院抢救。

（7）抢修、抢险队到达现场后，根据指挥部下达的指令，迅速抢修设备，控制事故以防事故扩大。

（8）当事故得到控制后，组织有关人员进行事故调查、分析、研究制定防范措施，同时组织有关人员进行抢修，尽快恢复生产。

（9）向上级主管领导机关报告事故情况(包括事故发生时间、地点、经济损失、事故原因、防范措施等)。

（10）发生泄漏事故后，现场操作人员应根据风向迅速撤离现场，安全主管根据当班出勤情况负责清点人数，非事故现场人员也应根据具体情况和风向迅速撤离现场；如事故非常严重，应及时通知化工园区、周围村庄等，组织村民利用一切便利的方式迅速撤离事故现场。

二、火灾应急处理措施

（1）最早发现者应立即向本单位报警，并在保证自身安全的情况下，采取一切可能的措施切断火灾源头，防止回火造成更大的损失。

（2）发生事故的单位，在做好职工自我保护的基础上，应迅速查明事故源和原因，凡能通过切断物料或倒槽(罐)处理而消除事故的应以自救为主，若火灾部位自己不能控制的，应向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

（3）指挥部成员到达事故现场后，会同事故单位查看现场，根据事故状况和危害程度作出相应的决定，并命令各救援专业队伍立即开展救援，若事态扩大时应请求社会支援，并通知友邻单位。

（4）抢修、抢险队到达现场后，根据指挥部下达的指令，迅速抢修设备，控制事故以防事故扩大。

（5）当事故得到控制后，组织有关人员进行事故调查、分析、研究制定防范措施，同时组织有关人员进行抢修，尽快恢复生产。

（6）向上级主管领导机关报告事故情况(包括事故发生时间、地点、经济损失、事故原因、防范措施等)。

（7）发生火灾事故后，现场操作人员应根据风向迅速撤离现场，安全主管根据当班出勤情况负责清点人数，非事故现场人员也应根据具体情况和风向迅速撤离现场；如事故非常严重，应及时通知商河县化工园区、商河县经济开发区、玉南社区、东瓦村等，组织村民利用一切便利的方式迅速撤离事故现场。

（8）对事故现场适用黄色警戒线进行隔离，并派专人对事故现场周边道路进行隔离和疏导。

（9）如事故较为严重，依靠企业自身力量和周边可借助的力量仍无法消除危害时，应立即向县政府、市政府及公安消防的部门报告，请求政府救援。

（10）事故得到初步处理后，应对事故现场进行善后洗消处理。如果发生的是小型火灾，可用消防水或者砂土等进行灭火，消防废水进入废水系统。

三、爆炸应急处理措施

（1）发生爆炸事故后，现场操作人员应根据风向迅速撤离现场，安全主管根据当班出勤情况负责清点人数，非事故现场人员也应根据具体情况和风向迅速撤离现场；应及时通知化工园区、周围村庄等，组织村民利用一切便利的方式迅速撤离事故现场。

（2）对事故现场适用黄色警戒线进行隔离，并派专人对事故现场周边道路进行隔离和疏导。

（3）立即向县政府、市政府及公安消防的部门报告，请求政府救援。

（4）爆炸停止后进入现场进行灭火，消防废水进入废水系统。

### 10.9.8事故原因调查分析

事故善后工作暂告结束后，公司成立事故调查小组负责事故原因的调查分析，工作内容包括：

（1）负责企业化学事故原因的调查分析和证据的搜集整理，必要时可向有关外单位请求协助。

（2）对事故原因作出初步结论。

（3）研究确定事故的处理结果。

（4）开展普及安全宣传活动，使广大职工接受事故教训。

### 10.9.9应急培训

定期组织各专业救援队伍训练和学习，提高指挥水平和救援能力，应急救援预案应每年至少演练一次。对全体员工经常性的进行救援常识教育，提高广大员工的应变能力。每季度由应急救援领导小组组织召开一次指挥部成员和专业救援队负责人会议，总结上季度工作，针对存在的问题，积极采取有效措施加以整改。当经演练或事故发生后证实原应急预案与实际情况或预期效果存在差异时，公司应及时组织对预案进行评审、修订。

### 10.9.10公众知情

每半年一次以公告、广播或其它便于交流的形式向区域内公众告知公司危险化学品名称、性质、储存量、发生事故时的危害及防护措施。一旦发生事故及时通知并组织疏散影响范围内的群众撤离。事故完毕后通报事故影响范围、影响程度以及处理结果。

### 10.9.11预案分级响应条件

可分为生产区突发事故处理预案、罐区突发事故处理预案、全厂紧急停车事故处理预案等。

一、生产区、罐区突发事故处理预案

生产区、罐区突发事故主要是指因储存设施或生产设备及输送管道因破损，并造成二氯甲烷、乙腈等的泄漏。各物质的泄露急救措施及灭火方法等见10.2.1小节表10.2-1~12。

二、全厂紧急停车事故处理预案

由于各种原因必须紧急停车时，岗位主操作工立即通知班长、生产处调度室。调度员负责工艺处理的指挥调度，并根据实际情况通知主管技术员、部门负责人、有关领导。主操作工在报告的同时，立即组织岗位人员进行紧急停车。紧急停车要严格按《岗位操作规程》中紧急停车部分和环保补充规定进行，特别是生产装置、原辅材料仓库设置联动机制，对可能泄漏的二氯甲烷、乙腈等危险物料设置应急收集系统，防止造成严重的环境污染。

三、废水事故应急预案

本项目生产装置发生事故时，废水应及时收集入事故水池。如污水处理站发生事故，废水也应收集后送入事故水池，待污水处理站运行正常后在送污水处理站处理，处理达标后排入园区污水处理厂处理。

## 10.10评价结论与建议

### 10.10.1项目危险因素及风险单元

（1）本项目涉及的环境风险物质种类较多，主要有甲醇、乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷、 异丙醇、丙酮、三氯甲烷、乙腈、N,N-二甲基甲酰胺、盐酸、磷酸、甲苯、乙酸、硫酸、丁酮、甲基叔丁基醚、三氯化铝等等危险物质，包括多种有毒物质，且有一定火灾爆炸危险性。

（2）本项目可分为即厂房4生产装置区、厂房2生产装置区、罐区等共3个风险单元（详见图10.5-1），风险单元内共有3处重点风险源，涉及的物质主要包括乙腈、二氯甲烷、丁酮、三氯化铝、甲基叔丁基醚、甲苯等，以上危险物质环境风险类型包括泄漏和火灾爆炸等引发的伴生/次生污染物，向环境转移的途径包括以面源的形式向大气中转移，泄露液体下渗至地下水环境或通过雨水管道及雨水总排口进入水环境，可能受影响的环境目标包括泊家庄村等及海子河及下游水体。

### 10.10.2环境敏感性

本项目危险物质及工艺系统危险性为P3，大气环境敏感程度为E2，其对应的环境风险潜势等级为Ⅲ；地表水及地下水环境敏感程度均为E3，其对应的环境风险潜势等级均为Ⅱ。

根据导则要求，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，即拟建项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ。

### 10.10.3事故环境影响

本次风险事故情形仅考虑生产装置区内液氯泄漏事故。

根据代表性风险事故情形预测结果，项目发生氯气泄漏事故时，最不利气象条件下，毒性终点浓度-1的阈值影响区域为269m，对应位置的出现时间为7.04min，毒性终点浓度-2的阈值影响区域为1232m，对应位置的出现时间为22.75min。厂址附近的敏感点泊家庄村、磁窑北村、后丁家庙村等未出现超过终点浓度的情形。因此，项目代表性风险事故情形下，各敏感点的事故风险是可接受的。

### 10.10.4环境风险防范措施

大气环境防范措施为：罐区及车间等设置毒气体、可燃气体泄漏报警设施，以便及时发现泄露；厂区设置风向标，事故状态下人员分区域向上风向疏散。

地表水风险防范措施：各储罐罐区及仓储区均设有围堰，车间内设有地沟及围堤，事故情况下事故废水通过雨水管道进入相应区域的事故水池中；厂区设有完善的三级防控体系(即单元-厂区-区域环境防控体系)。

事故结束后，暂存在事故水池中的事故废水采用泵由密闭管道打入污水处理站进行处理；厂区雨水总排口设有阀门，在发生泄漏事故的状态下能及时将污染物封堵，防止进入地表水体。

地下水风险防范措施：厂区采取了相应的分区防渗措施，防渗系数均满足相应标准要求；设有地下水监控井，加强对地下水水质的监控，及时发现事故并预警。

应急监测及预警：制定合理的应急监测计划及预警监测计划。

### 10.10.5结论

本项目有完善的风险防范措施和应急预案，若发生风险事故，及时启动风险应急预案，将事故影响程度减少到最低。在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，工程环境风险可防可控，处于可接受水平。

## 10.11环境风险评价自查表

拟建项目环境风险评价自查表见表10.11-1。

表10.11-1  拟建项目环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 二氯甲烷 |
|  |  | 存在总量/t | 31.6 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数0人 | 5km范围内人口数45910人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | _______人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ | F2□ | F3( |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S2□ | S3( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ | G2□ | G3( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1□ | D2( | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1□ | 1≤Q＜10( | 10≤Q＜100□ | Q＞100□ |
|  | M值 | M1( | M2□ | M3□ | M4□ |
|  | P值 | P1□ | P2( | P3( | P4□ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1□ | E2( | E3□ |
|  | 地表水 | E1□ | E2□ | E3( |
|  | 地下水 | E1□ | E2□ | E3( |
| 环境风险潜势 | IV+□ | IV□ | III( | II□ | I□ |
| 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ | 简单分析□ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ | 易燃易爆√ |
|  | 环境风险类型 | 泄漏√ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |
|  | 影响途径 | 大气√ | 地表水√ | 地下水√ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法√ | 经验估算法□ | 其他估算法□ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB√ | AFTOX□ | 其他□ |
|  |  | 预测结果 | 二氯甲烷大气毒性终点浓度-1 最大影响范围269m |
|  |  |  | 二氯甲烷大气毒性终点浓度-2 最大影响范围1232m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标_____，到达时间______h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间_____d |
|  |  | 最近环境敏感目标_____，到达时间______d |
| 重点风险防范措施 | 见表10.8-4 |
| 评价结论与建议 | 在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，工程环境风险可防可控，项目建设是可行的 |
| 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 |

# 11生态环境影响评价

本次生态环境影响评价即在充分认识生态环境现状的基础上，从恢复、改善建设区域的生态功能方面论述建设项目实施的必要性，提出避免和减少项目建设对该地区生态系统产生新的干扰和破坏的措施，完善该地区的生态环境。

## 11.1评价范围和等级

### 拟建项目位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）现有厂区内，属于一般区域，项目总占地面积 242亩。属于一般区域。考虑项目建设对生态环境影响的程度，根据《环境影响评价技术导则-非污染生态影响》中对评价工作分级的规定，本评价定为三级分析。

表 11.1-1  生态环境影响评价等级划分判据

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2~20 km2 或长度50~100 km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

## 11.2生态环境现状调查与分析

### 11.2.1区域土地利用现状

拟建项目位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地），项目利用现有建构筑物及附属设施进行建设。

### 11.2.2区域地形、地貌、水文地质以及气候条件

地形、地貌、水文地质以及气候条件见第三章（自然环境状况）。

### 11.2.3区域陆生植物种类调查

项目所在区域属于暖温带大陆性季风气候区，原生地带性植物以华北成分为主，代表性植被是暖温带落叶阔叶树。由于人类不断的反复破坏活动，原始植被现存的已经很少。目前，绝大多数是人工植被。

经调查，区域以木本植物为主，植物种类为常见种、普生种。评价区内无重点保护植物与珍稀濒危植物分布，植物物种多样性不高。

### 11.2.4区域陆生动物调查

在长期和频繁的人类活动影响下，自然生态环境已遭到破坏，野生动物失去了较适宜的栖息繁衍场所。据调查，评价区内大型野生动物已经消失。目前该地区常见的野生动物主要有昆虫类、鼠类、蟾蜍、蛙和喜鹊、麻雀等鸟类，评价区内无珍稀动物。

## 11.3生态保护目标

结合《宁阳县生态规划》的要求，宁阳县生态保护总体目标为：紧紧围绕市委、市政府的要求，着力抓好循环经济建设和以建设碧水、蓝天、青山绿色家园为目标的生态环境建设两项重点工作。坚持经济与生态环境协调发展，坚持经济与社会协调发展，坚持城市与乡村协调发展，实现经济发展速度和结构、质量、效益相统一，创建良好人居环境，构建和谐社会，倡导生态文化，实现宁阳县经济、社会和自然生态环境健康、协调、可持续发展。

结合《宁阳县生态规划》的要求，该项目的生态保护目标为：强化绿化建设， 在规划设计中尽可能将当地树种作为厂区绿化的重要组成部分加以合理利用，在此基础上，进一步丰富和改善树种、培植草坪和观赏性的灌木，形成立体绿化， 绿化景观效果优于现状。

## 11.4生态环境影响评价

### 11.4.1影响分析因素

拟建项目营运期对生态影响的因素主要有：生物量、物种量、植被覆盖率、景观、土壤与水土流失以及植被生长发育。生态影响矩阵见表11.4-1。

表 11.4-1  生态影响矩阵一览表

| 项目 指标 | 生物量 | 物种量 | 植被覆盖率 | 景观 | 土壤及水土流失 | 植物生长发育 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响性质 | 可逆 | 可逆 | 可逆 | 不可逆 | 不可逆 | 不可逆 |
| 持续时间 | 长期 | 近、长期 | 近、长期 | 长期 | 长期 | 长期 |
| 影响范围 | 厂址 | 厂址 | 厂址 | 厂址 | 厂址 | 厂址 |
| 影响程度 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 |
| 影响效果 | 不利 | 不利 | 不利 | 不利 | 不利 | 不利 |

### 11.4.2施工期生态环境影响评价

由于拟建项目在现有车间内建设，项目建设过程中对原有地面搅动较少，且主要集中在拟建项目厂区内，对厂区外影响较小，项目区地势平坦，施工过程中土方量不大，随着工程完工，项目区水土保持措施的实施及裸露地表的绿化美化， 水土流失将得到有效控制。

### 11.4.3营运期生态环境影响评价

（1）项目建设对厂区地表植被的影响

拟建项目营运后，拟建项目的建设会使厂址的土地利用格局发生改变，拟建项目建成后，可通过加强厂区绿化尽量增加项目建设对生物量的影响，并加大高大乔木的比例，改善厂址生态环境质量。

（2）项目建设对野生动物生存环境的影响

评价范围内的动物类型为北方地区常见物种，没有珍稀濒危动物，没有国家和地方性保护野生动物。项目建设不会破坏野生动物的栖息环境，因此对评价范围内的野生动物不会产生影响。

（3）项目建设对地下水补给的影响

拟建项目所在区域地下水以大气降水为主，拟建项目建成后，可通过加强厂区绿化加大项目区内及周边区域的绿化系数，项目建设对区域地下水的补给不会产生影响。

## 11.5生态环境保护措施

### 11.5.1土壤、植被保护措施

（1）施工车辆尽可能利用已有道路，并严格按设计施工便道走行，避免碾压地表植被。

（2）施工中应加强管理，保护好施工场地周围的植被，临时设施应进行整体部署，不得随意修建。施工结束后应及时清理平整场地，进行绿化。

（3）在运输砂、土、灰等容易产生扬尘的建筑材料时，运输车辆应采取加盖蓬布等措施，防止扬尘的发生；施工道路应加强管理养护，保持路面平整，砂石土路应经常洒水，减少运输扬尘对环境的影响。

### 11.5.2绿化补偿措施

施工过程中因占地减少的植被面积应予以补偿，绿化补偿应结合厂区绿化和区域绿化建设实现。厂区绿化不但可以改善厂区工作条件，美化环境，美化厂容， 而且一定程度上可以净化空气，减少和控制厂区有害粉尘及噪声对环境的污染， 达到文明生产的效果。

厂区绿化布置以不影响生产、不妨碍交通运输和采光通风为原则，综合考虑生产工艺、建筑物布置、有害气体的扩散和地下管线布置，及当地气候特点、土壤条件等多种因素，对厂区、厂前区和生活区进行绿化，厂前区种植道行树、树墙及花草等，厂区内和厂外空地均种植草皮，各建筑物周围也种植灌木。

绿化补偿的实施本身也是一种生态建设，具体实施应注意以下几点：

（1）注意乔木、灌木、草本的比例

按照生态服务功能确定的绿当量，种植一株乔木或大灌木相当于浓密草地

1.5m2，因此在有限的面积内扩大乔、灌木的比例，可以提高绿地生态服务功能。

（2）绿化时应保持一定的层次结构

一个典型的生物群落结构上应至少包括乔木、灌木、草本三个层次，这样形成的生态系统功能较完善，抗干扰能力强。遵循该生态学原理在人工栽培植物时也应在乔木层下设至少一层灌木植物或者是草本植物。

（3）选择混交林代替纯林

绿化时可采用多种树种组成针、阔叶混交林，避免使用抗干扰能力差的纯林。选择适合厂内种植的树种有刺槐、毛白杨、侧柏、龙柏、加拿大杨等经济树种， 还有雪松、油松、龙爪槐、白蜡、广玉兰、白玉兰、红叶李等观赏树种。

（4）尽可能使用乡土种

乡土种长期适应本区环境，成活率高，适应力强，抗灾能力强，应是绿化时首选的树（草）种。除上面提到的乔木树种，灌木种类有冬青、女贞、荆条、华北绣线菊、锦鸡儿、花木蓝等；藤本植物有萝摩、葛藤、菝契；草本植物有白羊草、羊胡子草、黄背草、石竹、霍麦、瓦松及部分菊科、豆科的植物。

（5）道路两侧行道树的种植可考虑减噪绿带设置

厂区内道路旁可设降噪绿带，研究表明：由乔木、大灌木与绿篱三者组成的绿带每 100m 宽度可衰减噪声 2.5~5.5dB（A）。道路两侧的绿地设置应低于路面， 便于其获得天然或人工补给水分。

### 11.5.3地下水涵水量的保护措施

（1）尽量加强厂区的绿化。

（2）厂内道路铺设多孔沥青及多孔混凝土路面，铺设植草砖，有效增加渗水面积。

## 11.6 小结

项目建设可能会对区域生态环境产生一定的影响，经采取有效的生态防护措施后，可将项目建设对区域生态环境的影响降至较低水平，不影响宁阳县生态建设总体目标。

# 12 污染防治措施及其可行性论证

本项目生产过程中产生的主要污染物是废气、废水、噪声和固体废物。为了减少污染物质的排放量，本项目严格遵守“三同时”制度，建设主体工程的同时建设相应的环保设施。本次评价在对本项目污染物排放情况和污染防治措施详细描述的基础上，论证拟采取的污染防治措施的技术经济可行性。

本项目污染物的产生及治理情况详见表12-1。

表12-1 项目污染物产生及治理情况一览表

| 污染物 类型 | 污染物 | 产生环节 | 污染物组成 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有 组 织 | 投料、干燥废气 | 投料、干燥 | 颗粒物 | 粉尘通过真空泵、集气罩收集，进入布袋除尘器处理，后进入尾气处理系统，最终由1#、2#、3#排气筒排放 |
|  |  | 反应釜废气 | 反应釜 | VOCs、甲苯、乙腈、四氢呋喃、甲醇、丙酮、NH3、HCL、丁酮、二氯甲烷 | 废气通过真空泵收集，含卤素元素废气经深冷器预处理，进入“碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”尾气处理系统处理，最终由1#、2#、3#排气筒排放 |
|  |  | 污水处理站、危废暂存间废气 | 污水处理站、危废暂存间 | VOCs、NH3、H2S、臭气浓度 | 密闭收集，废气进入“碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附+催化脱附”处理系统处理，最终由4#排气筒排放 |
|  | 无 组 织 | 生产区未捕集废气 | 生产车间各工序 | 颗粒物、HCL、甲醇、甲苯、VOCs、NH3 | 定期检查设备气密性，加强厂区绿化 |
|  |  | 罐区废气 | 罐区大小呼吸 | VOCs |  |
|  |  | 污水处理站 恶臭 | 污水处理站 | VOCs、NH3、硫化氢、臭气浓度 |  |
| 废水 | 工艺废水 | 生产工艺 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、全盐量 | 经厂区污水处理站处理后，经管网进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理，处理后排入海子河 |
|  | 设备清洗废水 | 设备清洗 |  |  |
|  | 尾气处理废水 | 尾气处理 |  |  |
|  | 真空泵废水 | 真空泵 |  |  |
|  | 地面冲洗废水 | 地面冲洗 |  |  |
|  | 循环冷却污水 | 循环冷却 |  |  |
|  | 纯水设备浓水 | 纯水设备 |  |  |
|  | 职工生活污水 | 职工生活 |  | 经化粪池处理后，经园区管网进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理，处理后排入海子河 |
| 固体 废物 | 工艺废液 | 生产 | 有机物 | 暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位处置 |
|  | 工艺废渣 |  | 有机物 |  |
|  | 消毒废液 |  | 乙醇 |  |
|  | 废沾染物 |  | 废手套 |  |
|  | 真空泵废液 | 真空泵系统 | 有机物 |  |
|  | 除尘器集尘 | 废气治理 | 粉尘 |  |
|  | 深冷废液 |  | 有机物 |  |
|  | 废活性炭 |  | 有机物 |  |
|  | 废RO反渗透膜 | 纯水系统 | 无纺布 | 外售废品回收站综合处理 |
|  | 废离子交换树脂 |  | 树脂 |  |
|  | 废活性炭 |  | 活性炭 |  |
|  | 废包装桶 | 原料拆包 | 部分乙醇、乙酸乙酯等可回收的废包装桶 | 由厂家回收处理 |
|  |  |  | 不可回收的废原料桶 | 危废暂存间暂存，委托有危废处置资质的单位进行处置 |
|  | 废包装袋 |  | 废原料包装袋 |  |
|  | 污水处理站污泥 | 废水治理 | 泥饼 |  |
|  | 高盐废水浓缩废液、废渣 |  | 废无机盐 |  |
|  | 职工生活垃圾 | 职工生活 | 果皮、纸屑 | 由环卫部门定期清运处理 |

## 12.1废气污染防治措施及其可行性论证

### 12.1.1有组织废气治理措施

本项目产生的有组织废气主要为投料、干燥过程产生的粉尘；各反应釜、离心及干燥等工序产生的有机废气等；污水处理站及危废暂存间产生的硫化氢、氨、臭气浓度、VOCs等废气。

（1）废气治理措施

反应釜（溶解、反应、析晶、过滤、浓缩、萃取、搅拌等）、离心、干燥等生产环节均在密闭装置内进行。反应釜废气、离心废气、干燥废气由真空泵通过管道直接收集进入尾气处理系统，其中含卤素元素废气由真空泵收集后进入“深冷捕集器”预处理再进入尾气处理系统、干燥废气经真空泵收集进入布袋除尘器去除粉尘后再进入尾气处理系统；投料废气经集气罩收集进入布袋除尘器处理后，经管道进入尾气处理系统。

各废气产生环节合理收集预处理后，经各自配套的“碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”尾气处理系统处理，最终由1#、2#、3#（30m，内径1.6m）排气筒排放。车间一般区废气经车间室内通风系统进入碱喷淋，再由活性炭吸附后进入1#、2#、3#排气真空泵废气收集效率较高，一般不会有废气外漏，收集效率在98％以上，每套真空泵设计引风量为4000m3/h；干燥、投料工序产生的粉尘进入布袋除尘器进行预处理，综合收集效率为90％，处理效率预计在90％左右；“碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”尾气处理系统处理效率为90％，设计引风量为10000m3/h~40000m3/h（可调风机量风机系统）；深冷捕集器加尾气处理装置处理卤素元素废气综合效率按90％。

含卤素元素废气处理：

位于元素周期表右方的卤族元素是典型的非金属，包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、砹(At)等，简称卤素。卤素元素组合成的分子易溶于有机溶剂，这些含卤卤素元素废气在燃烧时产生二恶英，且在环境中能存在多年，甚至终身累积于生物体，无法排出，故需进行深冷前处理，将较易冷凝的含卤素元素废气冷凝下来进入深冷废液，再进入后续的碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理系统避免二噁英的产生。

深冷捕集泵的工作原理：

深冷捕集器参数：

表12.1-1 深冷捕集器参数

| 冷凝方式 | 冷凝器类型 | 冷凝器材质 | 换热面积 | 冷凝介质 | 进水温度 | 出水温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深冷捕集 | 螺旋缠绕式换热器 | 304ss | 2m2 | 乙二醇/水 | -25℃ | -20℃ |

碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧：

项目生产过程中产生废气含有氯化氢等。该部分废气根据其含有的成分不同，通入碱喷淋装置进行净化预处理后，在进入后续废气治理措施。

酸性及溶于水废气处理措施采取了吸收法，主要因为氯化氢等易溶于水， 可得到较好的吸收效果，碱吸收对于水溶性好、污染物浓度高或酸性气体处理效率保守估计50~90%，碱喷淋上装置结构简单，且较为常规，加过滤棉吸附含尘粒子，有利于后续吸附脱附工序的效率，在许多企业均已实施，具有较强的可操作性。

本系统采用多箱吸附，2箱吸附1箱脱附，连续运行的工艺处理有机废气，有机废气治理的工艺流程主要包括三部分：吸附气体流程、脱附气体流程、控制系统，同时在催化燃烧设备之前加入喷淋塔以及过滤箱等预处理设备。

吸附气体流程：待处理的有机废气经风机引入，先进入碱喷淋塔、干式过滤箱去除废气中的颗粒物、易溶于水的有机物等，其中干式过滤器采用两道由纤维制成的过滤棉，过滤棉堵塞后需定期更换。过滤后的废气为无尘、较干燥的气体， 再送入吸附床，吸附箱内采用新型蜂窝状活性炭填充，气体中的有机物质被活性炭吸附而着附在活性炭的表面，从而使气体得以净化，净化后的气体再通过风机排入环境空气。

脱附气体流程：当吸附床吸附饱和后，切换至备用箱继续吸附，系统通用

PLC控制自动启动脱附程序；对需要脱附的箱体首先关闭吸附箱进出口阀门，启动催化燃烧进入内部循环升温系统，当催化燃烧温度适宜后打开换热器进口阀门及活性炭吸附箱体脱附阀门，进入脱附流程，脱附气体首先经过催化床中的换热器，然后进入催化床中的预热器，在电加热器的作用下，使气体温度提高到300℃ 左右，再通过催化剂，有机物质在催化剂的作用下燃烧，被分解为CO2和H2O，同时放出大量的热，气体温度进一部提高，该高温气体再次通过换热器，与进来的冷风换热，达到活性炭箱体脱附时需要的温度时，一部分气体进入活性炭箱进行脱附，一部分气体通过管道进入烟囱直接排空。当脱附温度过高时可通过补冷风阀进行补冷，使脱附气体温度稳定在一个合适的范围内，脱附完成后通过补冷风机直接降温。

控制系统：控制系统对系统中的风机、预热器、温度、电动阀门进行控制。当系统温度达到预定的催化温度时，系统自动停止预热器的加热，当温度不够时， 系统又重新启动预热器，使催化温度维持在一个适当的范围；当催化床的温度过高时，开启补冷风阀，向催化床系统内补充新鲜空气，可有效地控制催化床的温度，防止催化床的温度过高。此外，系统中还有防火除尘器，可有效地防止火焰回串。

（2）方法技术可行性分析

1、《制药工业污染防治技术政策》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析

根据《制药工业污染防治技术政策》中大气污染防治要求：生产车间有机溶剂废气优先采用冷凝、吸附－冷凝、离子液吸收等工艺进行回收，不能回收的应采用燃烧法等进行处理。

《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气（2019）53号）要求，“企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

本项目产生的废气为高浓度废气，已设计优先进行溶剂冷凝回收做危废处理，本项目使用的有机溶剂种类较多，但是单一阶段工艺和设备使用的有机溶剂种类确不多，多为一种到两种，在反应釜阶段进行一级冷凝，产生的冷凝废液作为危废处理，为一种或多种有机溶剂废液的混合冷凝废液，废气进入真空泵时经真空泵二级冷凝产生冷凝单一废液或混合废液。二级冷凝是较为合理的方式，未冷凝回收的废气经集气管道集中收集后，仍具有较高的浓度，成分较为复杂，此时采用高温焚烧、催化燃烧等均是较合理的方式，本项目拟采用的催化燃烧，后将所有阶段工艺废气继续集中收集再进入碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧进行处理，符合以上文件对有机废气治理的要求。

2、《制药工业大气污染物排放标准》相符性分析

根据《制药工业大气污染物排放标准》中颗粒物排放要求：对于特殊药品生产设施排放的药尘废气，应采用高效空气过滤器进行净化处理或采取其他等效措施。高效空气过滤器应满足GB/T13554-2008中A类过滤器的要求，颗粒物处理效率不低于99.9%。特殊药品包括：青霉素等高致敏性药品、β内酰胺结构类药品、避孕药品、激素类药品、抗肿瘤类药品、强毒微生物及芽孢菌制品、放射性药品。拟建项目生产抗肿瘤类、激素类药品，药尘废气采用布袋除尘器进行处理，除尘后的排入尾气处理系统再排入大气，车间内的空气经新风系统进入碱喷淋，再由活性炭吸附后排入大气，符合政策要求。

3、有机废气处置方案必比选

项目有机废气为甲苯、乙腈、HCL、二氯甲烷等含卤素元素有机混合气体。可采用的处理方式有活性炭吸附法、DS-FC紫外光催化氧化+活性炭箱法、深冷+碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附、脱附+催化燃烧。其优缺点比较如表 12.1-2。

表 12.1-2 常用的有机废气处理方法综合比较

| 方式 | ①活性炭吸 附法 | ②深冷+碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附、脱附+催化燃烧 | ③深冷冷凝+活性炭吸附法 | ④DS-FC 紫外光催化氧化+活性炭箱法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原理 | 利用活性炭比表面积大、孔隙率高的特点对有机废气、恶臭气体进行物理吸附而脱除 | 有机废气先进入碱喷淋塔、干式过滤箱去除废气中的颗粒物、易溶于水的有机物等（含卤素元素废气经深冷冷凝至深冷废液中），气体中的有机物质被活性炭吸附而着附在活性炭的表面，有机物质在催化剂的作用下燃烧，被分解为CO2和H2O，同时放出大量的热，气体温度进一部提高，该高温气体再次通过换热器，与进来的冷风换热，达到活性炭箱体脱附时需要的温度时，一部分气体进入活性炭箱进行脱附，一部分气体通过管道进入烟囱直接排空。 | 采用低温冷却或加压的方法对有机溶剂废气进行处理，使其中待去除物质达到过饱和状态而冷凝从气体中分离出来，活性炭吸附作用同① | 有机废气物质在高能紫 外线照射下产生开环和 断裂等多种化学反应，降解转变成 CO2，H2O 等低分子化合物；同时，高能紫外光照射使空气中的 氧气分解生成臭氧，将有机废气彻底氧化为水、二氧化碳等无机物。活性炭 吸附作用同① |
| 去除 效率 | 单级效率 70% 左右，两级效率 90%左右 | 单级效率95%左右 | 深冷冷凝效率 85%，单级活性炭去除效率 70%，总去除效率95.5% | DS-FC 紫外光催化氧化去除效率一般96%，单级活性炭去除效率70%，总去 除效率98.8% |
| 工艺复杂程度 | 简单 | 中等 | 中等 | 简单 |
| 工程占地面积 | 适中 | 适中 | 适中 | 小 |
| 工程 投资 | 低 | 高 | 高 | 低 |
| 运行 费用 | 高 | 低 | 中等 | 低 |
| 运行稳定性 | 一般 | 好 | 好 | 好 |
| 二次 污染 | 有（大量废活性炭） | 有（废水、深冷废液、少量废活性炭） | 有（深冷废液、大量废活性炭) | 有（少量废活性炭） |
| 主要 特点 | 设备简单，基建费用低；需多级吸附塔串联或并联使用。操作管理要求高，废活性炭更换频次大，产生大量废活性炭 | 设备略复杂，需配套自动控制系统，基建费用高；占地面积适中。操作管理方便，运行费用低；废活性炭更换频率小，产生废水和深冷废液，废气治理效率高 | 设备简单，配套设施要求高，基建费用高；占地面积适中。操作管理方便，运行费用中等；产生废液和大量活性炭等二次污染 | 设备简单，管理方便，运行费用低，无二次污染， 但主要适合处理烃类有机废气，对含有氯、氮元素的有机废气易产生二次污染 |
| 操作 管理 | 操作管理要求高，活性炭更换频次高；需 配套自动报警装置 | 操作管理方便；需配套自动报警、自动控制系统 | 操作管理方便，需配套自动报警装置 | 操作管理方便 |

催化燃烧尾气处理装置具有技术成熟，性能稳定，吸附能力强，尾气排放浓度低、安全可靠等优点，废气治理技术选择合理可行。综上，经过比较，本项目处理效果更高，能耗较低，运行稳定，安全高效，运行费用低，是处理方法中处理溶剂类有机废气较优越的废气处理工艺。

4、催化燃烧装置对二噁英的控制措施：

高温气相生成的二噁英，主要与合适的前驱物有关，是气相中氯苯和氯酚等氯代前驱物在温度500-800℃时的热解重排的结果。合成的二噁英，主要发生在催化燃烧装置低温区域，反应包含氧化反应和缩合反应，350℃时PCDD/Fs的生成量最高。前驱物合成的二噁英，主要为不完全燃烧和飞灰表面的非均相催化反应可形成多种有机前驱物，如多氯联苯和氯酚，再由这些前驱物生成PCDD/Fs。一般情况下生成量比：高温气相生成≤从头合成<前驱物合成。

本项目对二噁英的控制措施如下：

燃烧前控制：本项目中废气中不含铜或铁等过渡金属离子，将含氯废气进行了单独处理，将含氯废气经过深冷冷凝、碱喷淋等预处理。燃烧中控制：燃烧过程中对二噁英的控制主要通过采用均匀风，使有机废气与空气充分搅拌混合，造成富氧燃烧、充分燃烧状态。

5、颗粒物处理方法技术可行性分析

投料和干燥均产生粉尘，在各投料、破碎工序废气收集后将废气引入布袋除尘器处理。

废气中粉尘治理常用方法有重力除尘、惯性力除尘、离心力除尘、湿法除尘、布袋除尘和电除尘，各类除尘器性能、适用范围比较见表12.1-3。

表 12.1-3  各类除尘器性能、适用范围比较一览表

| 方法 | 处理粒度（μm） | 除尘效率（%） | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重力除尘器 | 20~50 | 46-60 | 适用于排尘粒径较大，除尘效率要 求比较低，又有足够场地的地方 |
| 惯性力除尘 | 10~100 | 50-70 | 一般可直接装在风管上，适用于排气量较小，除尘效率要求低的地方 |
| 旋风除尘器 | 5-15 | 70-95 | 目前多用于锅炉上，对5μm以下微粒去除效果较差 |
| 湿法除尘器 | 0.1-100 | 90~99 | 能去除很小粒径的尘粒，同时可去除 SO2、HCl、NOX 等有害气体，其缺点是用水量多，处理后的汽提含湿量大常常形成白雾 |
| 布袋除尘器 | 0.1-20 | 90-99.9 | 能去除粒径较小的颗粒，处理风量、形式和作用效率都有宽广的范围， 最适用于处理有回收价值的细颗粒物。 |
| 电除尘 | 0-20 | 80-99.9 | 除尘效率高，可以去除细小颗粒，主要用于处理气量大，排出浓度要求严的单位。电除尘器设备复杂、投资高，只能在气流中无爆炸性气 体的场合使用。 |

本项目对粉尘的去除效率有较高的要求，因此，采用布袋除尘器是适宜的。布袋除尘器的效率很高，本项目90%的除尘效率是稳定可靠的。

12.1.2无组织排放废气污染防治措施

（1）生产装置无组织废

a、项目生产装置无组织废气主要为投料、放料、反应等环节未收集废气及物料在使用过程中“跑、冒、滴、漏”等产生的无组织排放。为减少无组织废气的产生，本项目气态、液态原辅料在投料过程均采用管道输送的方式，设备间物料转移一般采用密闭管道输送。本项目生产过程中液体物料的投加和卸放、化学反应、萃取、结晶、离心、过滤、干燥以及配料、混合、搅拌、包装等过程，均采用密闭设备内操作，废气经管道收集后输送至废气处理系统处理。

b、加强生产管理和设备维修，及时维修更换破损的管道、机泵、阀门、法兰、垫圈及污染治理设备，减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏，减少无组织废气逸散。

c、部分抽真空由于工艺需要采用水喷射真空泵或水环真空泵，循环槽（罐）密闭化，真空泵的前、后均设置气体冷凝装置，真空泵废气经收集处理后有组织排放。

d、加强操作工的培训和管理，以减少人为造成的对环境的污染。

（2）罐区无组织废气

a、卸车采用双管式原料输送方式卸车（油气回收装置），即槽车有两条管与储罐连通，一条是槽车往储罐输送物料的管道，另一条是储罐顶部与槽车连通的管道，大呼吸蒸汽会通过与储罐顶部连通的管道送入槽车，基本不会发生大呼吸；项目所有物料卸车泵均采用无泄漏泵（磁力泵），避免泵损坏造成物料泄漏；卸车时均采用液下（即底部浸没式）卸车，使液面缓缓上升，减少液体飞溅，减少装卸过程中物料的挥发。

b、本项目各有机物储罐均设置了氮封以减少废气无组织挥发，储罐装自力式供氮阀与氮封阀，根据《工艺系统工程设计技术规定气封的设置》（HG/T20570.16-95）第2.0.3条的要求，氮封压力设定为0.5KPa。氮封管线设置自力式压力调节阀，确保氮封压力不大于0.5KPa。

c、项目所有储罐均刷涂白色防晒漆（隔热涂料）；项目所选用的管线、管件、垫片及阀门的材料保证有足够的机械强度、耐腐蚀性及使用期限，管线的设计、制造、安装及试压等技术条件符合国家现行标准和规范，设备选用有资质的正规厂家生产的设备，保证设备的加工质量，防止物料对设备、管道的腐蚀而造成泄漏；加强管理，定期对设备、管道、管件进行巡查和维修，定期更换设备的密封垫，防止跑、冒、滴、漏现象的发生等。

（3）污水处理站无组织废气

本项目污水处理站原水池、厌氧池、生化调节池等均已进行了封闭收集处置，但仍会有少量未被收集的恶臭气体，经加强人员管理，厂区绿化等措施后，预计污水处理站的无组织废气对周围空气环境影响较小。

本项目与《挥发性有机物 无组织排放控制标准》对照分析见表12.1-4。

表12.1-4 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019 ）要求对照

| 类别 | 文件要求 | 对照分析 |
| --- | --- | --- |
| VOCs物料储存 | 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 5.1.3VOCs 物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合 5.2 条规定。 5.1.4VOCs 物料储库、料仓应满足 3.6 条对密闭空间的要求。 | ①VOCs物料均储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、 料仓中；②盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内，在非取用状态时加盖、封口并保持密闭状态；③VOCs 物料储罐密封良好，其中挥发性有机液体储罐符合相关规定要求。 |
| VOCs物料转移和输送 | 6.1 基本要求 6.1.1 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2 粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 6.1.3 对挥发性有机液体进行装载时，应符合 6.2 条规定。 6.2 挥发性有机液体装载 6.2.1 装载方式 挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。 6.2.2 装载控制要求 装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3的，装载过程应符合下列规定之一：a）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足 GB 16297 的要求），或者处理效率不低于80%；b）排放的废气连接至气相平衡系统。 6.2.3 装载特别控制要求 装载物料真实蒸气压≥27.6kPa 且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa 但<27.6kPa 且单一装载设施的年装载量≥2500m 3 的，装载过程应符合下列规 定之一：a）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足 GB 16297 的要求），或者处理效率不低于 90%；b）排放的废气连接至气相平衡系统。 | ①液态 VOCs 物料采用密闭 管道输送，粉状、粒状 VOCs 物料采用密闭的包装袋、容器 进行物料转移；②挥发性有机 液体均采用底部装载方式，装 载过程采用气相平衡系统，罐 区废气经收集处理后排放。 |
| 设备与管线组件 | （1 ）泄露检测：企业应按下列频次对设备与管线组件的动静密封点进行 VOCs 泄漏检测：①对设备与管线组件的密封点应每日进行目视观察，检查其密封处是否出现滴液迹象。②对泵、压缩机、搅拌机的轴封等动密封点每季度检测一次； 连续两个季度动密封点检测泄漏率低于 0.2%，可延长至每半年检测一次。若最近一次检测的泄漏率高于0.2%，则恢复每季度检测一次。③对设备与管线组件的静密封点每半年检测一次；连续一年静密封点检测泄漏率低于 0.05%，可延长至每年检测一次。若最近一次检测的泄漏率高于 0.05%，则恢复每半年检测一次。④对于泄压设备，在非泄压状态下检测。泄压设备泄压后，应在泄压之日起 5 个工作日之内，对泄压设备进行检测。⑤初次开工以及检维修后开始运转的设备与管线组件，应在启用后 30 日内对其进行第一次检测。 （2）泄露源修复：当发生泄漏时，对泄漏源应予以标识并及时维修。 | 本项目建成后，将按照相关要 求开展设备及管线的泄露检测与修复工作。 |
| 废气收 集处理 系统 | 10.1 基本要求 10.1.1针对VOCs 无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。 10.1.2VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急 处理设施或采取其他替代措施。 10.2 废气收集系统要求 10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对 VOCs 废气进行分类收集。 10.2.2 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T16758 的规定。采用外部排风罩的，应按 GB/T 16758、AQ/T4274-2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不应 低于 0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 10.2.3废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第 8 章规定执行。 10.3 VOCs 排放控制要求 10.3.1VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合 GB 16297或相关行业排放标准的规定。 10.3.2 收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；对于重点地区，收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥2kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。 | ①VOCs 废气收及集处理系统与生产工艺设备同步运行。当VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备将停止运行，待检修完毕后同步投入使用；②本项目废气分类收集、分质处理，废气收集系统经按相关文件设置；③废气收集系统采用密闭化管道输送，并在负压下进行；④生产过程中产生的有机废气经冷凝、吸收、吸附、焚烧处理，废气处理效率均不低于90%。 |

综上，项目采取的废气污染控制措施可行。

### 12.1.3废气处理措施经济可行性分析

本项目废气治理措施总投资约130万元，占一期总投资（50050万元）的0.3%，在建设单位可接受范围内。本项目废气治理措施具有经济可行性。

## 12.2废水污染防治措施及其可行性论证

### 12.2.1废水处理工艺

#### 12.2.1.1废水产生及处理

拟建项目厂区排水系统采用雨污分流、清污分流的方式；初期雨水排入厂区初雨收集池，拟分批进入宁阳磁窑中环水务有限公司处理，其余雨水就近排入园区雨水管线后汇入海子河。

项目废水主要包括工艺废水、设备清洗废水、尾气处理废水、真空泵废水、地面冲洗废水、循环系统废水、职工生活污水、纯水机浓水。车间高盐废水经蒸馏除盐预处理后与其他生产废水一起进入厂区自建污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，污水处理站出水及处理后的生活污水在达到宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质要求以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级标准后，通过园区污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理。

拟建项目综合废水情况满足厂区自建污水处理站设计进水水质要求，拟建项目的废水产生量为45.3m3/d（13591.78m3/a），污水处理站的设计处理能力为300m3/d，完全可以接纳拟建项目产生的废水。除盐预处理采用蒸馏预处理方式，处理后的废水进入厂区污水处理站，污水处理站采用“铁碳微电解+芬顿+水解酸化+活性污泥” 的污水处理工艺。项目所在园区的污水管网已铺设至项目区，本项目废水经厂区污水处理站处理达标后可通过园区污水管网进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行深度处理。

高盐废水预处理工艺：收集高盐废水转入蒸馏釜，开启蒸馏釜搅拌及冷冻机组，冷凝器内通入冷媒降温，夹套通蒸汽，对蒸馏釜进行加热，当液相馏出管道视盅有液体流出时，慢慢调节蒸汽调节阀的开度，使液体较稳定流出并通过管道收集至储罐中。蒸馏结束，关闭蒸汽加热，将储罐中的废水排至污水收集池，蒸馏釜内剩余溶液做为危险废物单独收集处理。污水收集池中废水进入厂区内污水处理站进行进一步处理。

图12.2-1 高盐废水预处理蒸馏装置示意图

污水处理站工艺：厂区生产废水由污水管道汇入污水处理站集水池，集水池水位达到1.0米通过潜水泵自动提升至调节池，在调节池内通过曝气达到调节混匀目的。

调节池内污水通过手动开启潜水泵提升至铁碳微电解罐，进行微电解处理， 在此塔中将废水的PH值调节至 3-4。铁碳微电解的原理是在酸性条件下，铁与碳之间形成无数个微电流反应器，废水中的有机物在微电流的作用下破坏水中有机物分子结构及性质，使原水难降解的物质变为易降解的物质，提高废水可生化性。

微电解反应后的水溢流至芬顿反应塔，此过程中向水中加入Fe2+，进入芬顿催化氧化塔作为催化剂，并投加 H2O2，通过强氧化作用进一步有效去除 COD和特征污染物。

在经过微电解和芬顿催化氧化后，废水中的COD和特征污染物迅速下降， 此时废水中依然含有大量 Fe2+、Fe3+离子，废水溢流至沉淀罐，通过投加OH-- 调节 PH值至8-9，并投加 PAM，形成絮体沉淀，以达到固液分离目的。

底部污泥排至污泥浓缩池后通过叠螺脱水处置，上清液自流入UASB 系统的中间水箱；中间水箱的水通过蒸汽加热至30-35摄氏度，之后泵入 UASB厌氧反应器，在厌氧菌的作用下去除大部分的 COD。

生活污水直接进入水解酸化池。UASB出水溢流至水解酸化池，控制水解酸化池溶解氧至0.5mg/l以下，通过水解酸化消耗一部分有机物。

水解酸化出水溢流至接触氧化池，进行进一步处理，溶解氧控制在 2-4mg/l，好氧菌消耗掉绝大部分有机物。

出水溢流至二沉池达到固液分离目的，上清液溢流至消毒出水池，二沉池污泥定时回流至接触氧化池。消毒出水池内液位达到2.5米后，通过提升泵自动提升至出水口，排放至园区污水管网，进入宁阳磁窑中环水务有限公司。

自建污水处理站处理工艺见图12.2-2。

图12.2-2  拟建项目厂区污水处理站处理工艺流程图

主要设备工艺技术参数：

（1）调节池

结构形式：钢砼结构

尺寸：L×B×H=12.5×6×4.5m

数量：1座

主要设备：

搅拌系统

数量：1套

型号：JB-I

功率：1.5kw

提升泵数量：2台（1用1备），参数：Q=15m3/h，H=25m，N=2.2kw

（2）电化学+催化氧化装置

电化学装置：

结构形式：钢砼结构

尺寸：L×B×H=3.2×1.5×4.0m，数量：1座

主要设备：

电解极板，数量：1套

电解装置，数量：1套

催化氧化装置：

调酸罐

结构形式：304L

尺寸：φ1.5×3.5m，数量：1座

主要设备：

加药装置数量：1套，配套计量泵、搅拌机

（3）加药罐

结构形式：304L

尺寸：φ1.5×3.5m

数量：1座

主要设备：

加药装置数量：1套，配套计量泵、搅拌机

（4）中和罐

结构形式：304L

尺寸：φ1.5×3.5m，数量：1座

主要设备：

加药装置数量：1套，配套计量泵、搅拌机

（5）曝气池

结构形式：钢砼结构

尺寸：L×B×H=4.0×1.5×4.5m，数量：1座

主要设备：

风机数量：2台（1用1备），参数：Q=6.07m3/min，H=44.1kpa，N=7.5kw

（6）混凝池

结构形式：钢砼结构

尺寸：L×B×H=4.0×1.5×4.5m，数量：1座

主要设备：

加药装置：数量1套

型号：JY-I，配套计量泵、搅拌机

（7）沉淀池

结构形式：钢砼结构

尺寸：L×B×H=4.0×4.0×4.5m，数量1座

主要设备：

排泥系统，数量1套

中心导流筒，数量1套

排泥泵

数量：2台（1用1备），参数：Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw

（8）生物选择池

结构形式：钢砼结构

尺寸：L×B×H=12.5×6.0×4.5m，数量：1座

主要设备：

填料，数量：1套，型号：φ150

填料支架，数量：1套

布水系统，数量：1套

（9）中间水池

结构形式：钢砼结构

尺寸：L×B×H=6.0×2.0×4.5m，数量：1座

主要设备：

提升水泵，数量：2台（1用1备），参数：Q=15m3/h，H=25m，N=2.2kw

PH计，数量：1套

蒸汽加热系统，数量：1套

温度控制系统，数量：1套

（10）UASB反应器

结构形式：碳钢防腐结构

尺寸：L×H=φ8×10m

数量：2座

主要设备：

1）布水系统

布水方式：一点一布，数量：2套

2）UASB排泥、排渣系统，数量：2套

3）三相分离器

材 质: 工程塑料数量，2套

4）UASB内回流系统，数量：2套

5）水封罐

材质: 碳钢防腐，数量：2套

6）取样管

材质: 碳钢防腐，数量：2套

7）循环泵

数量：4台（2用2备），参数：Q=15m3/h，H=25m，N=2.2kw

（11）厌沉池

结构形式：钢砼结构

尺寸：L×B×H=4.0×4.0×4.5m，数量：1座

主要设备：

1）排泥系统，数量：1套

2）中心导流筒，数量：1套

3）排泥泵

数量：2台（1用1备），参数：Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw

（12）A/O池

结构形式：钢砼结构

尺寸：L×B×H=3.0×3.0×4.5m×2

尺寸：L×B×H=8.6×6.0×4.5m×4

主要设备：

1）潜水搅拌机

数量：2台；

功率：N=1.5kw；

材质：水下不锈钢；

2）曝气鼓风机

数量：3台（2用1备）

参数：Q=3.34m3/min，H=44.1kpa，N=5.5kw

3）旋流曝气器

型号：C-150；

数量：52套；

4）硝化液回流泵

数量：2台（1用1备），参数：Q=40m3/h，H=15m，N=4.0kw

（13）芬顿氧化池

1）调酸罐

结构形式：304L

尺寸：φ1.5×3.5m，数量：1座

主要设备：

加药装置：数量1套，配套计量泵、搅拌机

2）加药罐

结构形式：304L

尺寸：φ1.5×3.5m，数量：1座

主要设备：

加药装置：数量2套，配套计量泵、搅拌机

3）中和罐

结构形式：304L

尺寸：φ1.5×3.5m，数量1座

主要设备：

加药装置：数量1套，配套计量泵、搅拌机

4）曝气池

结构形式：钢砼结构

尺寸：L×B×H=4.0×1.5×4.5m

数量：1座

主要设备：

风机数量：2台（1用1备），参数：Q=6.07m3/min，H=44.1kpa，N=7.5kw

5）混凝池

结构形式：钢砼结构

尺寸：L×B×H=4.0×1.5×4.5m，数量：1座

主要设备：

加药装置：数量1套，配套计量泵、搅拌机

6）沉淀池

结构形式：钢砼结构

尺寸：L×B×H=4.0×4.0×4.5m，数量：1座

主要设备：

排泥系统：数量1套

中心导流筒：数量1套

排泥泵：数量2台（1用1备）参数：Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw

（14）接触氧化池

结构形式：钢砼结构

尺寸：L×B×H=12.5×6.0×4.5m

数量：1座

主要设备：

旋流曝气器：型号：150；数量：20套；

（15）絮凝沉淀池

1）絮凝池

结构形式：钢砼结构

尺寸：L×B×H=2×2×4.5m

数量：1座

主要设备：

加药系统：数量1套，配套计量泵、搅拌机

2）沉淀池

功能：去除出水中的悬浮物，污泥回流。

结构形式：钢砼结构

池体尺寸：φ×H =5.0×3.5m；数量：1座；表面负荷：0.6m3/m2·h；

主要设备及材料：

污泥泵兼回流

数量：2台（1用1备）参数：Q=15m3/h，H=25m，N=2.2kw

中心传动刮泥机

数量：1套；

功率：N=1.1kw；材质：水下部分不锈钢；

中心筒：数量1套；

排泥系统：数量1套

（16）污泥浓缩池

结构形式：钢砼结构

尺寸：L×B×H=5×3×4.5m

数量：1座

主要设备：

污泥输送泵：数量：2台（1用1备）参数：Q=15m3/h，H=25m，N=2.2kw

脱水机数量：1套，处理量：60-100kg/h

污泥传输装置：数量1套

（17）综合房屋

结构型式：地上砖混结构；

设计尺寸：100m2；综合房做功能划分，分为控制室、值班室、机修车间、脱水间、风机房等。

结合本项目废水的实际情况，最终确定污水处理工艺各项指标去除率，详见表12.2-1。

表 12.2-1  厂区自建污水处理站各处理单元设计进出水水质情况一览表

| 指标 处理构筑物 | pH值 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | T-P | T-N | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 调节池 | 进水 | 6~9 | 8768 | 1264 | 399 | 67 | 6.7 | 267 | 323 |
|  | 出水 | 7.5 | 8768 | 1264 | 399 | 67 | 6.7 | 267 | 323 |
|  | 去除率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 电絮凝池 | 进水 | 7.5 | 8768 | 1264 | 399 | 67 | 6.7 | 267 | 323 |
|  | 出水 | 3.2 | 7891 | 1896 | 359 | 100.5 | 6.7 | 267 | 323 |
|  | 去除率 | -- | 10% | -33.3% | 10% | -33.3% | -- | -- | -- |
| 催化氧化 | 进水 | 3.2 | 7891 | 1896 | 359 | 100.5 | 6.7 | 267 | 323 |
|  | 出水 | 7.5 | 7101 | 2275 | 36 | 150.75 | 3 | 267 | 323 |
|  | 去除率 | -- | 10% | -17% | 90% | -33% | 55% | -- | -- |
| 生物选择池 | 进水 | 7.5 | 7101 | 2275 | 36 | 159.75 | 5.7 | 267 | 323 |
|  | 出水 | 7.0 | 5680.8 | 2275 | 108 | 191.7 | 5.7 | 267 | 323 |
|  | 去除率 | -- | 20% | -- | -67% | -17% | -- | -- | -- |
| UASB | 进水 | 7.5 | 5680.8 | 2275 | 108 | 191.7 | 5.7 | 267 | 323 |
|  | 出水 | 8.0 | 2272.3 | 1365 | 108 | 230 | 5.7 | 267 | 323 |
|  | 去除率 | -- | 60% | 40% | -- | -17% | -- | -- | -- |
| A/O池 | 进水 | 7.5 | 2272．3 | 1365 | 108 | 230 | 5.7 | 267 | 323 |
|  | 出水 | 7.2 | 681.7 | 409.5 | 60 | 34.5 | 2.0 | 40.05 | 323 |
|  | 去除率 | -- | 70% | 70% | 45% | 85% | 65% | 85% | -- |
| 芬顿氧化池 | 进水 | 7.2 | 681.7 | 409.5 | 60 | 34.5 | 2.0 | 40.05 | 323 |
|  | 出水 | 7.2 | 545.4 | 491.4 | 30 | 41.4 | 0.5 | 40.05 | 1110 |
|  | 去除率 | -- | 20% | -17% | 50% | -17% | 75% | -- | -71% |
| 接触氧化池 | 进水 | 7.2 | 545.4 | 292.4 | 30 | 41.4 | 0.5 | 40.15 | 1110 |
|  | 出水 | 7.2 | 272 | 117 | 45 | 20.7 | 0.5 | 28 | 1110 |
|  | 去除率 | -- | 50% | 60% | -33% | 50% | -- | 30% | -- |
| 排入管网浓度 | 7.2 | 272 | 117 | 45 | 20.7 | 0.5 | 28 | 1110 |
| 宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质 | 6~9 | 450 | 200 | 450 | 35 | -- | 50 | -- |
| 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） | 6.5~9.5 | 500 | 350 | 400 | 45 | 8 | 70 | -- |

#### 12.2.1.2废水排放

本项目废水的排放情况见表12.2-2。

表12.2-2 项目废水排放情况一览表

| 项目 | 本项目 | 排入宁阳磁窑中环水务有限公司 | 排入海子河 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 废水产生量 | 自身削减量 |  |  |
| 水量 | m3/a | 17364.64 | 3752.19 | 13591.78 | 13591.78 |
| COD | t/a | 119.1727 | 115.4757 | 3.6970 | 0.6796 |
| 氨氮 | t/a | 17.1800 | 15.5898 | 1.5902 | 0.06796 |

宁阳磁窑中环水务有限公司：

宁阳县宁阳磁窑中环水务有限公司位于磁窑镇驻地北部，齐家岭以北、郑家庄以南、紧邻104国道复线以西，占地面积38000m2，于2014年3月正式投产使用。该污水处理厂主要处理宁阳工业园区的污水、磁窑镇驻地的工业废水和生活污水、华丰镇驻地的工业废水和生活污水，采用“厌氧+缺氧+氧化沟+混凝沉 淀+过滤”为主体的工艺，设计规模3.0万m3/d，目前最大处理废水1.42万m3/d，主要建设氧化沟、二沉池、接触消毒池等各类建（构）筑设施34座，安装倒伞曝气机、水下推流器等各类工艺设备423台（套）。污水处理采用荷兰DHV公司卡鲁塞尔氧化沟处理工艺，对水质水量适应性更强，处理效果更好，BOD5 去除率可达 95～99%，脱氮率达90%，除磷效率约为80％，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准，污水处理工艺流程见图 12.2-2。

图 12.2-2  宁阳磁窑中环水务有限公司污水处理工艺流程图

表 12.2-3  宁阳磁窑中环水务有限公司 2020年2月-2020年12月在线监测数据

| 项目 | COD 浓度（mg/L） | 氨氮浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| 2020年2月 | 13.1 | 43.6 | 23.3 | 0.130 | 3.04 | 0.5 |
| 2020年3月 | 19.8 | 42.2 | 27.8 | 0.130 | 1.03 | 0.4 |
| 2020年4月 | 20.2 | 37.3 | 29.1 | 0.130 | 0.780 | 0.4 |
| 2020年5月 | 28.0 | 42.5 | 33.4 | 0.320 | 1.97 | 0.5 |
| 2020年6月 | 17.4 | 49.3 | 31.4 | 0.120 | 0.830 | 0.2 |
| 2020年7月 | 17.9 | 46.8 | 31.2 | 0.160 | 2.45 | 0.4 |
| 2020年8月 | 15.3 | 38.3 | 19.6 | 0.150 | 2.26 | 0.5 |
| 2020年9月 | 18.1 | 47.6 | 30.2 | 0.170 | 3.02 | 0.7 |
| 2020年10月 | 19.0 | 46.3 | 35.6 | 0.170 | 3.55 | 0.8 |
| 2020年11月 | 13.7 | 49.2 | 34.1 | 0.130 | 0.540 | 0.2 |
| 2020年12月 | 21.3 | 48.8 | 37.8 | 0.130 | 0.400 | 0.2 |
| 执行标准 | 50 | 5（8） |
| 达标率 | 96.6% | 98.4% |

项目所在园区的污宁阳磁窑中环水务有限公司2020年2月～2020年 12月在线监测数据统计情况见上表。

水管网已铺设至项目厂区，并与宁阳磁窑中环水务有限公司完成对接，本项目污水可通过园区污水管网进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行深度处理。由在线监测结果可知，宁阳磁窑中环水务有限公司出水水质基本能够达到《城镇城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，运转正常。污水厂目前最大处理量1.52万t/d，尚有1.48万m3/d接纳余量，本项目废水不对污水厂造成冲击，不影响污水厂正常运转，经处理后的污水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

12.2.2废水处理措施经济可行性分析

本项目废水治理总投资约80万元，占一期总投资（50050万元）的0.2%，在建设单位可接受范围内。因此，本项目废水治理措施具有经济可行性。

## 12.3固体废物污染防治措施及其可行性论证

12.3.1固体废物污染防治措施

本项目固体废物主要为车间生产过程中的工艺废液和废渣、设备消毒废液，废气治理措施产生的废活性炭、布袋除尘器捕尘、真空泵废液、深冷废液，水纯化装置产生的废活性炭、废树脂和废反渗透膜，原料拆包产生的废包装袋、废包装桶及废沾染物，高盐废水浓缩废液和废渣、污水处理站污泥以及生活垃圾。除部分废包装桶由厂家回收、纯水制备产生的固废外售废品回收站及生活垃圾由环卫部门定期清运外，其余固废均暂存于厂内危废暂存间，由有危险废物处置资质的单位进行清运处理。

12.3.2危险废物处理

该项目危废全部得到了合理的处置，在未外送处理前暂存于危废暂存库，废暂存库位于厂区中区北侧，建筑面积683.73m2。危废收集处理、危废暂存间设计及管理、贮存、运输等需执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。

1、收集过程

污染防治措施本项目各环节产生的危险废物经桶装或袋装收集后，利用叉车或推车送至危险废物贮存场所。选择的包装容器材质满足强度要求，避免使用破损或强度不高的包装容器，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。包装容器上应贴上标签，包括危险废物名称、产生环节、产生量、危废编码等信息，方便入库统计。

2、危废贮存容器

（1）在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。

（2）本项目危险废物（常温常压下不水解、不挥发、不相互反应）采用防漏胶袋或包装桶分别贮存固态、液态固废，包装容器材质满足强度要求，包装好的危险废物分类堆放于场内。

（3）液态固废包装桶内留有较大空间，容器顶部与液体表面之间保留 100mm以上的空间，并粘贴符合要求的标签，并完整填写标签信息。

（4）保证装载危险废物的容器完好无损，并对破损的包装容器及时更换，防止危废泄漏散落。确保盛装危险废物的容器材质和衬里与危险废物不相互反应。

（5）液体危险废物使用桶装的，包装桶开孔直径最大不超过70mm 并有放气孔。

3、危废堆场选址与设计原则

（1）设置在高压输电线路防护区域以外。

（2）危废堆场内采取粘土铺底，再在上层铺设 10~15cm 的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，防渗层渗透系数≤10 -10 cm/s，且确保表面无裂隙。

（3）设置泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置

（4）配备通讯设备、照明设施、消防设施和观察窗口。

（5）设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积应不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的 l/5。

（6）在堆场出入口、内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。

（7）按照危险废物的种类和特性进行分区，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

4 、危险废物的堆放

（1）危险废物在堆场内分类存放。一般包装容器底座设置木垫不直接与地面接触。

（2）堆场周边设置径流疏导系统收集雨水。

（3）废物堆做好“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）和防腐措施。

5 、危废的运行与管理

（1）同类危险废物可以堆叠存放，但每个堆间留有搬运通道。

（2）公司委派专职人员管理，作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

（3）危险废物转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关生态环境主管部门的批准。

（4）制定危险废物管理计划，内容齐全，详细描述危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式，并报环保部门备案。

（5）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时采取措施清理更换。

（6）处置单位应严格按照有关处置规定对废物进行处置，不得产生二次污染。

（7）危险废物贮存时间最长不得超过90天。

（8）贮存废弃剧毒化学品的，应采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。

6 、危险废物贮存设施的安全防护与监测

（1）危废堆场为密闭房式结构，设置了警示标志牌。

（2）堆场内设置照明设施、并设有应急防护设施如应急水喷淋器、灭火器等。

（3）堆场内清理的泄漏物同样作为危废妥善处理。

7、运输过程污染防治措施

危险废物在运输中应做到以下几点：

（1）危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

（2）承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险标识，以引起注意。

（3）装载危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

（4）组织危险废物的运输单位，事先需做好周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

（5）加强对运输车司机的管理要求，不仅确保运输过程的安全，在车辆经过河流及市镇村庄时做到主动减速慢行，减少事故风险。

（6）运输车辆严格按照指定的运输路线行驶。

（7）装车完毕，再车辆启动前，逐个检查盛装废液容器是否有漏点，容器盖是否盖严等，杜绝容器泄漏造成的污染。

（8）运输过程中，应严格控制车速，避免紧急制动、急加速等，防止因上述操作造成容器间发生碰撞引起的容器破损或容器盖失位等引起的废液泄漏。

储存间采用密闭结构，需具有防雨、防晒、防火、防爆功能；地面设废水导流设施，危险废物暂存间顶部设有引风机，将暂存间内的废气排出，引入污水处理站废气治理系统中。暂存间外部设有危废危险废物标识，内部面积较大，根据危废性质需分为5个储存区：有机废液区、活性炭区、废乙醇区、污泥区和危废耗材区。

综上，项目危险废物不会对环境造成二次污染。

12.3.3固废处理措施经济可行性分析

建设项目固废处理措施总投资约150万元，占总投资（50050万元）的0.3%，在建设单位可接受范围内。因此，本项目固废治理措施经济上是可行的。

## 12.4噪声污染防治措施及其可行性论证

12.4.1噪声污染防治措施

本项目噪声主要来源于设备运行，主要噪声源为真空泵、风机、离心机、干燥箱、循环冷却机等，其噪声源强约为75～85dB(A)。经采取隔声、消声、基础减振措施同时，还采取如下降噪措施：

①设备均拟选用高效能低噪声设备；

②拟采取声学控制措施，将高噪声设备置于车间内进行隔声处理，个别室外高噪声设备加装隔声罩或者消声器等，同时对所有噪声设备采取基础减振措施；

③设备运行中要注意管理，加强润滑，维持设备处于良好的运转状态，防止出现因设备运行不正常而产生刺耳噪声的情况；

④加强厂区绿化。

通过采取上述措施，大大减少了本项目对厂界噪声值的贡献，经预测，项目厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，预计厂界噪声对周围环境影响较小。

12.4.2噪声污染防治措施经济可行性分析

预计项目采取的噪声治理措施需投资50万元，占总投资（50050万元）的0.1%，该项目所采取的上述降噪措施在技术上和经济上是可行。

## 12.5小结

通过对该项目污染防治措施的分析论证，本项目生产过程中主要环境因素主要是废水，项目采取的有关污染防治措施在技术上成熟可靠，经济上合理。

# 13施工期环境影响分析

建筑施工全过程按作业性质可以分为下列几个阶段：（一）清理场地阶段，包括拆除项目区上方办公楼、仓库，清理垃圾等；（二）土方阶段，包括挖掘土石方等；（三）基础工程阶段，包括打桩、砌筑基础等；（四）主体工程阶段，包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程和装修等；（五）扫尾阶段，包括回填土方、修路、清理现场等。施工期对环境的影响主要有施工过程中产生的扬尘、作业设备产生的噪声、施工垃圾等对环境的影响，以及物料运输对交通的影响。

## 13.1施工噪声对周围环境的影响

### 13.1.1评价标准

参考《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)。

### 13.1.2影响分析

施工场地噪声主要是施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与削减措施，故施工噪声传播较远。受影响范围较大，施工各阶段声级为80-105dB（A），由于施工场地噪声源主要为高噪声施工机械，且施工阶段各机械设备于现场运行，单台设备噪声一般高于90dB（A），因施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有所波动，很难确切的预测施工场地各厂界噪声值，根据有关实测资料，开挖施工时能产生长50m，噪声值87dB（A）的线声源，其衰减量按△L=10lg（r2/r1）规律衰减，40m以外可降至71dB（A）以下，再加上厂址周围建筑物和树木的隔声作用，则施工期间噪声的影响范围可大大减小。参考同类施工机械噪声影响预测结论，昼间施工机械影响范围为50米，夜间影响范围为150米。距离本项目最近的敏感点为项目区东侧850m的泊家庄村，施工期主要噪声经衰减后在45dB（A）以下，所以受影响很小。

施工期主要噪声源状况见表13.1-1。

表13.1-1    施工阶段主要噪声源状况

| 施工阶段 | 噪声源 | 声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78-96 |
|  | 冲击机 | 95 |
|  | 空压机 | 75-85 |
| 底板与结构阶段 | 振捣器 | 100-105 |
|  | 电锯 | 100-110 |
|  | 电焊机 | 90-95 |
|  | 空压机 | 75-85 |
| 装修安装阶段 | 电钻 | 100-115 |
|  | 电锤 | 100-105 |
|  | 无齿锯 | 105 |

### 13.1.3控制措施

①合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，夜间禁止施工。尽量加快施工进度，缩短整个工期。

②合理布局施工场地。高噪声设备尽量远离周围的敏感点。

③降低设备声级。尽量选用低噪声施工机械；对动力机械设备进行定期的维修、养护、维护；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

④降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工，以免影响周围村民的生活。

本项目周围最近敏感目标是项目区北侧550m处的泊家庄村，经采取以上控制措施后，周围敏感目标不会受到项目施工噪声影响。

## 13.2扬尘对周围环境的影响

### 13.2.1影响分析

施工期间将产生扬尘，施工中运输量增加也会增加沿路的扬尘量，另外露天堆放的土石方也产生扬尘。扬尘影响附近居民和过往行人的呼吸健康。运输扬尘一般在尘源道路两侧30m的范围，扬尘因路而异，土路比水泥路TSP高2～3倍。厂址附近道路大部分已硬化，运输路线选择已硬化道路，故厂区施工产生扬尘的影响不大。

### 13.2.2施工现场减少扬尘的措施

为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对弃土表面洒上一些水，防止扬尘。施工者应按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运的过程中不要超载，使车沿途不洒落，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿途弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对施工场地前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。

根据《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发[2019]112号）、《泰安市建筑工程施工现场扬尘防治工作导则》以及项目所处位置的环境概况，对施工期扬尘提出以下防治措施：

表13.2-1  项目拟采取防尘措施

| 序号 | 《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发[2019]112号）、《泰安市建筑工程施工现场扬尘防治工作导则》要求 | 本项目采取措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位在招标文件中应当作出明确规定，要求投标人在投标文件编制中增加施工现场扬尘污染防治措施方案，并列入技术标评标内容。中标人与建设单位签订的合同中，应当包括招标文件中的施工现场扬尘污染防治措施，并明确扬尘污染防治责任。 | 建设单位与施工单位签订的施工承包合同中，明确规定施工单位施工期间应采取的环保措施：噪声防治、扬尘防治以及废水治理措施 |
| 2 | （一）工程开工前，应在工地边界设置2米以上的连续封闭硬质围挡，围挡底端设置防溢座；施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施，防止机动车扬尘； （二）在施工现场设置独立的建筑垃圾（渣土）收集场所，并采取围挡、遮盖等防尘措施； （三）施工工地按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆； （四）在施工工地出入口设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地；运送砂石、渣土、垃圾等物料的车辆装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗； （五）在施工工地内堆放砂石等易产生扬尘的建筑物料，应设置围挡或者围墙，覆盖防尘网或者防尘布，配合定期洒水等措施，防止风蚀起尘；（六）开挖、运输和填筑土方等施工作业时，应当辅以洒水压尘等措施；遇到四级以上大风天气，应当停止土方施工作业，并在作业处覆盖防尘网； （七）施工工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网或者防尘布； （八）在建筑物、构筑物、脚手架以及卸料平台上运送散装物料和建筑垃圾（渣土）的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛洒； （九）对于工地内裸露地面，应当采取铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料等措施，或者采取覆盖防尘布、植被绿化、地表压实处理，保持施工场所和周围环境的清洁； （十）工程建设期间，施工单位应负责工地周边道路的保洁与清洗； （十一）施工工地闲置3个月以上的，应对其裸露地面进行临时绿化或者铺装 | （1）石子、沙等等细粒散装原料置于原料棚中用篷布遮盖，定时洒水，不露天存放； （2）施工厂区内制定定时洒水制度，配备专用洒水设备，制定专人负责； （3）施工场地内施工道路进行硬化，出入口要主设专人清扫，指定专人负责并经常性地洒水，保持清洁。 （4）施工垃圾使用专用的密闭垃圾道或采用容器吊送，严禁高空抛洒；施工垃圾及时清运，清扫前，适当洒水抑尘； （5）施工场地空置地方进行绿化； （6）根据项目建设范围建3m高的连续封闭硬质围挡，以降低扬尘的扩散； |
| 3 | （一）采用密闭运输车辆运输，确保物料不外露； （二）运输车辆需除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所； （三）装载物不得超过车厢挡板高度，车斗需捆扎封闭、遮盖严密，防止物料沿途泄漏、散落或者飞扬； （四）运输单位和个人应当依法取得相关手续，并按照批准的线路、时间、装卸地点运输和倾倒 | （1）车辆运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭、适当洒水抑尘等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。 （2）合理安排运输路线，施工车辆尽量选择远离居民区道路行驶； （3）规定运输道路、运输时间。运输车辆要完好、装卸不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、采取措施避免车辆带泥现象；避免在行车高峰时运输，建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期地检查执行计划情况。 |
| 4 | （一）划分物料区和道路界限，堆场的场坪、路面进行硬化处理，及时清除散落的物料，保持路面整洁； （二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施，大型堆场应当配置车辆清洗专用设施； （三）根据堆存物料类别，采取相应覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施； （四）露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施，密闭输送物料需在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘措施。 | （1）项目原料堆场一律不得露天存放； （2）堆场四周设置3m高的防尘网； （3）原料堆场、仓库地面均硬化； |
| 5 | 其他 | （1）限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，其他区域减少至30km/h； （2）开挖作业尽量避开大风天气作业，以减轻扬尘的飞扬； （3）根据主导风向、周围居民区和工地的相对位置，对施工现场合理布局。 |

扬尘一般处于刚起动阶段，对远距离的影响较小，近距离会有一定程度的影响，但扩散稀释较快。本项目周围最近敏感目标是项目区北侧850m的泊家庄村，采取上述扬尘防治措施后，预计对周围敏感目标影响不大。

## 13.3对交通的影响

### 13.3.1影响分析

工程建设时土方开挖和堆放将使车辆受阻，使交通变得拥挤和混乱，容易造成交通事故。另外沿路的弃土使道路在雨天时变得泥泞不堪，也影响交通。同时运输量的增加也使得道路交通负荷增加，影响道路交通畅通。但这些影响都是暂时的，随着施工的结束，这些影响也随之结束。

### 13.3.2控制措施

工程建设将不可避免影响交通，建设单位在制定实施方案时应充分考虑到这个因素，如交通特别繁忙，要避让高峰时间。挖出的泥土除作为回填土外，要及时运走，堆土应尽可能少占道路，以保证开挖道路的交通畅通。

## 13.4对水环境的影响

施工期产生的废水主要包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工期生活污水主要污染物为BOD5、COD，但因施工人员用水量相对较少，每人每天日均生活用水量按30L计算，生活污水人均排放量24L，可就近利用已有处理设施，对周围水环境质量影响较小。

施工废水主要包括土石阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。由于废水排放量小，水质简单，且形成不了地表水径流，所以对水环境的影响很小。

## 13.5对生态环境的影响

1、施工中应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能地不破坏原有的地表植被和土壤，以免造成土壤与植被的大面积破坏。

2、凡受到施工车辆、机械破坏的地方均要进行土地平整，并在适当季节进行植树、种草工作（根据不同地段的生态环境特点选择适合于当地生长的树种、草种），保持地表原有的稳定状态，其造林成活率要达到70%以上；植被总体恢复系数要达到95%以上。

3、应加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁在规定的施工范围外随意砍伐树木。对于施工过程中破坏的乔木和灌丛，要制定补偿措施，损失多少必须补偿多少，原地补偿或异地补偿。

4、妥善处理建设期产生的各类污染物、生活垃圾等，要进行统一集中处理，不得随意弃置。施工结束后，要进行现场清理，采取恢复措施。

5、在地面施工过程中，应避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业。对于施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生土壤侵蚀。

6、对于施工过程中产生的废弃土石，要合理布置弃场。不得将废弃土石任意裸露弃置，以免遇强降雨引起严重的水土流失。

7、为了最大限度的减少对地表土壤的破坏和扰动，应划定明确的施工便道和施工区域。

## 13.6其他

工程施工期间如发现文物、古墓等文化遗产，应暂时停止现场施工，并通知有关文物部门，派专业人员现场考察，以决定是否抢救或进行挖掘。对于光缆等通讯设施应采取可靠的保护措施。

综上所述，项目在建设过程中会对周围环境造成一定的影响，但在采取以上控制措施的前提下，会减轻这一影响。从这一角度而言，该建设项目是可行的。

## 13.7小结

本项目施工期产生的扬尘、噪声、废水以及固体废物会对周围交通、村民产生一定影响。在施工过程中，严格采取各种缓解措施后，可以最大程度的减少对周围环境的影响，这些影响也是暂时性的。施工完成后，这些影响就会消失。

# 14厂址选择合理性分析

## 14.1规划、产业政策符合性分析

### 14.1.1宁阳县城市总体规划

根据《宁阳县城市总体规划》(2013～2030)，县域城镇布局中“结合空间结构现状和规划期内基础设施的规划，以及现状城镇的规模和职能结构特点，确定划分两大经济区、一个中心、一个组团、一带、两条发展轴，形成哑铃式的双子组合，城镇空间分布呈“x”型结构” 。

两大经济区：

一是西部经济区：以宁阳县城为中心的西部经济区；二是以磁窑――华丰为中心的东部经济区。两大经济区联系主要靠333省道（蒙馆公路）、宁磁南路。

一个中心：

以中心城区宁阳为核心，强化中心城市的地位，强化集聚与辐射功能，成为宁阳乃至泰安西南部的重要增长极，带动西部地区的发展。

一个组团：

磁窑――华丰(东庄)组团。该组团将依托磁窑经济开发区、化工园区，整合资源，壮大产业与规模，成为京沪产业带上的重要节点，东部经济区的增长极。

一带：

333省道(蒙馆公路)仍将是未来宁阳城镇空间拓展的主要轴线，也是产业集聚的重要轴线。以宁阳、磁丰组团为中心，向西与济宁的汶上、梁山联系，向东与新泰对接，成为泰安城镇发展空间东西向重要的发展轴带。加强城区和磁丰组团的快速连接，在县域中部建设快速路沟通两组团。

本项目位于磁窑―华丰（东庄）组团范围内，符合宁阳县城市总体规划要求。

### 14.1.2磁窑镇规划符合性分析

根据《宁阳县磁窑镇总体规划（2012-2030）》，磁窑镇空间发展方向为：向西、向南发展，形成“两带五组团”的布局结构，“两带”：以政府泰山大道为一带，串联南部商贸中心中、北部工业区；沿锯平大街串联镇政府和产业城形成东西发展带。“五组团”指产业城组团、工业组团、商贸物流组团、镇驻地生活组团、高新产业组团。宁阳化工产业园（原为宁阳县生物化工基地）位于五组团中的“工业组团”，项目用地位于宁阳化工产业园内，属于三类工业用地。因此，项目的建设符合宁阳县磁窑镇总体规划，详见图14.1-1。

### 14.1.3宁阳化工产业园规划符合性分析

宁阳化工产业园原为宁阳生物化工基地，该基地于2013年2月6日经宁阳县人民政府以《宁阳县人民政府关于设立宁阳县生物化工基地的通知》（宁政发[2013]71号）文件设立，产业园四至范围为西至京沪铁路，东至灵山大道，北至汶水大街，南至蒙馆公路，规划面积10.17km2。2013年4月宁阳县经济开发区管理委员会委托山东师范大学编制了《宁阳县生物化工基地环境影响报告书》，2013 年12月31号泰安市环境保护局以泰环审[2013]44 号文《关于宁阳县生物化工基地环境影响报告书的审查意见》对《宁阳县生物化工基地环境影响报告书》出具审查意见。

宁阳经济开发区管委会于2017年11月委托石油和化学工业规划院编制《山东宁阳生物化工高技术产业园区总体发展规划》（2017-2030年）。《山东省人民政府办公厅关于公布第一批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字[2018]102号）附件“第一批化工园区和专业化工园区名单”中“山东宁阳生物化工高技术产业园区认定化工园区”认定名称为“宁阳化工产业园”，据此，《山东宁阳生物化工高技术产业园区总体发展规划》(2017-2030 年)规划更名为《宁阳化工产业园总体发展规划》（2017-2030年）。

宁阳化工产业园于2018年编制了《宁阳化工产业园总体发展规划（2017-2030年）》环境影响报告书，园区范围调整为西至京沪铁路，东至灵山大道，北至满庄河街，南至蒙馆公路，规划面积调整为9.5km²。园区规划环评于2019年1月29日顺利通过了泰安市生态环境局在泰安市主持召开的“宁阳化工产业园总体发展规划（2017-2030年）环境影响报告书”审查会。本项目区位于认定范围内，符合宁阳化工产业园规划，详见图14.1-2。

根据《宁阳化工产业园总体发展规划（2017-2030年）》环境影响报告书，园区规划产业定位为基础化工、精细化工、化工新材料和生物化工四大板块为主导的产业结构；园区根据产业规划将园区整体用地划分为四大产业板块：基础化工板块、精细化工板块、生物化工板块、化工新材料板块；规划总时限为13年，即2017～2030年作为规划期，近期为2017-2025年，远期为2025年-2030年。

该园区的准入条件如下：

（1）企业项目建设必须严格遵守“三同时”制度和环境影响评价制度。新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目其防治环境污染和生态破坏的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在进行建设活动之前，对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定，提出防治措施，并按照法定程序进行报批。

（2）入区企业必须承诺采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，遵循清洁生产原则进行生产，要求企业不断改进工艺和产品设计、使用清洁的能源和原科、采用先进的工艺技术与设备、改善管理水平、实施废物综合利用，从源头削减污染；发展循环经济，实现废物的“减量化、再利用、再循环”，最大限度提高资源利用效率，切实降低物耗能耗，减少废物的产生量和产生种类；已经获得产品环境标志的企业可获得优先入区权。

（3）对入区企业的工艺废气和生产废水均需建设相关配套处理设施，落实治理工程，确保正常运行，做到达标排放，废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特性匹配，对于较难处理的特殊废水，在设施建造前必须经过专家论证方案，以保证废水经预处理后全部达到磁窑污水处理厂的进水水质标准。

（4）入区企业的污染物排放总量必须满足园区环境容量的要求。

（5）园区需严格落实三线一单管控要求及措施。

园区入区行业控制级别具体内容见表14.1-1。

表14.1-1 园区入区行业控制级别表

| 行业大类 | 行业中类 | 行业小类 | 控制级别 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | C251精炼石油产品制造 | C2511 原油加工及石油制品制造 C2519 其他原油制造 | ▲ | 需符合国家及地方产业政策 |
|  | C252 煤炭加工 | C2521炼焦 C2522煤制合成气生产 C2523煤制液体燃料生产 C2524 煤制品制造 C2529 其他煤炭加工 | ▲ |  |
|  | C253 核燃料加工 | 全部 | × | -- |
|  | C254 生物质燃料加工 | C2541生物质液体燃料生产 | ● | -- |
|  |  | C2542生物质致密成型燃料加工 | ▲ | -- |
| C26化学原料和化学制品制造业 | C261 基础化学原料制造 | 全部 | ★ | -- |
|  | C262 肥料制造 | C2621氮肥制造 | ▲ | 需符合国家及地方产业政策 |
|  |  | C2622 磷肥制造 C2623 钾肥制造； C2624 复混肥料制造； C2625 有机肥料及微生物肥料制造； C2629 其他肥料制造 | ★ | -- |
|  | C263 农药制造 | 全部 | ● | -- |
|  | C264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 全部 | ● | -- |
|  | C265 合成材料制造 | 全部 | ★ | -- |
|  | C266 专用化学产品制造 | 全部 | ★ | -- |
|  | C267 炸药、火工及焰火产品制造 | 全部 | × | -- |
|  | C268 日用化学产品制造 | 全部 | ★ | -- |
| C29 橡胶和塑料制品业 | C291 橡胶制品业 | C2911 轮胎制造 | ▲ | 需符合当前国家及地方产业政策 |
|  |  | C2912 橡胶板、管、带制造 C2913 橡胶零件制造 C2914 再生橡胶制造 C2915 日用及医用橡胶制品制造 C2916 运动场地用塑胶制造 C2919 其他橡胶制品制造 | ● | -- |
| 物流业 | 仓储物流 | 区内主导产业配套的仓储物流 | ★ | -- |
|  |  | 与主导产业无关的仓储物流行业 | ▲ | -- |

注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。

行业准入控制的说明：

除表中列出的具体行业外，其他企业可视情况具体分析确定是否允许准入，优先进入行业还包括以六个原则：（1）能提升规划区域内产业结构；（2）有助于形成区域性产业链；（3）适于区域产业特点；（4）改善环保设施运行情况；（5）能有效提高资源利用率；（6）从泰安市其他区域等效搬迁，且按国家环保规划要求配备相关环保设施的项目。除表中列出的禁止进入行业外，其他国家产业政策禁止类的行业一律禁止进入园区。

结合现有工业基础，可优先引进有利于区域工业产业链延伸的项目，可引进污染较少的相关配套产业。对于入驻园区的企业大力实施清洁生产，最大限度的利用资源，减少废物的产生，严格控制污染物排放必须达到相关行业污染物排放标准。对于现状不符合产业定位的企业及项目，包括国家粮食库、国龙生物、元信羊绒、明珠材料及嘉意机械等，采取保留现状的处理方案，远期根据发展需求实施搬迁。

园区环境准入负面清单具体内容见表14.1-2，园区空间管制、总量管控和环境准入要求详见表14.1-3。

表14.1-2  园区环境准入负面清单

| 分类 | 内容 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 行业准入负面清单 | 行业类别 | 行业小类 | 宁阳化工产业园产业定位、国家和地方产业政策以及《国民经济行业分类》（GB/T4754 -2017） |
|  | C13 农副食品加工（新建） | 全部 |  |
|  | C16烟草制品业 | 全部 |  |
|  | C17纺织业（新建） | 全部 |  |
|  | C18纺织服装、服饰业（新建） | 全部 |  |
|  | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 全部 |  |
|  | C30非金属矿物制品业 | C301 水泥、石灰和石膏制造 |  |
|  |  | 304 玻璃制造 |  |
|  |  | C307 陶瓷制品制造 |  |
|  | C31 黑色金属冶炼和压延加工 | C311 炼铁 |  |
|  |  | C312 炼钢 |  |
|  |  | C313 钢压延加工 |  |
|  |  | C314 铁合金冶炼 |  |
|  | C32 有色金属冶炼和压延加工 | C321 常用有色金属冶炼 |  |
|  |  | 322 贵金属冶炼 |  |
|  |  | C323 稀有稀土冶炼 |  |
|  |  | 324 有色金属合金制造 |  |
|  | C33 金属制品业 | C339 铸造及其他金属制品制造(高污染) |  |
|  | C25石油加工、炼焦和 核燃料加工业 | C253 核燃料加工 |  |
|  | C26化学原料和化学制品 制造业 | C267 炸药、火工及焰火产品制造 |  |
|  | 注：公共基础设施建设项目除外。 |  |
| 工艺和产品准入负面清单 | 1、不符合国家产业政策、环境政策的工艺和产品； 2、工艺废气中含难处理的有毒有害物质的项目、采取的污防措施不合理的工艺； 3、排放的废水中含难降解的有机污染物、“三致污染物”、且不能采取有效措施控制、导致具有生态环境风险的工艺； 4、废水经预处理达不到磁窑污水处理厂接纳标准的工艺； 5、具有重大环境风险、无法采取有效防治、应急措施、导致生态环境风险的工艺； 6、烯烃、苯系物含量高的产品； 7、涉煤无法落实煤炭替代来源的项目。 8、今后列入泰安市环评负面清单中的项目。 | -- |

表14.1-3  园区空间管制、总量管控和环境准入要求

| 文件要求 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 园区空间管制 | 京沪高速铁路纵贯园区，在高铁两侧建设各宽约100米的防护绿地，防护绿地范围列仅允许建设与道路相关项目，列为限制开发区。根据现行《宁阳县土地利用总体规划（2006-2020年）》，宁阳化工产业园规划9.5km²规划范围内部分区域为基本农田和一般农田，列为限制开发区，在《宁阳县土地利用总体规划（2006-2020年）》将其调整为允许建设用地前不允许进行开发建设活动。 |
| 总量管控 | ①合区域环境容量及污染源计算结果，在满足环境容量的前提下，预留一定的安全余量，提出区域污染物排放总量控制上限的建议。对于现状超标及环境容量不足的因子，严格落实倍量替代制度。 本次评价建议区域2025年总量管控指标为：SO2 250t/a、NO2 300t/a、PM10 100t/a、COD 600t/a、氨氮50t/a；区域2030年总量管控指标为：SO2 250t/a、NO2 400t/a、PM10 100t/a、COD600t/a、氨氮50t/a。 ②针对近三年现状背景值下的NO2、PM10已无环境容量的现状，综合考虑污染排放量、排放强度、特征污染物以及规划主导产业等，将区内规划的化工行业、集中热源点和污水处理厂纳入总量监管的重点行业，禁止新上项目建设燃煤小锅炉，新上项目严格落实各项污染防治措施，减少二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放。 ③针对海子河超标现状，对磁窑污水处理厂进行提标改造，提高出水水质要求，加强人工湿地的建设和维护，确保污水处理厂排水经人工湿地处理后出水水质COD≤30mg/L，氨氮≤1.5mg/L。 |
| 环境准入 | ①入园项目应符合国家及地方产业政策要求，符合园区产业定位要求。 ②符合清洁生产要求。 ③符合《工业项目建设用地控制指标》和当地投资强度要求等文件规定的项目。 ④各种污染物排放可做到达标排放，满足区域总量控制要求。 |

由以上分析可以看出，本项目行业类别为医药制造业C271化学药品原药制造，属于园区优先发展行业，不属于禁止以及控制行业，不在园区负面清单和区间管制、总量管控范围内，符合宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）准入要求。

由以上分析可以看出，从宁阳县城市总体规划、磁窑镇总体规划、宁阳化工产业园规划以及准入角度来说，该项目的选址是合理的。

## 14.2相关法律法规及政策角度

### 14.2.1与南水北调流域相关法律法规的符合性分析

山东省第十届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》（2006年11月30日）中要求“排污单位应当对产生的污水进行预处理，达标后方可排入城镇污水管网；未纳入城镇污水管网覆盖范围内的排污单位，必须对产生的污水进行处理，并做到达标排放”、 “任何单位和个人不得向水体排放、倾倒生活污水、垃圾、油类、酸液、碱液和剧毒废渣废液等有毒有害物质”等，该项目位于南水北调一般保护区域内，生活污水经化粪池处理，其余废水均进入厂区自建污水处理站处理，全厂处理后的废水通过园区污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理。项目的建设符合南水北调流域的相关法律法规要求。

### 14.2.2与其他法律法规的符合性分析

（1）与国发[2013]37号符合性分析

拟建项目与国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》的符合性见表14.2-1。

表 14.2-1 项目与国发[2013]37号符合性一览表

| 国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 加 大 综 合治理力度，减 少 多 污染物排放 | 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到 2017 年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时 20 蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。 | 本项目位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地），蒸汽热源采用集中热源 | 符合 |

（2）与国发[2015]17号符合性分析

国务院于2015年2月29日发布了《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）文件，本项目与国发[2015]17号文件符合性见表14.2-2。

表14.2-2  项目与国发[2015]17号符合情况

| 水污染防治行动计划 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 二、（五）调整产业结构。依法淘汰落后产能。 | 自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。 | 本项目配套装置均不属于限制类、淘汰类，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求 | 符合 |
| 三、（三）加大落后产能淘汰，优化工业布局 | 严格按照国家发布的工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录及《产业结构调整指导目录（2011年本）》，加快落后产能淘汰步伐。 | 本项目配套装置均不属于限制类、淘汰类，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求 | 符合 |

（3）与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）符合性分析

《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）指出，“新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求”，本项目满足区域规划环评要求。

表 14.2-3 本项目与国发〔2018〕22号文符合性分析

| 序 号 | 国发〔2018〕22 号文要求 | 工程情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化产业布局 | 各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上 线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污 染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市 应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划 环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程；重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。重点区域禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予 以停产。 | 本项目符合“三线一单”要求，位于化工园区内，符合区域规划 环评要求 | 符合 |
| 2 | 深化工业污染治理 | 持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成 排污许可管理名录规定的行业许可证核发。推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，2018年 底前京津冀及周边地区基本完成治理任务，长三角地区和汾渭平原2019年底前完成，全国2020年底前基本 完成。 | 项目颗粒物、挥发性有机物（VOCs）执行大气污染物特别排放 限值要求。 | 符合 |
| 3 | 实施 VOCs 专项 整治方案 | 制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs 整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上。 | 本项目将VOCs的削 减与监控纳入日常生 产管理体系。建立基础数据与过程管理的动态档案、VOCs污染防治设施运行台账， 制定“泄漏检测与修复”、监测和治理等方面的管理制度，制定突发性VOCs泄漏防范和处置措施，纳入企业应急预案体系 | 符合 |

（4）与鲁政办发[2008]68号文符合性分析

根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强危险化学品安全生产工作的意见》（鲁政办发[2008]68号文），本次环评针对本项目自身的特点，对该项目与鲁政办发[2008]68号文的符合性进行了分析，经对照，该项目建设符合文件中的相关规定，具体分析结果详见表14.2-4。

表14.2-4 项目与鲁政办发[2008]68号文符合性分析表

| 鲁政办发[2008]68号文要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 新的化工建设项目必须进入产业集中区或化工园区，现有化工企业要有计划地逐步迁入化工园区。 | 该项目选址在宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）。 | 符合 |
| 强力推进危险工艺生产装置安装安全自动控制或安全连锁报警装置。要把涉及硝化、氧化、磺化、氯化、氟化或重氮化反应等危险工艺(以下统称危险工艺)的生产装置实现安全自动控制，纳入换(发)安全生产许可证的条件。工艺复杂的大型联合装置，除安装安全自动控制系统外，还应安装安全联锁和紧急停车系统；工艺简单的单一装置，在完善温度、压力、流量、液位等超限、联锁报警装置、可燃有毒气体报警装置、配齐安全阀、防爆膜等紧急泄压装置外，还应安装紧急停车系统。 | 本项目不涉及左侧所列工艺 | 符合 |
| 工艺简单的单一装置，要完善温度、压力、流量、液位等超限、联锁报警装置、可燃有毒气体报警装置、配齐安全阀、防爆膜等紧急泄压装置并安装紧急停车系统。 | 项目生产过程均为自动化控制，设置温度、压力、流量、液位等超限、联锁报警装置，设置紧急停车系统，配备安全阀、高压阀、紧急放空阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。设置安全联锁停车系统。 | 符合 |
| 严格安全评价报告备案制度。 | 企业委托编制了安全评价报告。 | 符合 |
| 关闭工艺落后、设备设施简陋、不符合安全生产条件的危险化学品生产企业。 | 该项目没有国家规定需要淘汰的落后设备，符合危险化学品生产企业的安全生产条件。 | 符合 |
| 新建的涉及危险工艺的化工装置必须配备必要的有毒有害、易燃易爆气体泄漏检测报警系统和火灾报警系统，液化气体、剧毒液体等重点储罐要设置紧急切断装置，提高装置安全可靠性。 | 本项目罐区设置紧急切断装置。 | 符合 |
| 危险化学品从业单位要按照有关标准和规范，编制危险化学品事故应急预案，配备必要的应急装备和器材，建立应急救援队伍。 | 企业委托编制了危险化学品事故应急预案，配备必要的应急装备和器材，建立应急救援队伍。 | 符合 |

（5）与鲁环函[2011]358号文符合性分析

根据鲁环函[2011]358号文要求，本次环评针对本项目自身的特点，对该项目与鲁环函[2011]358号文的符合性进行了分析，经对照，该项目建设符合文件中的相关规定，详见表14.2-5。

表14.2-5 项目与鲁环函[2011]358号文的符合性分析

| 鲁环函[2011]358号文要求 | 该项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 新的化工石化建设项目必须进入县级以上人民政府确定的化工集中区域或化工园区。 | 项目位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地），该园区是由宁阳县人民政府批准设立的。 | 符合 |
| 新布设化工石化产业集中区或园区，必须进行开发建设规划的环境影响评价，编制规划环境影响报告书，由相应的环境保护行政主管部门组织审查。 县级人民政府批准设立的各类产业园区规划环境影响评价工作由各市级人民政府依照有关规定执行。 | 目前区域规划环评于2018年编制完成。区域规划环评已通过泰安市环境保护局审批。 | 符合 |

（6）与环发[2012]54号文的符合性分析

根据环境保护部《关于加强化工园区环境保护工作的意见》（环发[2012]54号），本次环评针对该项目自身的特点，与环发[2012]54号文的符合性进行了分析。经对照，该项目建设符合文件中的相关规定，具体分析结果详见表14.2-6。

表14.2-6 项目与环发[2012]54号文符合性分析表

| 环发[2012]54号文要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 规范入园项目技术要求。园区入园项目必须符合国家产业结构调整的要求，采用清洁生产技术及先进的技术装备，同时，对特征化学污染物采取有效的治理措施，确保稳定达标排放。 | 本项目属于鼓励类建设项目，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求。项目工艺技术先进，污染物均经处理后达标排放。满足宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）准入条件。 | 符合 |
| 实行园区污染物排放总量控制。园区所在辖区人民政府应进一步明确园区污染物排放总量，将园区总量指标和项目总量指标作为入园项目环评审批的前置条件，确保建成后该项目和园区各类污染物排放总量符合总量控制目标要求。 | 根据宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）环评，该园区明确了污染物排放总量指标，该项目污染物排放能够满足园区总量控制目标要求。 | 符合 |
| 深化入园项目环境影响评价工作。入园项目必须开展环境影响评价工作。园内企业应按要求编制建设项目环境影响评价文件，将环境风险评价作为危险化学品入园项目环境影响评价的重要内容，并提出有针对性的环境风险防控措施。 | 该项目开展了环境影响评价工作，所编制的环境影响评价文件中有环境风险评价内容，并提出了风险防控措施。 | 符合 |
| 加强园区废气和固体废物处理处置。园内企业应加强对废气尤其是有毒及恶臭气体的收集和处理，严格控制挥发性有机物（VOC）、有毒及恶臭气体的排放，配备相应的应急处置设施。园区内固体废物和危险废物必须严格按照国家相关管理规定及规范进行安全处置。 | 该项目采取了一系列废气的收集和处理措施，确保废气能够达标排放。产生的固废全部得到合理处置。 | 符合 |
| 企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。 | 企业拟建设应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案；制订突发环境事件应急预案并定期演练，环境风险防范应急保障能力较强。 | 符合 |

（7）与环发[2012]77号文的符合性分析

根据环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），本次环评针对该项目自身的特点，与环发[2012]77号文的符合性进行了分析。经对照，该项目建设符合文件中的相关规定，具体分析结果详见表14.2-7。

表14.2-7 项目建设与环发[2012]77号文符合性分析表

| 环发[2012]77号文要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 石化化工建设项目原则上应进入依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。 | 该项目选址位于宁阳县人民政府批准设立的宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地），符合园区发展规划和规划环评要求。 | 符合 |
| 新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。 | 该项目环境风险评价章节严格按导则要求进行环境风险识别和分析，并提出了防范和应急措施。 | 符合 |
| 环境风险评价结论应作为相关建设项目环境影响评价文件结论的主要内容之一。 | 该项目环境影响评价文件结论包括环境风险评价结论。 | 符合 |
| 建设项目设计阶段，应按照或参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483）等国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。 | 厂区设有消防水池、事故水池，项目拟设置围堰和导排系统等环境风险防范设施。 | 符合 |
| 企业应积极配合当地政府建设和完善项目所在园区（港区、资源开采区）环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业、园区（港区、资源开采区）的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。 | 企业应急预案包括与社会、园区的联动机制，能够与当地政府和相关部门以及周边企业、园区的应急预案相衔接。 | 符合 |

（8）与环发[2012]98号文的符合性分析

根据环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），本次环评针对该项目自身的特点，与环发[2012]98号文的符合性进行了分析。经对照，该项目建设符合文件中的相关规定，详见表14.2-8。

表14.2-8 项目建设与环发[2012]98号文符合性分析表

| 环发[2012]98号文要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 对编制环境影响报告书的项目，建设单位在开展环境影响评价的过程中，应当在当地报纸、网站和相关基层组织信息公告栏中，向公众公告项目的环境影响信息。 | 该项目在开展环境影响评价的过程中，在当地政府网站、报纸、周围村庄村委会进行了公示，向公众公告项目的环境影响信息。 | 符合 |
| 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，必须在依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区内布设。 | 该项目符合国家产业政策和清洁生产水平要求、污染物达标排放、满足污染物排放总量控制指标要求，在宁阳县人民政府批准设立、经过规划环评的宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）内建设。 | 符合 |
| 在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。 | 项目选址位于工业区，不属于环境风险防控重点区域，所在区域环境质量总体达标。该项目采取了一系列风险防范措施，引发环境风险的可能性较小。 | 符合 |

（9）与《山东省人民政府办公厅 关于加强安全环保节能管理加快全省化工产业转型升级的意见》（鲁政办字[2015]231号）符合性分析

表14.2-9 项目与鲁政办字[2015]231号文的符合性分析

| 鲁政办字[2015] 231号 | 本项目 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 严格把好化工项目准入关。各级政府和有关部门要认真履职尽责切实把好审批关口，严格执行项目准入门槛，从源头控制新增高风险化工项目。严禁投资新上淘汰类、限制类化工项目；鼓励发展产品档次高、工艺技术装备具有国际或国内领先水平的化工项目。 | 该项目属于允许建设项目；项目采取的工艺技术装备具备国内领先水平。 | 符合 |
| 提高危险化学品项目准入门槛，严格审查新上项目的条件和手续。综合考虑安全保障水平、环境容量、能源资源消耗和排放标准、投入产出等因素，各地原则上不再核准(备案)固定资产投资额低于1亿元的新建、扩建危险化学品项目(不含土地费用)。新建、扩建危险化学品项目的核准(备案)，一律由设区的市以上投资管理部门负责。 | 本项目属于新建项目，拟建工程总投资为50050万元，已备案。 | 符合 |
| 严格限制新建剧毒化学品项目。严禁建设废水排入现状水质达不到水功能区和水环境功能区要求水域的化工污染项目。 | 该项目不涉及剧毒化学品，项目废水经污水处理站处理后排入宁阳磁窑中环水务有限公司进行深度处理。 | 符合 |

因此，本项目符合《山东省人民政府办公厅关于加强安全环保节能管理加快全省化工产业转型升级的意见》（鲁政办字[2015]231号）文件的相关要求。

（10）与鲁政办发[2015]259号文的符合性分析

为加强全省危险化学品企业的安全治理，严格落实安全生产企业主体责任、部门监管责任、政府属地责任，预防和减少危险化学品事故，保障人民群众生命财产安全，山东省人民政府办公厅印发了《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省危险化学品企业安全治理规定〉的通知》（鲁政办发[2015]259号）。

本项目与鲁政办发[2015]259号文符合性分析见表14.2-10。

表14.2-10 项目与鲁政办发[2015]259号文符合性分析一览表

| 鲁政办发[2015]259号 | 本项目 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1.危险化学品企业应当建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，使岗位与职责相匹配、权限与职责相匹配 | 本工程设置全员安全生产责任制，明确了各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等 | 符合 |
| 2.危险化学品企业应当依法建立安全生产管理机制，按规定足额配备安全管理人员 | 本工程拟建立安全生产管理机制 | 符合 |
| 3.危险化学品企业设立选址应当符合当地规划布局，生产装置或者构成重大危险源的储存设施应当满足国家法律法规标准规范规定的距离要求 新建企业应当在化工园区(集中区)内建设，现有企业不在化工园区或集中区内的应当搬迁入园 | 本工程位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）内，生产装置满足国家法律法规标准规范规定的距离要求 | 符合 |
| 4.涉及重点监管化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源的危险化学品企业，应当根据工艺安全要求，装备和完善自动化控制系统、紧急停车系统和安全联锁装置，落实安全管理、安全技术和监测监控、应急管理等措施 | 本项目不涉及重点监管化工工艺，已落实了安全管理、安全技术和监测监控、应急管理等措施 | 符合 |
| 5.危险化学品企业应当建立健全设备设施的日常维护保养、检测检验的管理制度，对设备设施实施经常性维护保养和定期检测检验。对存在火灾、爆炸等危险因素的工艺装置系统，应当根据工艺安全要求设置在线检测或功能测试装置。 | 建立设备设施的日常维护保养、检测检验的管理制度 | 符合 |
| 6.危险化学品企业应当在其作业场所和主要设施、设备上设置明显的安全警示标志，在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态 | 在生产装置区设置明显的安全警示标志 | 符合 |
| 7.危险化学品企业应当完善危险化学品罐区安全管理制度和操作规程，对罐区作业实行升级管理，逐级审批确认，实行双人操作，1人作业、1人监督 | 本项目拟完善危险化学品罐区安全管理制度和操作规程，对罐区作业实行升级管理，逐级审批确认，实行双人操作，1人作业、1人监督 | 符合 |
| 8.危险化学品企业应当按规定储存危险化学品，设立专用仓库、专用场地或者专用储存室，实行分类、分区储存，严禁超范围、超量储存，严禁禁忌物混存，严禁爆炸品、遇湿燃烧物品、剧毒化学品露天存放 | 本项目设置罐区，罐区原料直接通过管道输送至生产装置，其他原辅料及产品均实行分类、分区储存 | 符合 |
| 9.具有资质的危险化学品道路运输企业应当严格使用专门的运输车辆，不得超过规定荷载运输危险化学品，不得将危险化学品与普通货物混装混运，不得将互相禁忌的危险化学品混装混运 | 按照前述规定进行储运。 | 符合 |

综上所述，拟建工程符合《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省危险化学品企业安全治理规定〉的通知》（鲁政办发[2015]259号）相关要求。

（11）与泰政办发[2015]6号符合性分析

泰安市人民政府办公室于2015年8月26日发布了《泰安市人民政府办公室关于加强危险化学品安全管理工作的通知》（泰政办发[2015]6号），本项目与泰政办发[2015]6号文件符合性见表14.2-11。

表14.2-11 项目与泰政办发[2015]6号文符合性分析一览表

| 泰政办发[2015]6号 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 二、建立实施危险化学品企业准入和退出机制。 | 严格危险化学品项目的准入管理。泰山区、泰安高新区不再发展此类化工建设项目；东平县重点扶持瑞星集团发展；其他县、市、区不在重点区域的新上化工项目原则上不再审批；原则上不再核准新上设备投资额低于5000万元的小型化工企业。 | 本项目位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）内，投资为50050万元，属于改扩建项目，已备案。 | 符合 |

（12）与《关于加强改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性

表14.2-12 项目与环环评[2016] 150号符合性分析

| 分类 | 具体要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 强化“三线一单”约束作用 | （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目中心坐标为E117.123°，N35.912°，用地性质符合规划要求，不在生态保护红线范围内 |
|  | （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 本项目实施后，新增了污染物量排放，环评报告中提出了切实可行的污染防治措施和污染物排放控制要求 |
|  | （三）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 本项目不属于高耗能、高耗水项目 |
|  | （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 本项目不属于负面清单中的项目 |
| 多措并举清理和查处环保违法违规项目 | （八）各省级环保部门要落实“三个一批”（淘汰关闭一批、整顿规范一批、完善备案一批）的要求，加大“未批先建”项目清理工作的力度。要定期开展督查检查，确保2016年12月31日前全部完成清理工作。从2017年1月1日起，对“未批先建”项目，要严格依法予以处罚。对“久拖不验”的项目，要研究制定措施予以解决，对造成严重环境污染或生态破坏的项目，要依法予以查处；对拒不执行的要依法实施“按日计罚”。 | 建设项目不存在上述情况 |
| “三管齐下”切实维护群众的环境权益 | （九）严格建设项目全过程管理。加强对在建和已建重点项目的事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促建设单位认真执行环保“三同时”制度。对建设项目环境保护监督管理信息和处罚信息要及时公开，强化对环保严重失信企业的惩戒机制，建立健全建设单位环保诚信档案和黑名单制度。 | 建设项目不存违法违规行为 |

由上表可知，项目满足《关于加强改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相关要求。

（13）与山东省人民政府办公厅《关于印发山东省化工投资项目管理暂行规定的通知》的符合性分析

本项目与山东省人民政府办公厅《关于印发山东省化工投资项目管理暂行规定的通知》（鲁政办字〔2017〕215号）文件的符合性分析详见14.2-13。

表14.2-13 与鲁政办字〔2017〕215号符合性分析

| 鲁政办字〔2017〕215号 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| (一)先进性原则。项目必须属于产业政策鼓励类或允许类，严控限制类项目(搬迁入园项目除外)，严禁投资淘汰类项目；搬迁入园项目要着力提升工艺装备水平，实现转型升级；鼓励发展产品档次高、附加值高、替代进口，工艺、技术、装备水平国际国内领先的项目。 | 本项目属于允许类项目。 | 符合 |
| (二)安全环保原则。项目建设的同时，要按照有关规定配套建设安全、环保、消防设施，鼓励建设安全隐患整治、环保综合治理项目；严格限制新建剧毒化学品项目。 | 本项目不涉及剧毒化学品生产，项目建设过程中按照有关规定配套建设安全、环保、消防设施等配套设施 | 符合 |
| (三)园区化原则。统筹规划认定一批高水平化工园区，大力推进化工企业进区入园，新建、扩建项目原则上进入省政府公布的化工园区、专业化工园区或化工重点监控点建设。 | 本项目位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）内，园区由山东省人民政府于2018年6月认定公布。 | 符合 |

（14）与生态红线符合性分析

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须实行强制性严格保护的区域。生态保护红线范围内除受自然条件限制、确实无法避让的公路、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，严控各类开发建设活动，必须“严守生态保护红线，做到不越雷池半步”。

根据《国务院关于同意新增部分县（市、区、旗）纳入国家重点生态功能区的批复》（国函[2016]161号），宁阳县未纳入国家重点生态功能区。

根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），泰安市共有20个生态保护区，项目区不在山东省人民政府批准的泰安市20个省级生态保护红线区范围内。

根据《山东省泰安市生态红线划定方案》，项目区不在生态红线保护区范围内，距离最近的生态红线为大汶河水源涵养区，本项目相对大汶河水源涵养生态红线区的距离为5.4km，且位于其下游（详见图14.2-1），且项目实施过程中严格落实生态保护相关法律法规与管理政策，并做好与各种相关规划的衔接与协调，符合山东省生态保护红线规划（2016-2020年）的相关要求。

（15）与南水北调流域相关法律法规的符合性分析

山东省第十届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》（2006年11月30日）中要求“排污单位应当对产生的污水进行预处理，达标后方可排入城镇污水管网；未纳入城镇污水管网覆盖范围内的排污单位，必须对产生的污水进行处理，并做到达标排放”、“任何单位和个人不得向水体排放、倾倒生活污水、垃圾、油类、酸液、碱液和剧毒废渣、废液等有毒有害物质”等。拟建项目位于南水北调一般保护区域内，厂区内废水施行雨污分流，项目废水经厂区现有污水处理站处理后，经园区管网进入园区污水处理厂处理达标后排放。项目的建设符合南水北调流域的相关法律法规要求。

（16）“三线一单”符合性分析

为充分发挥环境影响评价从源头预防环境污染和生态破坏的作用，推动实现“十三五”绿色发展和改善生态环境质量总体目标，环境保护部研究制定了《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号），本项目与环环评[2016]95号“三线一单”的符合性分析见表14.2-14。

表14.2-14 本项目与“三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）内，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，距离最近的大汶河水源涵养生态红线约5.4km | 符合 |
| 资源利用上线 | 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求 | 符合 |
| 环境质量底线 | 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 本项目区域属于不达标区，现状监测期间，TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，甲苯、氯化氢、氨、硫化氢、三氯甲烷、二氯甲烷、硫酸雾、能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值的要求，VOCs能够满足《大气污染物综合排放详解》（环保部科技标准司）的要求；臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级标准的要求 |
|  | 地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 | 根据现状监测，所有断面总氮、硝酸盐均超标，另外，1#断面硫酸盐、氯化物、全盐量超标，2#断面COD、BOD5、氨氮、总磷、硫酸盐、氯化物、氟化物、全盐量、高猛酸盐指数、二氯甲烷超标，3#断面COD、BOD5、氨氮、总磷、硫酸盐、氯化物、氟化物、全盐量、二氯甲烷超标，其余指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求 |
|  | 地下水：《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 | 根据现状监测，五个监测点的硝酸盐、总硬度、总大肠菌群均超标；磁窑东村、泊家庄村的Na+、Cl-超标，后丁家庙村、磁窑东村、泊家庄村的溶解性总固体超标，西磁窑村、项目区、磁窑东村的细菌总数超标；其余指标均达标 |
|  | 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准 | 根据现状监测，各测点噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求 |
|  | 土壤环境：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） | 所有监测点土壤各项检测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 筛选值第二类用地标准要求 |
| 负面清单 | 本项目位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）内，项目符合园区的准入条件，不属于园区禁入行业，不在该园区的负面清单内 | 符合 |

## 14.3经济技术及配套设施角度

1、供水

本项目用水由园区自来水提供，项目区内供水管网已铺设至项目区，届时项目区用水有保证。

2、供电

本项目年用电量3500万KWh，由园区供电站供给，拟建1000KVA变压器4台，本项目供电电源可靠，有保障。

3、供热

本项目蒸汽年用量约为86064t/a，供热由园区管网供给，为间接蒸汽，主要用于加热等，蒸汽不进入生产工艺中。

4、交通

项目周围道路交错，交通便利，运输方便。

5、排水

宁阳磁窑中环水务有限公司采用“厌氧+缺氧+氧化沟+混凝沉 淀+过滤”为主体的工艺，设计处理规模为3.0万m3/d，目前实际处理废水1.42万m3/d，服务范围包括宁阳工业园区、磁窑镇驻地、华丰镇驻地，主要处理工业废水和生活废水。

## 14.4环境保护角度

拟建项目在采取了可行的污染物治理措施后，经预测，污染物排放对环境的影响均较小；项目投产后，区域环境质量仍满足当地环境功能区划要求。项目在充分考虑预防、控制、削减环境风险的相关措施，并且在制定好应急预案的情况下，环境风险可接受。项目无需设置大气环境防护距离和卫生防护距离。

## 14.5小结

综上所述，项目建设符合宁阳县及磁窑镇总体规划，符合园区规划，交通运输较为便利，通讯便捷，配套设施基本齐全。在确保环保措施正常运行的前提下，该项目的建设与运营对环境影响较小，从规划符合性、周围便利条件、经济、环保、风险及安全防护距离等方面来看，项目选址基本合理。

# 15环境经济损益分析

## 15.1社会效益分析

本项目符合国家产业政策，既有利于企业自身发展，又可提高磁窑镇工业化发展水平，推动相关产业的发展。项目建成后，可为国家和地方增加相当数量的税收，通过引进先进的生产和管理经验，促进当地工业的发展，提升地方经济实力，对提高人们的生活质量，促进当地经济发展具有重要作用。

## 15.2经济效益分析

本项目的主要经济评价指标情况见表15.2-1。

表15.2-1   项目主要经济技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料药 | 瑞戈非尼 | kg/年 | 0.28 |
|  |  | 来那度胺 | kg/年 | 0.33 |
|  |  | 丙酸氟替卡松 | kg/年 | 0.50 |
|  |  | 硫酸沙丁胺醇 | kg/年 | 0.41 |
|  |  | 达格列净 | kg/年 | 0.3 |
|  |  | 甲磺酸依度沙班 | kg/年 | 0.58 |
| 2 | 年操作日 | 天/年 | 300 |
|  |  | 小时/年 | 7200 |
| 3 | 班次 | 三班制 | - |
| 4 | 员工总数 | 人 | 120 |
| 5 | 主要原辅材料 | 主要原辅材料用量 | t/a | 590.9 |
|  |  | 包材 | t/a | 4.5 |
| 6 | 动力消耗 | 电 | 万KW·h/a | 3500 |
|  |  | 新鲜水 | t/a | 17364.64 |
|  |  | 蒸汽 | t/a | 86064 |
| 7 | 厂区总占地面积 | m2 | 242亩 |
| 8 | 建筑面积 | m2 | 51732（一期） |
| 9 | 绿化面积 | m2 | 16977.72 |
| 10 | 总投资（包括流动资金） | 万元 | 50050（一期） |
|  | 固定资产投资 |  | 44050 |
|  | 流动资金 |  | 6000 |
| 11 | 年销售收入 | 万元 | 120000 |
| 12 | 利润 | 万元 | 19137.20 |
| 13 | 上缴各类税金 | 万元 | 14680.93 |

由上表可以看出，本项目投产后，各项经济效益指标比较理想，符合国家规定及行业标准。因此，拟建项目建设在经济上是可行的。

## 15.3环境经济损益分析

### 15.3.1环保投资估算

依据《建设项目环境保护设计》中的有关规定，拟建项目中的环保设施主要包括废气治理设施、废水治理设施、噪声防治、风险防范设施、防渗措施及绿化设施、环境监测等。

项目总投资50050万元，其中设计环保设施投资540万元，占项目总投资的1.1%。项目环保设施项目及投资估算详见表15.3-1。通过这一系列投资，实现了对拟建工程各污染环节的控制，确保各主要污染物达标排放或综合利用，这一投资基本合理。

表15.3-1  拟建工程环保投资估算表

| 序号 | 项目 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理设施 | 130 |
| 2 | 废水处理设施 | 80 |
| 3 | 噪声治理 | 50 |
| 4 | 固废收集及防渗系统 | 150 |
| 5 | 风险防范设施 | 100 |
| 6 | 绿化及其他 | 20 |
| 7 | 监测设备 | 10 |
| 合计 | 540 |
| 项目总投资（万元） | 50050 |
| 环保投资占总投资的比例（%） | 1.1 |

### 15.3.2环保设施的经济效益

环保投资效益首先表现为环境效益。通过投资于环保设施，废水、废气、噪声排放达到国家规定的有关排放标准，固体废物得到综合利用，危险废物得到安全处置，从而最大限度地降低了污染物排放量，减少对环境的不利影响。本项目废水、废气、噪声、固废按报告书规定的措施实行，通过落实各项环保措施，可减少废气、废水中污染物的排放量，各项指标实现达标排放，固废、危废贮存满足环保要求。环境监测仪器的配备，可随时监控工程污染物排放的情况，出现异常能及时解决；采取降噪措施后能明显减轻噪声对厂区及周围的影响。本项目采取完善、有效的厂区防渗处理措施，能够有效地减轻因项目区建设对地下水环境产生的影响。通过采取一系列有效的风险防范措施，不仅大大降低了风险事故发生概率，还可以确保一旦发生风险事故时，能够有效减少对环境空气、地下水和地表水的污染。

由此可见，本工程环保投资的效益是显著的，既减少了排污、又保护了环境和周围人的健康，实现了环保效益和社会效益的最佳结合。

## 15.4小结

综上所述，在严格落实各项环保措施的前提下，本项目注意了环境与经济的协调发展，体现了社会、经济、环境“三个效益”的有机统一。因此，该项目是一个环境、社会、经济效益明显的项目。

# 16环境管理与监测计划

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节，是控制污染的重要措施和手段。在企业中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。

## 16.1环境管理

### 16.1.1环境管理机构及职责

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建工程应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染防治设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此，项目投产后，依托现有工程设置的专门环保安全负责人和环保安全机构，配备有专门监测仪器和专职环保人员，对全厂统一管理，负责全厂的环境管理、环境监测和事故应急处理，环保机构和人员的主要职责为：

（1）贯彻执行国家、省、市环境保护主管部门制定的有关环保法律、法规、政策、条例，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定全厂环境管理条例和章程，负责监督实施；

（2）负责全厂的环保计划和规划的制定，负责开展日常环境监测工作，完成上级主管部门规定的监测任务，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；“三废”排放状况的监督检查及不定期总结上报等工作。下设化验室，专门负责废水、废气、噪声和固废等的监测；

（3）配合上级环保主管部门的检查、监督工程配套建设的废气、废水、固废、噪声等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本厂各排污口污染物的排放状态；

（4）检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和培训；

（5）加强环境监测仪器、设备的维护保养，确保监测工作正常运行；

（6）参加本厂环境事件的调查、处理和协调工作；

（7）参与该项目环保设施的论证设计，监督设施的安装、调试，落实“三同时”措施；

（8）积极开展环境保护教育和宣传，提高全厂职工的环境保护意识。

本项目环保安全机构配置为管理人员1人，专职环保人员2人，从事污染设施的运行、管理和环境监测。并按有关环境保护监测工作规定，配置相关监测分析仪器。

### 16.1.2营运期环境管理措施

1、管理措施

为更好地进行营运期环境管理，建议采取以下措施：

（1）经济手段：按污染物流失总量控制原理对厂内各装置分别进行总量控制，并采用职责计奖、超额加奖、签订包干合同等方式，将环境保护与经济效益结合起来。

（2）技术手段：在制定产值标准、工艺条件、操作规程等工作中，把环境保护要求考虑在内，既能促进企业生产发展，又能有效保护环境。

（3）教育培训手段：通过环保教育，提高全体职工的环境意识，自觉控制人为污染；加强职工操作培训，避免工艺过程中的损耗量；对废气、废水、固废处理具体操作人员进行专门培训，要求其熟练掌握处理工艺及操作规范，确保处理设施正常运行，使外排废气、废水稳定达标。

（4）行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、奖惩，促使各生产车间直至生产岗位按要求完成环保任务。

### 16.1.3日常环境管理

①企业应建立日常环境管理制度。

②建立日常环境管理台帐。针对项目运行过程产生的废气、废水、噪声、固废、环境风险等方面建立规范的环境管理台账，台账内容应包括环保设施设备清单、专业操作及维护人员配备、环保设施运行及维护费用、环保设施运行记录、事故检修计划、耗材消耗、污染物排放或处置量、环保设施稳定运行保障计划等。

③进行各类固废台帐统计。

④做好各项环保设施日常运行、维护及费用记录；建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核要求。

⑤在日常生产过程应贯彻全过程清洁生产原则，定期开展清洁生产审核工作。

⑥对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工环保意识，对环保岗位进行培训考核。

⑦厂区应加强绿化，以满足山东省环境保护厅《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函[2013]138号）的要求。

## 16.2施工期环境监理

建设项目施工期环境监理是指环境监理单位受项目建设单位的委托，依据国家和地方有关环境保护法律法规、技术规范、环境影响评价文件和环境保护行政主管部门的批复，对项目建设过程进行环境保护监督管理的专业化服务活动，同时为建设单位提供环境保护方面的专业技术指导。施工期环境监理制度是建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度的重要补充，是针对环境影响报告书批复之后、“三同时”竣工验收之前的施工阶段的行之有效的环境管理手段。

### 16.2.1施工期环境监理内容

施工期环境监理内容概况起来主要包括三个阶段，施工准备阶段、施工阶段和试生产（运行）阶段。其内容主要包括建设项目设计文件环保核查，施工期环境监理和试生产期间环境监理，具体内容如下。

设计文件环保核查是对建设项目的设计文件符合环境影响评价及其批准文件要求情况的检查。

施工期环境监理包括生态保护措施监理、环境保护达标监理、环保设施监理：

生态保护措施监理是对项目施工建设过程中自然生态保护和恢复措施、水土保持措施及饮用水水源保护区等环境敏感保护目标的保护措施落实情况的技术性监督检查；

环境保护达标监理是对项目施工建设过程中各种污染物排放达到环境保护标准要求情况的技术性监督检查；

环保设施监理是对建设项目环境污染治理设施、环境风险防范设施按照环境影响评价文件及批复的要求建设情况的技术性监督检查。

试生产期间环境监理是对项目试生产期间环保“三同时”和环保设施运行、污染物达标排放的技术监督。

### 16.2.1施工期环境监理的作用

施工期环境监理的作用是保护建设工程所在地的环境质量，切实将环境影响评价文件、设计文件提出的各项环保措施落到实处，有效控制建设项目施工期对周围环境产生的影响，从而实现建设过程中环境保护的总体目标。其主要作用为几下几点：

（1）落实环境影响评价文件中所确认的各项环境保护措施和设施。

（2）保护人群健康，避免施工区附近人群受到项目建设的影响。

（3）落实与环境保护有关的合同条款。

（4）监督环境保护投资的有效利用。

（5）实现项目建设的环境、社会与经济效益的统一。

### 16.2.2环境监理职责

（1）国家和地方有关环境保护法律法规、技术规范、环境影响评价文件和环境保护行政主管部门的批复；

（2）组织编制本项目区环境监理方案并负责实施；

（3）监督建设方、施工方完善落实项目环境影响评价报告书和批复中的各项环保措施及环保投资的有效利用，确保环保工程设施达到环评和批复的要求， 各项主要污染物实施有效控制，最终实现达标排放；

（4）协助监督施工方依法办理各种必要环保手续，如办理施工噪声许可证和夜间施工许可证，依法组织施工，避免违法、违章作业；

（5）积极开展环境监理的宣传，使施工方明确推行环境监理的重要性、必要性和可行性。

### 16.2.3施工期的环境监理工作制度

施工期环境监理工作制度包括工作记录制度、报告制度、函件往来制度、环境监理例会制度、人员培训制度及环保对策措施变更制度等六部分，具体如下：

工作记录制度：环境监理师应根据工程建设、环境监理工作情况作出工作记录（文字、图像），重点描述对项目环境保护工作的检查监督情况。

（1）报告制度：包括环境监理月报、季报等，并定期报送建设单位、工程

监理、承包商和有关行政主管部门。

（2）函件往来制度：环境监理师在现场检查过程中发现的问题，应通过下发环境监理通知单的形式，通知施工单位需要采取的纠正或处理措施。

（3）环境监理例会制度：定期召开会议，每次会议形成会议纪要。可结合工程监理例会进行。

（4）人员培训制度：对工程监理、环境监理员以及承包单位施工管理人员进行必要的培训。

（5）环保对策措施变更制度：因特殊原因，建设项目设计、建设过程中需要改变环境影响评价文件或环保部门审批意见中所提措施的，监理单位应监督建设单位事先征得原审批该环评文件的环保部门同意。

### 16.2.4项目施工期环境监理工作制度

针对本项目，环境监理工作应重点注意以下几方面：

（1）环境监理工作委托：本项目施工期环境监理工作应根据公平、公开、公正的原则，由建设单位通过公开招投标的方式委托有资质的环境监理机构开展，并将环境监理费用纳入工程环境保护投资。

（2）认真查阅相关文件资料：监理人员首先要认真查阅环评文件及其批复、建设项目的初步设计、施工方提供的施工组织计划等，了解适用的环境保护的法规和标准，明确各个施工阶段环境监理的工作重点并做好记录。

（3）加强现场巡视、检查：监理人员使用进入施工工地后，必须对建设项目的施工现场及周边环境进行认真的巡视、检查，初步掌握各施工阶段存在的主要环境污染以及对周边环境可能产生的环境影响，进而有针对性地采取切实可行的监理措施，尽可能减少环境污染所引起的负面影响，化解群众抱怨，确保工程顺利进行。

（4）开展现场环境监测：根据施工进度及各个阶段的施工特点，对现场的施工扬尘、施工废水排放、施工噪声进行环境监测，为有效实施环境监理提供第一手基础数据。在此过程中要重点监督事故水池、导流渠、污水处理设施等环境污染治理设施、环境风险防范设施等是否按要求进行建设。

（5）做好沟通和信息交流：通过走访交流、工程例会、监理通知单、专题

协调会等形式与工程建设方、施工方、设计方及工程监理进行环保信息的交流和沟通，协调好各方关系；同时加强与政府机关、周围敏感目标的沟通联系，取得政府机关、周围居民对环境监理工作的理解和支持。

（6）完善监理制度和规范管理程序：根据本项目特点，结合企业环境监理制度，逐步形成适合本项目的一整套规范和制度。

（7）切实做好报告制度：包括环境监理月报、季报等，并定期报送建设单位、工程监理、承包商和有关行政主管部门。环境监理合同及相关报告将作为对项目环境管理、考核、验收等工作的重要条件。

## 16.3项目常规及特征污染物排放清单及管理要求

### 16.3.1 项目常规及特征污染物排放清单

根据工程分析，本项目常规及特征污染物排放清单如下：

表16.3-1  项目常规及特征污染物排放清单一览表

| 污染 类型 | 污染物 | 产生环节 | 污染物 组成 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有 组 织 | 投料、干燥废气 | 投料、干燥 | 颗粒物 | 0.0385 | 粉尘通过真空泵、集气罩收集，进入布袋除尘器处理，后进入尾气处理系统，最终由1#、2#、3#排气筒排放 | 0.0035 |
|  |  | 生产设备有机废气 | 反应釜、离心、干燥 | 甲苯 | 0.0853 | 废气通过真空泵收集，含卤素元素废气经深冷器预处理，进入“碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”尾气处理系统处理，最终由1#、2#、3#排气筒排放 | 0.0084 |
|  |  |  |  | 乙腈 | 0.6318 |  | 0.0619 |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 0.5970 |  | 0.0585 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.4898 |  | 0.0480 |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.6290 |  | 0.0616 |
|  |  |  |  | NH3 | 0.0798 |  | 0.0078 |
|  |  |  |  | HCL | 0.0961 |  | 0.0094 |
|  |  |  |  | VOCs | 6.4017 |  | 0.6274 |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.5532 |  | 0.0542 |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.3227 |  | 0.0316 |
|  |  | 污水处理站、危废暂存间废气 | 污水处理站、危废暂存间 | 氨 | 1.6662 | 密闭收集，废气进入“碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附+催化脱附”处理系统处理，最终由4#排气筒排放 | 0.0833 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.1123 |  | 0.0056 |
|  |  |  |  | VOCs | 5.6414 |  | 0.2821 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | -- |  | -- |
|  | 无 组 织 | 生产区未捕集废气、 罐区废气、 污水处理站恶臭 | 生产车间各工序、 罐区大小 呼吸、 污水处理站 | 颗粒物 | 0.00385 | 定期检查设备气密性，加强厂区绿化 | 0.00385 |
|  |  |  |  | HCL | 0.0019 |  | 0.0019 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0098 |  | 0.0098 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0017 |  | 0.0017 |
|  |  |  |  | VOCs | 0.4505 |  | 0.4505 |
|  |  |  |  | NH3 | 0.0896 |  | 0.0896 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.006 |  | 0.006 |
| 废水 | 工艺废水 | 生产工艺 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、全盐量 | 63.7 | 经厂区污水处理站处理后，经管网进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理，处理后排入海子河 | 63.7 |
|  | 设备清洗废水 | 设备清洗 |  | 10425.6 |  | 10425.6 |
|  | 尾气处理废水 | 尾气处理 |  | 252 |  | 252 |
|  | 真空泵废水 | 真空泵 |  | 57.6 |  | 57.6 |
|  | 地面冲洗废水 | 地面冲洗 |  | 1548 |  | 1548 |
|  | 循环冷却污水 | 循环冷却 |  | 1.8 |  | 1.8 |
|  | 纯水设备浓水 | 纯水设备 |  | 91.08 |  | 91.08 |
|  | 职工生活污水 | 职工生活 |  | 1152 | 经化粪池处理后，经园区管网进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理，处理后排入海子河 | 1152 |
| 固体 废物 | 工艺废液 | 生产 | 有机物 | 250.86 | 暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位处置 | 0 |
|  | 工艺废渣 |  | 有机物 | 0.755 |  | 0 |
|  | 消毒废液 |  | 乙醇 | 288 |  | 0 |
|  | 废沾染物 |  | 废手套 | 1 |  | 0 |
|  | 真空泵废液 | 真空泵系统 | 有机物 | 57.6 |  | 0 |
|  | 除尘器集尘 | 废气治理 | 粉尘 | 0.03 |  | 0 |
|  | 深冷废液 |  | 有机物 | 0.96 |  | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 有机物 | 2.3 |  | 0 |
|  | 废RO反渗透膜 | 纯水系统 | 无纺布 | 0.1 | 外售废品回收站综合处理 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 |  | 树脂 | 1.8 |  | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 活性炭 | 1 |  | 0 |
|  | 废包装桶 | 原料拆包 | 部分乙醇、乙酸乙酯等可回收的废包装桶 | 5 | 由厂家回收处理 | 0 |
|  |  |  | 不可回收的废原料桶 | 10 | 危废暂存间暂存，委托有危废处置资质的单位进行处置 | 0 |
|  | 废包装袋 |  | 废原料包 装袋 | 1 |  | 0 |
|  | 污水处理站污泥 | 废水治理 | 泥饼 | 1.9 |  | 0 |
|  | 高盐废水浓缩废液、废渣 |  | 废无机盐 | 17.39 |  | 0 |
|  | 职工生活垃圾 | 职工生活 | 果皮、纸屑 | 18 | 由环卫部门定期清运处理 | 0 |

### 16.3.2 环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》及相关导则要求，山东锐顺药业有限公司应当公开下列环境信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）企业自行监测方案；

（7）地下水跟踪监测方案及地下水跟踪监测监测值。

山东锐顺药业有限公司应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开以上环境信息。同时可以采取以下任意一种或多种方式向社会公开发布：

（1）公告或者公开发行的信息专刊；

（2）广播、电视等新闻媒体；

（3）信息公开服务、监督热线电话；

（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施。

## 16.4环境监测

### 16.4.1环境监测主要职责

定期监测各排污环节污染物排放是否符合国家及地方标准；

参与工程环保设施竣工验收工作，负责环保设施运行过程中的监测分析工作和污染事故的调查工作；

及时发现污染事故苗头，防止污染事故的发生。一旦发生及时汇报，并协助有关部门采取相应措施；

完成预定的监测计划，建立监测报表，搞好监测仪器的维修、保养及校验工作，确保监测工作的正常进行。

### 16.4.2监测计划

环境监测工作可委托有资质的单位进行也可以自行监测，依据环境管理的需要，对污染源和环境质量进行监控。

#### 16.4.2.1污染源监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部 2018年1月）及《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）相关要求，项目区污染源监测项目及监测频次见表16.4-1，厂区设置的监测设备见表16.4-2。

表16.4-1 监测计划监测点选取及监测频次

| 污染源 | 监测地点 | 监测项目 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1# 排气筒 | VOCS | 1次/月，非正常情况下随时进行必要的监测 | 自行监测和委托监测，企业应具备应急监测能力 |
|  |  | 颗粒物 | 1次/季度，非正常情况下随时进行必要的监测 |  |
|  |  | 甲苯、乙腈、四氢呋喃、甲醇、丙酮、NH3、HCL | 1次/年，非正常情况下随时进行必要的监测 |  |
|  | 2# 排气筒 | VOCS | 1次/月，非正常情况下随时进行必要的监测 |  |
|  |  | 颗粒物 | 1次/季度，非正常情况下随时进行必要的监测 |  |
|  |  | 四氢呋喃、丙酮、丁酮、甲醇、HCL、二氯甲烷 | 1次/年，非正常情况下随时进行必要的监测 |  |
|  | 3# 排气筒 | VOCS | 1次/月，非正常情况下随时进行必要的监测 |  |
|  |  | 颗粒物 | 1次/季度，非正常情况下随时进行必要的监测 |  |
|  |  | 乙腈、四氢呋喃、甲醇、二氯甲烷 | 1次/年，非正常情况下随时进行必要的监测 |  |
|  | 4# 排气筒 | VOCS | 1次/月，非正常情况下随时进行必要的监测 |  |
|  |  | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 1次/年，非正常情况下随时进行必要的监测 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、HCL、甲醇、甲苯、VOCs、NH3、硫化氢、臭气浓度 | 1次/半年，非正常情况下随时进行必要的监测 |  |
| 废水 | 污水总排放口 | pH、COD、氨氮 | 自动监测，非正常情况下随时进行必要的监测 | 委托监测 |
|  |  | 总磷 | 月（自动监测），非正常情况下随时进行必要的监测 |  |
|  |  | 总氮 | 月（日），非正常情况下随时进行必要的监测 |  |
|  |  | BOD5、SS、全盐量、排水量等 | 1次/季度，非正常情况下随时进行必要的监测 |  |
| 噪声 | 各厂界外1m（可参照环评现状监测点位） | Leq（A） | 每季度一次，每次昼夜均监测 | 自行监测 |
| 固体 废物 | 统计全厂各类固废量 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 每周统计一次，半年汇总一次 | 自行监测 |

本项目在厂区内不设置单独的环境监测实验室，配备常规污染指标的监测设备进行污染源的监测，把握项目污染物的产生及排放情况，其他进行委托监测。实验室需配备的污染源监测设备见表16.4-2。

表16.4-2 项目需配备的监测设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双路粉尘采样器 | DS-Z1B1 | 套 | 1 |
| 双路大气采样器 | QC-ZA1 | 套 | 1 |
| 噪声测量仪（NO.11078077） | DT-85A | 个 | 1 |
| 有毒气体报警仪 | SNK6000/SNT200 | 台 | 1 |

#### 16.4.2.2环境质量监测

环境质量监测由建设单位委托有监测资质的单位进行，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》要求，具体监测计划安排见表16.4-3。

表16.4-3  环境质量监测计划一览表

| 环境要素 | 监测点位 | 监测因子 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 泊家庄 | PM10、TSP、VOCs、硫化氢、氨、臭气浓度、甲苯、乙腈、丁酮、四氢呋喃、氨、丙酮、甲醇、氯化氢、二氯甲烷、HCL | 正常情况下每半年年监测一次，非正常情况下随时进行必要的监测 | 委托监测，企业应具备应急监测能力 |
| 地下水 | 监控井（3 个，上游、项目区、下游各设 1个） | pH值、氨氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氯化物、硫酸盐、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氟化物、挥发酚、总大肠菌群、总磷、钾、钠、钙、镁、铝、碳酸盐、碳酸氢盐 | 每年一次，非正常情况下随时进行必要的监测 | 委托监测 |
| 土壤 | 1、厂址外西侧空地 2、厂区重点影响区布设 1 个点 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯丙[a]蒽、苯丙[a]芘、苯丙[b]莹蒽、苯丙[k]莹蒽、䓛、二苯丙[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 每年一次，非正常情况下随时进行必要的监测 | 委托监测 |

本次环评要求建设单位根据实际生产情况梳理监测方案制定、样品采集、样品分析、监测结果报出、样品留存、相关记录的保存等监测的各个环节，为保证监测工作质量应制定的工作流程、管理措施与监督措施，建立自行监测质量体系。

#### 16.4.2.3环境风险应急监测

项目拟采取的风险防范措施见表16.4-4，建设单位应具备环境风险应急监测能力。

表16.4-4 环境因素风险防范措施一览表

| 序号 | 针对环节 | 防范措施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 储存 | 1、储罐区、仓库应设置安全警示标志，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 2、储罐区、仓库设置有毒有害气体及可燃气体报警仪。 3、远离火种、热源。 4、储罐区设置围堰，产品库和仓库设导排沟。 |
| 2 | 生产装置 | 1、生产装置区设导排沟，设置有毒有害气体及可燃气体报警仪。 2、生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。 3、工作场所提供充分的局部排风和全面通风，远离火种、热源，严禁吸烟。 4、使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，戴橡胶手套，工作场所浓度超标的，操作人员应该佩戴自吸过滤式防毒面具。 |
| 3 | 事故废水 收集 | 1、储罐区设置围堰以及导流设施，围堰外设置阀门切换井，导排系统与事故水池相连；生产装置区、仓库设置导流设施，导排系统与事故水池相连。 2、在厂区雨水排放口设置拦截阀，厂区围墙下端加固，形成厂界隔水堤，厂区备有沙袋，确保事故状态下能及时封堵厂区排放口。 3、完善废水收集系统，消防废水、事故废水通过废水收集系统进入事故池，初期雨水通过废水收集系统进入初雨池，事故池和初雨池废水经宁阳磁窑中环水务有限公司处理达标后排入宁阳磁窑中环水务有限公司深度处理。 4、对储罐区、装置区、仓库及污水管网等均采取相应防腐、防渗措施。 |
| 4 | 物料运输 | 1、运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。运输途中远离火种，不得在人口稠密区和有明火等场所停靠。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。 2、车上应有应急堵漏工具和个体防护用品，配备相应品种和数量的消防器材，押运人员应会使用。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。 |
| 5 | 其它 | 1、配备相应的专业防护装备和应急监测仪器。 2、在厂区高处设立风向标。 3、加强安全管理，在各个风险环节设置监控，24小时专人监视，一旦发生事故及时采取必要措施。 4、厂区设置备用发电机，保障厂区用电。 |

风险状态下应急监测计划见表16.4-5。

表16.4-5 应急监测方案

| 类别 | 事故点 | 监测点 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | ①罐区 ②输送管线 ③生产装置 | 根据事故严重程度和泄漏量大小，分别在泄漏点下风向10m、100m、200m、400m不等距设点 | 按事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。一般事故初期，每15min采样1次；事故后4h、8h、24h各监测一次 | 甲苯、二氯甲烷、氯化氢等，根据事故范围选择适当监测因子 |
| 地表水 | ①罐区 ②输送管线 ③生产装置 | 根据事故严重程度和泄漏量大小，在海子河项目段上游200m布设对照点；厂内污水排放口、宁阳磁窑中环水务有限公司排放口及海子河项目段的下游布设点位 | 按事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。一般事故初期，每15min采样1次；事故后4h、8h、24h各监测一次 | pH、COD、NH3-N、总氮、石油类、总磷、全盐量等，根据事故范围选择适当监测因子 |
| 土壤 | 事故后期应对污染的土壤进行环境影响评价 |

## 16.5 排污口规范化管理

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

### 16.5.1基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。

（2）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

### 16.5.2技术要求

（1）排污口的设置必须合理确定，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（国家环保局环监〔1996〕470号）文件要求，进行规范化管理。

（2）废水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在厂区废水总排口、污水处理设施的进水和出水口等处。

（3）在废气排气筒设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口及采样平台。

（4）原料堆场地须有防洪、防流失、防尘和防灭火措施。

### 16.5.3立标管理

本项目建成后应按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）以及《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）中有关规定执行，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。

污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

本项目各排污口具体要求见表16.5-1。

表16.5-1 本项目排污口要求一览表

| 类型 | 排污口 | 提示标志 | 警告标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒 |  |  |
| 废水 | 污水排放口 |  |  |
| 噪声 | 风机、泵类等噪声源 |  |  |
| 固废 | 一般固废暂存间 |  |  |
|  | 危废暂存间 | -- |  |

环境保护图形标志--排放口（源）的形状及颜色见表16.5-2。

表16.5-2 标志的形状及颜色说明

| 项目 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

### 16.5.4 排污口建档管理

（1）要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 16.6小结

建设单位应建立适合自己企业的环境管理体系，环境污染监测可采取企业自行监测和委托相关环境监测单位进行，按照国家和行业有关环境保护管理规定，建立健全企业环境管理和环境监测制度，规范管理程序，并在生产中严格执行。

# 17评价结论与建议

## 17.1评价结论

### 17.1.1项目概况

山东锐顺药业有限公司由北京丰科睿泰医药科技有限公司2020年5月投资设立，主要从事医疗器械、消毒产品、包装材料及药品生产许可证批准范围内的药品的研发、生产、销售；进出口业务；医药及相关技术成果转让、技术咨询。

公司拟投资12亿元于宁阳化工产业园堡头大街以南，华丰路以西建设原料药及制剂生产项目，项目分两期进行建设，一期项目总投资5亿元。项目总征地面积242亩，总建筑面积131841m2，一期工程计划建筑面积51732m2，主要建设3座原料药生产车间、质检办公楼、仓储、罐区、污水处理站、公用工程楼等厂房设施，二期项目计划建设原料药生产车间及配套设施，建筑面积约80109m2。

一期建成后生产规模可达到13.2吨，本次环境影响评价仅对一期6种药品进行评价，年产能2.4吨。项目新增劳动定员120人，生产采用四班三运转工作制度，每班工作8小时，年工作300天。项目计划2021年4月开工建设，预计2022年投产运行。

### 17.1.2产业政策符合性分析

本项目已在泰安市经济和信息化委员会备案，备案项目代码为：2020-370900-27-03-059513（详见附件3）。项目备案生产规模为：项目建成后年产原料药13.2吨。

本项目主要生产原料药，根据国家发展和改革委员会[2019]第1683号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不在各目录所列的鼓励类、限制类和淘汰类中，属允许类。另外，从设备方面说：没有《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的落后和淘汰设备。

经对照，该项目产品不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“‘高污染、高环境风险’产品名录”。

本项目位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地），经查找，该项目不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资源部、国家发展和改革委员会，2012年5月23日）中限制和禁止用地的建设项目。

综上所述，项目的建设不违背国家相关产业政策的要求。

### 17.1.3环境质量现状

根据本次环评现状监测结果及例行监测可知，该区域环境质量现状如下：

（1）环境空气

2019年宁阳职教中心例行监测点环境空气中SO2、NO2、CO、O3年均浓度或相应百分位数24h或8h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，PM10、PM2.5年均浓度或相应百分位数24h平均质量浓度不达标。

评价区域内监测点TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，甲苯、氯化氢、氨、硫化氢、三氯甲烷、二氯甲烷、硫酸雾能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值的要求，VOCs能够满足《大气污染物综合排放详解》（环保部科技标准司）的要求；臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级标准的要求。

（2）地表水

根据现状监测，所有断面总氮、硝酸盐均超标，另外，1#断面硫酸盐、氯化物、全盐量超标，2#断面COD、BOD5、氨氮、总磷、硫酸盐、氯化物、氟化物、全盐量、高猛酸盐指数、二氯甲烷超标，3#断面COD、BOD5、氨氮、总磷、硫酸盐、氯化物、氟化物、全盐量、二氯甲烷超标，其余指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，超标的主要原因是居民生活污水、农业面源污染及工业企业排放所致。

（3）地下水

根据现状监测，五个监测点的硝酸盐、总硬度、总大肠菌群均超标；磁窑东村、泊家庄村的Na+、Cl-超标，后丁家庙村、磁窑东村、泊家庄村的溶解性总固体超标，西磁窑村、项目区、磁窑东村的细菌总数超标；其余指标均达标。

硝酸盐、总大肠菌群、细菌总数超标主要是受农业农村面源污染影响；总硬度、溶解性总固体超标受当地地质条件影响；硫酸盐、Na+、Cl-超标受污染的海子河补给地下水、历史工业污染等影响。

（4）声环境

项目所在区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3级标准要求。

（5）土壤

根据环评期间现状监测，所有监测点土壤各项检测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 筛选值第二类用地标准要求，区域土壤环境质量状况良好。

### 17.1.4项目建设污染防治及排放情况

1、废气

拟建项目产生的有组织废气主要为生产过程中产生的粉尘、有机废气，污水处理站及危废暂存间产生的硫化氢、氨、臭气浓度、VOCs等废气。反应釜废气、离心废气、干燥废气由真空泵通过管道直接收集进入尾气处理系统，其中含卤素元素废气由真空泵收集后进入“深冷捕集器”预处理再进入尾气处理系统、干燥废气经真空泵收集进入布袋除尘器去除粉尘后再进入尾气处理系统；投料废气经集气罩收集进入布袋除尘器处理后，经管道进入尾气处理系统。各废气产生环节合理收集预处理后，经各自配套的“碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”尾气处理系统处理，最终由1#、2#、3#（30m，内径1.6m）排气筒排放。污水处理站及危废间废气经“碱喷淋+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”废气处理系统处理后，由4#（20m，内径1.0m）排气筒排放。车间一般区废气经车间室内通风系统进入碱喷淋，再由活性炭吸附后进入1#、2#、3#排气筒。

生产车间废气中挥发性有机物VOCs及其特征污染物排放浓度及排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB372801.6-2018)表1及表2污染物排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准速率要求。氯化氢、氨排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2重点控制区大气排放浓度限值，氯化氢排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。颗粒物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376－2019)表1重点控制区标准限值，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。污水处理站废气及危废暂存间废气排放浓度能够满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）标准要求。

本项目无组织废气为投料、干燥等过程未捕集到的无组织粉尘；生产区收集系统中逃逸的无组织有机废气；溶媒罐区储罐“大、小呼吸”产生的无组织有机废气；污水处理站产生的无组织恶臭气体。通过物料全密闭输送，加强原料仓库、危废暂存间以及污水处理站的密闭性，加强绿化减少无组织废气的产生。本项目厂界无组织颗粒物、甲苯、甲醇能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。厂界无组织VOCS能够满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB372801.6-2018)表3标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值要求。厂界氯化氢排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表4标准要求。厂界无组织臭气浓度、氨能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。

采取以上措施后，拟建项目排放废气污染物对周围环境影响较小。

2、废水

拟建项目厂区排水系统采用雨污分流、清污分流的方式；初期雨水排入厂区初雨收集池，拟分批进入宁阳磁窑中环水务有限公司处理，其余雨水就近排入园区雨水管线后汇入海子河。项目废水主要包括工艺废水、设备清洗废水、尾气处理废水、真空泵废水、地面冲洗废水、循环系统废水、职工生活污水、纯水机浓水。车间高盐废水经蒸馏除盐预处理后与其他生产废水一起进入厂区自建污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，污水处理站出水及处理后的生活污水在达到宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质要求以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级标准后，通过园区污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理。同时加强生产装置区、储罐区、仓储区、废水处理区等的防渗，在采取以上措施后，项目废水对周围水环境影响很小。

3、固废

本项目固体废物主要为车间生产过程中的工艺废液和废渣、设备消毒废液，废气治理措施产生的废活性炭、布袋除尘器捕尘、真空泵废液、深冷废液，水纯化装置产生的废活性炭、废树脂和废反渗透膜，原料拆包产生的废包装袋、废包装桶及废沾染物，高盐废水浓缩废液和废渣、污水处理站污泥以及生活垃圾。除部分废包装桶由厂家回收、纯水制备产生的固废外售废品回收站及生活垃圾由环卫部门定期清运外，其余固废均暂存于厂内危废暂存间，由有危险废物处置资质的单位进行清运处理。 本项目固废均得到合理处理处置，不会对生态环境造成二次污染。

4、噪声

拟建项目主要噪声源为真空泵、风机、离心机、干燥箱、循环冷却机等，其噪声源强约为75～85dB(A)。经采取隔声、消声、基础减振，选用低噪设备，合理布置，生产过程中加强管理和润滑，加强日常监测管理，加强厂区绿化等措施后，经预测，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，不会对周围环境产生不利影响。

### 17.1.5环境空气影响评价

（1）从预测结果可知，本项目建成后在正常工况下，对周边各环境空气保护目标和评价范围内最大网格点的贡献值较小，对区域环境空气质量影响较小。在充分落实报告提出的各项污染防治措施以及区域污染源削减计划后，项目建设对可满足达标规划确定的区域环境质量改善目标。

（2）本项目无需设置大气环境防护距离和卫生防护距离。

### 17.1.6地表水环境影响分析

项目位于《山东省“南水北调”沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）划定的一般保护区，项目废水主要包括工艺废水、设备清洗废水、尾气处理废水、真空泵废水、地面冲洗废水、循环系统废水、职工生活污水、纯水机浓水。车间高盐废水经蒸馏除盐预处理后与其他生产废水一起进入厂区自建污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，污水处理站出水及处理后的生活污水在达到宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质要求以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级标准后，通过园区污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理后排放至海子河，对海子河及南水北调东线工程的影响较小。

### 17.1.7地下水环境影响评价

根据当地水文地质条件分析，本项目废水及大气降水浸淋下渗会影响地下水，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境影响较小。

### 17.1.8噪声环境影响评价

项目建成后，各厂界昼、夜间噪声均不超标，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

### 17.1.9土壤环境影响评价

项目建成后，可有效避免厂区及附近土壤受到污染，保护厂址附近土壤环境，对当地的土壤基本不会产生影响。项目建设对当地的土地利用影响较小，对生物生产功能和生态功能也是较小的。

### 17.1.10项目选址的合理性分析

项目建设符合宁阳县及磁窑镇总体规划，符合宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）规划，交通运输较为便利，通讯便捷，配套设施基本齐全。在确保环保措施正常运行的前提下，该项目的建设与运营对环境影响较小，从规划符合性、周围便利条件、经济、环保、风险及安全防护距离等方面来看，项目选址基本合理。

### 17.1.11污染物排放总量控制分析

拟建工程有组织VOCS排放量为0.9094 t/a；有组织颗粒物排放量为0.0035 t/a。

根据总量确认书（见附件），企业总量确认指标为：VOCS0.9094 t/a，颗粒物0.0035 t/a。

### 17.1.12环境风险评价

通过加强安全生产管理，严格遵守各项安全操作规程和制度，采取各种预防措施，杜绝事故发生，同时制定应急预案并定期演练，项目风险值处于可接受水平。

### 17.1.13污染防治措施及其技术、经济论证

通过对该项目污染防治措施的分析论证，工程采取的有关污染防治措施在技术上成熟可靠，经济上合理。

### 17.1.14经济损益分析

在严格落实各项环保措施的前提下，拟建项目注意了环境与经济的协调发展，体现了社会、经济、环境“三个效益”的有机统一。

### 17.1.15公众参与

本次环评期间，建设单位采用网站公示、报纸公示的形式向公众介绍项目信息，然后以问卷调查的方式，调查公众对该项目情况的意见和建议。共发放问卷100份，回收有效问卷100份，所有被调查的公众均赞成本项目的建设。

公众在肯定该项目运行可行性的同时，也希望该项目在运行过程中，进一步加强环境管理，加大环保投资，切实落实各项环保治污措施，使环境负效应降至最低，促进当地的经济发展，带动就业。

## 17.2措施和建议

### 17.2.1项目必须采取的治理措施

项目必须采取的治理措施详见表17.2-1。

表17.2-1   项目必须采取的治理措施一览表

| 污染物 类型 | 污染物 | 产生环节 | 污染物组成 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有 组 织 | 投料、干燥废气 | 投料、干燥 | 颗粒物 | 粉尘通过真空泵、集气罩收集，进入布袋除尘器处理，后进入尾气处理系统，最终由1#、2#、3#排气筒排放 |
|  |  | 反应釜废气 | 反应釜 | 甲苯、乙腈、四氢呋喃、甲醇、丙酮、NH3、HCL、VOCs、二氯甲烷、丁酮 | 废气通过真空泵收集，其中含卤素元素废气经深冷器预处理，进入“碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”尾气处理系统处理，最终由1#、2#、3#排气筒排放 |
|  |  | 污水处理站、危废暂存间废气 | 污水处理站、危废暂存间 | VOCs、NH3、H2S、 臭气浓度 | 密闭收集，废气进入“碱喷淋+过滤箱+活性炭吸附+催化脱附”处理系统处理，最终由4#排气筒排放 |
|  | 无 组 织 | 生产区未捕集废气 | 生产车间各工序 | 颗粒物、HCL、甲醇、甲苯、VOCs、NH3 | 定期检查设备气密性，加强厂区绿化 |
|  |  | 罐区废气 | 罐区大小呼吸 | VOCs |  |
|  |  | 污水处理站 恶臭 | 污水处理站 | VOCs、NH3、H2S、 臭气浓度 |  |
| 废水 | 工艺废水 | 生产工艺 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、全盐量 | 车间高盐废水经蒸馏除盐预处理后与其他废水一起进入厂区自建污水处理站进行处理后，处理后废水经管网进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理，处理后排入海子河 |
|  | 设备清洗废水 | 设备清洗 |  |  |
|  | 尾气处理废水 | 尾气处理 |  |  |
|  | 真空泵废水 | 真空泵 |  |  |
|  | 地面冲洗废水 | 地面冲洗 |  |  |
|  | 循环冷却污水 | 循环冷却 |  |  |
|  | 纯水设备浓水 | 纯水设备 |  |  |
|  | 职工生活污水 | 职工生活 |  | 经化粪池处理后，经园区管网进入宁阳磁窑中环水务有限公司进行处理，处理后排入海子河 |
| 固体 废物 | 工艺废液 | 生产车间 | 有机物 | 暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位处置 |
|  | 工艺废渣 |  | 有机物 |  |
|  | 消毒废液 |  | 乙醇 |  |
|  | 废沾染物 |  | 废手套 |  |
|  | 真空泵废液 | 真空泵系统 | 有机物 |  |
|  | 除尘器集尘 | 废气治理 | 粉尘 |  |
|  | 深冷废液 |  | 有机物 |  |
|  | 废活性炭 |  | 有机物 |  |
|  | 废RO反渗透膜 | 纯水系统 | 无纺布 | 外售废品回收站综合处理 |
|  | 废离子交换树脂 |  | 树脂 |  |
|  | 废活性炭 |  | 活性炭 |  |
|  | 废包装桶 | 原料拆包 | 部分乙醇、乙酸乙酯等可回收的废包装桶 | 由厂家回收处理 |
|  |  |  | 不可回收的废原料桶 | 危废暂存间暂存，委托有危废处置资质的单位进行处置 |
|  | 废包装袋 |  | 废原料包装袋 |  |
|  | 污水处理站污泥 | 废水治理 | 泥饼 |  |
|  | 高盐废水浓缩废液、废渣 |  | 废无机盐 |  |
|  | 职工生活垃圾 | 职工生活 | 果皮、纸屑 | 由环卫部门定期清运处理 |

注：以上防治措施应在项目建成投产前完成，废水、废气、固体废物、噪声污染防治措施和环境风险防范措施应贯穿于整个运营期。

### 17.2.2建议

1、在工程生产过程中，加强对各项污染治理措施的监督和管理，确保其正常运行，使污染物均能达标排放。

2、加强生产管理，避免生产过程中原辅材料的“跑、冒、滴、漏”现象的发生，节约资源。

3、加强对生产设备操作人员的岗位培训，熟练掌握操作规程和技术，确保正常生产，减少污染物排放。

4、加强绿化，美化厂区环境，同时起到净化空气的作用。

## 17.3报告书总结论

综上所述，山东锐顺药业有限公司原料药及制剂生产项目（一期）位于宁阳化工产业园（原宁阳县生物化工基地）的现有厂区内，其建设符合国家相关产业政策和地方发展规划，选址合理。采取的环保措施技术可靠，项目建设符合达标排放、总量控制的基本原则，满足“三线一单”要求，环境风险降低到可控制水平。项目建设对周围环境影响较小。在各项环保措施得以落实的前提下，项目建设从环境保护角度可行。

# Text boxes

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1、研究相关技术文件和其他有关文件

2、进行初步的工程分析

3、开展初步的环境现状调查

1、环境影响识别和评价因子筛选

2、明确评价重点和环境保护目标

3、确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查监测与评价

建设项目工程分析

1、各环境要素环境影响预测与评价

2、各专题环境影响分析与评价

1、提出环境保护措施，进行技术经济论证

2、提出污染物排放清单

3、给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书

第一阶段

第二阶段

第三阶段

新鲜水

57.87

纯水制备设备

浓水

生产工艺

设备清洗用水

尾气处理

地面冲洗

真空泵系统

冷却循环系统

职工生活

0.3

纯水0.01

进入溶剂回收

废水

蒸发损耗

0.9

0.01

0.62

42.44

34.75

0.84

1.2

5.16

5.73

0.21

0.19

损耗7.69

损耗0.57

损耗0.02

损耗0.99

损耗0.96

循环塔

4.8

1.6

0.6

0.6

0.01

3.84

化粪池

经园区污水管网进入宁阳磁窑中环水务有限公司45.3

厂区内污水处理站

0.3

1.01

纯水

0.7

0.88

反应生成、

原料带入

0.01

损耗0.36

40.95

41.46

3.84

0.27

0.9

工艺生成无机盐0.003

除盐预处理

0.21

损耗0.06

0.3

新鲜水

17364.64

纯水制备设备

浓水

生产工艺

设备清洗用水

尾气处理

地面冲洗

真空泵系统

冷却循环系统

职工生活

91.08

纯水2.52

进入溶剂回收

废水

蒸发损耗

269.8

2.53

185.92

12732

10425.6

252

360

1548

1720

64

57.6

损耗2306.4

损耗172

损耗6.4

损耗298.2

损耗288

循环塔

1440

480

180

180

1.8

1152

化粪池

经园区污水管网进入宁阳磁窑中环水务有限公司13591.78

厂区内污水处理站

91.08

303.6

纯水

210

265.04

反应生成、

原料带入

2.24

损耗108

12285

12439.78

1152

81.35

269.8

工艺生成无机盐0.85

除盐预处理

63.7

损耗18.5

91.08

195

4357

瑞戈非尼生产线

4552

238

4509

4747

甲磺酸依度沙班生产线

324

7606

7282

来那度胺生产线

353

7311

7664

丙酸氟替卡松生产线

蒸汽86064

返回园区管网

252

4913

5165

达格列净生产线

331

7535

7866

硫酸沙丁胺醇生产线

631

18235

18866

11866

污水处理站

363

12866

12503

溶剂回收精馏

123

3743

3866

高盐废水蒸馏

真空泵

密闭

离心

减压浓缩

过滤箱

真空泵

密闭

冷凝器

密闭

真空泵

干燥

布袋除尘器

排气筒

两级活性炭箱

活性炭罐

真空泵

密闭

反应釜

深冷捕集器

碱喷淋

过滤箱

活性炭罐

过滤箱

过滤箱

过滤箱

布袋除尘器

集气罩

投料

污水处理站、危废暂存间

催化燃烧

负压收集

密闭

密闭

暂存罐

真空泵

通风系统

车间内内低浓度废气

活性炭罐

4#

6种药品高盐废水77.32

蒸馏

废液废渣17.39

水蒸气1.11

废水58.82