企业简介

天津斯巴克斯机电有限公司，成立于2002年。二十多年来，公司秉持“质优价低、节能高效”的经营理念，专注于电动辊筒的创新设计和精益生产。目前已有超过100多万支电动辊筒正在全球各个领域的输送设备上良好运行着。

斯巴克斯生产的电动辊筒，已远销全球40多个国家和地区，广泛应用于机场行李输送、安检机、快递分拣、食品医药工业等几十个行业。在输送设备的核心传动部件供应领域，公司已成为名副其实的世界级供应商。

企业使命

聚焦客户关注的挑战和革新要求；

提供有竞争力的输送设备传动解决方案和服务；

持续为客户创造最大价值。

全球销售网络

应用领域

用于单元处理输送机系统的驱动，如在正常环境温度下运输纸板箱、料箱、压板或轮胎。适用于直线输送机、小型皮带输送机。

产品优势

设计紧凑

将电机及齿轮箱集成到外管中，与电机外置的传统驱动方式相比，可以实现更紧凑的输送机系统设计。

高效节能

直流无刷电机在效率上要优于传统交流感应电机，并且使用电动滚筒的输送机系统上每个输送货物的单元都可以实现单独控制，即可以实现仅在需要时运行电动滚筒。

应用灵活

AM200有多种型号，可用于各种类型的不同输送机系统。根据应用领域，可以使用多楔带、圆带或同步带进行力的传输。全系列完整的齿轮速比，让客户可以选择完美的速度和扭矩匹配。

低噪

高精度的齿轮和优化的电机设计可以实现低噪音。

无需维护，方便安装

AM200为无油滚筒，无需任何维护。滚筒配备有过载保护装置，可以防止由过热或堵塞导致的损坏。通过针式快速插头电机电缆实现了可靠连接。

技术参数

| 额定电压 | 24V | 24V |
| --- | --- | --- |
| 功率 | 35W | 50W |
| 额定电流 | 2.3A | 3.4A |
| 启动电流 | 5.5A | 7.5A |
| 电缆长度 | 500mm |
| 工作环境温度 | 0~40℃ |
| 防护等级 | IP54 |
| 电机轴 | 不锈钢，11mm六角，螺纹M12x1 |
| 防静电 | 是（<106Ω） |
| 管子直径 | 50mm |
| 管子壁厚 | 1.5mm |
| 管材 | 碳钢镀锌，不锈钢 |
| 管子套管 | PVC套管2mm，5mm PU套管2mm 包胶2至5mm |

最大荷载能力

PR50的最大载荷能力取决于驱动头和滚筒长度。

| PR50滚筒的长度 | ≤1000mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1400mm | 1500mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每个不带驱动头的电动滚筒的最大载荷能力 | 1100N | 925N | 750N | 650N | 550N | 475N |
| 每个带驱动头的电动滚筒的最大载荷能力 （多楔带，圆带或同步带） | 350N |

性能参数

35W

| 公称速比 | 最小输送速度[m/s] | 最大输送速度[m/s] | 额定力矩[Nm] | 启动力矩[Nm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:1 | 0.13 | 2.01 | 0.44 | 1.76 |
| 13:1 | 0.09 | 1.39 | 0.64 | 2.56 |
| 18:1 | 0.07 | 1.00 | 0.89 | 3.56 |
| 21:1 | 0.06 | 0.86 | 1.04 | 4.16 |
| 30:1 | 0.04 | 0.60 | 1.49 | 5.96 |
| 42:1 | 0.03 | 0.43 | 2.07 | 8.28 |
| 49:1 | 0.02 | 0.37 | 2.42 | 9.68 |
| 78:1 | 0.02 | 0.23 | 3.55 | 14.20 |
| 108:1 | 0.01 | 0.17 | 4.95 | 19.80 |

50W

| 公称速比 | 最小输送速度[m/s] | 最大输送速度[m/s] | 额定力矩[Nm] | 启动力矩[Nm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:1 | 0.13 | 2.01 | 0.63 | 2.52 |
| 13:1 | 0.09 | 1.39 | 0.91 | 3.64 |
| 18:1 | 0.07 | 1.00 | 1.27 | 5.08 |
| 21:1 | 0.06 | 0.86 | 1.48 | 5.92 |
| 30:1 | 0.04 | 0.60 | 2.13 | 8.52 |
| 42:1 | 0.03 | 0.43 | 2.96 | 11.84 |
| 49:1 | 0.02 | 0.37 | 3.45 | 13.80 |
| 78:1 | 0.02 | 0.23 | 5.07 | 20.28 |
| 108:1 | 0.01 | 0.17 | 7.07 | 23.00 |

（95% 的数值偏差范围为±10%）

系列外形图

圆柱形

系列外形图

圆柱形

系列外形图

圆柱形

系列外形图

圆柱形

系列外形图

锥形

系列外形图

锥形

产品型号说明

例如：PR50-Y-35-18-24-500-1PA-A-IP54-ST-包胶

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号代码 | PR | 电动滚筒 |
| 2 | 滚筒机座号 | 50 | 50或60 |
| 3 | 基本形式 | Y | Y：圆柱形 |
|  |  |  | Z：锥形 |
| 4 | 机械功率 | 35 | 35W或50W |
| 5 | 速比 | 18 | 18:1（9种速比） |
| 6 | 电压 | 24 | 24V DC或48V DC |
| 7 | 安装尺寸 | 500 | EL值 |
| 8 | 驱动头信息 | 1PA | 驱动头定义： |
|  |  |  | 1：多楔带 PA(塑胶) |
|  |  |  | 2：链轮 SS（不锈钢) |
|  |  |  | 3：圆带 ZP(碳钢) |
|  |  |  | 4：同步带 |
|  |  |  | 8：无驱动头（直式） |
|  |  |  | 9：其它 |
|  |  |  | XX(无材质信息，对应8和9) |
| 9 | 安装方式 | A | 安装方式（非引线侧）： A - 内螺纹 B - S11六方弹簧压入 C - 铣扁 Z - 其它 |
| 10 | 防护等级 | IP54 | IP54或IP66，二选一 |

产品型号说明

例如：PR50-Y-35-18-24-500-1PA-A-IP54-ST-包胶

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 环境温度 | ST | -ST：标准环境温度0~40℃ -LT：低温选项-30~0℃ |
| 12 | 定制说明 | -线缆长度标配500mm，可以根据需求适当延长； -包胶信息使用文字表达或附图。 | 需要用文字描述甚至需要附图说明；需咨询斯巴克斯。 |

MRC 2410 控制器

特性：

1、超宽输入电压范围：DC18V-27V

2、内置刹车电阻，且刹车电阻包含过温保护能力，兼顾过压抑制功能与硬件保护

3、同时支持NPN与PNP接线模式

4、15挡位DIP开关调速、7挡位I/O端子调速

5、输入电源防反接，避免意外操作损坏

6、具备过流、过压、过热、过载、欠压保护功能

7、具备堵转、速度异常、过温、过压等故障下的自恢复能力

8、电机驱动方式：编码器反馈有感FOC方式

9、速度给定信号：模拟量

应用环境

| 运行环境温度 | -10℃~+40℃ |
| --- | --- |
| 运行环境湿度 | 10-70%RH(无结露) |
| 振动 | 小于2G |

外形尺寸图

DIP拨动开关设置

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DIR | 转向信号给定 OFF：逆时针， ON：顺时针 |
| 2 | Speed A | 内部速度输入控制信号，内部速度设置具有优先性。如果在外部速度设定期间，内部DIP开关 SPEED A,B,C,D中有一个或多个被设为ON，PowerRoller将以此内部设定速度转动，不受外部输入信号的影响。 |
| 3 | Speed B |  |
| 4 | Speed C |  |
| 5 | Speed D |  |
| 6 | DO NPN | 外部故障输出选择开关 OFF：正常输出高电平，故障输出低电平 ON：正常输出低电平，故障输出高电平 |
| 7 | DI NPN | 数字量输入高低电平有效选择开关，使用外 部数字量输入时，7 和8 必须拨一个 7 为 ON：输入低电平有效 8 为 ON：输入高电平有效 |
| 8 | DI PNP |  |

接线图

注1：该BLDC控制器内置有制动电阻，无需外部连接。

注2：数字量输入端子、数字量输出端子可通过DIP拨码调整，选择为NPN特性或者是PNP特性，默认支持NPN接线方式。

注3：DIP拨码端子排优先级高于数字量输入端子。

# Text boxes

多楔带型—塑胶

M8内螺纹

多楔带型—塑胶

弹簧压入式

同步带轮型—塑胶

M8内螺纹

双链型（08B-14T）—塑胶

M8内螺纹

圆带轮型—塑胶

M8内螺纹

圆带轮型—塑胶

弹簧压入式

圆柱形

无驱动（直式）

M8内螺纹

多楔带—塑胶

M8内螺纹/六角弹簧轴*

* 此处没有显示通过六角弹簧轴（锥形轴）紧固，但它符合所示内螺纹紧固解决方案的尺寸规格 (RL/EL)。

双链型（08B-14T）—塑胶

M8内螺纹

* 此处没有显示通过六角弹簧轴（锥形轴）紧固，但它符合所示内螺纹紧固解决方案的尺寸规格 (RL/EL)。

圆带轮型—塑胶

M8内螺纹/六角弹簧轴*

无驱动（直式）

M8内螺纹

控制器