XT-J106车载控制键盘

产品特性:

·体积小巧，适合在巡逻车，公车，应用软件等小型系统上使用

·三维操作摇杆，让更小的体积实现更多的功能。

·在线刷新程序功能，客户可以把控制键盘连接到电脑上，直接升级固件程序

·专门针对汽车上使用，功耗低

·LED液晶屏显示，直观方便

产品特性:

·体积小巧，适合在巡逻车、工程车、应用软件等小型系统上使用

·三维操作摇杆，让更小的体积实现更多的功能。

·在线刷新程序功能，客户可以把控制键盘连接到电脑上，直接升级固件程序

·专门针对汽车上使用，功耗低

·LED液晶屏显示，直观方便

控制键盘参数:

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 供应电源 | DC12V |
| 环境温度 | -10-55℃ |
| 环境湿度 | ≤90%RH(无霜结) |
| 通讯方式 | RS485半双工 |
| 通讯波特率 | 2400bps |
| 通讯协议 | Pelco-D |
| 控制地址 | 地址码：1～32 |
| 接口方式 | 4P航空头 |
| 外观尺寸 | 130（L）ⅹ150（W）ⅹ94（H）㎜ |

车载控制键盘面板接口说明:

如图：

操作说明:

- 协议波特率设置：

协议默认为：Pelco-D （Pelco-D、 Pelco-P等多种协议可选）；

波特率默认为：2400bps（2400bps、 4800bps、 9600bps、 19200bps可选）；地址码默认为：1（1～32可选）

- 通讯方式及连接：RS485半双工，Ta. Tb,连接快球和解码器的RS485总线，Ta接RS485+，Tb接RS485-

- 性能

  - 八个按键，一个三维摇杆

  - 设定、调用42个预置位

| 序号 | 标示 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ① | DC-12V | 直流12V电源输入 |
| ② | Ta/Tb(RS485) | 控制输出(RS485) |
| ③ | 4P航空头 | 红:控制输出(RS485)正 黄:控制输出(RS485)负 3. 绿;12V:DC12V电源正 4. 蓝：12V:DC12V电源负 |

（1、2、3、4、5、6、11、12、13、14、15、16、21、22、23、24、25、26、31、32、33、34、35、36、41、42、43、44、45、46、51、52、53、54、55、56、61、62、63、64、65、66）

- 操作

1.选择球机或解码器地址：先按住【PRESET】不放，然后再按一下【3】

显示：Current  CamID：XXX

说明：XXX---摄像机地址，范围1～32

功能：选择待控制的摄像机地址，当XXX值与球机地址匹配时，球机将接受控制

2.设置预置点：【N】+【PRESET】

显示：Preset  No：001

说明：N----预置点号，数值小于255

功能：储存当前的位置，并将该位置作为第N号位置

如：设置12号预置位：【1】+【2】+【PRESET】

3.调用预置点：【N】+【CALL】

显示：Call  Number：001

说明：N----预置点号，数值小于255

功能：将摄像机转到N号预置点位置

如：调用12号预置位：【1】+【2】+【CALL】

4.通信协议类型及波特率设置：先按住【PRESET】不放，然后再按一下【1】

显示：PELCO_D 2400bps

说明：按一下通信协议和波特率的状态改变一下（通信协议类型有PELCO_D和PELCO_P两种，波特率有 2400bps、4800bps、9600bps、19200bps）

功能：用于设置和摄像机进行通信的协议类型和波特率

5.   按住1号键保持五秒就能实现雨刷功能

所有数字键按住保持五秒就能实现对应的中文功能

6   控制摄像机变倍：将摇杆顺或逆时针旋转

显示：Zoom-Wide或Zoom-Tele

说明：顺时针缩小，逆时针放大

功能：用于摄像机的变倍