建设项目竣工环境保护

验收监测报告

林德环验字[2017]第027号

项目名称：保定九孚生化有限公司醋酸可的松升级改造项目

委托单位：保定九孚生化有限公司

河北林德环境检测有限公司

2017年6月

承  担  单  位:河北林德环境检测有限公司

总    经    理:

项 目 负 责 人:

报 告 编 写 人:

审          核：

审          定:

参  加  人  员：宋东明、赵海鹏、解浩、戎策策、张芯、高文思、张艳芳、付炜、张文佳、王珊、宋丽娟

河北林德环境检测有限公司

电话:0312-5951512

传真: 0312-5951510

邮编:071000

地址:保定市乐凯南大街6号磁研楼1层

目录

一、前言	2

二、验收依据	2

三、工程概况	3

3.1项目基本情况	3

3.2生产工艺	3

3.3污染源及污染防治措施	19

四、环评主要结论及环评批复的主要内容	20

4.1原环评主要结论	20

4.3补充评价报告主要结论	30

4.4补充评价报告的备案意见	30

五、验收监测评价标准	31

六、验收监测内容	33

6.1废水	33

6.2废气	33

6.3噪声	36

七、监测分析方法及质量保证措施	36

7.1监测分析方法及仪器设备使用情况	36

7.2质量保证	37

八、监测结果及评价	37

8.1监测期间工况分析	37

8.2废水监测结果及评价	38

8.3废气监测结果及评价	40

8.4噪声监测结果及评价	51

8.5固体废物处置情况	51

8.6总量控制污染物排放情况	52

九、环境管理检查	52

9.1建设项目环境管理制度执行情况	52

9.2环境保护档案管理情况	57

9.3应急预案	57

9.4固体废物处置情况	57

十、监测结论和建议	57

10.1监测结论	57

10.2建议	60

附件1：保定市环境保护局关于《保定九孚生化有限公司醋酸可的松升级改造项目环境影响报告书》的批复和《保定九孚生化有限公司醋酸可的松升级改造项目环境影响补充评价报告》的备案意见

附件2：危险废物处置合同及转运联单

### 一、前言

醋酸可的松因抗炎作用较强，二十世纪90年代用于抗炎，由于其副作用较大，目前已被氢化可的松等药物取代，而醋酸可的松本身作为甾体药物的中间体，生产氢化可的松、强的松龙等原料药。保定九孚生化有限公司我国最早开发生产以生物法生产甾体激素的企业之一。保定九孚生化有限公司投资2800万元建设醋酸可的松升级改造项目。项目位于厂区东侧；厂区西侧为羟基黄体酮项目。

2014年，保定九孚生化有限公司对醋酸可的松项目进行升级改造，委托中国冶金地质总局地球物理勘查院编制了《保定九孚生化有限公司醋酸可的松升级改造项目环境影响报告书》，于2015年12月14日取得保定市环境保护局批复，保环书[2015]45号（见附件1）。

实际建设中，项目部分生产设备数量、规格型号、安装位置、环保措施进行调整；用热方面，原依托九孚羟基黄体酮项目2台20t/h的燃气锅炉，变更后由满城区新兴产业园区保定唐盛热力有限公司集中供热，当集中供热因检修等原因不能满足项目用热需要时，依托九孚羟基黄体酮项目2台4t/h的燃气锅炉。于2017年4月委托保定市新澜环保技术咨询有限公司编制了《保定九孚生化有限公司醋酸可的松升级改造项目环境影响补充评价报告》，2017年4月28日取得保定市环境保护局备案意见。

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及保定市环保局要求，河北林德环境检测有限公司于2017年5月23、24日进行了现场检查以及废气和噪声等项目的验收监测，在现场监测、检查及查阅有关资料的基础上，编制了本验收监测报告。

### 二、验收依据

2.1国家环境保护局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

2.2河北省环境保护局冀环管[2000]113号《河北省建设项目环境保护设施竣工验收办法》；

2.3中国冶金地质总局地球物理勘查院编制了《保定九孚生化有限公司醋酸可的松升级改造项目环境影响报告书》；

2.4保定市新澜环保技术咨询有限公司编制了《保定九孚生化有限公司醋酸可的松升级改造项目环境影响补充评价报告》；

2.5保定市环境保护局对该项目环境影响评价报告书的审批意见（保环书[2015]45号）；

2.6保定市环境保护局对该项目环境影响补充评价报告的备案意见；

2.7保定九孚生化有限公司委托河北林德环境检测有限公司进行验收监测委托书。

### 三、工程概况

## 3.1项目基本情况

项目位于满城县于家庄乡庞村村北，保定九孚生化有限公司400t羟基黄体酮项目东侧，与保定北瑞甾体生物有限公司共用同一厂区。项目占地西侧为保定北瑞甾体生物有限公司；东侧紧邻保定金璇化工厂、利达油墨厂和村级公路；北侧为农田；南侧隔小路为农田。项目总投资2800万元，其中环保投资150万元，占项目总投资的5.4%。项目新建发酵中试车间、改造合成中试车间、提纯纯化中试车间，新建合成车间900m2，改造板框压滤车间和辅助生产车间396 m2，改造冷冻、制氮车间4320m2，配套建设储罐区、原料库房，原办公楼改为甾体类生物合成工程实验室，食堂、排水依托保定北瑞甾体生物有限公司，供热由满城区新兴产业园区保定唐盛热力有限公司集中供热，当集中供热因检修等原因不能满足项目生产需要时，用热依托九孚羟基黄体酮项目的2台4t/h的燃气锅炉供给，危废库利用厂区内现有危废库。项目年运行300天，实行四班三运转，劳动定员为42人。项目年产醋酸可的松180t。

## 3.2生产工艺

3.2.1主要生产设备及各种原辅料

表1  实际生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
|  | 上羟发酵 |  |  |  |  |
| 1 | 一级种子罐 | 0.5 m3 | 5 | 0.5 m3 | 5 |
| 2 | 一级种子罐空气过滤器 | JPF-05 | 5 | JPF-05 | 5 |
| 3 | 二级种子罐 | 3 m3 | 4 | 3 m3 | 4 |
| 4 | 二级种子罐空气过滤器 | JPF-4 | 5 | JPF-4 | 5 |
| 5 | 发酵罐 | 15 m3 | 8 | 15 m3 | 8 |
| 6 | 发酵罐空气过滤器 | JPF-15 | 8 | JPF-15 | 8 |
| 7 | 分层罐 | 15m3 | 3 | 15m3 | 3 |
| 8 | 电动上料机 | 1T/h | 1 | 1T/h | 1 |
| 9 | 自动化控制 |  | 1 |  | 1 |
| 10 | 配料罐 | 5m3 | 2 | 5m3 | 2 |
| 11 | 实验罐 | 0.015m3 | 2 | 0.015m3 | 2 |
| 12 | 实验罐 | 0.05m3 | 2 | 0.05m3 | 2 |

续表1  实际生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 13 | 输送泵 | 15m3 | 2 | 15m3 | 2 |
| 14 | 过滤罐 | 2m2 | 2 | 2m2 | 2 |
| 15 | 空压机 | 40 m3/分钟 | 3 | 40 m3/分钟 | 3 |
| 16 | 发酵液储罐 | 50 m3 | 2 | 50 m3 | 2 |
| 17 | 板框压滤机 | 40m2 | 1 | 120m2 | 1 |
| 18 | 粉碎机 | 3t/h | 1 | 3t/h | 1 |
| 19 | 补料罐 | 2t | 1 | 2t | 1 |
| 20 | PE储罐 | 15t | 1 | 15t | 1 |
| 21 | 热水罐 | 1000L | 1 | 1000L | 1 |
| 22 | 气泵 |  | 1 |  | 1 |
| 23 | 空气伴热器 |  | 1 |  | 1 |
| 24 | 冷干机 |  | 1 |  | 1 |
| 25 | 回流储槽 | 2m3 | 1 | 2m3 | 1 |
| 二 | 提纯纯化中试车间 |  |  |  |  |
| 1 | 树脂柱 | 1t | 6 | 1t | 6 |
| 2 | 离心机 | SS-1000 | 2 | SS-1000 | 2 |
| 3 | 反应罐 | 3000L | 3 | 3000L | 3 |
| 4 | 储罐 | 3t | 2 | 3t | 2 |
| 5 | 储罐 | 10t | 2 | 10t | 2 |
| 三 | 合成中试车间 |  |  |  |  |
| 1 | 反应罐 | 1000L | 1 | 1000L | 1 |
| 2 | 反应罐 | 500L | 2 | 500L | 2 |
| 3 | 反应罐 | 300L | 1 | 300L | 1 |
| 4 | 储罐 | 50升 | 1 | 50升 | 1 |
| 5 | 真空机组 | 2BW61631 | 1 | 2BW61631 | 1 |
| 6 | 离心机 | ss-1000 | 4 | ss-1000 | 4 |
| 7 | 磁力泵 | 10t | 2 | 10t | 2 |
| 8 | 储罐 | 50t | 1 | 50t | 1 |
| 9 | 流量计 | 5m3 | 6 | 5m3 | 6 |
| 10 | 层析柱 | φ600mm*H4000mm | 3 | φ600mm*H4000mm | 3 |
| 11 | 反应釜 | 2t | 2 | 2t | 2 |

续表1  实际生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 12 | 磁力泵 | 5t/h | 4 | 5t/h | 4 |
| 13 | 冷凝器 | 20m2 | 1 | 20m2 | 1 |
| 14 | 卧式真空泵 | 100L/s | 1 | 100L/s | 1 |
| 15 | 碳过滤器 | 10kg | 1 | 10kg | 1 |
| 16 | 耐腐蚀离心泵 | 29m3/h | 3 | 29m3/h | 3 |
| 17 | 真空烤箱 | 48盘 | 1 | 48盘 | 1 |
| 18 | 醋可精品干燥箱 | SS-108个盘 | 3 | SS-108个盘 | 3 |
| 二 | 上羟提取、精制车间 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能提取罐 | 6-7m3 | 3 | 6-7m3 | 3 |
| 2 | 冷凝器 | 20m2 | 3 | 20m2 | 3 |
| 3 | 萃取氯仿暂存罐 | 20m3 | 1 | 20m3 | 1 |
| 4 | 磁力泵 | 13m3/h | 4 | 13m3/h | 4 |
| 5 | 5m³提取罐 | 5m3 | 4 | 5m3 | 4 |
| 6 | 冷凝器 | 20m2 | 3 | 20m2 | 3 |
| 7 | 磁力泵 | 13m3/h | 1 | 13m3/h | 1 |
| 8 | 粗品罐 | 3m3 | 1 | 3m3 | 1 |
| 9 | 粗品罐 | 2m3 | 2 | 2m3 | 2 |
| 10 | 过滤器 | 10kg | 2 | 10kg | 2 |
| 11 | 母液收集槽 | 5t | 1 | 5t | 1 |
| 12 | 磁力泵 | 13m3/h | 1 | 13m3/h | 1 |
| 13 | 离心机 | PGZ-1250 | 3 | PGZ-1250 | 3 |
| 14 | 粗品母液收集槽 | 2m2 | 2 | 2m2 | 2 |
| 15 | 磁力泵 | 13m3/h | 1 | 13m3/h | 1 |
| 16 | 氯仿储罐 | 5m3 | 5 | 5m3 | 5 |
| 17 | 氯仿储罐 | 10m3 | 1 | 10m3 | 1 |
| 18 | 乙醇储罐 | 10m3 | 1 | 10m3 | 1 |
| 19 | 混合溶剂配置罐 | 10m3 | 2 | 10m3 | 2 |
| 20 | 磁力泵 | 13m3/h | 3 | 13m3/h | 3 |
| 21 | 二精罐 | 5m3 | 2 | 5m3 | 2 |
| 22 | 二精母液回收罐 | 5m3 | 2 | 5m3 | 2 |
| 23 | 冷凝器 | 20m2 | 4 | 20m2 | 4 |

续表1  实际生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 24 | 磁力泵 | 13m3/h | 1 | 13m3/h | 1 |
| 25 | 离心母液收集槽 | 5m3 | 1 | 5m3 | 1 |
| 26 | 烘箱 |  | 1 |  | 1 |
| 27 | 离心机 | PGZ-1250 | 4 | PGZ-1250 | 4 |
| 28 | 母液罐 | 1500L | 2 | 1500L | 2 |
| 29 | 冷凝器 | 20m2 | 24 | 20m2 | 24 |
| 30 | 轴流风机 | 5000m3 | 20 | 5000m3 | 20 |
| 31 | 离心机 | SS-1000 | 2 | SS-1000 | 2 |
| 32 | 提升机 | 1000kg | 1 | 1000kg | 1 |
| 33 | 浓缩罐 | 5t | 3 | 5t | 3 |
| 34 | 冷凝器 | 20m2 | 6 | 20m2 | 6 |
| 35 | 泵 | 13m3/h | 2 | 13m3/h | 2 |
| 36 | 水液结晶罐 | 5000L | 5 | 5000L | 5 |
| 37 | 板式冷凝器 | 换热面积2 0平方 | 4 | 换热面积2 0平方 | 4 |
| 38 | 离心机 | 1250 | 2 | 1250 | 2 |
| 39 | 过滤器 | 15kg | 1 | 15kg | 1 |
| 40 | 布袋除尘器 |  | 1 |  | 1 |
| 五 | 羟酮反应车间 |  |  |  |  |
| 1 | 硅胶活化罐 | 1500L | 1 | 1500L | 1 |
| 2 | 羟酮反应罐 | 5000L | 1 | 5000L | 1 |
| 3 | 羟酮水洗罐 | 6300L | 1 | 6300L | 1 |
| 4 | 羟酮结晶罐 | 5000L | 1 | 5000L | 1 |
| 5 | 羟酮氯仿储罐 | 20000L | 1 | 20000L | 1 |
| 6 | 车间甲醇储罐 | 10000L | 1 | 10000L | 1 |
| 7 | 羟酮待回收氯仿储罐 | 3000L | 1 | 3000L | 1 |
| 8 | 氯仿储罐 | 30000L | 1 | 30000L | 1 |
| 9 | 吡啶计量罐 | 500L | 1 | 500L | 1 |
| 10 | 硅胶母液接收槽 | 500L | 1 | 500L | 1 |
| 11 | 氯仿计量罐 | 1000L | 1 | 1000L | 1 |
| 12 | 羟酮反应液洗水计量罐 | 2000L | 1 | 2000L | 1 |
| 13 | 羟酮反应液氯仿储存罐 | 5000L | 1 | 5000L | 1 |

续表1  实际生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 14 | 羟酮粗品离心水液接收槽 | 1000L | 1 | 1000L | 1 |
| 15 | 羟酮氯仿液储罐 | 2500L | 2 | 2500L | 2 |
| 16 | 羟酮粗品套用水液储存罐 | 2500L | 1 | 2500L | 1 |
| 17 | 羟酮干燥器 | 双锥干燥器500 | 1 | 双锥干燥器500 | 1 |
| 18 | 废水储罐 | 10000L | 1 | 10000L | 1 |
| 19 | 甲醇计量罐 | 500L | 1 | 500L | 1 |
| 20 | 母液接受槽 | 1000L | 1 | 1000L | 1 |
| 21 | 氯仿计量罐 | 1000L | 1 | 1000L | 1 |
| 22 | 母液接收槽 | 1000L | 1 | 1000L | 1 |
| 23 | 洗水储存罐 | 2500L | 1 | 2500L | 1 |
| 24 | 氯仿储存罐 | 2500L | 2 | 2500L | 2 |
| 25 | 反应罐 | 1500L | 1 | 1500L | 1 |
| 26 | 反应罐 | 3000L | 1 | 3000L | 1 |
| 27 | 螺旋板冷凝器 | 20m2 | 7 | 20m2 | 7 |
| 28 | 脱溴物结晶罐 | 5000L | 1 | 5000L | 1 |
| 29 | 脱溴物干燥器 | 双锥干燥器500 | 1 | 双锥干燥器500 | 1 |
| 30 | 离心机 | PGZ-1250 | 3 | PGZ-1250 | 3 |
| 31 | 醋可氯仿储罐 | 10000L | 1 | 10000L | 1 |
| 32 | DMF储罐 | 10000L | 1 | 10000L | 1 |
| 33 | 醋可待回收氯仿储罐 | 2000L | 2 | 2000L | 2 |
| 34 | 上碘醋酸水计量罐 | 1500L | 2 | 1500L | 2 |
| 35 | 上碘甲醇计量罐 | 1000L | 1 | 1000L | 1 |
| 36 | 上碘碘液计量罐 | 500L | 2 | 500L | 2 |
| 37 | 热水罐 | 5000L | 1 | 5000L | 1 |
| 38 | 甲醇计量罐 | 500L | 2 | 500L | 2 |
| 39 | 母液罐 | 800L | 1 | 800L | 1 |
| 40 | 热水罐 | 1000L | 1 | 1000L | 1 |
| 41 | 碘水储罐 | 2000L | 1 | 2000L | 1 |
| 42 | DMF计量罐 | 1000L | 1 | 1000L | 1 |
| 43 | 上碘液 氯仿储罐 | 2500L | 4 | 2500L | 4 |
| 44 | DMF计量罐 | 1000L | 1 | 1000L | 1 |

续表1  实际生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 45 | DMF储罐 | 2500L | 4 | 2500L | 4 |
| 46 | 醋可粗品离心水液储槽 | 1000L | 2 | 1000L | 2 |
| 47 | 醋可粗品套用水液储罐 | 2500L | 1 | 2500L | 1 |
| 48 | 上碘反应罐 | 3000L | 2 | 3000L | 2 |
| 49 | 静置分层罐 | 1500L | 2 | 1500L | 2 |
| 50 | 氯仿液结晶罐 | 2000L | 2 | 2000L | 2 |
| 51 | 置换岗位反应罐 | 3000L | 3 | 3000L | 3 |
| 52 | 置换岗位反应罐 | 1500L | 2 | 1500L | 2 |
| 53 | DMF储罐 | 30000L | 1 | 30000L | 1 |
| 54 | 甲醇储罐 | 30000L | 1 | 30000L | 1 |
| 55 | 氯仿储罐 | 3000L | 1 | 3000L | 1 |
| 56 | 车间甲醇储罐 | 10000L | 1 | 10000L | 1 |
| 57 | 全自动离心机 | PGZ1250 | 1 | PGZ1250 | 1 |
| 58 | 全自动离心机 | PGZ1250 | 5 | PGZ1250 | 5 |
| 59 | 钛棒过滤器 | 30kg | 2 | 30kg | 2 |
| 60 | 三足离心机 | 1000mm | 1 | 1000mm | 1 |
| 61 | 钛棒过滤器 | 10kg | 2 | 10kg | 2 |
| 62 | 输送泵 | 进口50出口40 | 3 | 进口50出口40 | 3 |
| 63 | 输送泵 | 进口50出口40 | 4 | 进口50出口40 | 4 |
| 64 | 一体式水喷泵 | 80 水喷 | 1 | 80 水喷 | 1 |
| 65 | 无油立式真空泵 | w100 | 4 | w100 | 4 |
| 66 | 无油立式真空泵 | w50 | 4 | w50 | 4 |
| 67 | 冷凝器 | 20m2 | 12 | 20m2 | 12 |
| 68 | 提升机 | 1000kg | 1 | 1000kg | 1 |
| 69 | 醋酸钾配置罐 | 1500L | 1 | 1500L | 1 |
| 六 | 精制车间一 |  |  |  |  |
| 1 | 配制釜 | 2000L | 4 | 2000L | 4 |
| 2 | 配制釜 | 3000L | 4 | 3000L | 4 |
| 3 | 冷凝器 | 10m2 | 9 | 10m2 | 9 |
| 4 | 真空接收罐 | 3000L | 1 | 3000L | 1 |
| 5 | 回收乙醇储罐 | 10m3 | 1 | 10m3 | 1 |

续表1  实际生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 6 | 回收储罐 | 5000L | 4 | 5000L | 4 |
| 7 | 离心机 | ss-1000 | 3 | ss-1000 | 2 |
| 7 | 双锥干燥器 | 500L | 2 | 500L | 2 |
| 8 | 水喷真空泵 | Dn80 | 5 | Dn80 | 5 |
| 9 | 输送泵 | 10t/h | 4 | 10t/h | 4 |
| 10 | 热水罐 | 2000L | 1 | 2000L | 1 |
| 11 | 真空泵储罐 | 2000L | 2 | 2000L | 2 |
| 12 | 真空烤箱 | 48盘 | 1 | 48盘 | 1 |
| 13 | 卧式真空泵 | 100L/s | 1 | 100L/s | 1 |
| 14 | PP罐 | 200L | 1 | 200L | 1 |
| 15 | PP罐 | 25吨 | 2 | 25吨 | 2 |
| 16 | 碳钢储罐 | 2000L | 1 | 2000L | 1 |
| 17 | PE罐 | 5m3 | 1 | 5m3 | 1 |
| 18 | 分层罐 | 25吨 | 1 | 25吨 | 1 |
| 19 | 碟片离心机 |  | 5 |  | 5 |
| 20 | 热风循环烘箱 |  | 1 |  | 1 |
| 21 | 双锥干燥机 |  | 1 |  | 1 |
| 22 | 靶式烘干机 |  | 2 |  | 2 |
| 23 | PE罐 | 30m3 | 3 | 30m3 | 3 |
| 24 | 热水罐 | 5000L | 1 | 5000L | 2 |
| 25 | 储槽 | 30m3 | 1 | 30m3 | 1 |
| 26 | 陶瓷膜渗透 |  | 1 |  | 1 |
| 27 | 热水泵 | 7.5KW | 1 | 7.5KW | 1 |
| 28 | 称 | 500kg | 1 | 500kg | 1 |
| 29 | 电子称 | 200kg | 1 | 200kg | 1 |
| 30 | 推桶车 |  | 1 |  | 1 |
| 七 | 回收车间 |  |  |  |  |
| 1 | 水洗塔 | 10000*500mm | 2 | 10000*500mm | 2 |
| 2 | 中转罐 | 2000L | 2 | 2000L | 2 |
| 3 | 中转罐 | 500L | 4 | 500L | 4 |
| 4 | DMF罐 | 1500L | 1 | 1500L | 1 |
| 5 | DMF罐 | 1000L | 1 | 1000L | 1 |

续表1  实际生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 6 | 中转罐 | 1000L | 1 | 1000L | 1 |
| 7 | 氯仿中转罐 | 5000L | 2 | 5000L | 2 |
| 8 | 碘水浓缩罐 | 3000L | 2 | 3000L | 2 |
| 9 | 碘水浓缩罐 | 1500L | 1 | 1500L | 1 |
| 11 | 碘水浓缩罐 | 500L | 3 | 500L | 3 |
| 12 | 废水储罐 | 50 m3 | 1 | 50 m3 | 1 |
| 13 | 硅胶回收罐 | 5000L | 1 | 5000L | 1 |
| 14 | DMF回收罐 | 1500L | 1 | 1500L | 1 |
| 15 | 废水储罐 | 10000L | 1 | 10000L | 1 |
| 16 | 一次蒸发设备 |  | 1 |  | 1 |
| 17 | 二次蒸发设备 |  | 1 |  | 1 |
| 18 | 废水储罐 | 10000L | 1 | 10000L | 1 |
| 19 | 处理硅胶套用水储罐 | 30000L | 1 | 30000L | 1 |
| 20 | 碱水计量罐 | 500L | 2 | 500L | 2 |
| 21 | 还原剂计量罐 | 500L | 1 | 500L | 1 |
| 22 | 盐酸计量罐 | 500L | 1 | 500L | 1 |
| 23 | 三足离心机 | 1000mm | 6 | 1000mm | 6 |
| 24 | 石墨冷凝器 | 10m2 | 4 | 10m2 | 4 |
| 25 | 液下泵 | 进口50出口40 | 2 | 进口50出口40 | 2 |
| 26 | 输送泵 | 进口50出口40 | 10 | 进口50出口40 | 10 |
| 27 | 输送泵 | 进口50出口40 | 11 | 进口50出口40 | 11 |
| 28 | 真空泵加配套槽 | 80 水喷 | 4套 | 80 水喷 | 4套 |
| 29 | 管道泵 | 12t | 1 | 12t | 1 |
| 30 | 二效浓缩器 |  | 2套 |  | 2套 |
| 31 | 废水槽 | 2000L | 2 | 2000L | 2 |
| 32 | 碳钢罐 | 50t | 2 | 50t | 2 |
| 33 | 计量罐 | 2000L | 1 | 2000L | 1 |
| 34 | 缓冲罐 | 1000L | 4 | 1000L | 4 |
| 35 | 收集罐 | 3000L | 2 | 3000L | 2 |
| 36 | 提升机 | 500KG | 1 | 500KG | 1 |
| 37 | 提升机 | 1000kg | 1 | 1000kg | 1 |

续表1  实际生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 38 | 空压机 | 0.6m3/min | 1 | 0.6m3/min | 1 |
| 八 | 制冷及制氮车间 |  |  |  |  |
| 1 | 低温冷水机组 | ALW-230SY | 3 | ALW-230SY | 3 |
| 2 | 低温冷水机组 | ALW-470SY | 1 | ALW-470SY | 1 |
| 3 | 低温冷水机组 | ALW-510SY | 1 | ALW-510SY | 1 |
| 4 | 立式离心泵 | RBR150-315 | 5 | RBR150-315 | 5 |
| 5 | 卧式离心泵 | RBWR200-400(I)B | 2 | RBWR200-400(I)B | 2 |
| 6 | 不锈钢离心泵 | RBH125-125 | 2 | RBH125-125 | 2 |
| 7 | 不锈钢离心泵 | RBH200-315 | 2 | RBH200-315 | 2 |
| 8 | 储气罐 | 1m3 | 1 | 1m3 | 1 |
| 9 | 储气罐 | 10m3 | 1 | 10m3 | 1 |
| 10 | 空压机 | AS3708AC，6.3m3/min | 1 | AS3708AC，6.3m3/min | 1 |
| 11 | 空压机 | 24m3/min | 2 | 24m3/min | 2 |
| 12 | 制氮机 | 25m3/h | 2 | 25m3/h | 2 |
| 13 | 深井泵 | 35m3/h，22Kw | 1 | 35m3/h，22Kw | 1 |
| 14 | 低温冷水机组 | ICW490 | 1 | ICW490 | 1 |
| 15 | 低温冷水机组 | ICW510 | 1 | ICW510 | 1 |
| 16 | 冷却塔 |  | 3 |  | 3 |
| 九 | 变压器 |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 750kVA | 1 | 750kVA | 1 |
| 2 | 变压器 | 1000kVA | 1 | 1000kVA | 1 |
| 3 | 变压器 | 1000kVA | 1 | 1000kVA | 1 |
| 十 | 配电 |  |  |  |  |
| 1 | 高压配电设备 | 10000V | 1 | 10000V | 1 |
| 2 | 低压配电设备 | 380V | 2 | 380V | 2 |
| 3 | 九孚发酵控制设备 | 380V | 1 | 380V | 1 |
| 4 | 车间配电设备 | 380V | 3 | 380V | 3 |
| 5 | 发电机 | 50kW | 1 | 50kW | 1 |
| 十一 | 空压站 |  |  |  |  |
| 1 | 空压机 | 22m3 | 3 | 22m3 | 3 |
| 2 | 冷干机 | 40m3 | 3 | 40m3 | 3 |

续表1  实际生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 3 | 储气罐 | 3m3 | 1 | 3m3 | 1 |
| 十二 | 精制车间二 |  |  |  |  |
| 1 | 搪瓷釜 | 0.5 m3 | 3 | 0.5 m3 | 3 |
| 2 | 中压釜 | 2 m3 | 1 | 2 m3 | 1 |
| 3 | 真空泵 |  | 3 |  | 3 |
| 十三 | 干燥车间 |  |  |  |  |
| 1 | 醋可精品干燥机 | 沸腾床干燥器300 | 1 | 沸腾床干燥器300 | 1 |
| 十四 | 环保工程设备 |
|  | 碱吸收池 |  | 1 |  |  |
|  | 减压罐 |  | 1 |  |  |
|  | 光氧催化设备 |  | 1 |  |  |
|  | 活性炭吸附箱 |  | 3 |  |  |
|  | 吸收塔 |  | 1 |  |  |
|  | 危废库房 |  | 1 |  |  |
|  | 排气筒 |  | 4 |  |  |
| 十五 | 依托工程设备一览表 |
|  | 北瑞污水站混凝沉淀池 |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞污水站气浮机 |  | 2 |  |  |
|  | 北瑞污水站EBR微电解反应器 |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞污水站EGSB（膨胀颗粒污泥床） |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞污水站厌氧反应器 |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞污水站A/O生化系统 |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞污水站二沉池 |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞污水站BAF（曝气生物滤池）反应器 |  | 1 |  |  |
|  | 唐盛热力40吨煤粉锅炉及配套设施 |  | 1套 |  |  |
|  | 九孚4吨天然气锅炉及配套设施 |  | 2套 |  |  |
|  | 北瑞食堂 |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞办公楼 |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞宿舍 |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞消防泵 |  | 2 |  |  |
|  | 北瑞消防池 | 1500m3 | 1 |  |  |
| 十六 | 应急救援设备 |
|  | 8kg灭火器 |  | 110 |  |  |
|  | 35kg推车灭火器 |  | 5 |  |  |
|  | 消防沙池 |  | 3 |  |  |
|  | 消防桶 |  | 9 |  |  |
|  | 消防钎 |  | 9 |  |  |
|  | 消防栓 |  | 12 |  |  |
|  | 应急池 | 500m3 | 1 |  |  |
|  | 报警器 |  | 4 |  |  |
|  | 可燃气体报警仪 |  | 6 |  |  |

表2  原辅材料消耗一览表

| 序号 | 生产工序 | 物料名称 | 环评年用量（t/a） | 实际年用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌种培养 上羟发酵 | 酵母膏 | 2.25 | 2.25 |
| 2 |  | 葡萄糖 | 22.5 | 22.5 |
| 3 |  | 磷酸盐 | 0.675 | 0.675 |
| 4 |  | 羟基黄体酮 | 187.5 | 187.5 |
| 5 | 上羟提取 | 氯仿 | 2794.5 | 2794.5 |
| 6 | 上羟精制 | 氯仿 | 3105 | 3105 |
| 7 |  | 乙醇 | 1428.3 | 1428.3 |
| 8 | 羟酮反应 | 硅胶 | 298.425 | 298.425 |
| 9 |  | 盐酸 | 239.121 | 239.121 |
| 10 |  | 漂白粉 | 150 | 150 |
| 11 |  | 吡啶 | 239.121 | 239.121 |
| 12 |  | 氯仿 | 2391.207 | 2391.207 |
| 13 | 置换反应1 | 氯化钙 | 45.433 | 2.25 |
| 14 |  | 氧化钙 | 45.433 | 22.5 |
| 15 |  | 甲醇 | 777.142 | 0.675 |
| 16 |  | 氯仿 | 777.142 | 187.5 |
| 17 |  | 碘 | 35.868 | 2794.5 |
| 18 |  | 醋酸 | 119.560 | 3105 |
| 19 |  | DMF | 478.241 | 1428.3 |

续表2  原辅材料消耗一览表

| 序号 | 生产工序 | 物料名称 | 环评年用量（t/a） | 实际年用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 置换反应2 | 醋酸钾 | 143.472 | 298.425 |
| 21 | 成品精制 | 乙醇 | 9564.828 | 239.121 |
| 22 |  | 活性炭 | 3.587 | 150 |

3.2.2工艺流程：

项目为生物生化制品中的发酵类项目，利用现代生物技术，筛选到优良微生物菌种，通过种子培养、发酵、提取、精制等一系列生物化学反应制的醋酸可的松产品。工艺流程见图1-图11。

图1 项目生产工艺流程

（1）菌种培养

图2  菌种培养工序工艺流程及排污节点图

将酵母膏、葡萄糖、磷酸盐和水先打入配料罐进行混料，之后利用无菌空气正压压入一级种子罐进行培养，控制温度30℃，培养时间约为24h后再利用无菌空气正压压入二级种子罐继续培养；二级种子罐培养温度为30℃，培养时间约为24h；检验合格后以备发酵工序使用；经检验不合格菌种继续培养。本项目所需菌种定向性强、活性强，且存活周期较长，但其一旦暴露于空气中，在室温环境下就会失活，不会发生致病菌或其他有害物质的传播而危害人类健康，因此不会对周围人群健康产生威胁。

（2）上羟发酵

图3   上羟发酵工序工艺流程及排污节点图

羟基黄体酮首先进入粉碎机进行粉碎处理，粉碎后加入补料罐，和补料罐内的水充分混合，然后将培养合格的菌种和补料罐内的羟基黄体酮打入发酵罐，发酵温度为30℃，发酵时间约为96 h；发酵结束后打入分层罐暂存，发酵液由分层罐用泵输送至板框压滤机进行固液分离，压滤产生的废水W1经树脂柱处理后，回用于发酵和菌种培养工序，树脂柱利用碱液活化，产生的废水W17全部进入保定北瑞甾体生物有限公司污水处理站处理。压滤得到的菌渣采用耙干机烘干后进入上羟提取工序。

由于板框压滤机在使用过程中可能发生滤布破损的情况，本项目备用离心机一台，当滤布发生破损从而造成跑料时，对物料进行固液分离，离心得到的废水W2和压滤废水W1一起进入树脂柱处理，最终回用于菌种培养和发酵工序；离心菌渣利用耙干机烘干后进入上羟提取工序。

为了保证板框压滤机保持较高的压滤效果，需要对压滤机滤布进行定期清洗，根据生产经验，滤布约10天清洗一下，清洗采用工业洗衣机，清洗废水中含有部分菌渣，为了最大限度的回收菌渣，洗衣机清洗产生的清洗废水W3进入离心机离心处理，菌渣进入上羟提取工序，清洗废水W3送入保定北瑞甾体生物有限公司污水处理站处理。

种子罐和发酵罐内的菌种转移到下一工序后需清洗，因此将会有设备清洗废水W4产生；在下一批菌种打入前需利用蒸汽对种子罐和发酵罐进行蒸汽灭菌，因此会产生灭菌废水W5。设备清洗废水W4和灭菌废水W5全部进入保定北瑞甾体生物有限公司污水处理站处理。

（3）上羟提取

图4  上羟提取工序工艺流程及排污节点图

上羟发酵工序产生的菌渣和氯仿打入多功能提取罐，温度控制在40℃，常压条件下控制1h，氯仿将上羟物从菌渣中溶解出来，通过多功能提取罐的过滤作用，氯仿携带着上羟菌渣流入氯仿暂存罐，滤渣在提取罐内蒸干，氯仿以蒸汽的形式挥发出来，在经过冷凝器冷凝作用回收氯仿，暂存于储罐；蒸干后的菌渣S1通过在提取罐内加入少量水从提取罐内卸出，然后进入离心机甩干去除多余水分，离心液W6暂存于储罐中，用于下一次溶解菌渣S1，甩干后的菌渣S1交由有资质的单位处理。

氯仿携带上羟菌渣由氯仿暂存罐打入提取罐进行蒸发浓缩，温度控制在65℃，氯仿以蒸汽的形式挥发出来，经过冷凝器冷凝回收氯仿，暂存于储罐；浓缩液进入粗品罐降温结晶，打入过滤器过滤，去除浓缩液中结晶的固体杂质S2，杂质回收进入多功能提取罐重新提取；过滤后的浓缩液即为上羟粗品，打入粗品提取罐暂存。

（4）上羟精制

图5  上羟精制工序工艺流程及排污节点图

乙醇和氯仿利用泵从储罐打入混合溶剂配制罐制的混合溶剂，混合溶剂和上羟粗品通过泵打入二精罐，温度控制在85℃，常压条件下蒸馏浓缩，乙醇和氯仿全部以蒸汽的形式挥发出来，在经过冷凝器冷凝作用回收，暂存于回收氯仿罐；浓缩液再降温，上羟成品发生结晶；之后进入离心机进行固液分析，固态物质即为上羟成品，离心母液进入二精母液回收罐进行蒸馏浓缩，直至蒸干，母液中残留的氯仿和乙醇以蒸汽的形式挥发出来，在经过冷凝器冷凝作用回收，暂存于回收氯仿罐；二精母液罐内加入少量水，上羟精制残渣从回收罐中溶解清洗卸出，然后由离心机离心处理，离心液W7暂存于储罐，以备下一次溶解清洗使用，离心渣S3回发酵工程重新发酵。

（5）羟酮反应

图6  上羟精制工序工艺流程及排污节点图

硅胶、盐酸、漂白粉、吡啶和水加入活化罐制成催化剂，然后加入羟酮反应罐，同时在反应罐内加入上羟成品和氯仿，反应罐控制常温条件下反应3h，然后进入钛棒过滤器，将携带有杂质的硅胶过滤出来；液态物质进入羟酮水洗罐，然后加入水进行水洗，水洗结束后在水洗罐内静置分层，水层W8暂存于储罐中，用于硅胶再生时盐酸稀释。钛棒过滤器过滤得到的硅胶利用压缩空气清除硅胶吸附的杂质，当硅胶含杂质较多时利用稀盐酸进行硅胶再生。

水洗罐分出的氯仿层打入羟酮结晶罐进行蒸馏浓缩，直到氯仿层全部蒸干，氯仿以蒸汽的形式挥发出来，在经过冷凝器冷凝作用回收，暂存于回收氯仿储罐； 残留在结晶罐内的干物质即为脱溴物，加入少量水溶解，以便于从结晶罐内卸出，卸出的物料经离心机甩干后，固态物质利用羟酮干燥器烘干即得到脱溴物，以备下一工序使用；离心液W9暂存于储罐，用于下一次溶解结晶罐内干物质。

（6）置换反应1

图7  置换反应1工序工艺流程及排污节点图

脱溴物加入上碘反应罐，同时加入氯化钙、氧化钙、甲醇、氯仿，然后滴加加入碘，在0℃常温条件下反应6h，碘把脱溴物中的氢置换下来，反应结束后加入醋酸和水终止反应，反应结束后的溶液利用离心机进行固液分离，去除溶液中反应不完全的固态物质，从而产生离心渣S4，离心渣S4回收至上碘反应罐重新进行置换反应；离心液进入静置分层罐进行分层，分出水层和氯仿层，氯仿层打入氯仿液结晶罐，在30℃负压条件下将氯仿蒸出，再经过冷凝器冷凝作用回收，暂存于回收于氯仿储罐；然后向结晶罐内加入少量DMF，从而将置换1产物溶解从结晶罐内卸出，以备下一工序使用；水层在静置分层罐内蒸干，将水层中的甲醇蒸出，再经过冷凝器冷凝作用回收，暂存于回收于甲醇储罐；在分层罐内加入少量水，从而将干物质从静置分层罐内卸出，然后经离心机离心，离心渣为含碘废渣S5，交由有资质的单位处理；离心液W10暂存于储罐，以备一下次静置分层罐卸料时使用。

（7）置换反应2

图8   置换反应2工序工艺流程及排污节点图

结晶罐卸出的溶入DMF的置换1产物利用泵打入置换反应罐，同时向反应罐内加入醋酸钾，在0℃常压条件下反应6h，醋酸根将碘置换出来，反应结束后通过降温至0℃结晶6h，反应结束后的溶液利用离心机进行固液分离，离心液含有大量的DMF，通过蒸馏将DMF蒸出直至蒸干，DMF蒸汽经过冷凝器冷凝作用回收，回收于DMF储罐；干物质加入少量水从而将干物质反应罐内卸出，然后经离心机离心，离心渣为含碘废渣S6，离心液W12暂存于储罐，以备一下次卸料时使用；离心渣即为醋酸可的松粗品，为了最大限度的减少粗品中残留化学品对后续反应的影响，醋酸可的松粗品利用热水进行水洗，然后进入离心机甩料，离心液W11最为废水排入北瑞污水处理站处理，离心渣经过烘干得到醋酸可的松粗品。

（8）精制

图9   成品精制工序工艺流程及排污节点图

醋酸可的松粗品加入配制釜，然后在配置釜内加入乙醇和活性炭，加热至75℃常温条件下回流脱色，随后进入活性炭过滤器，活性炭吸附杂质后作为滤渣S7被分离出来，交由有资质的单位处理；过滤液进入结晶罐，在负压条件下降温结晶，乙醇以蒸汽的形式被蒸出采用冷凝器回收，暂存于乙醇储罐；结晶物通过离心机离心甩料，离心液回收后重回配制釜进行精制，固态物质经干燥后进行粉碎，即得到醋酸可的松成品。

（9）提纯纯化中试

发酵中试产品      树脂柱      反应罐      降温结晶      离心     一精产品

图10  提纯纯化中试工艺流程

（10）合成中试

一精产品      反应罐       降温结晶       离心      二精产品

图11  合成中试工艺流程

工艺流程简述：发酵中试产品进入提纯纯化中试车间树脂柱处理，过滤截流的产品进入反应罐，储罐甲醇进入反应罐溶解产品降温结晶，结晶产品进入离心机甩料得到一精产品。一精产品进入合成中试车间反应罐，加入甲醇降温结晶得到二精产品。

## 3.3污染源及污染防治措施

3.3.1废水

项目废水主要包括上羟发酵废水（W1、W2），滤布冲洗废水（W3），菌种培养产生的洗瓶废水（W14），设备冲洗产生的废水（W4），蒸汽杀菌产生的冷凝废水（W5），羟酮反应分出的水层（W8），置换反应2产生的离心液（W11），冷却循环定期外排废水（W16），树脂活化废水（W17），职工生活废水（W18），处理恶臭气体的碱吸收池废水。

职工生活废水、碱吸收池废水通过北瑞污水管网进入北瑞污水处理站进行处理；菌种培养洗瓶废水含微生物，经灭活处理，洗瓶废水经预处理后与其他废水混合进入北瑞污水处理站进行初步处理，处理后水由管网排入满城县污水处理厂统一处理。

3.3.2废气

①恶臭废气

一级种子罐恶臭废气经减压罐处理，二级种子罐、发酵罐产生的恶臭废气进入碱吸收池处理，处理后废气经一根15m高排气筒排放。

②提纯纯化、合成中试、粉碎工序和干燥工序废气

提纯纯化中试车间主要发酵中试产品用甲醇进行提取得到一精产品，合成中试车间再将一精产品用甲醇进行二次结晶精制得到二精产品，结晶过程均产生少量甲醇废气；发酵中试车间粉碎工序和干燥车间干燥工序产生颗粒物，经布袋除尘器处理后与提纯纯化工序废气一起进入活性炭吸附装置处理，处理后由1根15m高排气筒排放。

③上羟提取精制车间、精制车间一不凝气

上羟提取精制车间、精制一车间、溶剂回收车间溶剂回收过程产生的氯仿、乙醇、DMF（均以非甲烷总烃计）及甲醇、恶臭气体经管道收集后，先经光氧催化设备处理，再经活性炭装置吸附，经1根15m高的的排气筒排放。

④精制车间二不凝气

精制车间二产生的废气主要污染因子为乙醇（以非甲烷总烃计）和臭气浓度，废气经管道收集，活性炭装置处理后由1根15m排气筒排放。

⑤无组织废气

生产车间产生的废气，由于生产过程中离心机和物料槽虽然加盖密闭，但不能做到完成密闭，仍有小部分气体不能被收集，无组织扩散到大气中；粉碎和干燥工序产生的颗粒物有少量未被收集，以无组织排放。实验罐运行时有恶臭气体产生，在放料时由排气口排出，但排出量较小，车间安装排风扇，通过排风扇的强制排风作用排出车间。甲醇、乙醇和氯仿均具有挥发性，原料暂存于储罐内，为常温常压储罐，储罐顶设呼吸阀，在加料和放料的过程中废气通过呼吸阀排入大气中。

3.3.3噪声

项目主要噪声源为生产车间设备噪声、制冷系统、空压机房、各种机泵等噪声，各种机械设备选用低噪声设备，设置基础减震，进行厂房隔声，进出风口采用软连接等隔声降噪措施后，再经距离衰减、空气吸收、绿化降噪处理。

3.3.4固体废物

固体废物主要包括上羟提取工序产生的菌渣、置换反应1和置换反应2产生的含碘废渣）、成品精制工序产生的废活性炭、硅胶再生功效产生的废酸液、活性炭吸附装置产生的废活性炭、合成中试和提纯纯化中试车间产生废活性炭，均属于危险废物，暂存于为危废桶，放置于危废库房内，最终交河北风华环保服务有限公司安全处置（处置合同见附件）；布袋除尘器收集的除尘灰属于一般固体废物，全部回收利用；废原材料包装物和职工办公生活垃圾袋装收集，由当地环卫部门统一处理。

### 四、环评主要结论及环评批复的主要内容

## 4.1原环评主要结论

### 4.1.1建设项目基本情况

### （1）项目概述

①项目名称：保定九孚生化有限公司醋酸可的松升级改造项目。

②建设性质：改扩建。

③项目投资：项目总投资约2800万元人民币，其中环保投资150万，占总投资的5.4%，全部由企业自筹。

④生产产品与设计规模：改扩建项目设计生产能力为年产醋酸可的松180吨。

⑤劳动定员及工作制度：本次改扩建项目劳动定员为42人，全部为原有职工；项目年运行300天，生产班次：四班三运转，管理人员、技术人员为常日班。

（2）建设内容

改扩建项目新建合成车间900m2，发酵车间576m2，改造板框压滤车间和辅助生产车间396 m2，改造冷冻、制氮车间4320m2，配套建设储罐区、原料库房，原办公楼改为研发楼，办公生活租赁保定北瑞甾体生物有限公司现有办公楼和宿舍，食堂依托保定北瑞甾体生物有限公司现有食堂，危废库利用厂区内现有危废库。

（3）项目衔接

①给排水

改扩建项目总用水量为335.349m3/d，其中新鲜水用量为61.258m3/d，循环水用量为274.091m3/d，其中冷却循环水60m3/d，锅炉循环水200m3/d，生产循环用水14.091m3/d；新鲜水主要包括生产用水22.318m3/d，树脂活化用水1m3/d，洗瓶用水2.2m3/d，滤布冲洗用水1m3/次，设备容器冲洗用水2.5m3/次，职工生活用水5.04m3/d，冷却循环补充水用量为3.2m3/d，锅炉补充水用量为35m3/d。项目用水由保定九孚生化有限公司现有供水系统供给。

项目废水产生总量为34.446m3/d，主要包括上羟发酵废水（W1、W2）5.355 m3/d，滤布冲洗废水（W3）0.9m3/d，菌种培养产生的洗瓶废水（W14）2.1m3/d，设备冲洗产生的废水（W4）2.4m3/d，蒸汽杀菌产生的冷凝废水（W5）1.7m3/d，羟酮反应分出的水层（W8）9.559m3/d，置换反应2产生的离心液（W11）5.402m3/d，冷却循环定期外排废水（W16）1m3/d，树脂活化废水（W17）2m3/d，职工生活废水（W18）4.032m3/d。职工生活废水通过北瑞污水管网直接进入北瑞污水处理站进行处理；其中菌种培养洗瓶废水由于含有微生物，首先需要进行灭活处理，洗瓶废水经预处理后与其他废水混合进入北瑞污水处理站进行初步处理，处理后外排废水水质满足满城县污水处理厂进水水质标准，由污水管网收集，进入满城县污水处理厂统一处理。

②采暖与制冷工程

因此本项目建成后现有4t/h燃煤锅炉拆除停用，近期生产供热由九孚西厂区自建锅炉房供给，年新增气量为86.4万m3，由保定富瑞斯天然气销售有限公司供给，天然气储存利用现有天然气撬车。项目办公休息区与九孚西厂区共用，为租赁北瑞现有建筑，本项目建成后不新增租赁面积，冬季采暖用热按建筑面积核算，已纳入北瑞供暖计划，因此本项目冬季生活供暖依托北瑞现有供热系统。远期待满城新兴产业园区供热系统建成后，接入产业园区热力管网，燃气锅炉停用。

项目制冷站制冷剂采用F22。

③电气设计

本项目用电由保定九孚生化有限公司现有供电系统供给。

### 4.1.2环境质量达标情况

（1）环境质量现状

本项目厂界声环境质量现状由保定市民科环境检测有限公司于2014年3月13日～3月14日进行了监测，并出具了检测报告（保民环检字[2014]年 第（H041）号），环境空气（甲醇）质量现状参照保定九孚生化有限公司西厂界年产400吨羟基黄体酮项目检测报告（保民环检字[2012]年 第（H093），由保定市民科环境检测有限公司于2012年12月24日～12月31日进行了监测；环境空气（HCl、PM10、NO2、SO2、）质量现状、地下水质量现状参照与本项目厂区西侧保定加合精细化工有限公司年产400吨N,N-二议案及乙硫醇项目检测报告（保民环检字[2014]年 第（H032）号）。

①环境空气

根据现状监测结果，SO2、NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；甲醇、氯化氢满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 相关标准非甲烷总烃满足《环境空气质量  非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。PM10监测指标个别日均值超标，超标原因为春季多大风天气，经采取场地泼洒等措施后，可降低扬尘，不会影响当地的环境空气质量。

②地下水

区域地下水水质较好，评价区域内地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。

③声环境

本项目为改扩建项目，各厂界昼间、夜间噪声值均低于评价标准值，厂界噪声质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（2）环境影响预测结果

该项目建成投产后，废气达标排放，排放量很小，对周围大气环境的影响不大，不会对当地环境空气质量产生明显污染影响，当地的环境空气质量能维持现状水平。

项目废水收集后进入保定北瑞甾体生物有限公司污水站进行处理，处理后进入满城县污水处理厂进行深度处理。

厂界噪声预测结果表明，项目建成投产后，厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对外环境影响不大，不会影响居民的正常生活、生产。

项目产生的固体废物全部及时妥善处置，不会周围生态环境和景观环境产生影响。

### 4.1.3清洁生产和循环经济

本项目采用的成熟的生产工艺、先进的生产设备，可靠的原料来源以及对产品有较高的提取率；选用清洁能源天然气，从源头控制污染物的产生，确定本项目清洁生产水平均处于国内先进水平。

改扩建项目完成后，按照循环经济“减量化、再利用、资源化”的原则，资源能源利用水平、废物减量化措施、废物再利用和资源化水平均符合循环经济要求。4.1.4环境保护措施可行性分析

（1）废气

本次改扩建项目废气主要包括种子培养和发酵过程产生的恶臭气体，储罐区呼吸阀排放的废气，上羟车间、羟酮置换车间、精制车间和溶剂回收车间产生的不凝气、粉碎和干燥过程中产生的粉尘、中转罐进放料时废气和燃气锅炉产生的燃气烟气；其中排放的氯仿、乙醇和DMF以非甲烷总烃计；

a、种子培养和发酵过程中产生的恶臭气体

发酵过程中一级种子罐、二级种子罐、发酵罐和实验罐会产生恶臭气体，主要成分为水蒸气和异味气体颗粒，以臭气浓度计，上述罐体运行过程中全部为密闭，仅在放料过程中会有少量恶臭气体通过排气口排出，均为间歇式排放。每个罐体产生的工艺废气均通过专用管道将排气口排出的废气导入一套旋风分离器进行处理，共设置20套旋风分离器，处理后的废气通过管道收集由1根15m高排气筒c排空，风机风量为30000m3/h，一级种子罐单罐臭气浓度产生浓度为20，二级种子罐单罐臭气浓度产生浓度为150，发酵罐单罐臭气浓度产生浓度为150，本环评以最大臭气产生量计，即一级种子罐、二级种子罐和发酵罐同时排气，旋风分离器的治理效果不低于60%，臭气浓度瞬时最大排放浓度为1548，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

实验罐使用频率不高，仅用于实验时使用，运行时有恶臭气体产生，在放料时由排气口排出，但排出量较小，车间安装排风扇，通过排风扇的强制排风作用排出车间，再通过的大气的稀释扩散作用，预计到达厂界的臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建标准要求。

b、罐区呼吸阀排放的废气

本项目甲醇、乙醇、氯仿全部用储罐储存，且均具有挥发性，原料暂存于储罐内，为常温常压储罐，储罐顶设呼吸阀，在加料和放料的过程中废气通过呼吸阀排入大气中。上述废气经过大气的扩散稀释作用，通过预测甲醇到达厂界的浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；臭气浓度达到厂界的浓度值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建标准。

c、上羟车间、羟酮、置换车间、精制车间和溶剂回收车间产生的不凝气

生产过程中，甲醇、乙醇、氯仿和DMF经蒸馏冷凝后，仍有少量不凝气排出，上述不凝气分别进入4套活性炭吸附装置进行处理，处理后由4根20m高排气筒b排空；另外循环使用的冷凝母液暂存于中转罐中，在中转罐进放料时也会有少量气体排出。

①生产过程中产生的有组织不凝气

生产过程中未被冷凝的不凝气进入4套活性炭吸附装置进行吸附处理，风机风量均为10000m3/h，处理效率不低于60%，处理后上羟车间非甲烷总烃排放浓度为20.339mg/m3，排放速率为0.203kg/h，臭气浓度低于1000，由1根20m高排气筒排空；溶剂回收车间非甲烷总烃排放浓度为13.756mg/m3，排放速率为0.138kg/h，甲醇的排放浓度为1mg/m3，排放速率为0.01kg/h，臭气浓度低于1200，由1根20m高排气筒排空；精制车间一非甲烷总烃排放浓度为23.925mg/m3，排放速率为0.239kg/h，臭气浓度低于800，由1根20m高排气筒排空；精制车间二非甲烷总烃排放浓度为23.925mg/m3，排放速率为0.239kg/h，臭气浓度低于800，由1根20m高排气筒排空。甲醇和非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准要求。 非甲烷总烃的有组织排放量为4.369t/a，甲醇的有组织排放量为0.072t/a。

②生产过程中产生的无组织废气

为了最大限度的收集挥发的废气，对生产设备进行密闭处理，利用管道从密闭设备和各罐体呼吸口、排气口对废气进行收集，但多数生产工序均为常温常压，因此还会有微量废气从生产系统中挥发处理，不能被收集。根据物料平衡图，上羟提取工序有0.279t/a氯仿无组织排放，上羟精制工序有0.158t/a氯仿和0.068t/a乙醇无组织排放，羟酮反应工序有0.09t/a氯化氢、0.63t/a臭气浓度无组织排放，置换反应1工序有0.083t/a甲醇和0.078t/a氯仿无组织排放，成品精制有0.96t/a乙醇（精制车间1排放量为0.864t/a，精制车间2排放量为0.096t/a。）无组织排放。

本项目共有甲醇中转罐3个，分别为1个10m3、一个30m3，用于暂存甲醇，根据物料平衡图，甲醇挥发量为0.075t。乙醇中转罐2个，均为10m3，根据物料平衡图，乙醇中转罐的挥发总量为1.096t；氯仿中转罐7个，分别为4个为20m3、2个10m3、1个30m3，根据物料平衡图，氯仿中转罐的挥发总量为0.901t。

生产过程中产生的无组织废气和中转罐呼吸阀产生的无组织废气经过大气的稀释扩散作用，预计到达厂界时，氯化氢、非甲烷总烃和甲醇的浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建标准。

d、生产过程中产生的粉尘

发酵过程中羟基黄体酮粉碎会有少量粉尘产生，采用集气罩收集，集气效率为90%，风机风量为2000m3/h，收集的粉尘进入一套布袋除尘器进行处理，粉尘的产生浓度为449mg/m3，除尘效率为95%；干燥工序干燥过程中会有少量粉尘产生，通过车间密闭，利用风机将车间内的粉尘通过管道收集至1套布袋除尘器进行处理后，集气罩的集气效率为95%风机风量为6000m3/h，，粉尘的产生浓度为317mg/m3，布袋除尘器的除尘效率为95%；上述两股粉尘经治理后由一根15m高排气筒排空，粉尘的最大排放浓度为21.45mg/m3，排放量为0.257t/a。

羟基黄体酮粉碎过程中未被收集的粉尘量为0.15t/a，干燥过程中未被收集的粉尘量为0.2t/a，经过大气的稀释扩散作用，预计到达厂界的浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

e、燃气锅炉产生的燃气烟气

本项目生产供热利用九孚西厂区现有20t/h燃气锅炉，一开一备，新增燃气量86.4万m3，燃气烟气由1根20m高排气筒排空，新增燃气烟气排放量为1177.632万Nm3，SO2的排放浓度为29.35mg/ m3，NOx的排放浓度为137.27mg/ m3；根据类比调查烟尘的排放浓度为10.27mg/ m3，烟尘、SO2、NOx排放量分别为0.121t/a、0.346t/a、1.617t/a；燃气烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准要求。

综上所述，项目废气全部达标排放。

（2）废水

项目废水产生总量为34.446m3/d，主要包括上羟发酵废水（W1、W2）5.355 m3/d，滤布冲洗废水（W3）0.9m3/d，菌种培养产生的洗瓶废水（W14）2.1m3/d，设备冲洗产生的废水（W4）2.4m3/d，蒸汽杀菌产生的冷凝废水（W5）1.7m3/d，羟酮反应分出的水层（W8）9.559m3/d，置换反应2产生的离心液（W11）5.402m3/d，冷却循环定期外排废水（W16）1m3/d，树脂活化废水（W17）2m3/d，职工生活废水（W18）4.032m3/d。职工生活废水通过北瑞污水管网直接进入北瑞污水处理站进行处理；其中菌种培养洗瓶废水由于含有微生物，首先需要进行灭活处理，洗瓶废水经预处理后与其他废水混合进入北瑞污水处理站进行初步处理。综合废水COD、氨氮、SS的浓度分别为8102mg/L、496mg/L、117.6mg/L、28mg/L，经北瑞自建污水处理站处理后，COD、BOD5、氨氮、SS、氯化物的去除效率分别不低于为96.4%、88.8%、98.7%、95.7%和0，外排废水COD、氨氮、SS的浓度分别为280.8mg/L、28mg/L、117.6mg/L、28mg/L，排放量分别为2.902t/a、0.289t/a、1.215t/a；COD、SS、氨氮满足满城县污水处理厂进水水质标准，由北瑞自建污水管网排入市政污水管网，进入满城县污水处理厂统一处理。

另外根据《协议》，北瑞污水处理站现实际处理量为121.73m3/d，接纳九孚西厂区（400t羟基黄体酮项目）废水水量156.229m3/d，处理能力尚有322.041 m3/d富余处理能力，本项目废水排放量为34.446m3/d，完全可以接纳处理本项目废水。

综上所述，本项目经治理后全部达标排放。

（3）噪声

改扩建项目主要噪声源为发酵车间设备噪声、制冷系统、空压机房、各种机泵、风机等噪声，噪声级在70～90dB(A)之间。各种机械设备采取隔声降噪、减震固振措施后，再经过绿化带隔声和距离衰减，到达厂界的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，本项目噪声治理措施可行。

（4）固体废物

改扩建项目产生的固体废物产生总量为121.72t/a。

上羟提取工序产生的菌渣（S1）、置换反应1和置换反应2产生的含碘废渣（S5、S6）、成品精制工序产生的废活性炭（S7）、硅胶再生功效产生的废酸液（S11）全部为危险废物，产生量分别为62.1t/a、25.108t/a、13.152t/a、7.17t/a、1t/a，暂存于危废桶中，放置于危废库房内，最终交由河北风华环保服务有限公司统一处理。

布袋除尘器产生的除尘灰，产生量分别为4.89t/a，全部为羟基黄体酮粉末和醋酸可的松粉末，全部为一般固体废物，回收利用。

各种原辅材料的废弃包装物全部为一般固体废物，产生量为2t/a，全部收集外售处理。

职工办公生活垃圾年产生量为6.3t/a，全部为一般固体废物，袋装收集，由当地环卫部门统一处理。

本项目固体废物全部合理处置，不会对周围环境产生明显影响。

4.1.5环境风险防范措施可行性

项目从建筑安全、危化品储运、工艺技术设计、消防和火灾报警及管理上均采取了相应的风险防范措施。项目设计了事故水池和相应得污水收集和治理系统；制定了火灾爆炸灭火措施；分析了危险物质进入环境的可能途径并采取了相应控制措施；考虑了事故泄漏后伴生、次生污染和外环境污染物的消除方案；制定了事故应急环境监测方案；提出了完整的应急预案框架和主要内容；行业涉及规范和风险防范措施及应急预案符合风险评价要求。针对本项目的生产特点，建议事故应急措施加强安全生产管理和职工安全教育，执行工艺操作规程。定期开展事故应急预案演练。有效预防和降低事故风险。综上所述，本项目从环境风险评价角度来看可行。

4.1.6总量控制

本评价依据达标排放、对环境影响最小化原则，将污染物达标排放前提下的设计排放量作为本项目污染物排放总量控制指标建议值：COD：2.902t/a、氨氮：0.289t/a、SO2：0.346t/a、NOX：1.617t/a。

本项目建设完成后全厂总量控制指标为：COD：16.063t/a、氨氮：1.601t/a、SO2：1.498t/a、NOX：7.005t/a。

4.1.7公众参与

项目采取两次公示并发放调查表的方式进行公众参与调查，结果显示，所有被调查人对项目的建设均表示赞同，认为项目选址可行，没有人表示反对意见。

4.1.8政策及规划符合性

（1）产业政策符合性

本项目为改扩建项目，本项目属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类中现代生物技术药物。项目选用工艺、设备均不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》限制类和淘汰类项目；所选设备也未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工产业[2010]第122号）。项目不属于《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）和保定市人民政府《关于保定市区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》规定的禁（限）建设项目（2010年本）。

满城县工业经济办公室已为本项目出具了《关于保定九孚生化有限公司醋酸可的松升级改造项目备案的意见》（满工经备字[2014]01号）。综上所述，项目建设符合国家产业政策。

（2）规划符合性

改扩建项目建设位于保定九孚生化有限公司现有东厂区，西侧紧邻保定北瑞甾体生物有限公司，本项目建设不新增占地，根据企业土地证（满政占函[2008]158号），项目占地19亩，项目占地符合乡镇建设用地规定。

根据满城县城乡规划管理局出具的《关于建设项目的选址意见》[满规函字（2014）012号]，同意本项目选址，项目选址符合庞村村庄建设规划。

另外满城县新兴产业园区管理委员会出具的《证明》，本项目建设符合产业园区发展建设规划，同意入驻。另外本项目不在一亩泉水源地保护区范围内。综上所述，本项目符合区域规划要求。

4.1.9厂址选择可行性

综上所述，本项目位于满城县韩村镇庞村村北，保定九孚生化有限公司现有厂区东侧，选址符合庞村村庄建设规划；本项目大气环境防护距离为零，生产和储罐区卫生防护距离别为200m，卫生防护距离内无环境敏感点；严格按照本环评文件提出的环保治理措施改进后，污染物排放符合相关标准要求，周围环境维持现有水平，公众对项目选址未提出异议。综上所述，本项目选址可行。

4.1.10工程可行性结论

综上所述，项目建设符合国家产业政策，厂址选择可行，落实本报告规定的各项污染防治措施后，能够做到污染物长期稳定达标排放，符合“总量控制”、“清洁生产”要求。从环境保护角度讲，项目建设可行。

## 4.2环评批复

保定市环境保护局保环书【2015】45号关于《保定九孚生化有限公司醋酸可的松升级改造项目环境影响报告书》的批复主要内容如下：

保定九孚生化有限公司：

所报《保定九孚生化有限公司醋酸可的松升级改造项目环境影响报告书》收悉。根据中国冶金地质总局地球物理勘察院编制的环境影响报告书的评价结论、保定市环境工程评估中心的技术评估报告意见、《保定市建设项目主要污染物总量指标确认书》和满城区环境保护局的初审查意见，批复如下：

一、本项目位于满城县于家庄乡庞村村北，保定九孚生化有限公司二期工程东侧，与保定北瑞甾体生物有限公司共用同一厂区，中心地理坐标东经115°20′21.49″，北纬38°51′7.64″。项目占地西侧为保定北瑞甾体生物有限公司，东侧紧邻保定金璇化工厂、利达油墨厂和村级公路，北侧为农田，南侧隔小路为农田。建设地点位于保定九孚生化有限公司现有东厂区，西侧紧邻保定北瑞甾体生物有限公司，项目建设不新增占地，已取得土地使用证。满城县城乡规划管理局已出具《关于建设项目的选址意见》（[满规函字（2014）012号]），满城县新兴产业园区管理委员会出具同意入驻的证明，项目选址符合规划要求。

二、本项目总投资2800万元人民币（其中环保投资150万元），主要建设内容为新建合成车同，发酵车间，改造板框压滤、辅助生产、冷冻、制氮4个车间，配套建设储罐区、原料库房。原办公楼改为研发楼，危废库利用厂区内现有危废库。供热由西厂区2台20吨/时燃气锅炉（一开一备）提供。主要生产设备包括种子罐、发酵罐、羟酮反应罐等。主要原辅材料为：酵母膏、葡萄糖、羟基黄体酮等。本项目已备案（满工经备字[2014]01号），建设内容符合产业政策。

三、在严格落实本报告书提出的各项污染防治措施和风险防范措施，污染物达标排放的的情况下，项目建设从环保角度可行，我局同意本报告书作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、项目建设过程中，在全面落实本报告书规定的污染防治和环境风险防范措施的基础上，应重点做好以下工作，确保各类污染物全部得到有效处置和达标排放：

1、各生产工序产生的废气要按规定的方式进行处理，外排废气分别达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；厂界的臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建标准要求；其他废气要达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限要求。各排气筒高度不得低于15米，并高于周边200米范围内最高建筑物5米。燃气烟气中S02，N0x、颗粒物的排放浓度要达到《锅护大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准要求。

2、本项目生产废水中菌种培养洗瓶废水灭活处理后，与其他生产废水进入北瑞污水处理站进行处理，处理后的废水进入满城县污水处理厂进一步处理。外排废水水执行《发酵类制药工业水污染物排放标准》和满城县污水处理厂进水水质标准要求，其中COD 350毫克/升，SS l80毫克/升，氨氮28毫克/升。

3、对本项目产生噪声的设备采取隔声降噪、减震固振等措施，厂界的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（CB12348-2008）3类标准要求。

4、固体废物要严格分类管理和处置。其中属于危险废物的要按照危险废物管理的规定及相关要求，全部按程序交有危废处置资质的单位处置，严禁按一般固废处置，危废贮存设施要严格按《危险废物贮存污染控制标准》要求建设。

5、对厂区道路、生产车间地面、库房、废水预处理以及废水收集和输送管道进行防渗处理。储罐区设0.4米高围堰并进行防渗、防腐处理，减轻渗漏、泄漏对环境的影响。

6、认真落实环境风险防范措施，厂区内设置消防废水收集系统，试生产前编制突发环境事件应急预案，并报满城区环保局备案。

五、同意满城区环保局核定的总量控制指标COD 2.902t/a、氨氮0.298t/a、SO2 0.364t/a、N0x 1.617t/a、颗粒物0.378t/a，VOC 4.369t/a。扩建项目完成后，全厂污染物排放总量控制指标为C0D 16.063t/a、氨氮1.601t/a、SO2 1.498t/a、N0x 7.005t/a、颗粒物0.78lt/a、VOC 21.215t/a。

六、本项目生产、储罐区卫生防护距离为200米，此范围内严禁规划、建设居民住宅，学校、医院等环境敏感设施。

七、严格落实环保“三同时”制度，试生产期间按程序完成竣工环境保护验收，验收合格前不得投入正式生产。

八、本项目的日常监督管理由保定市环保局环境监察支队和满城区环保局负责。

九、请你单位于10日内将本项目环境影响报告书送交满城区人民政府、满城区新兴产业园区管委会和满城区环保局。

保定市环境保护局

2015年12月14日

## 4.3补充评价报告主要结论

本次变更主要内容为生产设备、污染治理措施及污染排放情况等，产能、主要生产工艺及原辅料用量等均不发生变化。通过分析，变更后各项污染物均能做到达标排放，所在区域环境质量能够维持现有水平。因此，从环保角度分析，项目变更方案可行。

## 4.4补充评价报告的备案意见

保定市环境保护局关于《保定九孚生化有限公司醋酸可的松升级改造项目环境影响补充评价报告》的备案意见主要内容如下：

保定九孚生化有限公司：

所报《保定九孚生化有限公司醋酸可的松升级改造项目环境影响补充评价报告》收悉。根据评价结论、保定市环境工程评估中心技术评估报告和满城区工业经济办公室出具的项目变更意见，结合满城区环保局的初审意见，我局备案意见如下：

一、同意你公司醋酸可的松升级改造项目做如下变更：原有工艺基础上增加发酵中试、提纯纯化中试和合成中试过程；调整厂区平面布局，原发酵车间变更为发酵中试车间，原辅助生产车间变更为合成中试车间和提纯纯化中试车间，原研发楼变更为甾体激素生物合成工程实验室；发酵罐产生恶臭气体由旋风分离器处理变更为碱吸收池处理；提取精制工序产生的不凝气由活性炭吸附处理变更为“光氧催化装置+活性炭吸附”处理。生产用热变更为由保定唐盛热力有限公司集中供热项目及保定九孚生化有限公司年产400t羟基黄体酮项目2台4/h燃气锅炉（备用，集中供热项目检修期间使用）供给；部分生产设备型号及数量按照表13内容调整；项目生产规模及其他建设内容不发生变化。
    二、项目发酵中试、提纯纯化中试和合成中试废气经活性炭吸附处理后经15米排气简排放，执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1标准；其它污染防治和环境保护措施、标准仍按原环评文件及批复（保环书[2015]45号）的要求执行。

三、项目交更后，外排污染物总量控制指标调整为：二氧化硫0t/a、氮氧化物O/a、颗粒物0/a、VOCsl.576/a、COD 2.902t/a、氨氮0.289t/a。

四、本项目环境影响补充评价报告、备案意见及原批准的环境影响报告书和批复（保环书[2015]45号）共同作为项目建设和运营中环境管理的依据。

保定市环境保护局

2017年4月28日

### 五、验收监测评价标准

根据该项目环境影响报告书的批复及补充评价报告的备案意见，本次验收监测评价执行如下标准：

（1）废水排放满足《发酵类制药工业水污染物排放标准》（GB21903-2008）表4中单位产品基准排水量要求，同时满足满城县污水处理厂进水水质标准要求。

（2）粉碎工序和干燥工序颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和无组织监控浓度要求。

非甲烷总烃、甲醇排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1、表2、表3限值要求。

臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2和表1新改扩建二级标准要求。

（3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区标准。

（4）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求。

表3   验收监测执行标准及标准值一览表

| 项目 | 监测项目 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 350 mg/L | 满城县污水处理厂进水水质要求 |
|  | SS | 180 mg/L |  |
|  | 氨氮 | 28 mg/L |  |
|  | 总氮 | —— |  |
|  | 基准排水量 | 1500 m3/t产品 | 《发酵类制药工业水污染物排放标准》（GB21903-2008）表4其他类废水量单位产品基准排水量 |
| 有组织废气 | 甲醇 | 20mg/m3 | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1医药制造工业限值要求 |
|  | 非甲烷总烃 | 60mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃去除效率 | 90% |  |
|  | 颗粒物 | 120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 15m 3.5kg/h |  |
|  | 臭气浓度 | 15m 2000 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
| 生产车间或生产设备边界 | 非甲烷总烃 | 4.0 mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3限值要求 |
| 厂界无组织 | 甲醇 | 1.0 mg/m3 | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业限值要求 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.0 mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 | 1.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值 |
|  | 臭气浓度 | 20 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建标准 |
| 总量控制 | COD | 2.902 t/a | 补充备案意见 2017年4月28日 |
|  | 氨氮 | 0.289 t /a |  |
|  | SO2 | 0 t/a |  |
|  | NOx | 0 t/a |  |
|  | 颗粒物 | 0 t/a |  |
|  | VOCs | 1.576 t/a |  |

### 六、验收监测内容

根据环境管理部门的要求和《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》制定的监测布点原则，结合污染治理和排放情况，确定本次验收监测内容为：

## 6.1废水

废水监测点位、项目及监测频次见表4，于2017年5月23日-24日监测2天。

表4   废水监测点位、项目、频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站出口 | pH、SS、COD、NH3-N、总氮 | 2天，4次/天 |

## 6.2废气

废气监测点位、项目及监测频次见表5，有组织监测点位和无组织监测点位图详见图12-14，于2017年5月23日-24日监测2天。

表5  废气监测点位、项目、频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 提纯纯化车间和合成中试车间、粉碎和干燥工序共用排气筒进、出口 | 甲醇、颗粒物 | 2天，3次/天 |
| 上羟提取精制、溶剂回收、精制车间共用排气筒进、出口（二进一出） | 甲醇、非甲烷总烃、臭气浓度 | 2天，3次/天 |
| 发酵中试车间排气筒出口 | 臭气浓度 | 2天，3次/天 |
| 精制车间二排气筒进 | 非甲烷总烃 | 2天，3次/天 |
| 精制车间二排气筒进、出口 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 2天，3次/天 |
| 上羟提取精制、溶剂回收、精制车间门窗口 | 非甲烷总烃 | 2天，3次/天 |
| 精制车间二车间无组织 | 非甲烷总烃 | 2天，3次/天 |
| 厂界无组织3个点位 | 非甲烷总烃、甲醇、臭气浓度颗粒物 | 2天，3次/天 |

图12   有组织废气监测点位示意图

图13   车间无组织废气监测点位示意图

图14   废气厂界无组织监测点位示意图

## 6.3噪声

本次验收监测对厂界噪声监测2天，每天昼、夜间各监测1次，于2017年5月23日、24日监测。厂界噪声监测点位详见图14。

图14   噪声监测点位示意图

### 七、监测分析方法及质量保证措施

## 7.1监测分析方法及仪器设备使用情况

表6 监测项目分析方法及仪器设备情况

| 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 仪器名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | - | 酸度计/PHS-3E |
|  | COD | 重铬酸钾法 | HJ828-2017 | 4mg/L | —— |
|  | NH3-N | 钠试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025 mg/L | 紫外可见分光光度计/T6 |
|  | SS | 重量法 | GB/T11901-1989 | 4 mg/L | FA2204B |
|  | 总氮 | 紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05 mg/L | 紫外可见分光光度计/T6 |
| 废气 | 颗粒物 （无组织） | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001mg/m3 | 2030/FA2204B |
|  | 颗粒物 （有组织） | 重量法 | GB/T16157-1996 | 0.1mg | TH-880F /FA2204B |
|  | 甲醇 | 气相色谱法 | HJ/T 33-1999 | 0.5 mg/m3 | 气相色谱 GC9790II |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ/T38-1999 | 4×10-2ng | 气相色谱 GC9790II |
|  | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 | —— | —— |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声评价标准 | GB12348—2008 | —— | 多功能噪声分析仪/HS6288E 声校准器/HS6020 |

## 7.2质量保证

本次监测采样及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

7.2.1生产处于正常。监测期间生产在大于75%额定生产负荷的工况下稳定运行，污染治理设施运行基本正常。

7.2.2合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

7.2.3废水监测

在监测期间，样品采集、运输、保存严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《环境水质监测质量保证手册》（第2版）的要求进行质量控制，每批样品分析的同时做空白实验，并做平行样品，所用监测仪器均经计量部门检定，且在有效使用期内；监测人员持证上岗，监测数据均经三级审核。

7.2.4废气监测

废气监测的质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》要求进行全过程质量控制。监测仪器经计量部门检验并在有效期内使用，监测人员持证上岗监测数据经三级审核。

7.2.5噪声监测

厂界噪声监测值依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应要求进行。质量控制执行国家环保局《环境监测技术规范》有关噪声部分，声级计测量前后均进行了校准值校准合格。监测人员持证上岗，监测数据均经三级审核。

### 八、监测结果及评价

## 8.1监测期间工况分析

验收监测期间，项目生产设备运行正常，生产负荷为75％以上，符合“三同时”验收监测要求。

## 8.2废水监测结果及评价

该项目废水主要包括上羟发酵废水，滤布冲洗废水，菌种培养产生的洗瓶废水，设备冲洗产生的废水，蒸汽杀菌产生的冷凝废水，羟酮反应分出的水层，置换反应2产生的离心液，冷却循环定期外排废水，树脂活化废水，职工生活废水，处理恶臭气体的碱吸收池废水。

职工生活废水、碱吸收池废水通过北瑞污水直接进入北瑞污水处理站进行处理；菌种培养洗瓶废水含微生物，经灭活处理，洗瓶废水经预处理后与其他废水混合进入北瑞污水处理站进行初步处理，处理后水由管网排入满城县污水处理厂统一处理。

废水监测结果见表7。

表7、废水监测结果

| 监测日期 | 监测 点位 | 采样 频次 监测 项目 | 监测结果 | 均值或范围 | 执行标准 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 满城县污水处理厂进水水质标准 |  |
| 2017. 5.23 | 污水站出口 | 排水量（m3/d） | —— | —— | —— | —— | 34.446 |  |  |
|  |  | COD（mg/L） | 193 | 160 | 201 | 199 | 188 | 350 | 达标 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 25.1 | 27.4 | 24.3 | 25.7 | 25.6 | 28 | 达标 |
|  |  | SS（mg/L） | 30 | 34 | 32 | 36 | 33 | 180 | 达标 |
|  |  | pH(无量纲) | 8.28 | 8.31 | 8.27 | 8.30 | 8.27-8.31 |  | 达标 |
|  |  | 总氮（mg/L） | 44.8 | 46.1 | 46.6 | 47.0 | 46.1 | —— | —— |
| 2017. 5.24 | 污水站出口 | 排水量（m3/d） | —— | —— | —— | —— | 34.446 | —— | —— |
|  |  | COD（mg/L） | 186 | 155 | 195 | 194 | 182 | 350 | 达标 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 25.0 | 25.9 | 24.2 | 26.5 | 25.4 | 28 | 达标 |
|  |  | SS（mg/L） | 42 | 42 | 39 | 46 | 42 | 180 | 达标 |
|  |  | pH(无量纲) | 8.20 | 8.23 | 8.17 | 8.19 | 8.17-8.23 | —— | 达标 |
|  |  | 总氮（mg/L） | 44.4 | 45.7 | 46.7 | 46.0 | 45.7 | —— | —— |

监测期间，保定九孚生化有限公司污水处理站出口监测两日监测最高值或范围为：pH：8.17-8.31、COD：201mg/L、氨氮：27.4mg/L、SS：46mg/L，均满足满城县污水处理厂进水水质要求。项目年排放废水1.033万m3，年生产醋酸可的松产品180t，由此核算单位产品基准排水量为57.4m3/t，满足《发酵类制药工业水污染物排放标准》（GB21903-2008）表4中其他类废水量单位产品基准排水量要求（1500 m3/t产品）。

## 8.3废气监测结果及评价

废气监测结果及评价见表8。

①恶臭废气

一级种子罐恶臭废气经减压罐处理，二级种子罐、发酵罐产生的恶臭废气进入碱吸收池处理，处理后废气经一根15m高排气筒排放。

②提纯纯化、合成中试、粉碎工序和干燥工序废气

提纯纯化中试车间主要发酵中试产品用甲醇进行提取得到一精产品，合成中试车间再将一精产品用甲醇进行二次结晶精制得到二精产品，结晶过程均产生少量甲醇废气，发酵中试车间粉碎工序和干燥车间干燥工序产生颗粒物，所有工序废气收集后经1套活性炭吸附装置处理，处理后由1根15m高排气筒排放。

③上羟提取精制车间、精制车间一不凝气

上羟提取精制车间、精制一车间、溶剂回收车间溶剂回收过程产生的氯仿、乙醇、DMF（均以非甲烷总烃计）及甲醇、恶臭气体经管道收集后，先经光氧催化设备处理，再经活性炭装置吸附，经1根15m高的的排气筒排放。

④精制车间二不凝气

精制车间二产生的废气主要污染因子为乙醇（以非甲烷总烃计）和臭气浓度，废气经管道收集，活性炭装置处理后由1根15m排气筒排放。

⑤无组织废气

生产车间产生的废气，由于生产过程中离心机和物料槽虽然加盖密闭，但不能做到完成密闭，仍有小部分气体不能被收集，无组织扩散到大气中；粉碎和干燥工序产生的颗粒物有少量未被收集，以无组织排放。实验罐运行时有恶臭气体产生，在放料时由排气口排出，但排出量较小，车间安装排风扇，通过排风扇的强制排风作用排出车间。甲醇、乙醇和氯仿均具有挥发性，原料暂存于储罐内，为常温常压储罐，储罐顶设呼吸阀，在加料和放料的过程中废气通过呼吸阀排入大气中。

表8、废气监测结果（1）

| 监测 日期 | 设施 | 监测 点位 | 监测项目 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | DB13/2322-2016表1 医药制造工业 |
| 2017. 5.23 | 活性炭吸附 | 提纯纯化、合成中试、粉碎工序和干燥工序废气处理设施进口 | 排气量（m3/h） | 5454 | 5339 | 5248 | 5454 | —— | —— |
|  |  |  | 甲醇（mg/m3） | 2.9 | 7.0 | 3.9 | 7.0 | —— | —— |
|  |  |  | 颗粒物（mg/m3） | 3 | 2 | 7 | 7 | —— | —— |
|  |  |  | 颗粒物排放速率（kg/h） | 0.016 | 0.011 | 0.037 | 0.037 | —— | —— |
| 2017. 5.23 |  | 处理设施出口 | 排气量（m3/h） | 5505 | 5491 | 5296 | 5505 | —— | —— |
|  |  |  | 甲醇（mg/m3） | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 颗粒物（mg/m3） | 2 | 3 | 4 | 4 | GB16297－1996表2 二级标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 达标 |
|  |  |  | 颗粒物排放速率（kg/h） | 0.011 | 0.016 | 0.021 | 0.021 | 15m 3.5 | 达标 |

续表8、废气监测结果（2）

| 监测 日期 | 设施 | 监测 点位 | 监测项目 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | DB13/2322-2016表1 医药制造工业 |
| 2017. 5.24 | 活性炭吸附 | 提纯纯化、合成中试、粉碎工序和干燥工序废气处理设施进口 | 排气量（m3/h） | 5119 | 5215 | 5127 | 5215 | —— | —— |
|  |  |  | 甲醇（mg/m3） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | —— | —— |
|  |  |  | 颗粒物（mg/m3） | 4 | 4 | 3 | 4 | —— | —— |
|  |  |  | 颗粒物排放速率（kg/h） | 0.020 | 0.021 | 0.015 | 0.021 | —— | —— |
| 2017. 5.24 |  | 处理设施出口 | 排气量（m3/h） | 5409 | 5426 | 5393 | 5426 | —— | —— |
|  |  |  | 甲醇（mg/m3） | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 颗粒物（mg/m3） | 2 | 5 | 3 | 5 | GB16297－1996表2 二级标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 达标 |
|  |  |  | 颗粒物排放速率（kg/h） | 0.011 | 0.027 | 0.016 | 0.027 | 15m 3.5 | 达标 |

续表8、废气监测结果（3）

| 监测 日期 | 设施 | 监测 点位 | 监测项目 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | DB13/2322-2016表1 医药制造工业 |
| 2017. 5.23 |  | 溶剂回收车间处理设施进口 | 排气量（m3/h） | 1016 | 959 | 1005 | 1016 | —— | —— |
|  |  |  | 甲醇（mg/m3） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | —— | —— |
|  |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 3.06 | 3.58 | 2.46 | 3.58 | —— | —— |
|  |  | 上羟提取+精制车间一设施进口 | 排气量（m3/h） | 3541 | 3742 | 3543 | 3742 | —— | —— |
|  |  |  | 甲醇（mg/m3） | 2.7 | 6.9 | 3.0 | 6.9 | —— | —— |
|  |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 4.16 | 4.18 | 3.86 | 4.18 | —— | —— |
|  | 光氧催化+活性炭吸附 | 处理设施出口 | 排气量（m3/h） | 4583 | 4423 | 4369 | 4583 | —— | —— |
|  |  |  | 甲醇（mg/m3） | 3.3 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 3.76 | 3.72 | 3.74 | 3.76 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃去除效率（%） | 3.4 | 13.7 | —— | 13.7 | 90 | 不达标 |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） | 174 | 98 | 174 | 174 | GB14554-93表2 （15m） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 达标 |

续表8、废气监测结果（4）

| 监测 日期 | 设施 | 监测 点位 | 监测项目 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | DB13/2322-2016表1 医药制造工业 |
| 2017. 5.24 |  | 溶剂回收车间处理设施进口 | 排气量（m3/h） | 1002 | 1033 | 1012 | 1033 | —— | —— |
|  |  |  | 甲醇（mg/m3） | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | —— | —— |
|  |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 2.19 | 2.90 | 1.98 | 2.90 | —— | —— |
|  |  | 上羟提取+精制车间一设施进口 | 排气量（m3/h） | 3254 | 3299 | 3225 | 3299 | —— | —— |
|  |  |  | 甲醇（mg/m3） | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | —— | —— |
|  |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 3.67 | 3.52 | 3.02 | 3.67 | —— | —— |
|  | 光氧催化+活性炭吸附 | 处理设施出口 | 排气量（m3/h） | 4373 | 4427 | 4373 | 4427 | —— | —— |
|  |  |  | 甲醇（mg/m3） | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 3.21 | 3.19 | 2.67 | 3.21 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃去除效率（%） | 14.1 | 15.5 | 13.9 | 15.5 | 90 | 不达标 |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） | 130 | 130 | 98 | 130 | GB14554-93表2 （15m） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 达标 |

续表8、废气监测结果（5）

| 监测 日期 | 设施 | 监测 点位 | 监测项目 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
| 2017. 5.23 | 减压罐+碱池吸收 | 发酵中试车间15m排气筒 | 臭气浓度 | 309 | 309 | 412 | 412 | 2000 | 达标 |
| 2017. 5.24 |  |  | 臭气浓度 | 309 | 309 | 232 | 309 | 2000 | 达标 |
| 2017. 5.23 | 活性炭吸附 | 精制车间二处理设施进口 | 排气量（m3/h） | 2272 | 2192 | 2267 | 2272 | —— | —— |
|  |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 2.64 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | —— | —— |
|  |  | 精制车间二处理设施出口 | 排气量（m3/h） | 2526 | 2526 | 2562 | 2562 | DB13/2322-2016表1 医药制造工业 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 2.36 | 2.69 | 2.33 | 2.69 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃去除效率（%） | 0.6 | 1.3 | 3.9 | 3.9 | 90 | 不达标 |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） | 232 | 232 | 412 | 412 | 2000 | 达标 |

续表8、废气监测结果（6）

| 监测 日期 | 设施 | 监测 点位 | 监测项目 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | DB13/2322-2016表1 医药制造工业 |
| 2017. 5.24 | 活性炭吸附 | 精制车间二处理设施进口 | 排气量（m3/h） | 2190 | 2204 | 2197 | 2204 | —— | —— |
|  |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 2.06 | 2.34 | 1.85 | 2.34 | —— | —— |
|  |  | 精制车间二处理设施出口 | 排气量（m3/h） | 2582 | 2577 | 2582 | 2582 | —— | —— |
|  |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.85 | 1.67 | 1.93 | 1.93 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃去除效率（%） | —— | 16.5 | —— | 16.5 | 90 | 不达标 |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） | 412 | 232 | 309 | 412 | 2000 | 达标 |
| 2017. 5.23 |  | 溶剂回收、上羟提取、精制车间外无组织 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1# | 1.98 | 2.01 | 2.06 | 2.06 | DB13/2322- 2016表3 4.0 | 达标 |
|  |  |  |  | 2# | 2.57 | 3.21 | 2.49 | 3.21 |  | 达标 |
|  |  |  |  | 3# | 2.42 | 0.91 | 2.36 | 2.49 |  | 达标 |
| 2017. 5.24 |  | 溶剂回收、上羟提取、精制车间外无组织 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1# | 2.04 | 2.03 | 2.08 | 2.08 |  | 达标 |
|  |  |  |  | 2# | 2.44 | 2.37 | 2.53 | 2.53 |  | 达标 |
|  |  |  |  | 3# | 2.25 | 2.29 | 2.32 | 2.32 |  | 达标 |

续表8、废气监测结果（7）

| 监测点位 | 监测项目 | 监测 日期 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 精制车间二车间无组织 | 1# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 2017.5.23 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | DB13/2322- 2016表3 4.0 | 达标 |
|  | 2# | 非甲烷总烃（mg/m3） |  | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.22 |  | 达标 |
|  | 1# | 非甲烷总烃（mg/m3） | 2017.5.24 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.32 |  | 达标 |
|  | 2# | 非甲烷总烃（mg/m3） |  | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |  | 达标 |
| 厂界下风向 | 1# | 颗粒物（mg/m³） | 2017.5.23 | 0.207 | 0.152 | 0.153 | 0.207 | GB16297-1996 表2无组织排放标准 1.0 | 达标 |
|  | 2# |  |  | 0.169 | 0.210 | 0.191 | 0.210 |  | 达标 |
|  | 3# |  |  | 0.225 | 0.229 | 0.229 | 0.229 |  | 达标 |
|  | 1# | 颗粒物（mg/m³） | 2017.5.24 | 0.224 | 0.170 | 0.151 | 0.224 | GB16297-1996 表2无组织排放标准 1.0 | 达标 |
|  | 2# |  |  | 0.187 | 0.207 | 0.171 | 0.207 |  | 达标 |
|  | 3# |  |  | 0.187 | 0.208 | 0.171 | 0.208 |  | 达标 |

续表8、废气监测结果（8）

| 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 厂界下风向 | 1# | 甲醇（mg/m³） | 2017. 5.23 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | DB13/2322-2016 表2 1.0 | 达标 |
|  | 2# |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |  | 达标 |
|  | 3# |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 达标 |
|  | 1# |  | 2017. 5.24 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 达标 |
|  | 2# |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 达标 |
|  | 3# |  |  | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |  | 达标 |
| 厂界下风向 | 1# | 非甲烷总烃（mg/m³） | 2017. 5.23 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | DB13/2322-2016 表2 2.0 | 达标 |
|  | 2# |  |  | 0.61 | 0.50 | 0.53 | 0.61 |  | 达标 |
|  | 3# |  |  | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 |  | 达标 |
|  | 1# |  | 2017. 5.24 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.49 |  | 达标 |
|  | 2# |  |  | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.60 |  | 达标 |
|  | 3# |  |  | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.54 |  | 达标 |

续表8、废气监测结果（9）

| 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 厂界下风向 | 1# | 臭气浓度 （无量纲） | 2017. 5.23 | <10 | <10 | <10 | - | GB14554-93 表2标准 20 | 达标 |
|  | 2# |  |  | <10 | <10 | <10 | - |  | 达标 |
|  | 3# |  |  | <10 | <10 | <10 | - |  | 达标 |
|  | 1# |  | 2017. 5.24 | 11 | <10 | <10 | 11 |  | 达标 |
|  | 2# |  |  | <10 | <10 | <10 | <10 |  | 达标 |
|  | 3# |  |  | <10 | 14 | 16 | 16 |  | 达标 |

验收监测期间，提纯纯化、合成中试、粉碎工序和干燥工序废气处理设施出口甲醇最高浓度为2.5mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1医药制造工业限值要求，颗粒物最高浓度5 mg/m3，最大排放速率为0.027kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；

溶剂回收、上羟提取精制和精制车间一合用处理设施出口，甲醇最高浓度为6.0mg/m3，非甲烷总烃为4.18 mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1医药制造工业限值要求，非甲烷总烃去除效率最大值为15.5%，不满足要求，按照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准规定：若去除效率达不到相应的规定，须加设生产车间或生产设备的无组织排放监控点，排放限值按照表3执行，经监测，生产车间非甲烷总烃无组织最大监测浓度为3.21mg/m³，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3浓度限值。臭气浓度最大值为174，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

发酵中试车间排气筒臭气浓度最大值为412，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

精制车间二处理设施出口，非甲烷总烃最高浓度为2.69 mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1医药制造工业限值要求，非甲烷总烃去除效率最大值为16.5%，不满足要求，按照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准规定：若去除效率达不到相应的规定，须加设生产车间或生产设备的无组织排放监控点，排放限值按照表3执行，经监测，生产车间非甲烷总烃无组织最大监测浓度为0.32mg/m³，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3浓度限值。臭气浓度最大值为412，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

厂界无组织颗粒物最高浓度为0.229 mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求；甲醇最高浓度为0.9 mg/m³，非甲烷总烃最高浓度为0.61 mg/m³，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2限值要求；臭气浓度最大值为16，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准。

## 8.4噪声监测结果及评价

表9  厂界噪声监测结果            单位：dB（A）

| 点位 时间 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 5.23 | 昼间 | 56.1 | 56.8 | 58.7 | 56.7 | 56.6 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 50.9 | 51.4 | 51.0 | 50.6 | 50.4 | 55 | 达标 |
| 2017 5.24 | 昼间 | 55.5 | 57.3 | 59.7 | 56.8 | 55.0 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 50.8 | 51.4 | 52.5 | 50.7 | 50.1 | 55 | 达标 |

该项目厂界四周布设5个监测点位，各监测点位昼、夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

## 8.5固体废物处置情况

项目固体废物处置情况见表10。

表10  固体废物处置情况一览表

| 序号 | 排放源 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 废物 性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上羟提取 | 菌渣 | 62.1 | 危险废物HW02 | 暂存于危废桶，放置于危废库房内，最终交由河北风华环保服务有限公司统一处理。 |
| 2 | 置换反应1 | 含碘废渣 | 25.108 | 危险废物HW02 |  |
| 3 | 置换反应2 | 含碘废渣 | 13.152 | 危险废物HW02 |  |
| 4 | 成品精制 | 废活性炭 | 7.17 | 危险废物HW02 |  |
| 5 | 硅胶再生 | 废酸 | 1 | 危险废物HW34 |  |
| 6 | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 0.6 | 危险废物HW02 |  |
| 7 | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 4.89 | 一般固体废物 | 回收利用 |
| 8 | 原料废包装物 | 各种原辅材料 | 2 | 一般固体废物 | 全部收集后外售 |
| 9 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 6.3 | 一般固体废物 | 袋装收集，由当地环卫部门统一处理 |

## 8.6总量控制污染物排放情况

项目环评批复污染物排放总量控制建议指标为：COD 2.902t/a、氨氮0.289t/a、SO2 0t/a、NOX0t/a、颗粒物0 t/a、VOCs1.576 t/a。

（1）本项目废水年排放量为1.033万t/a，根据污水站出口的COD、氨氮浓度核算COD年排放量为1.911t，氨氮年排放量为0.263t，符合总量控制指标COD2.902t/a，氨氮0.289t/a的要求。

（2）项目用热主要由保定唐盛热力有限公司供给，当集中供热因检修等原因不能满足项目用热时，依托九孚羟基黄体酮项目的2台4t/h的燃气锅炉，总量已计入九孚羟基黄体酮项目，故本项目二氧化硫年排放量为0t，氮氧化物年排放量为0 t，颗粒物年排放量为0 t。

项目年7200小时，生产过程中产生的废气年排放量为9122.4万立方米，VOCs年排放量为0.485t/a。

综上，本项目年废气排放量为9122.4万立方米，二氧化硫年排放量为0 t，氮氧化物年排放量为0 t，颗粒物年排放量为0 t，VOCs年排放量为0.485t/a，符合总量控制指标SO2 0t/a、NOX0t/a、颗粒物0 t/a、VOCs1.576 t/a的要求。

### 九、环境管理检查

## 9.1建设项目环境管理制度执行情况

该项目按照国家有关环境保护的法律、法规要求，进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续。

环境影响报告书批复及备案落实情况见表11，“三同时”验收一览表执行情况见表12。

表11  环评批复及备案要求落实情况表

| 序号 | 批复及备案要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目位于满城县于家庄乡庞村村北，保定九孚生化有限公司二期工程东侧，与保定北瑞甾体生物有限公司共用同一厂区，中心地理坐标东经115°20′21.49″，北纬38°51′7.64″。项目占地西侧为保定北瑞甾体生物有限公司，东侧紧邻保定金璇化工厂、利达油墨厂和村级公路，北侧为农田，南侧隔小路为农田。建设地点位于保定九孚生化有限公司现有东厂区，西侧紧邻保定北瑞甾体生物有限公司，项目建设不新增占地，已取得土地使用证。满城县城乡规划管理局已出具《关于建设项目的选址意见》（[满规函字（2014）012号]），满城县新兴产业园区管理委员会出具同意入驻的证明，项目选址符合规划要求。 | 建设地点和周边关系与环评批复要求一致。 |
| 2 | 本项目总投资2800万元人民币（其中环保投资150万元），主要建设内容为新建合成车同，发酵车间，改造板框压滤、辅助生产、冷冻、制氮4个车间，配套建设储罐区、原料库房。原办公楼改为研发楼，危废库利用厂区内现有危废库。主要生产设备包括种子罐、发酵罐、羟酮反应罐等。主要原辅材料为：酵母膏、葡萄糖、羟基黄体酮等。本项目已备案（满工经备字[2014]01号），建设内容符合产业政策。 | 与环评批复及备案要求一致。 |
| 3 | 原有工艺基础上增加发酵中试、提纯纯化中试和合成中试过程；调整厂区平面布局，原发酵车间变更为发酵中试车间，原辅助生产车间变更为合成中试车间和提纯纯化中试车间，原研发楼变更为甾体激素生物合成工程实验室；发酵罐产生恶臭气体由旋风分离器处理变更为碱吸收池处理；提取精制工序产生的不凝气由活性炭吸附处理变更为“光氧催化装置+活性炭吸附”处理。生产用热变更为由保定唐盛热力有限公司集中供热项目及保定九孚生化有限公司年产400t羟基黄体酮项目2台4/h燃气锅炉（备用，集中供热项目检修期间使用）供给；部分生产设备型号及数量按照表13内容调整；项目生产规模及其他建设内容不发生变化。 | 与环评批复及备案一致 |
| 4 | 各生产工序产生的废气要按规定的方式进行处理，外排废气分别达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；厂界的臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建标准要求；其他废气要达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限要求。各排气筒高度不得低于15米，并高于周边200米范围内最高建筑物5米。项目发酵中试、提纯纯化中试和合成中试废气经活性炭吸附处理后经15米排气简排放，执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1标准；其它污染防治和环境保护措施、标准仍按原环评文件及批复（保环书[2015]45号）的要求执行。 | 经监测各项污染物均达到排放标准要求 |
| 5 | 本项目生产废水中菌种培养洗瓶废水灭活处理后，与其他生产废水进入北瑞污水处理站进行处理，处理后的废水进入满城县污水处理厂进一步处理。外排废水水执行《发酵类制药工业水污染物排放标准》和满城县污水处理厂进水水质标准要求，其中COD 350毫克/升，SS l80毫克/升，氨氮28毫克/升。 | 水处理措施与环评一致，经监测污水站出水满足满城县污水处理厂进水要求 |

续表11  环评批复及备案要求落实情况表

| 序号 | 批复及备案要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 对本项目产生噪声的设备采取隔声降噪、减震固振等措施，厂界的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（CB12348-2008）3类标准要求。 | 噪声处理措施与环评一致，验收监测期间厂界噪声达标 |
| 7 | 固体废物要严格分类管理和处置。其中属于危险废物的要按照危险废物管理的规定及相关要求，全部按程序交有危废处置资质的单位处置，严禁按一般固废处置，危废贮存设施要严格按《危险废物贮存污染控制标准》要求建设。 | 固体废物按照环评要求妥善处置 |
| 8 | 对厂区道路、生产车间地面、库房、废水预处理以及废水收集和输送管道进行防渗处理。储罐区设0.4米高围堰并进行防渗、防腐处理，减轻渗漏、泄漏对环境的影响。 | 与环评批复及备案一致 |
| 9 | 认真落实环境风险防范措施，厂区内设置消防废水收集系统，试生产前编制突发环境事件应急预案，并报满城区环保局备案。 | 已制定突发环境事件应急预案，并报满城区环保局备案， 备案号为130-621-2017-0011-L |
| 10 | 本项目生产、储罐区卫生防护距离为200米，此范围内严禁规划、建设居民住宅，学校、医院等环境敏感设施。 | 项目卫生防护距离内无环境敏感设施 |
| 11 | 外排污染物总量控制指标调整为：二氧化硫0t/a、氮氧化物Ot/a、颗粒物0t/a、VOCsl.576t/a、COD 2.902t/a、氨氮0.289t/a。 | 监测期间污染物达标排放，COD、氨氮排放量分别为1.911t/a、0.263t/a，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量均为：0 t/a，VOCs 0.485t/a，均达到总量控制指标。 |

表12  建设项目“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 治理对象 | 治理设施 | 验收标准 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 提纯纯化车间和合成中试车间 | 甲醇 | 管道收集 | 收集后经1套活性炭装置处理，经1根15m高的排气筒排放 | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1限值要求 | 经监测达标排放 |
|  | 粉碎工序粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |  |  |
|  | 干燥工序粉尘 |  | 布袋除尘器 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |  |
|  | 溶剂回收车间 | 非甲烷总烃 | 管道收集+1套光氧催化设备+1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒排放 | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1限值要求 | 经监测达标排放 |
|  |  | 甲醇 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2标准 |  |
|  | 上羟提取精制车间 | 非甲烷总烃 |  | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1限值要求 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2标准 |  |
|  | 精制车间一 | 非甲烷总烃 |  | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1限值要求 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2标准 |  |
|  | 发酵中试车间 | 臭气浓度 | 一级种子罐恶臭废气通过减压罐处理，二级种子罐、发酵罐产生的恶臭废气进入碱吸收池处理，最终经1根15m高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2标准 | 经监测达标排放 |
|  | 精制车间二 | 非甲烷总烃 | 管道收集+1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒排放 | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1限值要求 | 经监测达标排放 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2标准 |  |

续表12  建设项目“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 治理对象 | 治理设施 | 治理效果 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 发酵中试车间臭气浓度 | - | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1新改扩建二级标准 | 经监测达标排放 |
|  | 生产车间无组织臭气浓度 | - |  |  |
|  | 生产车间无组织非甲烷总烃 | - | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2、3限值要求 |  |
|  | 储罐区无组织甲醇、非甲烷总烃 | - |  |  |
|  | 粉碎和干燥工序无组织粉尘 | - | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求 |  |
| 废水 | 洗瓶废水 | 消毒 | 集水池收集，进入保定北瑞甾体生物有限公司污水处理站进行处理，处理后由北瑞自建污水管网排入满城县污水处理厂，进行深度处理 | 污水站出水满足满城县污水厂进水要求 |
|  | 上羟发酵废水 | -- 进入碱吸收池循环使用 |  |  |
|  | 羟酮反应分层废水 |  |  |  |
|  | 置换反应2离心液 |  |  |  |
|  | 滤布冲洗废水 |  |  |  |
|  | 设备冲洗废水 |  |  |  |
|  | 蒸气杀菌废水 |  |  |  |
|  | 设备冲洗废水 |  |  |  |
|  | 树脂活化废水 |  |  |  |
|  | 水浴池水洗废水 |  |  |  |
|  | 碱吸收池废水 |  |  |  |
|  | 职工生活废水 | 北瑞化粪池 |  |  |
| 固体 废物 | 上羟提取菌渣 | 危险废物 | 由河北风华环保服务有限公司处理 | 全部合理处置 | 全部妥善处置 |
|  | 置换反应1含碘废渣 |  |  |  |  |
|  | 置换反应2含碘废渣 |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 硅胶再生废酸液 | 危险废物 |  |  |  |
|  | 减压罐产生的废液 | 送入北瑞污水处理站进行处理 |  |  |
|  | 布袋除尘器除尘灰 | 回收利用 |  |  |
|  | 废原材料包装物 | 由厂家回收处理 |  |  |
|  | 职工办公生活垃圾 | 收集，由环卫部门统一处理 |  |  |

续表12  建设项目“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 治理对象 | 治理设施 | 治理效果 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 主要噪声源为发酵车间设备噪声、冷干系统、空压机房、各种机泵、风机等噪声，噪声级在70～90dB(A)之间。各种机械设备采取隔声降噪、减震固振措施后，再经过绿化带隔声和距离衰减，到达厂界的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 | 厂界噪声达标 |
| 其他 | 1、保定九孚医药中间体有限公司医药中间体项目生产设备全部淘汰； 2、拆除厂内4t/h燃煤锅炉及配套脱硫除尘设施； 3、拆除保定九孚医药中间体有限公司医药中间体项目污水处理设施； 4、对保定九孚医药中间体有限公司医药中间体项目污水处理站水池使用功能进行调整，调整为事故池、消防废水池和初期雨水池。 | 已落实 |
|  | 防腐、防渗措施：a、厂区道路采用普通水泥防渗，厚度为15-20cm；b、储罐区设0.4m高围堰，生产车间地面、储区地面和围堰、库房采用“高分子防水层+5cm混凝土层+三道防渗漆”措施进行防渗、防腐确保渗透系数≤1×10-7m/s；c、消防废水池底和池壁采用“高分子防水层+15cm混凝土层+三道防渗漆”进行防渗、防腐，确保防渗层整体渗透系数小于1×10-10cmd、危废库利用原有危废库，反应残渣、废活性炭全部暂存于密闭桶中，放置在危废库，库房设置围堰，地面和围堰进行防腐防渗处理，确保渗漏系数≤1×10-10m/s。 危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危险废物集中暂存在危废库，反应残渣、废活性炭等危险废物暂存于危险废物暂存桶中。装载危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与物质表面之间保留100毫米以上的空间。危险品库房应符合如下要求：a、地面与围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。b、必须有泄漏液体收集装置，危险废物暂存桶采用防腐材料。c、必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。d、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 | 按环评要求落实 |

## 9.2环境保护档案管理情况

企业建立了较完善的环境保护规章制度，并有专门人员负责监督实施。企业有专人负责环境保护档案管理，档案资料齐全。

## 9.3应急预案

企业编制了应急预案，并报满城区环保局备案，备案号为130-621-2017-0011-L,。

## 9.4固体废物处置情况

项目固体废弃物全部合理处置，零排放。

### 十、监测结论和建议

## 10.1监测结论

受保定九孚生化有限公司的委托，河北林德环境检测有限公司于2017年5月23日-24日对保定九孚生化有限公司醋酸可的松升级改造项目建设情况进行了现场勘察和资料调研，并对污染源进行了现场监测及样品采集，得出如下结论：

10.1.1环境保护执行情况

该项目按照国家有关环境保护的法律、法规要求，进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续，项目建设过程中，该项目环评及其批复意见均得到了落实。验收监测期间，所有环保设施均已投入正常运行。

项目建设情况、环保措施落实情况见审批意见落实情况表和“三同时”验收一览表落实情况表。

10.1.2废水

该项目废水主要包括上羟发酵废水，滤布冲洗废水，菌种培养产生的洗瓶废水，设备冲洗产生的废水，蒸汽杀菌产生的冷凝废水，羟酮反应分出的水层，置换反应2产生的离心液，冷却循环定期外排废水，树脂活化废水，职工生活废水，处理恶臭气体的碱吸收池废水。

职工生活废水、碱吸收池废水通过北瑞污水直接进入北瑞污水处理站进行处理；菌种培养洗瓶废水含微生物，经灭活处理，洗瓶废水经预处理后与其他废水混合进入北瑞污水处理站进行初步处理，处理后水由管网排入满城县污水处理厂统一处理。

监测期间，保定九孚生化有限公司污水处理站出口监测两日监测最高值或范围为：pH：8.17-8.31、COD：201mg/L、氨氮：27.4mg/L、SS：46mg/L，均满足满城县污水处理厂进水水质要求。项目年排放废水1.033万m3，年生产醋酸可的松产品180t，由此核算单位产品基准排水量为57.4m3/t，满足《发酵类制药工业水污染物排放标准》（GB21903-2008）表4中其他类废水量单位产品基准排水量要求（1500 m3/t产品）。

10.1.3废气

粉碎工序和干燥工序产生颗粒物经布袋除尘器处理后与提纯纯化、合成中试废气一起经活性炭吸附装置处理，由1根15m排气筒排放。经监测，处理设施出口甲醇最高浓度为2.5mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1医药制造工业限值要求，颗粒物最高浓度5 mg/m3，最大排放速率为0.027kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；

溶剂回收、上羟提取精制和精制车间一废气管道收集后经光氧催化+活性炭吸附处置后由1根15m排气筒排放，经监测处理设施出口，甲醇最高浓度为6.0mg/m3，非甲烷总烃为4.18 mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1医药制造工业限值要求，非甲烷总烃去除效率不满足要求，按照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准规定：若去除效率达不到相应的规定，须加设生产车间或生产设备的无组织排放监控点，排放限值按照表3执行，经监测，生产车间非甲烷总烃无组织最大监测浓度为3.21mg/m³，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3浓度限值。臭气浓度最大值为174，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

发酵中试车间排气筒臭气浓度最大值为412，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

精制车间二废气经活性炭吸附处理后由1根15m排气筒排放，处理设施出口，非甲烷总烃最高浓度为2.69 mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1医药制造工业限值要求，非甲烷总烃去除效率最大值为16.5%，不满足要求，按照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准规定：若去除效率达不到相应的规定，须加设生产车间或生产设备的无组织排放监控点，排放限值按照表3执行，经监测，生产车间非甲烷总烃无组织最大监测浓度为0.32mg/m³，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3浓度限值。臭气浓度最大值为412，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

厂界无组织颗粒物最高浓度为0.229 mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求；甲醇最高浓度为0.9 mg/m³，非甲烷总烃最高浓度为0.61 mg/m³，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2限值要求；臭气浓度最大值为16，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准。

10.1.4噪声

经监测，于厂界四周所设置5个厂界噪声监测点位，厂界昼、夜噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

10.1.5固体废物

固体废物主要包括上羟提取工序产生的菌渣、置换反应1和置换反应2产生的含碘废渣）、成品精制工序产生的废活性炭、硅胶再生功效产生的废酸液、活性炭吸附装置产生的废活性炭、除尘灰、废原材料包装物和职工办公生活垃圾。

上羟提取工序产生的菌渣62.1t/a、置换反应1含碘废渣25.108t/a、置换反应2含碘废渣13.152t/a、成品精制工序产生的废活性炭0.5t/a、硅胶再生功效产生的废酸液1t/a、活性炭吸附装置产生的废活性炭0.2 t/a均属于危险废物，暂存于为危废桶，放置于危废库房内，最终交河北风华环保服务有限公司安全处置（处置合同见附件）；除尘灰4.89t/a属于一般固体废物，全部回收利用；废原材料包装物2t/a、职工办公生活垃圾6.3t/a，由当地环卫部门统一处理。

10.1.6污染物排放总量

项目环评批复污染物排放总量控制建议指标为：COD 2.902t/a、氨氮0.289t/a、SO2 0t/a、NOX0t/a、颗粒物0 t/a、VOCs1.576 t/a。

（1）本项目废水年排放量为1.033万t/a，根据污水站出口的COD、氨氮浓度核算COD年排放量为1.911t，氨氮年排放量为0.263t，符合总量控制指标COD2.902t/a，氨氮0.289t/a的要求。

（2）项目用热主要由保定唐盛热力有限公司供给，当集中供热因检修等原因不能满足项目用热时，依托九孚羟基黄体酮项目的2台4t/h的燃气锅炉，总量已计入九孚羟基黄体酮项目，故本项目二氧化硫年排放量为0 t，氮氧化物年排放量为0 t，颗粒物年排放量为0 t。

项目年7200小时，生产过程中产生的废气年排放量为9122.4万立方米，VOCs年排放量为0.485t/a。

综上，本项目年废气排放量为9122.4万立方米，二氧化硫年排放量为0 t，氮氧化物年排放量为0 t，颗粒物年排放量为0 t，VOCs年排放量为0.485t/a，符合总量控制指标SO2 0t/a、NOX0t/a、颗粒物0 t/a、VOCs1.576 t/a的要求。

## 10.2建议

（1）建立健全环境保护管理规章制度，操作人员要严格按操作规程操作，保证现有各项污染物治理设施正常运行，污染物达标排放。

（2）定期检查和维修各生产设备主要可能发生泄漏的部位，减少或杜绝无组织泄漏的发生；在作业过程中严格按照操作规程进行，尽可能避免跑、冒、滴、漏现象的发生。

附 表：

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                           验收类别：  验收报告    审批经办人：

| 建设项目名称 | 保定九孚生化有限公司醋酸可的松升级改造项目 | 建设地点 | 保定市满城县于家庄乡庞村村北 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 保定九孚生化有限公司 | 邮编 | 071000 | 电话 | 15081208503 |
| 行业类别 | 生物、生化制品的制造C2760 | 项目性质 | 技改扩建 |
| 设计生产能力 | 年产醋酸可的松 180t | 建设项目开工日期 | 2015年12月 |
| 实际生产能力 | 年产醋酸可的松 180t | 投入试运行日期 | 2017年5月 |
| 报告书审批部门 | 保定市环境保护局 | 文号 | 保环书【2015】45号 补充评价报告备案意见 | 时间 | 2015年12月 2017年4月 |
| 初步设计审批部门 |  | 文号 |  | 时间 |  |
| 环保验收审批部门 |  | 文号 |  | 时间 |  |
| 报告书)编制单位 | 中国冶金地质总局地球物理勘察院 保定市新澜环保技术咨询有限公司 | 投资总概算 | 2800万元 |
| 环保设施设计单位 |  | 环保投资概算 | 150万元 | 比例 | 5.36% |
| 环保设施施工单位 |  | 实际总投资 | 2800万元 |
| 环保验收监测单位 | 河北林德环境检测有限公司 | 环保投资 | 150万元 | 比例 | 5.36% |
| 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 7200h |
| 污 染 控 制 指 标 |
| 控制 项目 | 原有排放量(1) | 新建部分产生量(2) | 新建部分处理削减量(3) | 以新带老削减量 (4) | 排放增减量 (5) | 排放 总量 (6) | 允许 排放量 (7) | 区域削减量 (8) | 处理前浓度 (9) | 实际排放浓度(10) | 允许排放浓度 (11) |
| 废 水 |  |  |  |  |  | 1.033 |  |  |  |  |  |
| CODcr |  |  |  |  |  | 1.911 | 2.902 |  |  | 256 | 350 |
| 氨氮 |  |  |  |  |  | 0.263 | 0.289 |  |  | 26.6 | 28 |
| 废气 |  |  |  |  |  | 9122.4 |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VOCs |  |  |  |  |  | 0.485 | 1.576 |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年：废水、固废量：万吨/年：废水中污染物为吨/年。废水中污染物浓度：毫克/升：废气中污染物浓度：毫克/立方米

其中：（5）=（2）—（3）—（4）；（6）=（2）—（3）+（1）—（4）

# Text boxes

甲醇

G1

甲醇

G2