中国爆破行业协会团体标准

《房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计规范》

（征求意见稿）

编 制 说 明

标准起草组

2022年7月

团体标准《房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计规范》

（征求意见稿）编制说明

一、标准简况

1.任务来源

为贯彻落实国务院关于深化标准化工作改革方案，加强我国爆破领域标准化建设，促进爆破行业健康可持续发展。根据中国爆破行业协会《中国爆破行业协会标准管理办法》（中国爆协[2016]102号）有关规定，由中国爆破行业协会提出，经中国爆破行业协会标准化技术委员会组织评审后，委托江汉大学湖北（武汉）爆炸与爆破技术研究院为《房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计规范》负责起草单位。湖北（武汉）爆炸与爆破技术研究院按照中国爆破行业协会标准化技术委员会的制标要求联合相关单位成立了标准起草组，开展了该项标准的编制工作。

2.制定目的和意义

在城市的发展与更新过程中，大量房屋类建筑物需要采用爆破方式拆除，爆破拆除技术因其安全、高效、经济、环保等优点，已成为房屋类建筑物拆除的主要方式之一。近年来，房屋类建筑物拆除爆破工程呈现出许多新特点，拆除对象呈现结构多样化、规模大型化、环境复杂化等特点，施工组织设计的要求越来越高。目前，房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计水平参差不齐，在安全、质量、进度和环保等管理方面的内容依然存在诸多不足。

因此，必须制定适用性、针对性较强的房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计标准，以规范房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计的原则、内容、方法和要求。作为系列团体标准中的重要部分，本标准旨在规范房屋类建筑物拆除爆破的施工程序、施工顺序，以及安全、质量、进度和环保等管理内容与要求，实现安全可靠、绿色环保和经济合理的综合指标；推进行业创新、协调、绿色、开放和共享发展，并引领行业科技进步、健康发展。此项标准在推进爆破工程施工组织设计整体标准体系完善的同时，也符合国家标准化改革和新标准化法的需要，填补了《爆破安全规程》《建筑施工组织设计规范》等未有设计规范的空白。

二、工作过程

1.成立标准起草组

江汉大学湖北（武汉）爆炸与爆破技术研究院在和中国爆破行业协会签署关于《房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计规范》标准制订合作协议后，高度重视该项工作。根据启动会精神和中国爆破行业协会标准化技术委员会的制定要求，江汉大学湖北（武汉）爆炸与爆破技术研究院组建了标准起草组，制定了编写大纲，并结合其他起草单位的实际情况，讨论确定了标准制定的内容和分工。

2.资料收集情况

2020年2月，在中国爆破行业协会的大力支持下，江汉大学湖北（武汉）爆炸与爆破技术研究院标准起草组收集整理了大量资料：（1）收集了国家和各地方省市关于房屋类建筑物拆除工程施工组织设计制定的相关标准或规定。（2）收集了国内各个省的关于房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计规范的建议。（3）通过相关单位收集了国内相关企业关于房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计规范的建议。

3.编制标准草稿

2020年4月，标准起草组根据收集的资料、数据进行合理分析、筛选、归纳，在充分考虑房屋类建筑物拆除爆破工程的实际情况下，编制了标准草稿。

4.调研情况

为了进一步完善《房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计规范》，使其具有更好的科学性、适用性。2020年5月～2021年5月编写组成员赴武汉爆破有限公司、河南省前进化工科技集团股份有限公司、安徽天明爆破工程有限公司、唐山金宇爆破工程有限公司、保利新联爆破工程集团有限公司、河南富顺实业集团有限公司等相关企业就“房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计”的基本情况展开调研。查阅了上述企业成功实施的多项房屋类建筑物拆除爆破工程的施工组织设计文件，以及工法、专利等代表性科技成果等相关资料，并听取了企业对标准编制工作的建议。

5.验证情况

2020年5月～2021年5月，为了验证《房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计规范》草稿在实际工程中的实用性，编写组结合江汉大学所属的武汉爆破有限公司以及全国各地相关爆破企业承建的多项房屋类建筑物爆破拆除工程，验证了《房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计规范》的合理性，保证了其在全国范围的通用性。

6.研讨工作情况

（1）2020年8月10日，标准牵头单位组织各参编单位，并邀请了十余名爆破行业内专家，广泛听取了各位专家的意见，特别是对各参编单位的房屋类建筑物施工组织设计文件进行了调研分析，并依据中国爆破行业协会标准化技术委员会的要求，初步完成了对草稿的修改，形成了标准草稿（一稿）。

（2）2020年12月20日，标准牵头单位组织各参编单位并邀请了多名爆破行业内专家，通过视频会议的形式对形成的标准草稿进行集中讨论修改后，完善形成标准草稿（二稿）。

（3）2021年3月9日，标准牵头单位组织各参编单位对形成的标准草稿（二稿）再一次提出完善意见，在起草组众多专家学者对上述意见认真分析的基础上，进一步修改完善形成标准草稿（三稿）。

（4）2021年7月10日，标准牵头单位组织各参编单位并邀请了多名爆破行业专家在江汉大学湖北（武汉）爆炸与爆破技术研究院集中对标准草稿（三稿）的内容进行了逐条的研究分析，最后形成了统一的修改意见，由标准起草人员完善并形成了标准草稿（四稿）。

（5）2022年3月30日，中国爆破行业协会标准化技术委员会通过视频会议的形式组织召开了《房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计规范》等标准草稿研讨会，中国爆破行业协会高荫桐副会长及标准化办公室成员参加会议，会议讨论并解决了标准草稿（四稿）中亟待解决的理论性问题，形成了较规范的标准草稿（五稿）。

（6）2022年6月27日，中国爆破行业协会标准化技术委员会通过视频形式组织召开了《房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计规范》等标准初稿审查会，汪旭光院士任审查专家组组长，会议对标准内容进行了逐条研究分析，形成了进一步的修改完善意见，由标准起草人员完善并形成了标准初稿（六稿），并提交标准化办。

7.标准初稿审查情况

2022年6月27日，中国爆破行业协会标准化技术委员会通过视频会议的形式组织召开了《房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计规范》等标准初稿审查会，汪旭光院士任审查专家组组长，十余名与会专家对标准的框架结构和内容进行了认真细致的审查、深入充分地交流讨论，并根据房屋类建筑物拆除爆破的特点和重点就标准中的术语定义、爆破工程施工组织设计的内容和要求等内容提出了具体意见和建议，最后会议一致同意通过标准初稿的审查，建议根据审查意见，对标准进一步修改完善后，按程序面向社会公开征求意见。

7月4日，编写组根据初稿审查会专家意见完成修改，并提交中国爆破行业协会标准化办公室。中国爆破行业协会标准化办公室针对标准的框架结构、章节布局、编排顺序及文字表述等有关问题，并结合初稿审查会专家意见，再次认真细致地修改了数次，形成了目前的征求意见稿。

三、编制原则和编制主要内容

1.编制原则

根据《标准化法》《标准化工作导则》《爆破安全规程》《爆破术语》《建筑拆除工程安全技术规范》《建筑施工组织设计规范》等法律、标准的有关要求，本标准起草的主要原则为：

（1）适应性和先进性原则。标准修订须充分考虑各种标准中新术语、新要求、新科技在房屋类建筑物拆除爆破领域的应用，进一步扩展房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计内容和维度。

（2）统一性和协调性原则。本标准的编制充分考虑了国内当前行业的施工组织设计水平，借鉴了多年来行业积累的宝贵经验，继承房屋类建筑物拆除爆破对施工组织设计的基本要求，以符合工程安全、质量、进度、环保等有关要求为设计原则，协调各类资源提升房屋类建筑物拆除爆破的效率。

（3）经济和社会效益原则。通过《房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计规范》的应用，可以规范施工程序和施工顺序，实现均衡施工，使企业取得更大的经济效益。

（4）连贯性原则。本标准的编制坚持承上启下原则。本标准与现有的国家标准、行业标准自然衔接，与其他相关标准保持了技术的一致性、连贯性。

2.编制内容

本标准编制历时多年，期间反复修改完善，从内容筛选到章节编排，还有条款表述，反复斟酌。多次和中国爆破行业协会标准化办公室就标准的框架结构、条款内容和语言表述等进行深入交流讨论，数次召开专家审查会，根据专家的意见建议进行修改调整。整个编制过程始终保持严谨性、严肃性和进步性。

本标准共分10章和3个附录，具体简介如下所示。

第一章 范围

规定了标准的适用范围。

第二章 规范性引用文件

注明了标准的规范性引用文件：包括GB 6722《爆破安全规程》、GA 990《爆破作业单位资质条件和管理要求》、GA 991《爆破作业项目管理要求》、GA 53《爆破作业人员资格条件和管理要求》、T/CSEB 0007《爆破术语》。

第三章 术语和定义

结合房屋类建筑物拆除爆破工程实际情况，根据GB 6722《爆破安全规程》和T/CSEB 0007《爆破术语》规定了本标准的术语和定义。

第四章 设计依据、原则与内容

规定了房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计编制的依据、原则、内容、方法和要求。

第五章 施工方案

规定了房屋类建筑物拆除爆破施工准备的内容和要求：包括工程概况与要求、施工方法与工艺、施工顺序。

第六章 施工准备

规定了房屋类建筑物拆除爆破施工准备的内容和要求：包括施工总平面图与场地布置、资源配置计划、施工公告与爆破公告。

第七章 施工组织

规定了房屋类建筑物拆除爆破施工组织的内容和要求：包括施工组织机构、施工进度计划、预拆除施工、布孔与钻孔、装药与填塞、试爆、起爆网路敷设、爆破按照警戒与起爆和爆后检查与隐患处理。

第八章 施工管理

规定了房屋类建筑物拆除爆破工程施工管理的内容和要求：包括施工安全管理、施工质量管理、施工进度管理、季节性施工管理、其他管理和爆破有害效应监测和竣工验收。

第九章 环境保护与文明施工

规定了房屋类建筑物拆除爆破环境保护与文明施工的内容和要求：包括重要保护目标及保护措施，文明施工目标及管理措施。

第十章 事故预防

规定了房屋类建筑物拆除爆破事故预防的内容和要求：包括危险源识别、爆破安全防护、应急预案。

附录A 房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计内容；

附录B 主要管理人员配备表、爆破作业人员配备表、爆破器材消耗量表、主要施工机械设备配置表、主要试验和检测仪器设备配置表式样；

附录C 项目部设置图和爆破指挥部设置图式样。

3.编制过程中解决的主要问题

（1）内容归类：梳理、整合现有规范、标准、规程中关于房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计的内容，进行归类。如在第2节规范性引用文件中，增加了GA 53《爆破作业人员资格条件和管理要求》；在第4.1节设计依据中梳理了施工组织设计的依据，在4.2节设计原则中整合了设计原则的内容。

（2）规范了施工方法与工艺内容及要求：参考《爆破安全规程》《建筑拆除工程安全技术规范》等既有标准，对房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计内容进行了规范。如在第5.3节，参考《建筑拆除工程安全技术规范》，突出了房屋类建筑拆除安全重点，要求主体结构拆除宜先拆除非承重结构及附属设施，再拆除承重结构；拆除施工不得立体交叉作业。在第7.9.2.7节，参考《爆破安全规程》要求在拆除爆破后出现未倒塌或未完全倒塌的事故时，如机械拆除存在严重安全问题，确需采用爆破方法施工的，需对未倒塌建筑物进行结构分析，重新制定爆破方案。

（3）明确了拆除爆破工程施工管理的内容及要求：参考《露天爆破工程施工组织设计规范》，对施工安全、质量、进度、季节性施工和其他管理内容进行了梳理和完善。如在第8.2节施工质量管理方面，梳理了房屋类建筑物拆除爆破工程的特点，并对施工质量要求提出了控制要求。

（4）结合工程实践提出了安全防护的具体内容：结合房屋类建筑物拆除爆破工程施工管理经验，完善了爆破安全防护的具体措施。如第10.2节，明确了爆破振动、塌落振动、爆破个别飞散物、爆破有害气体与粉尘等有害效应的安全防护措施。

（5）完善了设计规范附录的样表及附图：结合房屋类建筑物拆除爆破工程的特点，提供了施工组织设计方案中常用的主要管理人员配备表、爆破作业人员配备表、爆破器材消耗量表、主要施工机械设备配置表、主要试验和检测仪器设备配置表式样，以及项目部设置图和爆破指挥部设置图式样。

四、主要试验（或验证）情况分析

无

五、标准中涉及专利的情况

本标准的主要技术内容及相关测试方法均不涉及专利。

六、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准结合拆除爆破的实际情况，对房屋类建筑物拆除爆破工程施工组织设计规范提出了更为具体的要求，既考虑了标准的适应性和先进性，又考虑了拆除爆破的发展需求，是房屋类建筑物拆除爆破工程规范设计、安全施工的基本保障。

本标准参考国家标准进行编制，并根据行业相关经验进行了调整，可被相关政策引用作为许可审批的要求。该标准的出台将提高房屋类建筑物拆除爆破工程设计、施工、监管的规范性，有利于爆破行业发展，同时能够提升爆破的安全保障，经济社会效益显著。

七、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

无

八、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准是中国爆破行业协会团体标准，起草过程中充分考虑国内现有相关标准的统一和协调，与国家标准GB 6722《爆破安全规程》和中国爆破行业协会团体标准T/CSEB 0007《爆破术语》等协调一致。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

对于标准的适用性，起草组及专家们对标准中存在的不同意见进行了充分的论证、分析，经过多次修改，基本达成一致意见。起草组将进一步征集行业意见并补充完善。

十、标准性质的建议

本标准为推荐性标准，不属于强制性标准的范畴。

十一、贯彻标准的要求和措施建议

建议标准发布后，标准归口部门组织编写标准宣贯材料。考虑新规范学习、理解、融会贯通等，建议标准的发布时间和实施时间之间保留3个月的过度时间。

在标准实施阶段，建议各单位尽早组织对新标准的学习，必要时可以邀请起草组专家进行讲解，确保新标准落到实处。

十二、废止现行相关标准的建议

无

十三、其他应予说明的事项

无