中国爆破行业协会团体标准

《高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计规范》

（征求意见稿）

编 制 说 明

标准起草组

2022年7月

团体标准《高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计规范》

（征求意见稿）编制说明

一、标准简况

1.任务来源

为贯彻落实国务院关于深化标准化工作改革方案，加强我国爆破领域标准化建设，促进爆破行业健康可持续发展，根据中国爆破行业协会《中国爆破行业协会标准管理办法》（中国爆协[2016]102号）有关规定，由中国爆破行业协会提出，经中国爆破行业协会标准化技术委员会组织评审后，委托江汉大学湖北（武汉）爆炸与爆破技术研究院为《高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计规范》负责起草单位。江汉大学湖北（武汉）爆炸与爆破技术研究院按照中国爆破行业协会标准化技术委员会的制标要求联合相关单位成立了标准起草组，开展了该项标准的编制工作。

2.制定目的和意义

随着国家节能减排政策的实施，大量烟囱、冷却塔等高耸类构筑物面临拆除，这类拆除对象高大坚固，倒塌空间受限，爆破有害效应控制难度大，设计施工要求更高。现行标准、规范没有针对高耸类构筑物爆破技术做出明确、清晰、系统的要求，因此亟需制定具有适用性、针对性的爆破工程技术设计标准，以规范高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计的原则、内容、方法和要求。

就高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计而言，制定具有适用性、针对性的技术设计标准尤为重要。标准基于大量的工程案例、理论计算作为支撑，技术设计更加定量化，使爆破设计单位、施工企业、监管部门的设计、施工和监管的依据更为科学合理，这必将提高施工企业在施工过程中的安全性。我们在利用标准的同时不仅促进高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计及施工的可持续性发展，而且践行了“双碳”战略，提升高耸类构筑物拆除爆破工程设计安全水平，与国际接轨的程度不断增强，使中国的爆破行业早日达到国际领先水平。制定此项标准在实质推进爆破工程技术设计整体标准体系完善的同时，也符合国家标准化改革和新标准化法的需要，填补了《爆破安全规程》（GB6722-2014）等对某种具体类型的构筑物未有设计规范的空白。

二、工作过程

1.成立标准起草组

江汉大学湖北（武汉）爆炸与爆破技术研究院在和中国爆破行业协会签署关于《高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计规范》标准制订合作协议后，高度重视该项工作。根据启动会精神和中国爆破行业协会标准化技术委员会的制标要求，江汉大学湖北（武汉）爆炸与爆破技术研究院组建了标准起草组，制定了编写大纲，并结合其他起草单位的实际情况，讨论确定了标准制定的内容和分工。

2.资料收集情况

2020年年初，武汉遭遇“新冠肺炎”疫情，疫情期间，在中国爆破行业协会的大力支持下，编制组人员在社区下沉间隙，召开了多次视频研讨会，布置标准的编写工作任务，收集整理了大量资料：（1）收集了国家和各地方省市关于高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计制定的相关标准或规定。（2）收集了国内各个省的关于高耸类构筑物拆除工程技术设计规范的建议。（3）通过相关单位收集了国内相关企业关于高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计规范的建议。

3.编制标准草稿

2020年4月，标准起草组根据收集的资料、数据进行合理分析、筛选、归纳，在充分考虑高耸类构筑物拆除爆破工程设计施工实际的情况下，编制了标准草稿。

4.调研情况

为了进一步完善《高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计规范》，使其具有更好的科学性、适用性，2021年5月～2022年5月项目组成员调研了武汉爆破有限公司、河南省前进化工科技集团股份有限公司、安徽天明爆破工程有限公司、唐山金宇爆破工程有限公司、保利新联爆破工程集团有限公司、河南富顺实业集团有限公司等单位的多项高耸类构筑物拆除爆破工程的技术设计文件、工法、专利和代表性科技成果等相关资料。并根据调研情况对标准进行了修改，使其更具有合理性和先进性。

5.试验情况

2021年5月～2022年5月，为了验证《高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计规范》草稿在实际工程中的实用性，编制组在江汉大学所属的武汉爆破有限公司承接的多项高耸类构筑物拆除爆破的施工现场进行了多次原位试验，并且还在江汉大学湖北（武汉）爆炸与爆破技术研究院野外试验基地进行了多次模型试验，保证了规范在全国范围的通用性。

6.研讨工作情况

（1）2020年8月10日，标准牵头单位组织各参编单位，并邀请了十余名爆破行业内专家，广泛听取了各位专家意见，特别是对参编单位的高耸类构筑物技术设计文件进行了调研分析，并依据中国爆破行业协会标准化技术委员会的要求，初步完成了对草稿的修改，形成了标准草稿（一稿）。

（2）2020年12月20日，标准牵头单位组织各参编单位并邀请了多名爆破行业内专家，通过视频会议的形式对形成的标准草稿进行集中讨论修改完善后，形成标准草稿（二稿）。

（3）2021年3月9日，标准牵头单位组织各参编单位对形成的标准草稿（二稿）再一次提出完善意见，在起草组众多专家学者对上述意见认真分析的基础上，进一步修改完善形成标准草稿（三稿）。

（4）2021年7月10日，标准牵头单位组织各参编单位并邀请了多名爆破行业内专家在江汉大学湖北（武汉）爆炸与爆破技术研究院集中对标准草稿（三稿）的内容进行了逐条的研究分析，最后形成了统一的修改意见，由标准起草人员修改完善并形成了标准草稿（四稿）。

（5）2022年3月30日，中国爆破行业协会标准化技术委员会通过视频会议的形式组织召开了《高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计规范》等标准草稿研讨会，中国爆破行业协会高荫桐副会长参加会议，会议讨论并解决了标准草稿（四稿）中亟待解决的理论性问题，形成了较规范的标准草稿（五稿）。

（6）2022年6月27日，中国爆破行业协会标准化技术委员会通过视频会议的形式组织召开了《高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计规范》等标准初稿审查会，汪旭光院士任审查专家组组长，会议对标准内容进行了逐条的研究分析，形成了进一步的修改完善意见，由标准起草人员修改完善并形成了标准初稿（六稿），并提交标准化办。

7.标准初稿审查情况

2022年6月27日，中国爆破行业协会标准化技术委员会通过视频会议的形式组织召开了《高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计规范》等标准初稿审查会，汪旭光院士任审查专家组组长，与会专家对标准的框架结构和技术内容进行了认真细致的审查、深入充分的交流讨论，并根据高耸类构筑物拆除爆破的特点，重点就标准中的预拆除和预处理设计、爆破工程技术设计的内容和要求、起爆网路设计的内容和要求等内容提出了具体意见和建议，最后会议一致同意通过标准初稿的审查，建议根据审查意见，对标准进一步修改完善后，按程序面向社会公开征求意见。

7月4日，编写组根据初稿审查会专家意见完成修改，并提交中国爆破行业协会标准化办公室。中国爆破行业协会标准化办针对标准的框架结构、章节布局、编排顺序及文字表述等有关问题，并结合初稿审查会专家意见，再次认真细致修改了数次，形成了目前的征求意见稿。

三、编制原则和编制主要内容

1.编制原则

根据《标准化法》《标准化工作导则》《爆破安全规程》《爆破术语》等法律、标准的有关要求，本标准起草的主要原则为：

（1）适应性和先进性原则。标准修订须充分考虑各种标准中新术语、新要求、新科技在高耸类构筑物拆除爆破领域的应用，进一步扩展高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计内容和维度。

（2）统一性和协调性原则。本标准的编制充分考虑了国内当前的行业技术设计水平，借鉴了多年来行业积累的宝贵经验，标准基于大量的工程案例、理论计算作为支撑，技术设计更加定量化，使爆破设计单位、施工企业、监管部门的设计、施工和监管的依据更为科学合理。

（3）经济和社会效益原则。通过《高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计规范》的应用可以尽量的节约实际工作中的劳动成本和提高设计施工安全性，使企业取得更大的经济效益。

（4）连贯性原则。本标准的编制坚持承上启下原则。本标准与现有的国家标准、行业标准自然衔接，与其他相关标准保持了技术的一致性、连贯性。

2.编制内容

本标准编制历时多年，期间反复修改完善，从内容裁选到章节编排，还有条款表述，反复斟酌。多次和中国爆破行业协会标准化办公室就标准的框架结构、条款内容和语言表述等进行深入交流讨论，数次召开专家审查会，根据专家的意见建议进行修改调整。整个编制过程始终保持严谨性、严肃性和进步性。

本标准共分11章和5个附录，具体简介如下所示。

第一章 范围

本章既规定了标准的适用范围又规定了高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计编制的依据、原则、内容、方法和要求。

第二章 规范性引用文件

注明了标准的规范性引用文件：包括GB 6722《爆破安全规程》和T/CSEB 0007《爆破术语》。

第三章 术语和定义

根据GB 6722《爆破安全规程》和T/CSEB 0007《爆破术语》中的术语和定义，结合高耸类构筑物拆除爆破工程实际情况，规定了本标准的术语和定义。

第四章 符号

规定了本标准中涉及的符号、含义及单位。

第五章 设计依据、原则与内容

规定了高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计的依据、原则和内容：包括设计的基础资料、遵循的基本原则和主要内容。

第六章 方案选择

规定了方案论证与选择的原则和程序，对倒塌的方式及其适用范围进行了系统的总结。

第七章 预拆除与预处理设计

规定了预拆除和预处理设计的内容和要求。

第八章 爆破参数设计

规定了高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计的内容和要求，包括：爆破切口设计，钻孔爆破参数，水压爆破参数，聚能切割爆破参数设计内容和要求。

第九章 装药结构设计

规定了高耸类构筑物拆除爆破装药结构设计的内容和要求。

第十章 起爆网路设计

规定了高耸类构筑物拆除爆破起爆网路设计的内容和要求。

第十一章 爆破安全设计

规定了高耸类构筑物拆除爆破安全设计的内容和要求：包括爆破有害效应分析与计算、爆破安全技术与措施、爆破安全警戒和爆破应急预案。

附录A：高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计内容；

附录B：爆破参数设计表式样；

附录C：筒形构筑物失稳判别计算方法；

附录D：双向折叠爆破的理论分析法；

附录E：爆破有害效应安全计算表式样。

3.编制过程中解决的主要问题

（1）内容归类：梳理、整合现有规范、标准、规程中关于高耸类构筑物拆除爆破技术设计的内容，进行归类。如6.2节爆破方案选择的规定中，就依据爆破对象的结构形式、周边环境和工程要求等，给出了各种倒塌方式的具体适用范围。

（2）理论与工程经验互证：针对相关理论公式繁杂，普适性差，现场人员使用时不便的问题，本标准将理论推导公式和工程经验公式相结合，对部分公式和参数做了修正，使其更加准确、适用。如在8.2.6节中给出了烟囱定向倾倒切口高度公式、；在8.2.6节中给出了冷却塔张开角计算公式；在10.1.4节中提出了“采用折叠爆破时，宜采用‘自上而下’起爆顺序；起爆时差应不小于上段旋转1°~2°所需的时间，不大于切口闭合时间；采用双向折叠爆破时，切口闭合时应确保烟囱在空中的运动姿态呈Z字形，下段落地时上下段之间的夹角必须小于90°；应根据各段失稳状态、切口闭合状态和下落运动状态等要求，通过附录D的理论方法或数值模拟对起爆时差进行验算”。

（3）修正了部分参数的取值：针对以往规范、标准、规程中关于高耸类构筑物爆破参数取值精准度低、普适性差的问题，本标准对部分参数做了修正，使其更加准确、适用。如在8.3.5.1节中根据爆破构件形状、尺寸、自由面数量，以及材料强度、配筋情况和爆破器材性能等因素，给出了单位炸药消耗量取值推荐表。

四、主要试验（或验证）情况分析

无

五、标准中涉及专利的情况

本标准的主要技术内容及相关测试方法均不涉及专利。

六、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准结合高耸类构筑物拆除爆破发展的实际情况，对高耸类构筑物拆除爆破工程技术设计提出了更为具体的要求，既考虑了标准的适应性和先进性，又考虑了高耸类构筑物拆除爆破的发展需求，是高耸类构筑物拆除爆破工程规范设计、安全施工的基本保障。本标准参考国家标准进行编制，并根据行业相关经验进行了调整，该标准的出台将提高高耸类构筑物拆除爆破工程设计、施工、监管的规范性，有利于爆破行业发展，同时能够提升爆破的安全保障，经济社会效益显著。

七、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

无

八、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准是中国爆破行业协会团体标准，起草过程中充分考虑国内现有相关标准的统一和协调，与国家标准GB 6722《爆破安全规程》和中国爆破行业协会团体标准T/CSEB 0007《爆破术语》等协调一致。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

对于标准的适用性，起草组及专家们对标准中存在的不同意见进行了充分的论证、分析，经过多次修改，基本达成一致意见。起草组将进一步征集行业意见并补充完善。

十、标准性质的建议

本标准为推荐性标准，不属于强制性标准的范畴。

十一、贯彻标准的要求和措施建议

建议标准发布后，标准归口部门组织编写标准宣贯材料。考虑新规范学习、理解、融会贯通等，建议标准的发布时间和实施时间之间保留3个月的过度时间。

在标准实施阶段，建议各单位尽早组织对新标准的学习，必要时可以邀请起草组专家进行讲解，确保新标准落到实处。

十二、废止现行相关标准的建议

无

十三、其他应予说明的事项

无