第四届全国优秀爆破高技能人才

考核试卷

中国爆破行业协会

2019年7月

前     言

为进一步做好第四届全国优秀爆破高技能人才的评选工作，真正选拔出一批专业知识扎实、操作技能精湛的优秀人才，根据中国爆破行业协会2019年度工作计划与安排，并按照《全国优秀爆破高技能人才的评审与管理办法》有关规定，协会组织完成了《全国优秀爆破高技能人才考核试卷》（以下简称《试卷》）。本试卷包括40道多项选择题、40道填空题、15道简答题和5道思考题，满分100分。理论考试具体要求如下：

1. 考生下载试题后用A4纸打印并答题（手写）；

2. 本人独立完成答卷，字迹清楚，书写工整；

3. 答题时，可查阅资料，但不准相互讨论，严禁抄袭他人试卷，一经发现，按作弊处理，取消其申报资格；

4. 试卷提交截止日期：2019年7月25日；

5. 邮寄地址：

北京市丰台区南四环西路188号十一区29号楼中国爆破行业协会，邮编：100070，电话：010-53069625。

中国爆破行业协会

2019年7月9日

第四届全国优秀爆破高技能人才

考核试卷

姓名                   工种                  职称

单位

身份证号                           联系电话

# 一、 多项选择题（请将答案写在题号前面，漏选、多选、错选均不得分）

（每题0.5分，共计20分）

1.下列哪些行为属于违反民用爆炸物品道路运输安全管理的行为？

a 没有携带《民用爆炸物品运输许可证》  b 将炸药与雷管混装

c 在装有民用爆炸物品的车厢中载人      d 途中停车时没有安排专人看护车辆

2.下列哪些措施是政府主管部门在民用爆炸物品安全管理中经常使用的？

a 行政许可   b 罚款   c 追究行政与刑事责任   d 记大过

3. 爆破作业单位运输爆炸物品车辆的押运工作可以由下列哪些人员负责？

a安全员     b 爆破员     c会计      d 司机

4．炸药爆炸产生的有毒有害气体大部分是？

a一氧化碳    b氮的氧化物    c氯气    d二氧化碳

5. 乳化炸药由以下哪些组分构成？

a硝酸盐水溶液    b梯恩梯    c油包水型乳化剂    d木粉

6．多孔粒状铵油炸药由下列哪些组分构成？

a多孔粒状硝酸铵    b梯恩梯    c柴油    d铝粉

7．以下哪些炸药可直接用于有水的深孔爆破和浅孔爆破作业？

a乳化炸药    b铵油炸药    c水胶炸药    d 粉状炸药

8. 以下哪些是化学爆炸必须同时具备的条件？

a 反应的放热性    b 产生碎片    c 生成气态产物     d 燃烧

9. 下列哪些感度属于炸药的感度？

a 热感度     b 机械感度     c 起爆感度    d 静电火花感度

10．岩石按成因大致可以分为岩浆岩、（    ）三大类。

a 沉积岩    b 变质岩    c 花岗岩    d 土

11．以下哪些器材可以引爆导爆管？

a专用起爆器    b导爆索    c雷管    d 打火机

12. 导爆索起爆网路具有哪些优点？

a操作简单    b能用仪表检查    c可靠性高    d安全性好

13．电力起爆网路的导通和电阻值检查应使用哪些测量仪表？

a电雷管测试仪    b爆破电桥    c万用表    d普通欧姆表

14. 四通固紧的方法很多，除了用缩口金属箍外，还可用什么插入四通中间？

a铁丝    b 一小段头部削尖的导爆管    c铁钉    d牙签

15.接续导爆管的方法通常采用哪些器件连接？

a四通    b简单对接    c连接块    d传爆接头

16.下面哪些工作是爆破警戒人员的任务？

a 清场        b 在指定位置站岗       c 控制交通     d 整理剩余爆破器材

17. 导爆管雷管按照延期时间分为哪四种？

a 瞬发雷管  b毫秒延期雷管  c半秒延期雷管  d秒延期雷管  e 分钟延期雷管

18. 爆后安全检查主要有一下哪些内容？

a有无盲炮        b有无危石

c地质条件变化    d有无出现漏水、塌方等情况

19.下面哪些是导爆索起爆法中常用的起爆网路？

a 串联     b 并联     c 簇联     d 对联

20.下面哪些是导爆管起爆法中常用的起爆网路？

a 接力     b 闭合     c 三联     d 簇联

21. 库房内可以采用以下哪类移动式照明？

a防爆手电筒    b手提式防爆灯    c电网供电的移动手提灯

22．以下哪些天气禁止用爆炸法销毁爆破器材？

a大风    b雨天    c雾天    d多云

23.炸药在岩石内部爆炸作用时，由炸药近区向远区分别形成？

a 压缩空腔       b 粉碎区      c 裂隙区       d 振动区

24.下面哪些是毫秒爆破经常采用的起爆顺序？

a 孔间顺序起爆       b 排间顺序起爆       c V型起爆       d 对角线起爆

25. 敷设电起爆网路时，必须做到下列哪些方面？

a截去一定长度    b将连接部位清理干净    c连接牢固    d用绝缘胶布将接头缠紧

26. 在浅孔爆破中，为保证填塞质量应当采用炮泥填塞。炮泥一般是用哪些材料混合配置？其配比为4：5：1。

a砂    b黏土    c水    d石灰

27. 当炮孔的底盘抵抗线过大时，可采取哪些方式来避免产生根底？

a加密炮孔                       b预拉底

c用威力大的炸药                 d 用裸露药包辅助爆破

28. 在硐室爆破施工中开挖硐室时，可采用什么进行照明？

a蜡烛    b油灯    c 36V低压电    d矿灯

29．爆破作业期间安全警戒的任务是什么？

a禁止无关人员进入      b防止爆破器材丢失

c协助爆破员传递工具    d制止人员在作业区内吸烟、打闹、违章作业等

30. 验收合格的硐室内不应存有什么？

a残药    b钻头、钻杆   c木质支柱    d废电池

31．在隧道中爆破，起爆人员避炮是一个突出的问题，应考虑预防哪些危害？

a飞石    b爆破冲击波    c洞顶掉落石块    d炮烟中毒

32. 拆除爆破验孔时，应对所有炮孔进行标注，标注的内容包括什么？

a炮孔的数量    b炮孔直径    c使用雷管段别    d炮孔尺寸

33. 为便于执行警戒任务，且相互间可以联络，警戒点的位置选择一般应具备哪些条件？

a爆破危险区外    b交通道口    c各种角落    d视野开阔

34.下列哪些参数是深孔爆破方法的特征？

a 钻孔直径大于50mm      b 炮孔深度大于5米

c 设备是进口的           d 一次爆破量大

35. 隧道开挖爆破作业中经常使用下面哪些炮孔？

a 掏槽孔        b 周边孔        c 辅助孔        d 超前探孔

36. 下面哪些是目前公认的岩石爆炸作用破坏理论？

a 爆炸气体压力作用理论            b 爆炸应力波反射作用理论

c 应力波与爆炸气体综合作用理论    d 岩石结构本身存在缺陷理论

37. 盲炮应在当班处理，当班不能处理或未处理完毕，应在现场将哪些内容交代清楚？以便由下一班继续处理。

a盲炮数目                  b炮孔方向

c装药数量                  d起爆药包位置

38. 以下哪种爆破器材可以与乳化炸药同库存放？

a铵油炸药    b黑火药     c 导爆索

39．装运爆破器材的车（船），除具有防雨、防潮、防静电外，还应具有以下哪些安全性能？

a防热    b防超载    c防盗    d防火

40. 民爆仓库内严禁使用什么进行照明？

a烟火     b 明火     c手电筒      d 窗外投射灯

# 二、填空题

（每题0.5分，共计20分）

1．安全员要督促       、       和             按照《爆破安全规程》的要求进行作业。

2．保管员负责       、        、         和        爆破器材，并保持完备的记录。

3. 导致爆破事故的人为因素主要是爆破作业人员          、            和          。

4．爆炸物品的储存、销售、购买、运输、使用，必须遵守                      。

5．发现爆破器材丢失、被盗，必须及时向              和                  报告。

6．影响炸药殉爆距离的因素有装药密度、炸药的爆炸感度、        、        、药包外壳和连接方式。

7. 炸药爆炸必须具备的三个基本要素是：               、            、           。

8．炸药化学反应的三种基本形式是：         、         和          。

9．引起炸药爆炸的外部主要能量是：           、          、            。

10．《爆破安全规程》中规定，爆破作业场地的杂散电流值不得大于       ，用于测量电雷管的专用仪器，其输出电流也不得超过              。

11．瞬发电雷管有两种点火装置：            和            。

12. 敷设起爆网路应由有经验的         或爆破工程技术人员实施，并实行      作业制。

13．塑料导爆管的引爆方法有：             、             、               。

14．向多个起爆药包传递起爆信息和能量的系统称为起爆网路，包括：                、

、                 。

15．导爆管起爆网路通常由以下四种元件组成：         、         、        和        。

16. 雷管和小直径药包底部有一凹穴，其作用是为了提高雷管和炸药的             。

17. 导爆索起爆网路搭接时两根导爆索搭接长度不应小于       ，中间不得有        和炸药卷，捆扎应牢固，支线和主线传爆方向的夹角应小于        。

18．影响爆破作用的因素很多，归纳起来主要有四个方面，即               、

、            和            。

19．孔内装入起爆药包后严禁用力捣压起爆药包，防止       或将雷管脚线拉断造成     。

20．根据起爆药包在炮孔中安放的位置不同，有三种不同的起爆方式：第一种是         ；第二种是             ；第三种是          。

21. 井筒掘进爆破中，最常用的掏槽方式有         和          两种形式。

22. 隧道开挖常用的方法有           、             、            。

23. 在露天深孔爆破中，装药结构分为          、           和            。在预裂和光面爆破中，还常使用           。

24. 露天台阶爆破多排孔布孔方式有         、          、           。

25．爆破工地可能遇到的外来电有        、        、          和        。

26. 露天浅孔爆破爆后应超过       ，方准许检查人员进入爆破地点，如不能确认有无盲炮，应经        后才能进入爆区检查。

27. 最小抵抗线是指                              。

28. 浅孔爆破通常指孔径小于        、孔深小于        的爆破方法。

29. 在工程爆破中，经常将起爆药包分别放置在总装药长度的        或       处。

30. 爆破作业可能产生的有害效应有          、          、           、         、

和          。

31. 凡从事爆破工作的人员都必须经过       、        并持有          后方可上岗。

32. 为防止炮烟中毒，露天爆破时人员应位于爆区的          。

33. 装卸、运输与码放炸药时应         ，严禁在地面上       炸药袋。

34. 购买爆破器材的单位，应向所在地县级公安机关申请领取                     。

35. 往爆破点人工搬运爆破器材时，不应一人同时携带      和      ；炸药和雷管应分别放在              内，不应放在        里。

36. 销毁民爆物品的方法有        、        、        、          。

37. 在地面作业地点临时存放民爆物品，只允许存放         所需用量，大爆破允许存放

所需用量，起爆材料与炸药要分开存放，存放地点要选择安全的地方。

38. 装卸民爆物品的地点，应远离         ，并设明显的标志，白天应悬挂      ，夜晚应有足够的照明并悬挂       。

39. 装载民爆物品的货船其船头和船尾要有        ，夜间和雾天要装设          。

40. 装卸人员在作业时不应穿戴易产生      的化纤衣物，禁止穿带     的鞋、高跟鞋，不准携带        、              。

三、简答题（可自行另付答题纸，按要点给分）

（每题3分，共计45分）

1. 爆破员的岗位职责是什么？

2．在爆破安全管理中，爆破作业人员容易违反爆破作业安全管理规定的行为有哪些？

3．根据爆炸产生的原因及特征，爆炸现象可分为哪几类？每类爆炸有什么特征？

4. 简述炸药的热分解性能对炸药储存过程的影响。

5．铵油炸药分为哪几种？简述其主要用途是什么？

6．导爆管起爆网路有何优点？

7．什么是早爆？引起早爆的原因是什么？

8．在爆破施工现场应注意哪些事项？

9. 为加强对民爆器材储存库的安全管理，对储存库的门、窗有什么要求，门钥匙应怎样保管和使用？

10. 什么叫自由面？它与爆破效果有什么关系？

11．油气井爆破作业的特点有哪些？

12．爆破产生的有害效应有哪些？如何预防爆破飞石事故？

13．什么叫殉爆？什么是殉爆距离？它在实际中有何作用？

14．用人工搬运爆破器材必须遵守哪些规定？

15. 简述工业电子雷管的起爆流程。

# 四、思考题

（每题3分，共计15分）

1．岩土爆破中出现爆破飞散物过远的原因有哪些？

2．如何判断盲炮？

3. 在孔内孔外都有延时的爆破网路中，应该怎样选择雷管的延期时间？

4．什么叫良好的填塞质量？填塞作业应注意哪些事项？

5．导爆管起爆网路的拒爆原因有哪些？