5万吨高端工业铝材生产基地项目二期、三期工程

竣工环保验收意见

2023年3月7日，池州市安安新材科技有限公司在池州市组织召开了5万吨高端工业铝材生产基地项目二期、三期工程阶段性竣工环境保护验收会。参加会议的有池州市安安新材科技有限公司、验收调查报告编制单位（池州禾美环保技术有限公司）、会议邀请3名专家成立了竣工环保验收工作组（名单附后），验收工作组进行了项目现场踏勘，听取了建设单位关于项目环境保护“三同时”执行情况和验收报告编制单位关于本项目环境保护验收调查的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成验收组意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

5万t/a高端工业铝材生产基地项目分三期建设，此次验收为二期、三期部分工程。二期、三期部分工程的生产规模为5万t/a高端工业铝材。项目主要建设内容如下：二期主体工程位于1#厂房，北部设置3台铝膜机、3台型材锯切机，中部设置压力机2台、钻床1台、锯床5台、全自动光伏边框生产线16套、平面磨床1台、研磨机2台；储运工程主要为成品车间厂房，位于1#厂房南部，最大可储存1000t型材成品。三期主要为4#厂房和综合楼，4#厂房位于厂区东南部，主要为挤压车间；综合楼主要为办公生活区。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年3月3日，安徽省江南产业集中区管委会产业发展部以江南管产[2017]7号文予以该项目备案；2017年7月，安徽皖欣环境科技有限公司编制完成《池州市安安新材科技有限公司5万吨高端工业铝材生产基地项目环境影响报告书》，2017年8月27日，池州市环境保护局江南产业集中区分局以江南环发［2017］49号文对该项目环境影响报告书进行了批复。；

2017年8月底，本项目正式开工建设。项目分三期建设，2018年10月，项目一期工程（氧化电泳车间、污水处理中心及化工库等）完成竣工验收。2022年6月该项目二期、三期部分工程设备开始进行生产调试，本次主要对该项目二期、三期工程展开阶段性竣工环境保护验收工作。

（三）投资情况

本项目二期、三期工程环评投资4.5亿元，环保投资380.05万元，占总投资0.84%。实际二期 、三期部分工程投资2.5亿元，环保投资10万元，占总投资0.04%。

（四）验收范围：5万吨高端工业铝材生产基地项目二期、三期部分工程

二、工程变动情况

1、企业将挤压工序设置在4#厂房，减少挤压生产线4条，取消模具氮化工序

环评中：挤压车间位于3#、4#厂房内，共设置挤压生产线22条，4#厂房东北角设置模具库和氮化房，主要用于模具保养、氮化。

目前实际：挤压车间位于4#厂房内，共设置挤压生产线18条，取消模具氮化工序。

是否属于重大变动：根据生态环境部“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知”，本项目减少了设备，设备位置在厂区范围内改变，不属于重大变更。

2、企业精加工设备发生变动

环评中：立式CNC机床4台、冲床3台、压力机7台、铣床2台、钻床2台、锯床3台、数显双头锯3台。

目前实际：压力机2台、钻床1台、锯床5台、全自动光伏边框生产线16台、平面磨床1台、研磨机2台。

是否属于重大变动：根据生态环境部“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知”，本项目精加工设备比环评中增加了3台，产能不变，未新增污染物种类，未增加废水或其他污染物排放，不属于重大变更。

三、环保设施建设和运行情况

经现场勘验，已按环评文件及批复意见要求落实相关污染防治措施：

（1）废气污染物及其治理措施

本项目产生的废气主要是挤压和时效工序产生的无组织废气，产生和处理情况如下：

铝棒加热炉、时效炉的燃料均采用天燃气，天然气燃烧，废气污染物为SO2、NOX和烟尘，鉴于桁车设备轨道的限制，挤压和时效工序采取集气罩收集废气进行有组织排放技术上存在困难，考虑本项目挤压炉和时效炉燃料为天然气，属于清洁能源，且设备均采用热风循环系统，气密性较好，故该工序产生的天然气燃烧废气均以无组织形式排放，车间采取强制通风措施进行处理。厂界无组织SO2、NOX、颗粒物排放达到大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界无组织监控浓度限值要求。

（2）废水污染物及其治理措施

项目产生的废水主要为生活污水和煮模废水。具体产生情况如下：

煮模废水经厂区污水处理站处理后和经化粪池预处理后生活污水一起进入园区污水管网输送至园区第一污水处理厂处理达标后排入长江。废水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

（3）噪声及其治理措施

项目噪声源均为连续性声源，优先选用低噪声设备，对主要产噪设备安装减振基座；机械噪声采用减振垫；空气动力性噪声采用阻抗复合消声器，同时对管道采用柔性连接和减振措施；再通过墙体隔声等措施来降低项目所产生噪声对周边环境的影响，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准排放。

（4）固体废物及其治理措施

本项目营运期间产生的固体废物主要有废活性炭、废槽渣、废弃树脂、污泥及生活垃圾。废活性炭厂家回收，生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处理，废槽渣、废弃树脂、污泥均交由资质单位处置。

四、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，认为本项目环评审批手续齐全，在项目建设过程中，能够按照环评及批复要求履行相关环保措施，污染物可实现达标排放，验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

五、相关建议

项目在今后运营中，仍需严格执行环保“三同时”制度，对厂内环保设施及时检查，一旦有故障，及时修理。加大安全生产力度，严格执行安全生产操作规程，确保安全生产。

池州市安安新材科技有限公司

2023年3月23日