《汽车用LED前照灯》

“浙江制造”标准编制说明

项目背景

我国汽车行业是一个重点发展和扶持的行业，短短的几十年的发展历程中，汽车行业从外资引进到国产崛起，从依赖国外到国产创新，至今已发展成为汽车的生产大国和消费大国，产品的种类、产量和质量都有了显著的提高，相当一部分产品的年产量已位居世界首位。 随着国内政府对国产创新与保护的越来越重视，消费者对国产汽车的追捧，国产汽车配件行业的投入与发展进步明显。

汽车LED前照灯作为智能化程度较高的汽车配件产品，在当今汽车向“智能汽车”转型的大浪潮中，汽车LED前照灯发展也获得了更加广阔的空间，随着人们对生活品质和安全驾驶要求的提高，针对行驶过程中，传统前照灯陆续出现的不能随转向照射、灯光的亮度不高、能耗大、照射面积固定过于狭窄和不能适应多种路面情况等问题，我们需要作出产品改进和升级。

汽车LED前照灯产品国内目前使用的标准为GB 25991-2010《汽车用 LED 前照灯》，检测标准执行GB 25991-2010《汽车用 LED 前照灯》、GB/T 28046.1-2011《道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分 一般规定》和GB/T 28046.2-2019《道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分 电气负荷》等。 由于国产汽车配件行业起步时间短，国内标准的整体指标基本都参照先进国际标准，整体指标是落后于国际标准的，但是在全世界范围内也能追赶着第一梯队。国标的整体框架相较于国际标准更加完善，但是指标没有明显优势。 本次申报产品标准的整体指数水平高于国标，其中配光性能指标高于国际标准。

项目来源

由浙江金业汽车部件有限公司向浙江省市场监督管理局提出立项申请，经浙江省市场监督管理局论证通过，列入2023年第二批“浙江制造”标准培育计划,项目名称：《汽车LED前照灯》。

标准制定工作概况

  - 标准制定相关单位及人员

    - 本标准主要起草单位：浙江金业汽车部件有限公司。

    - 本标准参与起草单位：浙江亮心汽车部件有限公司、浙江金来奥光电科技有限公司、台州市中圆汽车部件有限公司、宁波金来圆汽车部件有限公司、吉利汽车研究院（宁波）有限公司、宁波金智源科技服务有限公司（排名不分先后）。

    - 本标准起草人为：刘子豪、张成、彭猛、周小梅、孙洪芳、余越、孙和美、崔学才。

  - 主要工作过程

    - 前期准备工作

- 成立标准研制工作组

根据浙江省市场监督管理局的2023年第二批“浙江制造”标准《汽车用LED前照灯》制订计划，更好地开展标准编制工作，浙江金业汽车部件有限公司成立了标准研制工作组，标准工作组主要由行业协会、同行等相关人员组成。标准工作组主要负责标准的起草、研制和标准修改等相关事宜。前期，公司召开了标准编写启动会，对《汽车LED前照灯》标准研制的重点方向作了明确规定。

- 标准研制计划

(1)	2023年03—04月，对产品全生命周期进行分析调研，搜集素材、研究与标准有关的技术资料。

(2)	2023年06月，成立标准工作组。

(3)	2023年07月，标准工作组负责起草标准，起草标准编制说明，并讨论、修改、完善，形成《汽车LED前照灯》标准草案。

(4)	2023年08月，召开启动会研讨会，对标准进行讨论、修订，形成征求意见稿。

(5)	2023年09—10月，广泛意见征求，修订标准征求意见稿，形成标准送审稿。

(6)	2023年11月，召开标准评审会，根据专家意见修订标准，形成标准报批稿。

(7)	2023年12月，研制报批材料，上报材料，等待发布。

- 标准研制工作组分工情况

标准研制工作组由浙江亮心汽车部件有限公司、浙江金来奥光电科技有限公司、台州市中圆汽车部件有限公司、宁波金来圆汽车部件有限公司、吉利汽车研究院（宁波）有限公司、宁波金智源科技服务有限公司等单位组成。

(1)	标准主起草单位：浙江金业汽车部件有限公司负责标准主体内容及标准编制说明起草、修改和完善；

(2)	客户：吉利汽车研究院（宁波）有限公司；

(3)	同行企业：；

(4)	行业协会：；

(5)	检测机构：联纵检测认证有限公司负责技术指标检测方法的验证。

    - 标准草案研制

本标准（草案）已于2023年07月23日研制完成；确定了本标准的先进性；充分考虑了“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求等，全面体现了标准的先进性。具体说明如下：

本标准的型式试验项目规定的全技术指标是在国家标准GB 25991-2010 《汽车用LED前照灯》的基础上，从术语与定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺对该产品进行标准的编制，在配光性能上要高于国家标准 GB 25991-2010《汽车用LED前照灯》的要求，且增加了热循环、热冲击、耐盐雾、防尘、防水、随机振动、配光镜强度、电磁兼容、电气性能、禁限用物质等核心技术指标（见附表1），体现了本产品的国际先进性，也符合“浙江制造”标准“对标国际”的研制理念和“国内一流，国际先进”的定位要求。

- 产品基本要求的研讨情况

为响应“浙江制造”标准作为产品综合性标准的理念，从产品全生命周期角度出发，“汽车用LED前照灯”浙江制造团体标准研制工作组围绕汽车用LED前照灯的设计研发、原材料、工艺及装备、检验检测等方面，进行先进性提炼，涵盖了产品的整个生命周期。

（1）在设计研发上，标准研制工作组从“自主创新、精心设计”的角度出发，对汽车用LED前照灯的设计能力方面进行提炼，从采用较好的设计软件和设计方法提升产品性能，体现了其产品设计的先进性。

（2）在原材料方面，标准研制工作组从“精良选材”的角度出发，对原材料提出了较高的要求，从而从源头保障了产品的可靠性和安全性。

（3）在工艺及装备方面，标准研制工作组从配备先进的设备和采用先进的工艺凸显“浙江制造”标准“精工制造”的定位要求。

（4）在检验检测方面，标准研制工作组从应配备先进的仪器设备及设立独立的检测实验室角度来保障产品的可靠性。

- 质量承诺

为体现“浙江制造”标准的“精诚服务”这一理念，浙江制造标准研制工作组从对产品的质保承诺和响应时间出发，对产品质量的保证能力提出了更高的要求。

- 标准研讨会研讨情况

《汽车用LED前照灯》标准草案已于2023年07月23日研制完成，并于2023年08月15日在浙江省宁波杭州湾新区银湾东路98号浙江金业汽车部件有限公司一楼会议室公司一楼楼会议室召开标准研讨会。在标准启动会暨研讨会上，标准研制工作组及相关专家根据“浙江制造”标准要求，针对汽车用LED前照灯产品的基本要求，技术指标要求和质量承诺进行研讨，并对产品核心技术指标对比维度进行探讨，充分考虑“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求等，全面体现标准的先进性。标准研制工作组及相关专家对标准草案提出以下问题：

1、	修改标准名称：汽车用LED前照灯；

2、	修改4.2条款名称: 材料及零部件；

3、	删除4.4.2条款，增加增检测工艺要求；

4、	增加产品外观质量指标；

5、	修改合并5.5.1.1和5.5.1.2条款内容；

6、	删除5.6条款和对应6.6条款的检测方法；

7、	增加检验抽样方法和判定规则。

    - 意见征求阶段

无

    - 专家评审

无

标准编制原则、主要内容及确定依据

  - 编制原则

标准研制工作组遵循标准“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的编制原则，尽可能与国际通行标准及国外先进企业技术要求接轨，注重标准的可操作性。此外，本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规范和要求撰写。

    - 合规性原则

本标准符合相关法律法规、产业政策以及强制性标准的要求，本标准核心指标之外的基本指标均符合相关国行标的要求。

    - 必要性原则

本标准所有提升或增加的指标均以消费者角度出发进行提升。新增热循环、热冲击、耐盐雾、防尘、防水、随机振动、配光镜强度等环境耐久性要求，新增电磁兼容、电气性能、禁限用物质，明确产品的耐久性、环保性，提升了产品的可靠性。

    - 先进性原则

标准中的基础指标均符合相关国标GB 25991-2010的要求，并且在核心技术指标上进行了提升与增加，超过了国标、国内同行先进企业和国外先进标准的要求，达到高端客户的要求，并且能批量稳定生产。着重优化了配光性能：提升了远、近光照明亮度的下限，解决了市场消费者照明舒适性的需求；新增了热循环、热冲击、耐盐雾、防尘、防水、随机振动、配光镜强度等环境耐久性要求，新增了电磁兼容、电气性能等共10项，明确产品的耐久性、环保性，提升了产品的可靠性。

    - 可操作性原则

标准的技术要求均应有对应的检测方法，且可由第三方实验室检测，涉及非标检测方法标准工作组拿到第三方实验室进行的检测验证；基本要求中涉及到的相关内容均能拿出相应佐证材料或者可验证；质量承诺要求均可追溯。

    - 经济性原则

核心技术指标的设置少量增加企业成本，新增内容不产生新的风险或潜在问题，并且消费者愿意为我们增加的指标买单。

  - 主要内容及确定依据

    - 主要内容

本标准规范的内容包括：汽车LED前照灯的术语与定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺。

    - 确定依据

（1）基本要求根据“浙江制造”相关要求而定。

（2）规范性引用文件。

（3）国外高端客户福怿、恒良的技术指标。

    - 术语和定义

GB 25991-2010、GB 4599-2007、GB/T 29259界定的术语和定义适用于本文件。

    - 基本要求

主要以标准研制工作小组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了设计研发、原材料、工艺与装备、检验能力等内容和要求。

    - 技术要求

本标准按照“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求制订，全面体现了标准的先进性。具体说明如下：

标准的核心技术指标：配光性能在国家标准GB 25991—2010的基础上均有提升，且均达到甚至优于国内外高端客户的要求。而且标准中提升技术要求数据均有理论依据、实践经验，并有检测报告支撑。

    - 试验方法

本标准对配光性能、环境耐久性能、电气性能要求均给出了相应的检验检测方法，且所用检验检测方法均有相关国家标准作为依据。

    - 质量承诺

主要以标准起草小组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求结合行业的特点，增加了质量承诺的内容，突出服务时效性。

    - 性能指标的测试报告

委托SGS通用检测技术服务公司对产品进行检测，功能指标、性能指标符合标准规定的要求。

标准先进性体现

  - “浙江制造”标准与国行标以及国外先进企业标准对比，其主要差异见表1：

| 序号 | 产品性能 | 核心技术指标 | 本文件 | 国内标准 （GB 25991-2010） | 最新国际标准 （ECE R149-2023.4） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配光要求 | 远光 (单位 lx) | Emax | ≥65且≤240 | ≥48且≤240 | 40000～215000cd(64～344 lx) | 优化 |
| 2 |  |  | HV点至1125L和R | ≥35 | ≥24 | — | 优化 |
| 3 |  |  | HV点至2250L和R | ≥10 | ≥6 | — | 优化 |
| 4 |  | 近光 (单位 lx) | 75R | ≥20 | ≥12 | ≥12100cd(19.36 lx) | 优化 |
| 5 |  |  | 50R | ≥16.5 | ≥12 | ≥10100cd(16.16 lx) | 优化 |
| 6 |  |  | 50V | ≥10 | ≥6 | ≥5100cd(8.16 lx) | 优化 |
| 7 |  |  | 25L | ≥4 | ≥2 | — | 优化 |
| 8 |  |  | 25R | ≥4 | ≥2 | — | 优化 |
| 9 |  |  | Ⅳ区任何点 | ≥4 | ≥3 |  | 优化 |
| 10 | 环境耐久性 | 通用热循环性能 | 符合GB/T 10485-2007 中6.6的要求 | — | — | 新增 |
| 11 |  | 热冲击性能 | 符合GB/T 10485-2007 中7.6的要求 | — | — | 新增 |
| 12 |  | 耐盐雾性能 | 符合GB/T 10485-2007 中9.6的要求 | — | — | 新增 |
| 13 |  | 防尘性能 | 符合GB/T 10485-2007 中10.6的要求 | — | — | 新增 |
| 14 |  | 随机振动性能 | 符合GB/T 10485-2007 中11.6的要求 | — | — | 新增 |
| 15 |  | 防水性能 | 符合GB/T 10485-2007 中12.2.6的要求 | — | — | 新增 |
| 16 |  | 配光镜强度性能 | 符合GB/T 10485-2007 中第13.6的要求 | — | — | 新增 |
| 17 | 电性能 | 电磁兼容性 | 符合GB 34660-2017 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 | — | — | 新增 |
| 18 |  | 电气性能 | 符合GB/T 28046 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 | — | — | 新增 |

表1 浙江制造标准与现有相关标准主要性能指标对比表

根据上表可见，本标准明确了少数具体指标，在配光性能、环境耐久性能、电性能关键指标均优于国家标准，甚至优于高端客户的要求。以上指标均为多年生产加工累积经验后建立而成，大大提升了产品的质量。

指标提升的意义：

配光性能（优化指标）：着重提升了远、近光照明亮度的下限，解决市场消费者照明舒适性的需求。

增热循环、热冲击、耐盐雾、防尘、防水、随机振动、配光镜强度（新增指标）：提高产品的环境耐久性能。

电磁兼容、电气性能（新增指标）：进一步提高产品的可靠性。

  - 基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况

    - 精心设计

      - 具备使用计算机辅助软件,对汽车用LED前照灯的结构、光学、电子进行设计的能力。

      - 具备使用计算机辅助软件,对汽车用LED前照灯的光学性能、热学性能、机械性能及模具注塑仿真分析的能。

先进性说明：精心设计，能够基于客户的需求及市场发展趋势进行设计研发。

    - 精良选材

      - 用的LED光源必须为车规级LED。

      - LED光源前照灯应使用符合本文件规定的LED光源或LED模块；前照灯中含有的其他光源应使用符合GB 15766.1或ECE R37规定的光源。

      - LED模块和电子光源控制器的一般要求符合GB 25991-2010中5.2规定。

      - 非金属零部件燃烧速度应符合GB 8410的规定。

      - 零部件的禁限用物质应符合GB/T 30512的规定。

先进说明：精良选材，确保原材料符合后续加工及使用要求。

    - 精工制造

      - 塑胶件生产过程采用机器自动注塑工艺生产。

      - 配光镜与灯体之间密封采用机器人自动布胶。

先进性说明：与传统生产工艺相比，大幅度提升了生产效率，提高了产品质量的稳定性。

    - 精诚服务

在正常使用、运输、储存条件下，自出厂之日起质保期4年或者汽车行驶10万km。产品在质保期内，客户在正常贮存和使用情况下，因产品质量缺陷导致客户不能正常使用，由制造单位负责退货或更换，造成客户损失的，生产者将承担相应赔偿责任， 制造商接到质量不良投诉，在24小时内作出响应并提供解决方案。

  - 标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

    - 在智能制造方面：公司配备了全自动化的设备，减少用工成本和预防生产过程中的安全隐患。

    - 在绿色制造方面：公司生产所用的材料是环保材料确保原材料的无毒无害，降低对人体和环境造成的危害。

与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

  - 目前国内执行的标准有：

GB 25991-2010 汽车用LED前照灯

  - 本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况

本标准无存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

  - 本标准主要引用了下例规范性文件：

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 4599-2007 汽车用灯丝灯泡前照灯

GB 8410 汽车内饰材料的燃烧特性

GB/T 10485-2007 道路车辆 外部照明和光信号装置 环境耐久性

GB 15766.1 道路机动车辆灯泡 尺寸、光电性能要求

GB 25991-2010 汽车用LED前照灯

GB/T 28046.2-2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷

GB/T 29259 道路车辆 电磁兼容术语

GB/T 30512 汽车禁用物质要求

GB 34660-2017 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法

ISO 7637-2 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导(Road vehicles - Electrical disturbances from conduction and coupling - Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only)

ISO 7637-3 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射(Road vehicles - Electrical disturbances from conduction and coupling -  Part 3: Electrical transient transmission by capacitive and inductive coupling via lines other than supply lines)

ISO 11452-2 道路车辆 窄带射频电磁能量电磁干扰的零部件试验方法 第2部分：装有吸波材料的屏蔽室(Road vehicles - Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 2: Absorber-lined shielded enclosure)

ISO 11452-4 道路车辆 窄带射频电磁能量电磁干扰的零部试验方法 第4部分：线束激励法(Road vehicles - Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 4: Harness excitation methods)

CISPR 25 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法(Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers)

ECE R37 关于批准用于已经批准的机动车和挂车灯具中的灯丝灯泡的统一规定(Uniform provisions concerning the approval of filament lamps for use in approved lamp units of power-driven vehicles and of their trailers)

社会效益

本标准的制定和实施，着重提升了远、近光照明亮度的下限，解决市场消费者照明舒适性的需求。新增热循环、热冲击、耐盐雾、防尘、防水、随机振动、配光镜强度等环境耐久性要求，新增电磁兼容、电气性能等指标，明确产品的耐久性、环保性，提升产品的可靠性。

本标准中的核心指标均优于国内现行标准的要求，对于提升现有汽车用LED前照灯的品质具有重要的意义。

重大分歧意见与处理经过的依据

目前没有分歧意见。

废止现行标准的建议

该标准为首次制定，无需废止其他标准。

提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省市场监督管理局团体标准。

贯彻团体标准的要求和措施建议

建议标准实施后组织标准宣讲，以使企业内部相关人员了解标准内容，促进标准的顺利实施。已批准发布的“浙江制造标准”文本由浙江省市场监督管理局在官方网站网址上全文公布。

标准主要起草单位将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

其它应予说明的事项

标准不涉及专利的说明。

《汽车用LED前照灯》标准研制工作组

2023年08月23日