山东泰开电力开关有限公司喷漆房建设项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2019年1月21日，山东泰开电力开关有限公司目在泰山区组织召开了喷漆房建设项目竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-山东泰开电力开关有限公司、环评单位-山东富鼎环保科技有限公司、验收监测单位-山东科源检测技术有限公司及技术专家组成。验收组听取了该项目环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，查看了现场，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

山东泰开电力开关有限公司位于泰安市泰山区泰莱路 19 号，公司是集研发、生产、销售于一体的电力开关设备生产企业，国家级重点高新技术企业。山东泰开电力开关有限公司于2017年6月委托宁夏华之洁环境技术有限公司编制了《山东泰开电力开关有限公司252KV及以下开关设备搬迁项目现状环境影响评估报告》，并于2017年7月6日取得泰安市泰山区环境保护局备案意见（泰山环备函【2017】10号）。

项目在山东泰开电力开关有限公司内建设，占地面积918m2，项目建设实际投资为200万元，其中环保投资9万元，占总投资的4.5%。实际生产能力为年箱体外壳喷漆11000m2。项目实行1班制，每班工作8小时，每年工作60天。

二、工程变动情况

项目实际建设与环评一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水：项目无新增废水产生及排放。

2、废气：项目废气主要是喷砂粉尘和喷漆、烘干废气，喷砂废气经滤筒除尘器处理后通过 1#15m高排气筒排放。

喷漆、烘干废气采取过滤棉+活性炭棉+光氧催化处理后，经2#15m高排气筒排放。

3、噪声：项目运营期间产生的噪声主要是喷砂机、喷漆设备等生产设备运行产生的机械噪声，采取减振、隔音等措施进行降噪处理。

4、固废：

一般固废：收集的粉尘外售物资回收部门

生活垃圾：定点放置、集中收集，交由环卫部门统一清运。

危险废物：主要是废过滤棉、废活性炭棉、和废油漆桶。产生后暂存于危险废物暂存库，委托有资质单位处理。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目生产设备和环保设施运行正常，生产负荷为83.2%和91%。

1、废气

验收监测期间，山东泰开电力开关有限公司喷漆房建设项目厂界无组织颗粒物最大浓度为0.251mg/m3，小于1.0mg/m3；无组织VOCs最大浓度为0.540mg/m3，小于2.0mg/m3；无组织二甲苯的最大浓度为62.8×10-3mg/m3，小于0.2mg/m3；颗粒物厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度的要求；二甲苯、VOCs厂界排放浓度均满足《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表2厂界监控点排放限值要求。

验收监测期间，喷砂工序P1排气筒出口最大排放浓度为4.6mg/m3，最大排放速率为0.0928kg/h；喷漆工序P2排气筒颗粒物最大排放浓度为4.7mg/m3，最大排放速率为0.0968kg/h，颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“重点控制区”排放标准要求（10mg/m3，3.5kg/h）；二甲苯最大排放浓度为6.97mg/m3，最大排放速率为0.1418kg/h；VOCs最大排放浓度为31.7mg/m3，最大排放速率为0.6363kg/h；二甲苯、VOCs排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表1中“特殊用途汽车”排放限值要求（二甲苯：1.6mg/m3，1.0kg/h；VOCs：50mg/m3，3.0kg/h）。

2、噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声处于56.1-60.2dB(A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

3、固体废物

项目产生固体废物均得到妥善处置。

4、防护距离

项目厂房卫生防护距离确定为100米。本项目卫生防护距离内无规划及新建学校、医院、行政部门、居民区等环境敏感项目。

五、验收结论

# 该项目执行了建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，落实了环评报告及其批复要求的环保措施，污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，项目验收合格。

六、后续工作建议

1、根据验收组意见修改完善验收监测报告相关内容；

（1）进一步改进喷漆废气处理措施，防止漆雾进入光氧催化设备影响处理效率；

（2）核实过滤棉、活性炭更换周期及使用量；

（3）进一步规范危废暂存间、核实危险废物种类；

（4）报告中增加排放速率标准号；

（5）补充苯、甲苯废气监测数据；

2、按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，完善后续环保手续。验收报告编制完成后5个工作日内，须向岱岳区环保局报送相关信息，并接受监督检查；

3、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。

附件：山东泰开电力开关有限公司喷漆房建设项目竣工环境保护验收组人员名单

验收组

2019年1月21日

附件：

山东泰开电力开关有限公司喷漆房建设项目

竣工环境保护验收组人员名单

| 验收组成员 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 山东泰开电力开关有限公司 | 总经理 |  |
| 验收监测单位 | 山东科源检测技术有限公司 | 工程师 |  |
| 环评单位 | 宁夏华之洁环境技术有限公司 | 工程师 |  |
| 专家 | 泰安市环境保护科学研究所 | 高工 |  |
|  | 泰安市环境保护科学研究所 | 高工 |  |
|  | 泰安市环境保护监测站 | 高工 |  |